Утвержден

постановлением ___________________

от __________ 201_ года №______

(приложение)

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(корректировка)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТОМ 2

Муниципальный контракт № 0838300002317000001

от 16 июня 2017 года

Инв. № 23102 НС

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(корректировка)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТОМ 2

| Генеральный директор ООО «Джи Динамика» | А.С. Ложкин |
| --- | --- |
| Начальник отдела территориального планирования | Н.П. Кулеш |
| Главный архитектор | К.А. Алексеев |

г. Санкт-Петербург – с. Коряки

2017 год

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование раздела | Инв. № | гриф |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план |
|  | Том 1. Положение о территориальном планировании | 23101 | НС |
| Картографический материал |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения | 23104 | НС |
|  | Карта функциональных зон в границах населенных пунктов | 23105 | НС |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, иные объекты местного значения | 23106 | НС |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 23107 | НС |
|  | Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения | 23108 | НС |
| Материалы по обоснованию генерального плана |
|  | Том 2. Пояснительная записка | 23102 | НС |
| Картографический материал |
|  | Карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения. Карта особых экономических зон. Карта территорий объектов культурного наследия Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. | 23109 | НС |
|  | Карта современного использования территории в границах населенных пунктов | 23110 | НС |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территорий | 23111 | НС |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 23112 | НС |
|  | Карта границ лесничеств, лесопарков | 23113 | НС |
|  | Том 3. Исходно-разрешительная документация | 23103 | НС |
|  | Электронная версия Генерального плана Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края (CD-диск, в формате doc, .jpg, .tab, .shp файлы) | 23113 | НС |

Оглавление

Оглавление	4

ВВЕДЕНИЕ	7

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	12

1.	ПОЛОЖЕНИЕ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ЕЛИЗОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ	12

2.	АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	12

2.1	Границы Корякского сельского поселения	12

2.2	Административно-территориальное деление Корякского сельского поселения	18

2.3	Границы населенных пунктов Корякского сельского поселения	18

2.3.1	Село Коряки	18

2.3.2	Село Северные Коряки	20

2.3.3	Поселок Зеленый	22

3.	ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	24

4.	ПРИРОДНО – РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ	25

4.1	Климатическая характеристика	25

4.2	Ландшафтная характеристика	29

4.3	Рельеф	29

4.4	Гидрография	29

4.5	Геологическое строение	31

4.6	Гидрогеологические условия	32

4.7	Почвенный покров	34

4.8	Растительный покров	36

4.9	Животный мир	37

5.	СОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	37

5.1	Численность населения и трудовые ресурсы	37

5.1.1	Численность Населения	37

5.1.2	Естественный прирост населения	38

5.1.3	Механический прирост населения	39

5.1.4	Возрастная структура населения	39

5.1.5	Трудовые ресурсы	40

5.2	Характеристика экономического развития	40

5.2.1	Промышленность	40

5.3	Характеристика развития социальной инфраструктуры	41

5.3.1	Учреждения культурно-бытового обслуживания населения	41

5.3.2	Образовательные организации	42

5.3.3	Учреждения здравоохранения	44

5.3.4	Физическая культура и спорт	44

5.3.5	Библиотечное обслуживание населения, организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, музей поселения	44

5.3.6	Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания	45

5.3.7	Обеспечение пожарной безопасности	45

5.3.8	Места захоронений	45

6.	АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	45

6.1	Планировочная структура Корякского сельского поселения	45

6.2	Жилищный фонд	47

6.3	Структура земельного фонда	49

7.	СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	58

7.1	Транспортно-планировочный каркас	58

7.2	Автомобильный транспорт	58

7.3	Объекты транспортной инфраструктуры	59

7.4	Искусственные сооружения	60

7.5	Общественный транспорт	60

8.	СОВРЕМЕННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	61

8.1	Водоснабжение	61

8.1.1	Источники водоснабжения	61

8.1.2	Схема водоснабжения	62

8.1.3	Баланс водоснабжения	65

8.1.4	Анализ современного состояния системы водоснабжения	65

8.2	Водоотведение	66

8.2.1	Схема водоотведения	66

8.2.2	Баланс водоотведения	68

8.2.3	Анализ современного состояния системы водоотведения	68

8.3	Теплоснабжение	69

8.3.1	Схема теплоснабжения	69

8.3.2	Балансы тепловой мощности	71

8.3.3	Анализ современного состояния системы теплоснабжения	72

8.4	Электроснабжение	72

8.4.1	Схема электроснабжения	72

8.4.2	Анализ современного состояния системы электроснабжения	73

8.5	Газоснабжение	74

8.5.1	Схема газоснабжения	74

8.5.2	Анализ современного состояния системы газоснабжения	74

8.6	Связь и информация	74

8.6.1	Система связи и информации	74

8.6.2	Анализ современного состояния системы связи и информации	75

9.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	75

9.1	Состояние и загрязнение воздушного бассейна	76

9.2	Состояние и качество водных ресурсов	78

9.3	Система санитарной очистки территории	81

10.	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	85

11.	ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	85

12.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	101

12.1	Основные мероприятия по реализации муниципальных программ Корякского сельского поселения	103

раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	105

13.	ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ И ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	106

14.	РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	110

14.1.1	Жилищный фонд	110

15.	РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	112

16.	ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	119

17.	РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	120

17.1	Развитие архитектурно-планировочной организации территории	120

17.2	Функциональное зонирование	124

18.	РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	132

18.1	Улично-дорожная сеть	132

18.2	Объекты транспортного обслуживания	132

19.	РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	134

19.1	Водоснабжение	134

19.1.1	Схема водоснабжения	134

19.1.2	Баланс водоснабжения	134

19.1.3	Мероприятия на системе водоснабжения	136

19.2	Водоотведение	136

19.2.1	Схема водоотведения	136

19.2.2	Баланс водоотведения	138

19.2.3	Мероприятия на системе водоотведения	139

19.3	Теплоснабжение	140

19.3.1	Схема теплоснабжения	140

19.3.2	Мероприятия на системе теплоснабжения	141

19.4	Электроснабжение	142

19.4.1	Схема электроснабжения	142

19.4.2	Мероприятия на системе электроснабжения	143

19.5	Газоснабжение	143

19.5.1	Схема газоснабжения	143

19.5.2	Мероприятия на системе газоснабжения	145

19.6	Связь и информация	145

19.6.1	Система связи и информации	145

19.6.2	Мероприятия на системе связи и информации	145

20.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	145

20.1	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	145

20.2	Мероприятия по охране водной среды	146

20.3	Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	146

20.4	Мероприятия по санитарной очистке	146

21.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	148

22.	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	149

23.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	151

23.1	Предложения по изменению границ населенных пунктов Корякского сельского поселения	151

23.2	Предложения по установлению границ населенных пунктов Корякского сельского поселения	154

23.2.1	Поселок Зеленый	154

23.2.2	Поселок Северные Коряки	173

24.	ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	178

24.1	Перечень нормативно-технических документов, используемых при разработке данного раздела	178

24.2	Основные термины и определения	179

24.3	Чрезвычайные ситуации техногенного характера	181

24.4	Чрезвычайные ситуации природного характера	183

24.5	Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	184

24.6	Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера	184

24.7	Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера	185

24.8	Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	186

24.9	Перечень мероприятий по пожарной безопасности	186

24.10	Мероприятия по гражданской обороне	187

25.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	190

ВВЕДЕНИЕ

Корректировка проекта генерального плана Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края (далее по тексту – генеральный план Корякского сельского поселения) выполнен обществом с ограниченной ответственностью «Джи Динамика» по заказу администрации муниципального образования Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края (Муниципальный контракт № 0838300002317000001 на выполнение работ по корректировке проекта генерального плана Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края от 16 июня 2017 года).

Генеральный план Корякского сельского поселения подготовлен в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 1 июля 2017 года).

Основной целью корректировки генерального плана является - обоснованное определение назначения территорий Корякского сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основными задачами корректировки генерального плана являются:

- приведение генерального плана Корякского сельского поселения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- установление границ населенных пунктов;

- актуализация сведений о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории Корякского сельского поселения объектов местного значения;

- оптимизация функционального зонирования, описание функциональных зон с указанием планируемых в них объектов федерального, регионального и местного значения;

- приведение генерального плана Корякского сельского поселения в соответствие с требованиями Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 г № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- анализ сложившейся градостроительной ситуации, документов социально-экономического развития, документов территориального планирования Корякского сельского поселения;

- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности Корякского сельского поселения, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,  стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры;

- определение территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию;

- подготовка предложений:

- по развитию улично-дорожной сети Корякского сельского поселения с учетом развития транспортной системы Петропавловско-Елизовской агломерации;

- по обеспечению транспортной доступности земельных участков, предоставленным многодетным семьям;

- по развитию инженерной инфраструктуры и иных видов инфраструктур в областях, предусмотренных в ст. 23 Градостроительного кодекса РФ;

- по размещению объектов, оказывающих влияние на социально-экономического развитие Корякского сельского поселения, предусмотренных в инвестиционных проектах;

- по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Корректировка генерального плана подготовлена на всю территорию Корякского сельского поселения в границах, установленных законом Камчатской области от 29 декабря 2004 г. N 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

Нормативно – правовой базой проекта является:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказа Минэкономразвития РФ от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 21.07.2016 г. № 460 «Об утверждении Порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состав и порядок работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении  Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 44.1330.2011 «Административные и бытовые здания»;

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации»;

- СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 №705/пр. и введенный в действие 01.12.2014;

- Постановление правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Закон Камчатской области от 29 декабря 2004 г. N 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения»;

- Постановление Правительства Камчатского края от 28.10.2016 г. № 420-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов и прогнозный период 2020-2021 годов».

В составе генерального плана Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края выделены следующие этапы территориального планирования:

- Первая очередь – 2027 год.

- Расчетный срок – 2037 год.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| АГЗС | автомобильные газозаправочные станции |
| --- | --- |
| АГНКС | автомобильная газонаполнительная компрессорная станция |
| АЗС | автомобильная заправочная станция |
| АХОВ | аварийно-химически опасные вещества |
| ВЛ | воздушные линии |
| г. | год |
| га | гектар |
| Гкал/ч | гигакалория в час |
| д. | деревня |
| ЗРУ | закрытое распределительное устройство |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| кВ | киловольт |
| км | километр |
| КНС | канализационная насосная станция |
| КОС | канализационное очистное сооружение |
| м | метр |
| м² | метр квадратный |
| м³ | метр кубический |
| МВ А | мегавольт-ампер |
| ОВОП | офисы врачей общей практики |
| ООО | общество с ограниченной ответственностью |
| п. | посёлок |
| ПНД | полиэтилен низкого давления |
| ППМС | центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| с. | село |
| сут. | сутки |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| тыс. | Тысяч (тысяча) |
| ФАП | фельдшерско-акушерский пункт |
| ХОО | химически опасный объект |
| чел. | человек |
| ВЛ | воздушные линии |

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОЛОЖЕНИЕ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ЕЛИЗОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Корякское сельское поселение расположено в центральной части Елизовского муниципального района Камчатского края. Поселение граничит на востоке - с Раздольненским сельским поселением, на западе - с Новолесновским сельским поселением, на севере и юге - с межселенными территориями Елизовского муниципального района.

Расстояние от с. Коряки до административного центра Елизовского муниципального района города Елизово составляет – 17 км. Расстояние до города Петропавловск – Камчатский составляет – 42 км.

Корякское сельское имеет выгодное географическое положение, т.к. находится в непосредственной близости от Елизовского городского поселения. Населенные пункты поселения расположены на основной транспортной магистрали Камчатского края.

# АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Корякское сельское поселение -  муниципальное образование в Елизовском муниципальном районе Камчатского края Российской Федерации.

Административный центр -  село Коряки

Статус и границы Корякского сельского поселения установлены Законом Камчатской области от 29 декабря 2004 года № 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

Границы Корякского сельского поселения

Картографические границы Корякского сельского поселения описаны и утверждены в приложении № 6 к Закону Камчатской области «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения» от 29 декабря 2004 года № 255.

Картографическое описание границ территории Корякского сельского поселения

(в ред. Закона Камчатского края от 25.06.2007 N 635)

Территория Корякского сельского поселения расположена в следующих границах:

Северная граница территории сельского поселения (далее - граница поселения) начинается в точке с географическими координатами 53 градуса 22 минуты 48 секунд северной широты, 158 градусов 06 минут 25 секунд восточной долготы, расположенной на лесной грунтовой дороге и проходит по ней в восточном направлении на протяжении 0,40 км до пересечения с рекой Правый Ключ. Затем граница поселения проходит по береговой линии правого берега указанной реки вниз по течению на протяжении 1,25 км до точки с географическими координатами 53 градуса 22 минуты 32 секунды северной широты, 158 градусов 07 минут 37 секунд восточной долготы.

От указанной точки граница поселения проходит в северо-восточном направлении через вершину горы Лысая Сопка с отметкой на вершине 308,6 м до пересечения с рекой Вахталка в точке с географическими координатами 53 радуса 23 минуты 42 секунды северной широты, 158 градусов 09 минут 00 секунд восточной долготы. Далее граница поселения проходит в том же направлении до пересечения с автомобильной дорогой "село Северные Коряки - Заимка Дьякова" в точке с географическими координатами 53 градуса 23 минуты 57 секунд северной широты, 158 градусов 09 минут 58 секунд восточной долготы.

От указанной точки граница поселения проходит по прямой линии в восточном направлении до пересечения с рекой Перевозчик в точке с географическими координатами 53 градуса 23 минуты 57 секунд северной широты, 158 градусов 10 минут 35 секунд восточной долготы. Затем граница поселения проходит по середине русла реки Перевозчик вниз по течению в юго-восточном направлении до впадения указанной реки в реку Авача.

Восточная граница поселения начинается в месте впадения реки Перевозчик в реку Авача, затем проходит по середине русла реки Авача вниз по течению в юго-восточном и южном направлениях до точки с географическими координатами 53 градуса 16 минут 36 секунд северной широты, 158 градусов 15 минут 10 секунд восточной долготы. Далее граница поселения проходит по береговой линии правого берега реки Авача вниз по ее течению до точки с географическими координатами 53 градуса 16 минут 18 секунд северной широты, 158 градусов 15 минут 45 секунд восточной долготы.

От указанной точки граница поселения пересекает по прямой линии реку Авача, затем - автомобильную дорогу "город Петропавловск-Камчатский - село Мильково" в точке с географическими координатами 53 градуса 16 минут 12 секунд северной широты, 158 градусов 15 минут 35 секунд восточной долготы, расположенной на южной обочине указанной автомобильной дороги.

Южная граница поселения начинается в точке с географическими координатами 53 градуса 16 минут 12 секунды северной широты, 158 градусов 15 минут 35 секунд восточной долготы, расположенной на южной обочине автомобильной дороги "город Петропавловск-Камчатский - село Мильково" и проходит в юго-западном направлении по прямой линии до точки с географическими координатами 53 градуса 15 минут 40 секунд северной широты, 158 градусов 15 минут 03 секунды восточной долготы, расположенной на южной границе территории в/ч.

От указанной точки граница поселения проходит по прямой линии в юго-западном направлении на протяжении 1,00 км до точки с географическими координатами 53 градуса 15 минут 30 секунд северной широты, 158 градусов 14 минут 10 секунд восточной долготы. Затем граница поселения проходит в южном направлении по восточной границе СОТов до точки с географическими координатами 53 градуса 14 минут 57 секунд северной широты, 158 градусов 13 минут 50 секунд восточной долготы. Далее граница поселения проходит в восточно-юго-восточном и затем - в западном направлениях, огибая низменность по подножию отрога горы Глиняная до точки с географическими координатами 53 градуса 13 минут 27 секунд северной широты, 158 градусов 14 минут 57 секунд восточной долготы, расположенной на линии трассы ЛЭП. Затем граница поселения проходит по линии ЛЭП в северо-западном направлении на протяжении 1,55 км до точки с географическими координатами 53 градуса 13 минут 57 секунд северной широты, 158 градусов 13 минут 40 секунд восточной долготы.

От указанной точки граница поселения проходит по прямой в западном направлении по южной границе территории базы отдыха "Альбатрос" на протяжении 0,85 км, далее - в северном направлении на протяжении 0,35 км, затем - в восточном направлении, огибая территорию базы, до точки с географическими координатами 53 градуса 14 минут 11 секунд северной широты, 158 градусов 13 минут 18 секунд восточной долготы, расположенной на береговой линии левого берега реки Гаванка.

Далее граница поселения проходит в северном направлении по береговой линии левого берега реки Гаванка вниз по течению до точки с географическими координатами 53 градуса 15 минут 28 секунд северной широты, 158 градусов 13 минут 18 секунд восточной долготы, затем - в северо-западном направлении по прямой линии вдоль подножия горы Глиняная до пересечения с безымянным притоком реки Гаванка в точке с географическими координатами 53 градуса 15 минут 38 секунд северной широты, 158 градусов 12 минут 10 секунд восточной долготы.

От указанной точки граница поселения проходит по указанному притоку вверх по его течению до точки с географическими координатами 53 градуса 15 минут 04 секунды северной широты, 158 градусов 11 минут 24 секунды восточной долготы. Затем граница поселения проходит в северо-западном направлении по прямой линии вдоль подножия горы Глиняная, пересекает безымянный приток реки Старокорякская и далее - по прямой линии до пересечения с автомобильной дорогой "город Петропавловск-Камчатский - село Мильково" в точке с географическими координатами 53 градуса 15 минут 55 секунд северной широты, 158 градусов 08 минут 40 секунд восточной долготы.

Западная граница поселения начинается в точке с географическими координатами 53 градуса 15 минут 55 секунд северной широты, 158 градусов 08 минут 40 секунд восточной долготы, расположенной на южной обочине автомобильной дороги "город Петропавловск-Камчатский - село Мильково", пересекает указанную автодорогу и проходит в восточно-северо-восточном направлении вдоль линии ЛЭП на протяжении 1,15 км до точки с географическими координатами 53 градуса 16 минут 12 секунд северной широты, 158 градусов 09 минут 30 секунд восточной долготы, далее граница поселения проходит в северо-восточном направлении до пересечения с рекой Старокорякская в точке с географическими координатами 53 градуса 16 минут 22 секунды северной широты, 158 градусов 09 минут 30 секунд восточной долготы.

От указанной точки граница поселения проходит по прямой линии в северо-восточном направлении до пересечения с южной границей мелиоративных каналов в точке с географическими координатами 53 градуса 16 минут 32 секунды северной широты, 158 градусов 09 минут 35 секунд восточной долготы, затем граница поселения проходит в юго-западном и далее - в северо-западном направлениях, огибая мелиоративные каналы по их южной и западной границам, до северной границы указанных каналов в точке с географическими координатами 53 градуса 16 минут 55 секунд северной широты, 158 градусов 08 минут 18 секунд восточной долготы.

От указанной точки граница поселения проходит по прямой линии в северном направлении до пересечения с грунтовой полевой дорогой в месте ее поворота в точке с географическими координатами 53 градуса 17 минут 28 секунд северной широты, 158 градусов 08 минут 27 секунд восточной долготы. Затем граница поселения проходит по обочине указанной дороги в северо-западном и западном направлениях до карьера. От карьера граница поселения проходит в северо-западном направлении по прямой линии до пересечения с рекой Корякская в точке с географическими координатами 53 градуса 17 минут 48 секунд северной широты, 158 градусов 07 минут 02 секунды восточной долготы. Далее граница поселения, пересекая указанную реку, проходит по береговой линии левого берега реки Корякская вниз по ее течению до места впадения в указанную реку мелиоративного сбросного канала, затем проходит в северо-западном направлении вдоль западной стороны указанного канала до юго-западного угла мелиоративных каналов. Далее граница поселения проходит в северо-западном направлении по западной границе мелиоративных каналов до пересечения ее с лесной дорогой в точке с географическими координатами 53 градуса 19 минут 50 секунд северной широты, 158 градусов 05 минут 53 секунды восточной долготы.

От указанной точки граница поселения проходит в восточном направлении по лесной дороге до пересечения с автомобильной грунтовой дорогой, затем по указанной дороге в северном направлении до ее окончания и далее по продолжающейся лесной грунтовой дороге до ее пересечения с ручьем Сумный в точке с географическими координатами 53 градуса 20 минут 30 секунд северной широты, 158 градусов 08 минут 28 секунд восточной долготы.

От указанной точки граница поселения проходит по середине русла ручья Сумный вверх по его течению до пересечения с лесной грунтовой дорогой в точке с географическими координатами 53 градуса 21 минута 27 секунд северной широты, 158 градусов 05 минут 18 секунд восточной долготы. Затем граница поселения проходит по лесной дороге в северо-восточном направлении на протяжении 3,30 км и заканчивается в исходной точке с географическими координатами 53 градуса 22 минуты 48 секунд северной широты, 158 градусов 06 минут 25 секунд восточной долготы.

Примечание: настоящее географическое описание границ Корякского сельского поселения составлено по топографической карте масштаба 1:100000, издания 1990 года, состояние местности на 1988 год. Система координат 1942 года.

Граница поселения в соответствии с настоящим описанием ее прохождения на топографической карте масштаба 1:100000 проходит по опознаваемым топографическим объектам и четко изображенным на карте контурами, в иных случаях - по прямой.

Все расстояния, приведенные в данном описании, измерены по вышеупомянутой карте с точностью приблизительно 0,05 км.

Границы территории Корякского сельского поселения

(введены Законом Камчатского края от 07.06.2010 № 448)

Рисунок 2-1.  Границы территории Корякского сельского поселения

Административно-территориальное деление Корякского сельского поселения

| № п/п | Статус и наименование населенного пункта | Численность населения (чел.) | Численность населения, относящегося к коренным малочисленным народам (чел.) | Расстояние до административного центра поселения (км) | Расстояние до г. Петропавловска-Камчатского (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Коряки | 2736 | 300 | – | 50 |
| 2 | Поселок Зеленый | 752 | 125 | 2 | 52 |
| 3 | Поселок Северные Коряки | 168 | 18 | 9 | 59 |

Границы населенных пунктов Корякского сельского поселения

### Село Коряки

Картографическое описание границ территории населенного пункта «Село Коряки» Корякского сельского поселения

Граница территории населенного пункта село «Коряки» начинается в месте впадения безымянного ручья в реку Старо-Корякскую в точке с географическими координатами 53 градуса 17 минут 07 секунд северной широты и 158 градусов 11 минут 52 секунды восточной долготы.

Далее граница населенного пункта проходит по середине русла реки Старо-Корякская до места впадения реки Старо-Корякской в реку Корякскую, затем граница населенного пункта проходит по середине русла реки Корякская вниз по течению до места впадения ручья безымянного в реку Корякскую.

Далее в южном направлении по руслу ручья безымянного до точки расположенной в месте пересечения ручья безымянного и автодороги Петропавловск-Камчатский-Мильково точка с географическими координатами 53 градуса 16 минут 22 секунды северной широты и 158 градусов 14 минут 24 секунды восточной долготы, далее по середине оси вышеуказанной автодороги граница населенного пункта проходит в северо-западном направлении на протяжении 1,6 км до места пересечения  оси автодороги Петропавловск-Камчатский-Мильково с осью автодороги ведущей в пионерский лагерь «Альбатрос» в точке с географическими координатами 53 градуса 16 минут 26 секунд северной широты и 158 градусов 13 минут 49 секунд восточной долготы.

Затем граница населенного пункта проходит в южном направлении по оси автодороги ведущей на базу отдыха «Альбатрос» на протяжении 1,28 км до пересечения с грунтовой дорогой точка с географическими координатами 53 градуса 16 минут 28 секунд северной широты и 158 градусов 12 минут 60 секунд восточной долготы.

Далее граница населенного пункта проходит по оси грунтовой дороги в западном направлении на протяжении 0,18 км точка с географическими координатами 53 градуса 15 минут 52 секунды северной широты и 158 градусов 13 минут 08 секунд восточной долготы, затем в северо-западном направлении на протяжении 0,34 км, далее граница проходит в западном направлении на протяжении 0,06 пересекая мост на реке Гаванка до точки с географическими координатами 53 градуса 15 минут 54 секунды северной широты и 158 градусов 12 минут 46 секунд восточной долготы.

Далее граница населенного пункта проходит в северном направлении по проселочной дороге на протяжении 0,14 км до точки с географическими координатами 53 градуса 15 минут 54 секунды северной широты и 158 градусов 12 минут 43 секунды восточной долготы, затем граница меняет направление на западное, и проходит в западном направлении на протяжении 1,3 км до точки с географическими координатами 53 градуса 15 минут 56 секунд северной широты и 158 градусов 12 минут 22 секунды восточной долготы.

Далее граница населенного пункта по правой стороне полевой дороге вдоль полей в северном направлении на протяжении 0,9 км до места пересечения с осью автодороги Петропавловск-Камчатский – Мильково точка с географическими координатами 53 градуса 16 минут 23 секунды северной широты и 158 градусов 11 минут 07 секунд восточной долготы.

Затем граница населенного пункта пересекает автодорогу Петропавловск-Камчатский – Мильково и проходит вниз по течению ручья до места пересечения ручья с грунтовой дорогой в точке с географическими координатами 53 градуса 16 минут 24 секунды северной широты и 158 градусов 11 минут 06 секунд восточной долготы

Далее граница населенного пункта проходит в восточном, северо-восточном направлении по правой стороне грунтовой дороги до точки с координатами 53 градуса 16 минут 36 секунд северной широты и 158 градусов 11 минут 19 секунд восточной долготы.

Далее граница пересекает грунтовую дорогу и проходит в западном направлении до места пересечения ручья безымянного с улицей Атласова в точке с географическими координатами 53 градуса 16 минут 36 секунд северной широты и 158 градусов 11 минут 17 секунд восточной долготы, затем граница населенного пункта пересекает улицу Атласова и проходит в северном, северо-восточном направлении по руслу безымянного ручья вниз по течению до места впадения ручья безымянного в реку Старо-Корякскую точка с географическими координатами 53 градуса 17 минут 07 секунд северной широты и 158 градусов 11 минут 52 секунды восточной долготы.

Рисунок 2-2.  Границы населенного пункта село Коряки

### Село Северные Коряки

Картографическое описание границ территории населенного пункта «Село Северные Коряки» Корякского сельского поселения

Граница территории населенного пункта село «Северные Коряки» начинается в точке с географическими координатами 53 градуса 21 минута 35 секунд северной широты и 158 градусов 11 минут 51 секунда восточной долготы расположенной на пересечении автодороги с грунтовой дорогой и проходит в восточном направлении, пересекая указанную дорогу, по оси грунтовой дороги на протяжении 0,4 км до места пересечения грунтовых дорог точка с географическими координатами 53 градуса 21 минута 35 секунд северной широты и 158 градусов 12 минут 12 секунд восточной долготы.

Далее граница населенного пункта проходит в северном направлении на протяжении 0,18 км и в восточном-северо-восточном направлении на протяжении 0,24 км до точки расположенной на середине русла протоки реки Авача с географическими координатами 53 градуса 21 минута 45 секунд северной широты и 158 градусов 12 минут 24 секунды восточной долготы.

Далее граница проходит в южном направлении по середине русла протоки реки Авача до точки с географическими координатами 53 градуса 20 минут 52 секунды северной широты и 158 градусов 12 минут 44 секунды восточной долготы, затем в юго-западном направлении по прямой на протяжении 0,18 км до точки с географическими координатами 53 градуса 20 минут 47 секунд северной широты и 158 градусов 12 минут 42 секунды восточной долготы, далее в западном направлении по прямой на протяжении 0,07 км до пересечения с полевой дорогой точка с географическими координатами 53 градуса 20 минут 46 секунд северной широты и 158 градусов 12 минут 38 секунд восточной долготы.

Далее в северном направлении по середине полевой дороги на протяжении 0,02 км, затем в южном и западном направлениях по середине полевой дороги вдоль полей на протяжении 0,44 км, далее граница населенного пункта проходит по середине полевой дороги через лесополосу до места пересечения с осью автодороги село Коряки – село Северные Коряки в точке с географическими координатами 53 градуса 20 минут 44 секунды северной широты и 158 градусов 12 минуты 07 секунд восточной долготы.

Далее граница населенного пункта проходит по оси автодороги село Коряки – село Северные Коряки в южном направлении до пересечения с грунтовой дорогой на протяжении 0,01 км, затем по оси грунтовой дороги в западном направлении на протяжении 0,06 км до точки с географическими координатами 53 градуса 20 минут 43 секунды северной широты и 158 градусов 12 минуты 06 секунд восточной долготы.

Далее граница проходит по границе полей в северном направлении на протяжении 0,56 км, затем в западном направлении на протяжении 0,24 км, в северо-западном направлении на протяжении 0,3 км до точки с географическими координатами 53 градуса 21 минута 05 секунд северной широты и 158 градусов 11 минут 33 секунды восточной долготы, далее граница населенного пункта проходит в северо-северо-восточном направлении по границе полей, на протяжении 0,64 км точка с географическими координатами 53 градуса 21 минута 22 секунды северной широты и 158 градусов 11 минут 51 секунд восточной долготы.

Затем граница населенного пункта проходит в северном направлении по грунтовой дороги на протяжении 0,23 км до точки с географическими координатами 53 градуса 21 минута 29 секунд северной широты и 158 градусов 11 минуты 46 секунды восточной долготы, далее по оси автодороги идущей в ООО СХП «Северное» в северо-восточном направлении до пересечения с автодорогой в точке с географическими координатами 53 градуса 21 минута 32 секунды северной широты и 158 градусов 11 минут 55 секунд восточной долготы затем в северо-западном направлении по левой стороне автодороги на протяжении 0,13 км до точки с географическими координатами 53 градуса 21 минута 35 секунд северной широты и 158 градусов 11 минут 51 секунда восточной долготы.

Рисунок 2-3.  Границы населенного пункта село Северные Коряки

### Поселок Зеленый

Картографическое описание границ территории населенного пункта «Поселок Зеленый» Корякского сельского поселения

Граница территории населенного пункта «поселок Зеленый» начинается в точке с географическими координатами 53 градуса 16 минут 23 секунды северной широты и 158 градусов 09 минут 34 секунды восточной долготы и проходит вниз по течению по середине русла реки Старо-Корякская в северо-восточном, а затем восточном направлениях до места впадения безымянного ручья в реку Старо-Корякскую  точка с географическими координатами 53 градуса 17 минут 07 секунд северной широты и 158 градусов 11 минут 52 секунды восточной долготы.

Далее граница населенного пункта проходит в юго-западном направлении по середине русла безымянного ручья вверх по течению до места пересечения ручья с улицей Атласова в точке с географическими координатами 53 градуса 16 минут 37 секунд северной широты и 158 градусов 11 минут 17 секунд восточной долготы, пересекая вышеуказанною улицу по прямой до точки расположенной на западной стороне улицы с географическими координатами 53 градуса 16 минут 36 секунд северной широты и 158 градусов 11 минут 17 секунд восточной долготы, затем в юго-восточном направлении по западной стороне грунтовой дороги и пересекает указанную дорогу в точке с географическими координатами 53 градуса 16 минут 36 секунд северной широты и 158 градусов 11 минут 19 секунд восточной долготы, далее в юго-западном направлении по левой стороне грунтовой дороги до места пересечения дороги с безымянным ручьем в точке с географическими координатами 53 градуса 16 минут 24 секунды северной широты и 158 градусов 11 минут 06 секунд восточной долготы, далее вверх по течению ручья до пересечения с автодорогой Петропавловск-Камчатский - Мильково в точке с географическими координатами 53 градуса 16 минут 23 секунды северной широты и 158 градусов 11 минут 06 секунд восточной долготы, пересекая вышеуказанную дорогу по прямой точка с географическими координатами 53 градуса 16 минут 23 секунды северной широты и 158 градусов 11 минут 07 секунд восточной долготы.

Далее граница населенного пункта меняет направление на юго-западное и проходит по оси автодороги Петропавловск-Камчатский – Мильково до места пересечения автодороги Петропавловск-Камчатский – Мильково с грунтовой дорогой в точке с географическими координатами 53 градуса 16 минут 06 секунд северной широты и 158 градусов 10 минут 12 секунд восточной долготы.

Затем граница проходит на протяжении 0,6 км по прямой в северном направлении до точки с географическими координатами 53 градуса 16 минут 26 секунд северной широты и 158 градусов 10 минут 05 секунд восточной долготы, далее граница населенного пункта на протяжении 0,6 км по прямой проходит в западном направлении до точки с географическими координатами 53 градуса 16 минут 23 секунды северной широты и 158 градусов 09 минут 34 секунды восточной долготы.

Рисунок 2-4.  Границы населенного пункта село Северные Коряки

# ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Точные данные о дате заложения села Коряки неизвестны, но существуют предположения, что оно возникло до 1700 г. О древней истории Камчатки известно из документов и книг, оставленных землепроходцем Владимиром Атлосовым и первыми учеными, посетившими этот край в XVII- XVIII вв. Степаном Крашенинниковым, Георгом Стеллером и другими. В XVIII в. на территории, которую сейчас занимает Корякское сельское поселение, жили коренные народы ительмены и коряки. По одним источникам, село Коряки названо по национальности первых жителей, другие же источники опровергают этот факт. Степан Крашенинников, в его классическом описании Камчатки, пишет, что по воспоминанию местных жителей на этой местности никогда не проживали коряки и только у подножия сопки «Коряцкой» жила одна семья «коряков». Название народа «коряки» появилось в речи казаков от слова «кора», что означает «олень» - животное, от которого зависит все благосостояние племени.

В первые десятилетия освоения русскими Камчатки село Коряки лежало в стороне от основных путей. Но после основания Петропавловска в 1740 г., этот населенный пункт все чаще стал встречаться в письменных документах и на картах. В 1851-1855 гг., согласно описанию геолога Карла, фон Дитмара в селе Коряки восемь хорошо построенных домов, расположенных на берегу одноименной с ним реки. Население состояло из шестнадцати мужчин и тринадцати женщин, они держали двадцать девять голов рогатого скота и шесть лошадей. К 1676 г. по данным учета населения Камчатки, в селе проживало 69 человек, из них коренных жителей 41, русских 28. В 1897 г. в селе проживало уже 86 человек. А в Старом Остроге, жилой местности в 15 верстах от села Коряки, всего 45 жителей.

В 1908-1909 гг. на полуострове работала комплексная научная экспедиция под руководством Владимира Леонтьевича Комарова. Село Коряки вошло в ее маршрут. На территории современного Корякского сельского поселения экспедицией были обнаружены остатки пашен, на которых в середине XIX в. крестьян обязывали выращивать зерновые культуры. В.Л. Комаров так же отмечает, что в типах построек, быте, обстановке жилья уже было много от русских переселенцев, на окраине села стояла церковь, как в других селах.

В 1913 г. село Коряки входило в состав Завойкинской волости Петровавловско-Камчатского уезда. В нем было 18 дворов и проживало 95 человек. После революции, жизнь села организовывал сельсовет, о чем свидетельствуют протоколы заседаний и общих собраний. К 1931 г. в селе был избран местный суд.

Во время Великой Отечественной Войны в регионе остро стоял вопрос о строительстве жилья для переселенцев. В селе Коряки планировались к постройке 45 домов. На деле, не хватало заготовленного сырья для постройки домов, поэтому велась активная работа по вырубки и сплаву леса. В это время не забывали и о ликвидации неграмотности среди населения. В селе работали 7 человек культармейцев, которые обучали неграмотных. Также, в годы войны и позже появилась практика оказания материальной помощи многодетным семьям.

В послевоенное время начинается активная застройка села. На 1960 -1970 гг. приходится основное строительство каменных двухквартирных домов. В эти же годы начинается строительство многоквартирных социальных домов, а уже в 70-е годы осуществлялось строительство крупнопанельных домов.

В конце 70 - годов XX в. население Коряк достигло 1747 человек и наблюдалось быстрое развитие экономики. Этому способствовала работа совхоза «Корякский» молочно-овощного направления.  В эти же годы, началось строительство животноводческого комплекса в селе Северные Коряки.

В 2004 г. образовано Корякское сельское поселение, установлены статус и границы поселения законом Камчатской области от 29 декабря 2004 года № 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения». В состав Корякского сельского поселения вошли: село Коряки, поселок Зеленый, село Северные Коряки.

# ПРИРОДНО – РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Климатическая характеристика

По климатическому районированию территория Корякского сельского поселения относится к району I-В, согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология», который характеризуется: суровой и длительной зимой, обусловливающей максимальную теплозащиту зданий; большими объемами снегопереноса; необходимой защитой зданий от продувания сильными ветрами и повышенной влажностью в приморских районах; коротким световым годом; большой продолжительностью отопительного периода; низкими средними температурами наиболее холодных пятидневок; высотой снежного покрова до 1,2 м.

Климат Корякского сельского поселения морской, умеренный, влажный, формируется главным образом под влиянием активной циклонической деятельности. На климат Корякского сельского поселения огромное влияние оказывает Тихий океан.

Холодный период длится в среднем 210 дней, теплый – 155 дней. Средняя температура наиболее теплых месяцев (июль-август) составляет + 10-14ºС, бывают дни с температурой выше + 25ºС. Наиболее холодные месяцы (январь-февраль) отличаются средними температурами от - 5 до - 10ºС. Кроме того, зимой часты оттепели, когда температура в дневное время поднимается до +3-5ºС.

Корякское сельское поселение, как и весь Елизовский район относится к зоне избыточного увлажнения. Наибольшее среднегодовое количество осадков на территории сельского поселения чаще варьируется от 350 до 650 мм. В течение года осадки распределяются неравномерно. За теплый период года (май–сентябрь) в среднем выпадает 70–80% годового количества осадков. Дожди большей частью моросящие, затяжные. Грозы бывают очень редко. Наименьшее количество осадков приходится на март и апрель. Зимой часты сильные и продолжительные метели (40-60 дней за зиму) и снежные заряды, вследствие чего снежный покров достигает 1,5 – 3 м и более (в местах накопления – более 10 м).

Преобладающее направление ветров северо-западное и южное. Годовая относительная влажность 73%. Средняя продолжительность снежного покрова – 196 дней. Время начала ледостава – середина октября. Время вскрытия рек – конец мая.

По данным метеостанции Петропавловск-Камчатский среднегодовая температура составляет 2,6ºС. Средняя месячная температура наиболее холодного месяца (января) – минус 7,0ºС, наиболее теплого месяца (августа) – плюс 13,2ºС (таблица 2.1). Абсолютная минимальная и максимальная температура воздуха зафиксирована на отметках минус 32ºС и плюс 29ºС. Холодный период длится в среднем 210 дней, теплый – 155 дней. Средняя температура наиболее теплых месяцев (июль-август) составляет плюс 10-14ºС, бывают дни с температурой выше плюс 25ºС. Наиболее холодные месяцы (январь-февраль) отличаются средними температурами минус 5 до минус 10ºС. Кроме того, зимой часты оттепели, когда температура в дневное время поднимается до плюс 3-5ºС.

Район расположен в зоне избыточного увлажнения. Количество осадков за ноябрь-март составляет 863 мм; за апрель-октябрь – 652 мм. Максимальная продолжительность осадков – 49 часов, суточный максимум – 207 мм.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 67%; наиболее теплого месяца – 82%. Годовая относительная влажность – 73%.

Ветровой режим района изысканий характеризуется господством ветров юго-восточных румбов в летний период, и северных в зимний период.

В соответствии с СП 131.13330.2012 территория изысканий находится в строительно-климатической зоне I, в подрайоне В.

В соответствии с СП 34.13330.2012 – к дорожно-климатическому району II2.

Вес снегового покрова на 1 кв. м горизонтальной поверхности земли для территории Объекта в соответствии с СП 20.13330.2011 составляет 5,6 кПа.

Таблица 4-1. Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС

| Месяц | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| -7,0 | -6,6 | -4,0 | 0,1 | 4,4 | 9,2 | 12,5 | 13,2 | 10,3 | 5,2 | 1,1 | -5,2 | 2,6 |

Основные метеорологические характеристики по метеостанции Петропавловск-Камчатский представлены в таблицах 4-2 – 4-11.

Таблица 4-2. Экстремальные значения температуры воздуха, ºС

| Метеопараметр | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Абс. максимум | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 18.8 | 22.7 | 26.9 | 30.0 | 27.7 | 24.1 | 19.4 | 11.4 | 7.4 | 30.0 |
| Абс. минимум | -31.8 | -27.8 | -22.2 | -14.1 | -6.6 | -0.9 | 2.9 | 4.5 | 0.1 | -64 | -15.2 | -21.5 | -31.8 |

Таблица 4-3. Сумма осадков по месяцам и за год, суточный максимум, мм

| Метеопараметр | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Сумма осадков за месяц, мм | 129 | 100 | 97 | 90 | 66 | 56 | 64 | 91 | 108 | 171 | 152 | 132 | 1256 |
| Суточный максимум осадков, мм | 141 | 91 | 83 | 105 | 80 | 53 | 64 | 96 | 119 | 180 | 200 | 114 | 200 |

Таблица 4-4. Снежный покров

| Число дней со снежным покровом | Даты образования устойчивого снежного покрова | Даты разрушения устойчивого снежного покрова | Высота снежного покрова |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самая ранняя | Средняя | Самая поздняя | Самая ранняя | Средняя | Самая поздняя | Средняя за зиму | Наибольшая за зиму |
| 177 | 28.10 | 14.11 | 14.12 | 17.04 | 6.05 | 28.05 | 81.5 | 289.0 |

Таблица 4-5. Среднее число дней с различным количеством осадков

| Месяц | Количество осадков, мм |
| --- | --- |
|  | >0.0 | >0.1 | >0.5 | > 1 | >5 | > 10 | >20 | >30 | >50 | >80 | >120 |
| январь | 20.5 | 12.4 | 10.8 | 9.5 | 5.3 | 3.7 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0 | 0 |
| февраль | 18.7 | 11.4 | 9.6 | 8.5 | 4.6 | 3 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 |
| март | 20.0 | 12 | 9.9 | 8.5 | 4.3 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 |
| апрель | 19.5 | 11.4 | 9.3 | 8.1 | 4.3 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 |
| май | 18.5 | 11.2 | 8.9 | 7.1 | 3.4 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| июнь | 18.0 | 11.2 | 8.6 | 7.1 | 3.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| июль | 19.0 | 11.9 | 8.7 | 7.5 | 3.7 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 |
| август | 19.2 | 13.0 | 10.6 | 9.2 | 5.0 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| сентябрь | 17.7 | 11.7 | 9.9 | 8.5 | 4.5 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0 |
| октябрь | 19.8 | 13.6 | 11.2 | 9.9 | 6.2 | 4.6 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0 |
| ноябрь | 19.6 | 11.6 | 9.9 | 8.9 | 6.0 | 3.9 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| декабрь | 19.4 | 11.5 | 10 | 8.6 | 5.3 | 3.7 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Год | 229.9 | 142.9 | 117.4 | 101.4 | 55.8 | 35.5 | 17.3 | 9.3 | 3.2 | 0.7 | 0.1 |

Таблица 4-6. Среднее и максимальное число дней с туманом

| Метеопараметр | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Среднее число дней с туманом | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 3.2 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 16.2 |
| Максимальное число дней с туманом | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 | 11 |

Таблица 4-7. Глубина промерзания почвы, см

| Средняя | Наибольшая |
| --- | --- |
| 37 | 73 |
| Примечание: почва суглинистая |

Таблица 4-8. Максимальная скорость ветра в порывах по месяцам и за год, м/с

| Метеопараметр | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Скорость в порывах, м/с | 35 | 38 | 46 | 34 | 34 | 29 | 26 | 35 | 34 | 34 | 37 | 39 | 46 |

Таблица 4-9. Среднее многолетнее число дней с максимальной скоростью ветра определенного значения по месяцам и за год

| Скорость, м/с | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| ≥5 | 31.0 | 27.9 | 30.9 | 29.9 | 30.9 | 30.0 | 30.9 | 30.9 | 29.7 | 30.9 | 30.0 | 30.9 | 364.3 |
| ≥ 10 | 21.1 | 20.1 | 22.6 | 19.8 | 17.4 | 16.3 | 13.5 | 15.0 | 17.7 | 22.8 | 24.0 | 22.6 | 233.1 |
| ≥ 15 | 9.8 | 9.7 | 11.5 | 9.8 | 5.9 | 3.1 | 2.0 | 2.9 | 5.0 | 11.2 | 12.2 | 10.0 | 93.0 |
| ≥20 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 3.7 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 36.6 |
| ≥25 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 10.2 |
| ≥30 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.5 |

Таблица 4-10. Скорость ветра различных направлений, осредненная за период с мая по ноябрь, м/с

| Метеопараметр | С | СВ | В | ЮВ | Ю | Ю3 | 3 | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость 10-мин. осреднения | 4.2 | 5.5 | 4.4 | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 6.8 | 5 |
| Наибольшая скорость 10-мин осреднения | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 | 11 | 24 | 22 |
| Максимальный порыв | 30 | 37 | 35 | 31 | 26 | 26 | 34 | 30 |

Таблица 4-11. Повторяемость градаций скорости ветра различных направлений, в %

| Скорость, м/с | Направление, румбы |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |
| 0-1 | 3.1 | 0.4 | 1.2 | 4.8 | 4.3 | 1.9 | 2.1 | 2.9 |
| 2-4 | 11.7 | 0.8 | 3.9 | 15.4 | 4.5 | 0.6 | 2.1 | 7 |
| 5-9 | 8.9 | 1.4 | 2.8 | 4.8 | 0.9 | 0.2 | 3.8 | 6.4 |
| 10-14 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.9 | 1 |
| 15-19 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.001 | - | 0.3 | 0.1 |
| 20-24 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.004 |
| 25-29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| >35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сумма, % | 23.8 | 2.8 | 8.1 | 25.2 | 9.7 | 2.7 | 10.2 | 17.4 |

Ландшафтная характеристика

Ландшафты представляют собой территориально-природные системы или генетически однородные участки земной поверхности, характеризующиеся определенным рельефом, взаимосвязанной с ним совокупностью поверхностных и горных пород, воды, воздуха, почв, животного и растительного мира. Важнейшим свойством ландшафта является его целостность, которая предполагает, что изменения в любом его компоненте обязательно приведут к изменениям во всех остальных компонентах.

Как территориальная система, состоящая из взаимодействующих природных и антропогенных компонентов и комплексов более низкого таксономического ранга, ландшафт является особым объектом для рационального использования, улучшения и охраны. Каждому ландшафту присуща определенная и характерная для него устойчивость к антропогенному воздействию.

В соответствии со схемой физико-географического районирования территория расположена в среднегорье Камчатской горной области Северо-Притихоокеанской страны.

Рельеф

Корякское сельское поселение расположено на территории Елизовского района, который по форме рельефа, как и большая часть полуострова Камчатка, представляет собой типично горную страну. Особенность географического расположения рассматриваемой территории в том, что она находится в центре так называемого Восточного вулканического пояса, представленного Восточным вулканическим хребтом и прилегающим к нему плато. Внешне этот хребет выглядит цепочкой разной формы вулканов, поднимающихся над вулканическим плато. Хребет ориентирован вдоль восточного побережья Камчатки. Практически весь современный горный рельеф района сформировался мощной вулканической деятельностью в позднечетвертичное время, то есть в течение последних десятков тысяч лет. Низменности прослеживаются в виде узких полос речных долин, часто заболоченных. Территория сельского поселения расположена на Авачинской низменности, местность территории открытая, слабо пересечённая ручьями и реками.

Гидрография

Гидрографическая сеть Корякского сельского поселения довольно развита и относится к бассейну Тихого океана. Самые большие реки – Авача, Корякская, Вахталка. Ширина рек не превышает нескольких десятков метров, глубина до 2,4метра, скорость течения до 2,0 м/сек.

Таблица 4-12. Характеристика рек, протекающих по территории Корякского сельского поселения

| № п/п | Наименование реки | Куда впадает / с какого берега | На каком расстоянии от устья, км | Длина реки, км / в т.ч. в пределах поселения | Площадь водосбора, км2 | Скорость течения, м/с | Глубина | Период ледостава |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | min | max |  |
| 1 | Авача | Авачинская губа | 122 | 122 / 16 | 5090 | 2,0 | 0,55 | 2,4 | Середина октября, конец мая |
| 2 | Корякская | р. Авача /по пр. берегу | 46 | 48 / 11 | 959 | 1,5 | 0,4 | 1,6 | Не замерзает |
| 3 | Гаванка | р. Корякская /по пр. берегу | 1 | 16 | 53,2 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Старо-Корякская | р. Корякская /по пр. берегу | 3 | 19 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Перевозная (Прав. Вахталка) | р. Корякская / по лв. берегу | 7 | 44 / 13 | 0 | 1,7 | 0,4 | 1,8 | Не замерзает |

Геологическое строение

В долине реки Авача и реки Корякская грунты наносные с песчаными и глинистыми прослойками.

Территория имеет сложное геологическое строение и относится к сейсмоактивным районам Земли.

На территории сконцентрированы и интенсивно проявляются наиболее опасные природные явления: землетрясения, цунами, морские приливы, наводнения. Фоновая сейсмичность территории согласно СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» составляет 9 баллов.

Рисунок 4-1. 10%-ная вероятность превышения расчётной интенсивности
в течение 50 лет (период повторяемости сотрясений - 500 лет)

Геологическая структура Корякского сельского поселения представлена кайнозойской группой и интрузивными образованиями:

Кайнозойская группа самая молодая группа стратиграфической шкалы слоев земной коры, на территории представлена:

четвертичными отложениями: рыхлые речные, ледниковые, озерно-болотные, и морские отложения. Галечники, пески, глины, илы, торф;

Интрузивные образования представлены интрузивными породами кислого и среднего состава: граниты, гранодиориты, диориты.

Камчатка представляет собой молодую складчатую область, сформировавшуюся преимущественно в позднемеловое и кайнозойское время. В геологическом строении принимают участие различные породы от древних метаморфических до современных осадочных и вулканогенных. Тела интрузивных пород здесь многочисленны, но невелики по размерам. Метаморфические породы распространены на незначительных площадях. Мезозойские доверхнемеловые породы на Камчатке пока неизвестны. Главная же масса горных пород полуострова представляет собой верхнемеловые и кайнозойские отложения общей мощностью до 10-15 тыс. м, прорванные разновозрастными и разнообразными по составу интрузивами. В этом также проявляется особенность Восточно-Азиатских островных дуг, в которых верхнемеловые и кайнозойские породы, обычно тесно связанные между собой, являются наиболее распространенными геологическими образованиями.

Поселение расположено в пределах Южно-Камчатского антиклинория, характеризующегося большим количеством крупных разломов, опрокидыванием местами слоев на восток и северо-восток, наличием надвигов, пестрым составом разновозрастных, преимущественно неогеновых, эффузивных и интрузивных пород.

Геологическая структура представлена кайнозойской группой и интрузивными образованиями.

Кайнозойская группа самая молодая группа стратиграфической шкалы слоев земной коры. Представлена рыхлые речными, ледниковыми, озерно-болотными, и морские четвертичными отложениями – галечниками, песками, глинами, илами, торфом.

Интрузивные образования представлены интрузивными породами кислого и среднего состава: гранитами, гранодиоритами, диоритами.

Гидрогеологические условия

Для водоснабжения используются подземные воды следующих водоносных горизонтов и комплексов:

- голоценовых аллювиальных, морских и пролювиально-пирокластических отложений;

- верхнеплейстоцен – голоценовых аллювиальных и верхнеплейстоценовых водноледниковых отложений

- среднеплейстоцен – голоценовых аллювиально-водноледниковых, аллювиально – морских и морских отложений;

- позднеплейстоцен – голоценовых образований стратовулканов;

- эоплейстоцен – голоценовых образований вулканогенного комплекс;

- среднеплейстоценовых образований купольного и эксплозивного вулканизма;

- позднеолигоцен – среднемиоценовых образований островодужного вулканизма;

- плиоценовых образований осадочно-вулканогенного и осадочного комплекса;

- олигоцен – миоценовых образований осадочно-вулканогеного комплекса;

- вернемеловых метаморфизованных образований;

- миоценовых интрузивных образований.

Рисунок 4-2. Участки месторождений питьевых и технических подземных вод на территории Корякского сельского поселения (по состоянию на 01.01.2017 года)

Таблица 4-13. Список месторождений и участков месторождений питьевых и технических подземных вод по состоянию на 01.01.2017 г.

| № п/п | Номер врезки | Месторождение | Кадастровый номер месторождения | № п/п | Участок месторождения | Кадастровый номер участка | Недропользователь | Номер лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 62 | Старокорякское | И-3-87 | 1 | Березняковский | И-3-87-1 | Администрация Новолесновского сельского поселения | ПТР 00755 ВЭ |
|  |  |  |  | 2 | Зеленовский-1 | И-3-31-8 | ГУП КК "Петропавловский водоканал" | ПТР 05120 ВЭ |
|  |  |  |  | 3 | Зеленовский-2 | И-3-31-9 | УМДП "Визир" | ПТР 00241 ВЭ |
|  |  |  |  | 4 | Южнокорякский-1 | И-3-31-10 | - | Нераспред. фонд |
| 2 | 62 | Светловское | И-3-88 | 1 | Северокорякский-1 | И-3-31-11 | ООО СХП "Овощевод" | ПТР 00256 ВЭ |
| 3 | 62 | Прикорякское | И-3-144 | 1 | Прикорякский-1 | И-3-144-1 | - | Нераспред. фонд |
| 4 | 62 | Центральнокорякское | И-3-114 | 1 | Корякский-1 | И-3-31-1 | ГУП КК "Петропавловский водоканал" | ПТР 00865 ВЭ |
|  |  |  |  | 2 | Корякский-2 | И-3-31-2 | ГУП КК "Петропавловский водоканал" | ПТР 00865 ВЭ |
|  |  |  |  | 3 | Корякский-3 | И-3-31-3 | ГУП КК "Петропавловский водоканал" | ПТР 00865 ВЭ |
|  |  |  |  | 4 | Корякский-4 | И-3-31-4 | ГУП КК "Петропавловский водоканал" | ПТР 00865 ВЭ |
|  |  |  |  | 5 | Корякский-5 | И-3-114-1 | ООО ДОЛ "Альбатрос" | ПТР 00594 ВЭ |
|  |  |  |  | 6 | Корякский-6 | И-3-114-2 | ГУП КК "Петропавловский водоканал" | ПТР 00865 ВЭ |
|  |  |  |  | 7 | Предгорный | И-3-114-3 | ООО АК "ВИТЯЗЬ-АЭРО" | ПТР 00676 ВР |

Почвенный покров

Преимущественным распространением пользуется группа дерновых почв. Дерновый процесс почвообразования является здесь господствующим. На территории развиты охристые и слоисто охристые вулканические, а также пойменные и торфяно-болотные почвы. На отдельных участках территории значительную роль в процессе почвообразования играют вулканические пеплы. В распределении растительности и почв сказываются как климатические особенности поселения, так и его орографическое строение.

В основном преобладают лиственные породы, менее распространены кустарники - 30% и болотная растительность – до 13%. Наиболее характерной древесной породой районного ландшафта: является каменная береза, занимающая большую часть всей покрытой лесом площади.

Почва, как компонент природной среды, обеспечивает развитие сельскохозяйственного производства и формирование экологического потенциала, осуществляет важнейшие функции (включая качество поверхностных и грунтовых вод, состав приземной атмосферы разнообразие наземных экосистем).

В соответствии с почвенно-географическим районированием России исследуемая территория расположена в Камчатской провинции горно-тундровых, горных тундрово-болотных, горно-луговых, горных дерново-перегнойных, горных торфянистых, горных торфянисто-перегнойных сильнооподзоленных, горных дерновых лесных кислых грубогумусных почв.

Агроэкологическое состояние почвенного покрова

В ходе выполнения инженерно-экологических изысканий проводится исследование почв на агрохимические показатели для установления уровня его плодородия.

В соответствии с СП 45.13330.2012 плодородный слой почвы в основании насыпей и на площади, занимаемой различными выемками, до начала основных земляных работ должен быть снят в размерах, установленных проектом организации строительства, и перемещен в отвалы для последующего использования его при рекультивации или повышении плодородия малопродуктивных угодий (землевании).

В соответствии с ГОСТ 17.5.3.05-84 плодородный слой почвы не должен содержать радиоактивные элементы, тяжелые металлы, остаточные количества пестицидов и другие токсичные соединения в концентрациях, превышающих предельно допустимые уровни, установленные для почв, не должен быть опасным в эпидемиологическом отношении и не должен быть загрязнен и засорен отходами производства, твердыми предметами, камнями, щебнем, галькой, строительным мусором.

Оптимальным содержанием гумуса для основных типов почв является следующие значения: 2,5-3,0% для глинистых и суглинистых почв, 2,0-2,5% для супесчаных и 1,8-2,2% для песчаных почв.

Требования к показателям состава и свойств плодородного слоя для почв различных зон по ГОСТ 17.5.1.03-86 представлены в таблице 4-14

Таблица 4-14. Требования к показателям состава и свойств плодородного слоя для почв различных зон по ГОСТ 17.5.1.03-86

| Наименование показателя | Ед. изм. | Почвы, пригодные для биологической рекультивации по ГОСТ 17.5.1.03-86 |
| --- | --- | --- |
|  |  | плодородный слой | потенциально плодородный слой |
| рН солевой вытяжки | Ед. | не менее 4,5 | - |
| рН водной вытяжки |  | 5,5-8,2 | 5,5-8,4 |
| массовая доля гумуса | % | более 1 для лесной и полупустынной зон, более 2 для степной и лесостепной зон | менее 1 для лесной и полупустынной зон, более 2 для степной и лесостепной зон |
| сумма токсичных солей в водной вытяжке |  | 0,0-0,2 | 0,0-0,4 |
| алюминий подвижный |  | 0-3 | 0-3 |
| сумма фракций менее 0,01 мм |  | 10-75 | 10-75 |
| сумма фракций более 300 мм |  | - | менее 10 |

Растительный покров

Растительные сообщества являются ведущим биологическим компонентом экосистемы. Они наиболее чутко реагируют на состояние среды и отражают как естественные изменения (климатические, гидрологические, почвенные), так и антропогенные воздействия на природную среду.

Согласно схемы геоботанического районирования Камчатки территория полуострова отнесена к Камчатской лиственно-лесной подобласти Евразиатской таежной (хвойнолесной) области (Нешатаева В. Ю, Растительность полуострова Камчатка, 2011).

В основном преобладают лиственные породы,  менее распространены кустарники - 30% и болотная растительность – до 13%. Наиболее характерной древесной породой районного ландшафта: является каменная береза, занимающая большую часть всей покрытой лесом площади.

Древесный ярус представлен каменной березой (Betula ermanii), а также ольховым (Alnus fruticosa) и кедровым стлаником (Pinus pumila). Травянистый ярус представлен характерными для данной территории видами, такими как: иван-чай узколистный (Chamerion angustifólium), пырей ползучий (Elytrígia répens), тысячелистник обыкновенный (Achilléa millefólium), марь обыкновенная (Chenopódium álbum), смолевка широколистная (Silene latifolia), вероника дубравная (Veronica chamaedrys), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), арктополевица широколистная (Arctagrostis latifolia), крапива плосколистная (Urtica plathyphylla), подмаренник белый (Galium album), рапс (Brássica nápus), ежа сборная (Dactylis glomerata), клевер ползучий (Trifolium repens), подорожник большой (Plantago major), осот полевой (Sonshus arvensis), вех (Cicuta). А также представителями родов: щавель (Rúmex), вейник (Calamagrostis), мятлик (Роа), лебеда (Atriplex), бодяк (Círsium) полынь (Аrtemisia) и др.

Красную книга Камчатки включает 243 видов растений, из них: 125 видов - покрытосеменные, 1 - голосеменные, 13 - папортниковидные, 2 - плауновидные, 11 - водоросли, 57 - мохообразные, 35 - лишайники; 7 видов грибов и 3 вида термофильных микроорганизмов.

Животный мир

Систематический список фауны морских и пресноводных рыбообразных и рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, наземных и морских млекопитающих Камчатского края и сопредельных морских акваторий насчитывает 918 достоверно зарегистрированных видов и подвидов животных, относящихся к 7 классам, 55 отрядам, 156 семействам и 469 родам.

Видовой состав фауны исследуемого района обеднен и имеет синантропный характер. По общим количественным характеристикам на первом месте стоят обитатели почвы (дождевые черви, олигохеты, свободно живущие почвенные нематоды, мелкие членистоногие, почвенные личинки насекомых, различные виды жуков). Многочисленны представители класса Насекомые (Insecta), в том числе: Coleoptera (Жесткокрылые), Diptera (Двукрылые), Lepidoptera (Чешуекрылые), Hymenoptera (Перепончатокрылые) и другие.

Из земноводных возможно наличие сибирского углозуба (Salamandrella keyserlingii).

В видовом составе орнитофауны преобладают следующие виды: ворона (Corvus corone), сорока (Pica pica), овсянка (Emberiza rustica, Emberiza variabilis), кедровка (Nucifraga caryocatactes), пеночка-таловка (Phylloscopus borealis), камчатская трясогузка (Motacilla lugens), восточная синица (Parus minor), ястребиная сова (Surnia ulula) и др.

Млекопитающие представлены такими видами, домовая мышь (Mus musculus), серая крыса (пасюка) Rattus norvegicus и черная крыса Rattus rattus, семейством землеройковые Soricidae представлено бурозубками.

В Красную книгу Камчатки занесено 23 вида наземных и морских млекопитающих, 60 видов птиц, 30 видов рыб, 13 видов беспозвоночных (1 вид моллюсков и 12 - насекомых). Всего 126 видов.

Места размножения диких зверей и птиц, кормовые угодья, выраженные пути миграции отсутствуют.

# СОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Численность населения и трудовые ресурсы

### Численность Населения

Численность Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края по данным на 01.01.2017 г. составила 3,6 тыс. чел., что составляет приблизительно 5,9% от общей численности населения Елизовского муниципального района. За последние десять лет численность населения поселения уменьшилась на 11%. Динамика численности населения Корякского сельского поселения представлена на рисунке 5-1.

Рисунок 5-1. Динамика численности Корякского сельского поселения

(по состоянию на конец года)

Таблица 5-1. Численность населения по населенным пунктам поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | 01.01.2016 |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Коряки в т.ч. ул. Геологов | 2646 757 |
| 2 | п.Зеленый | 805 |
| 3 | с.Северные Коряки | 132 |
|  | Итого | 3583 |

Формирование численности населения складывается из 2-х компонентов -  механического и естественного приростов.

### Естественный прирост населения

В настоящее время в поселении уровень рождаемости ниже уровня смертности. Так, по данным администрации Корякского сельского поселения, в 2016г. общее число родившихся составило 2,1‰, общее число умерших 7,3‰. В результате уровень естественного прироста составил -5,2‰.

Рисунок 5-2. Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста

Корякского сельского поселения (‰)

Как видно из диаграммы, приведённой выше, коэффициент рождаемости находится на высоком уровне, высокий уровень рождаемости связан с общей тенденцией рождаемости. Коэффициент смертности средний, но он ниже чем средний по району. Демографическая структура, характеризуется значительной инертностью. На современное её состояние оказывают влияние не только процессы, происходящие в настоящее время, но имевшие место несколько десятилетий назад, в том числе и прошлые демографические всплески, а также спады рождаемости.

### Механический прирост населения

Ситуация, сложившаяся в механическом движении населения поселения, характеризуется небольшим миграционным притоком населения - превышением числа прибывших жителей над числом выбывших. Таким образом, в последние годы механический прирост населения способствует стабилизации численности населения поселения.

### Возрастная структура населения

Возрастная структура населения по данным на 01.01.2017 г. характеризуется неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Возрастная структура населения характеризуется низким удельным весом детей (17%) и не высоким удельным весом лиц трудоспособного населения 51%. Доля лиц пенсионного возраста составляет 32%. Можно сказать, что поселению присуща регрессивная возрастная структура населения. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст.

Таблица 5-2. Возрастная структура населения

| Наименование показателя | Корякское сельское поселение, тыс.чел. | Корякское сельское поселение, % |
| --- | --- | --- |
| моложе трудоспособного возраста | 0,6 | 17 |
| трудоспособного возраста | 1,8 | 51 |
| старше трудоспособного возраста | 1,2 | 32 |

Возрастная структура населения Корякского сельского поселения по данным на 01.01.2017 г. представлена на рисунке 5-3.

Рисунок 5-3. Возрастная структура Корякского сельского поселения на 01.01.2017г.

### Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. К основным показателям, характеризующим состояние рынка труда, относятся: общая численность экономически активного населения, в поселении она составляет 45% в нем доля занятого в экономике 31%; уровень регистрируемой и общей безработицы -2,4%.

Выводы:

- Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Корякском сельском поселении не стабильная;

- Численность населения Корякского сельского поселения на 01.01.2017 г. составляет 3,6 тыс. чел. (5,9 % от общей численности населения Елизовского муниципального района);

- Доля населения младших возрастов ниже доли населения старших возрастных групп.

Характеристика экономического развития

### Промышленность

Сфера материального производства является основой экономики Корякского сельского поселения и значимой составляющей его социально-экономического потенциала. Производственные предприятия служат основным источником формирования рабочих мест для сельского населения и доходной части муниципального бюджета.

Общая площадь зоны коммунально-складского назначения поселения составляет 65,2 га.

На территории села Коряки расположены: склады; пекарня; два рыбных цеха; овощехранилища; ООО «Нефтегазоразведческая экспедиция», склады; мастерские. На территории поселка Зеленый расположены: действующая птицефабрика «Камчатпищепром»; склады; свиноферма. На территории села Северные Коряки расположены склады.

На территории поселения Корякского сельского поселения в настоящее время осуществляет финансово-хозяйственную деятельность два сельскохозяйственных предприятия -  ООО СХП «Овощевод» и СХПК «Кам-Агро».

Администрацией Корякского сельского поселения ведётся работа по привлечению потенциальных инвесторов. Осуществляется поддержка малого предпринимательства. Малое предпринимательство, придает экономике определенную гибкость, содействует развитию конкурентной рыночной экономики, способствует обеспечению занятости и материальному благополучию населения, обеспечение формирования среднего класса.

На территории поселения зарегистрировано 13 индивидуальных предпринимателей, 13 из них занимаются торговой деятельностью и имеют свои павильоны, 1 из них является рыбным цехом, 1 парикмахерская, 1 автозаправочная станция. Также есть закусочная ООО «КорКам» (шашлычная «Маяк»), аптека ООО «Фарма», ПО «Елизовский хлебокомбинат», Пекарня.

При планировании развития территории именно малый бизнес может быть наиболее реальной формой развития и формирования единого социально-экономического пространства.

Характеристика развития социальной инфраструктуры

### Учреждения культурно-бытового обслуживания населения

Объекты культурно-бытового обслуживания местного значения, расположенные на территории Корякского сельского поселения, по подчиненности можно разделить на объекты районного и поселенческого значения. В прошлом была заложена сравнительно развитая система культурно-бытового обслуживания. В последнее десятилетие учреждения культурно-бытового обслуживания развивались в условиях рыночной экономики.

Недостаток источников финансирования (бюджетных и внебюджетных) сдерживает развитие тех сфер обслуживания, которые в силу своей специфики испытывают трудности вхождения в рыночные отношения. Прежде всего, это касается учреждений здравоохранения, образования.

Для определения обеспеченности населения основными видами учреждений обслуживания использованы нормативы СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Методики определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, одобренные распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р. и нормы, одобренные постановлением Правительства камчатского края от 29 декабря 2015 г. № 503-П «Региональные нормативы градостроительного проектирования Камчатского края».

### Образовательные организации

К минимально необходимым населению, нормируемым образовательным организациям относятся дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации.

В систему образования Корякского сельского поселения входят:

- Три дошкольные образовательные организации: две в с. Коряки, и одна в п. Зеленый.

- МБОУ «Корякская средняя школа» на 500 учащихся, с. Коряки.

- Одна организация дополнительного образования МБУДО «Корякская детская музыкальная школа».

Таблица 5-3. Перечень дошкольных образовательных организаций на 01.01.2017г.

| № пп | Наименование | Адрес | Ведомственная принадлежность | Характеристика здания | Встроенное или отдельно стоящее | Территория (га) | Кол-во воспитателей | Обслуживающий персонал | Емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год постройки | Материал стен, износ |  |  |  |  | Нормативная | Фактическая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | МБДОУ «Детский сад № 36 «Ручеек» | п. Зеленый, ул. Атласова, 12 | Муниципальная | 1980 | Блочные | Отдельно | 0,5971 | 7 | 11 | 75 | 52 |
| 2 | МБДОУ «Детский сад № 36 «Ручеек» | п. Зеленый, ул. Геологов, 13 | Муниципальная | 1986 | Блочные | Отдельно | 0,2483 | 5 | 12 | 40 | 39 |
| 3 | МБДОУ «Детский сад № 31 «Солнышко» | с. Коряки, ул. Вилкова, 2/1 | Муниципальная | 1981 | Блочные | Отдельно | 0,5065 | 13 | 26 | 140 | 116 |

Таблица 5-4. Перечень общеобразовательных организаций на 01.01.2017г.

| № пп | Наименование | Адрес | Ведомственная принадлежность | Характеристика здания, износ | Встроенное или отдельно стоящее | Территория (га) | Кол-во воспитателей | Обслуживающий персонал | Емкость | Кол-во учащихся второй смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная | Фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | МБОУ «Корякская средняя школа» | с. Коряки, пер. Связи, 2 | Оперативное управление | 60% | Отдельно | 1,47 | 45 | 38 | 500 | 471 | 83 |

### Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание население Корякского сельского поселения получают в медицинских учреждениях районного уровня и в медицинских учреждениях поселения:

- фельдшерский пункт в п. Зеленый;

- врачебная амбулатория на 10 посещений в смену в с. Коряки;

- фельдшерский пункт в. с. Северные Коряки;

Потребность населения в больничных учреждениях обеспечена за счет Елизовской центральной районной больницы», расположенной в г. Елизово Специализированная медицинская помощь оказывается населению в учреждениях г. Петропавловск – Камчатский.

### Физическая культура и спорт

В поселении для развития физической культуры и спорта действует спортивный зал при школе.

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является важнейшим элементом в оздоровлении нации. На территории поселения обеспеченность объектами физической культуры и спорта – 69%. Обеспеченность объектами физкультуры и спорта на территории поселения следует охарактеризовать, как среднею. Следует дополнительно отметить, что спортивные объекты размещены при образовательных организациях, что не позволяет заниматься спортом всем жителям поселения. Уровень развития материальной базы и инфраструктуры спорта в настоящее время не соответствует современным требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области развития массового спорта является укрепление и модернизация материально-технической базы, создание условий для подготовки и привлечения к работе квалифицированных кадров.

### Библиотечное обслуживание населения, организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, музей поселения

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

На территории Корякского сельского поселения действуют два учреждения культуры МКУК СДК с. Коряки, МКУК СДК п. Зелёный. В 2015 году из средств местного бюджета был произведен ремонт фасада центрального входа в МКУК СДК с. Коряки. Здания МКУК СДК с. Коряки, МКУК СДК п. Зелёный нуждаются в ремонте, общая численность сотрудников 26 человек, из них в СДК с. Коряки работает 19 человек и в СДК п. Зеленый – 7 человек.

На территории поселения функционируют 2 филиала Центральной библиотеки в п. Зеленый и с. Коряки. Библиотеки поселения остаются наиболее стабильными и самыми доступными учреждениями культуры, способствующими культурному и духовному развитию населения. Общий библиотечный фонд составляет 16 112 экземпляров. Библиотеки имеют доступ к информационным ресурсам сети Интернет.

### Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения.

Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров соответствует нормативному уровню, однако данный показатель носит ориентировочный характер, а реальные потребности современного рыночного общества его существенно превышают.

Количество предприятий общественного питания общедоступной сети – одно кафе ООО « Кор-Кам» в п. Зеленый, количество посадочных мест 85.

На территории поселения в с. Коряки действует парикмахерская и пошивочное ателье.

### Обеспечение пожарной безопасности

Вопросы пожарной безопасности отражены в разделе «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

На территории Корякского сельского поселения действует пожарный пост КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае», в с. Коряки, ул. Рабочая, 29 (а).

### Места захоронений

На территории Корякского сельского поселения действует два кладбища, в с. Северные Коряки и в с. Коряки, общей площадью 8,54 га.

# АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Планировочная структура Корякского сельского поселения

Архитектурно-пространственные решения территории корякского сельского поселения разработаны с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения и основных видов хозяйственной деятельности. Поселение занимает территорию с относительно активным рельефом. По территории поселения проходят реки и ручьи. Самые крупные из них: р. Корякская, р. Гаванка, р. Авача. Через поселение проходят автомобильные дороги регионального значения: «Петропавловск-Камчатский - Мильково" на участке км 35 - км 111», «Петропавловск-Камчатский - Мильково - 47 км - Коряки - с. Северные Коряки», «Подъезд к п. Зеленый». В состав поселения входят три населенных пункта: административный центр – с. Коряки, п. Зеленый и с. Северные Коряки.

Основным видом хозяйственной деятельности является сельское хозяйство, животноводство, промысел и заготовка рыбы.

На территории поселения расположены объекты оборонительного значения и потенциально опасные объекты. Около 1,7 км южнее п. Зеленый расположен склад взрывчатых веществ ОАО "Камчатгеология" емкостью 240 тн, на удалении 1,5 км юго-восточнее с. Коряки расположена зона хранения войсковой части - склады ВВ Российской Федерации, которые являются взрывопожароопасным объектом.

В южной части сельского поселения расположен пионерский лагерь "Альботрос". Юго-восточнее с. Коряки расположено кладбище, рассчитанное на население всего муниципального округа. Полигоны ТБО на территории сельского поселения отсутствуют.

с. Коряки

Территория с. Коряки разделена автомобильной дорогой регионального значения "Петропавловск-Камчатский - Мильково - 47 км - Коряки - с. Северные Коряки" на северную и южную части. Северная граница населенного пункта проходит по р. Корякская, с юго-запада по р. Гаванка, западная граница совпадает с границей п. Зеленый, с юга, юго-востока и востока.

Производственную базу с. Корякское составляют предприятия пищевой промышленности (рыбный завод), комунально-складского назначения (мастерская, склады, склады ГСМ), предприятия животноводства (молочно-товарная ферма вблизи границы населенного пункта).

Общественный центр с. Коряки сформировался

п. Зеленый

Поселок Зеленый расположен западнее с. Коряки и имеет с ним общую восточную границу. С севера и запада граница населенного пункта проходит по реке Старо-Корякская. С юга, поселок ограничен автомобильной дорогой регионального значения "Петропавловск-Камчатский - Мильково" на участке км 35 - км 111".

Производственную базу поселка Зеленый составляют предприятия пищевой промышленности. В границах населенного пункта располагаются рыбный цех и свиноферма. При размещении предприятий не выдержаны установленные расстояния санитарных разрывов до жилой застройки.

Общественный центр п. Зеленый сформировался на пересечении улицы Юбилейной и улицы Атлосова.

Жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами. В общественном центре вдоль улицы Юбилейная сформировался квартал с застройкой малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами.

с. Северные Коряки

Село Северные Коряки расположено на севере Корякского сельского поселения и имеет автотранспортную связь с селом Коряки. С востока территория населенного пункта ограничена р. Авача, с запада и севера сельскохозяйственными угодьями.

Резервы для размещения селитебельных территорий расположены в южной и юго-западной части населенного пункта.

Производственную базу с. Северные Коряки составляет ферма. При размещении предприятия не выдержаны установленные расстояния санитарных разрывов до жилой застройки. Общественно-административный центр располагается в центральной части населенного пункта вблизи реки Авача и представлен зданием ФАП, магазином.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие особенности территориального развития:

- наличие исторически сложившейся планировочной структуры;

- хорошая транспортная связь с административным центром Елизовского муниципального района – городом Елизово;

- подверженность территории риску чрезвычайных ситуаций природного характера;

- отсутствие организованных рекреационных зон;

- наличие сложившихся развитых сельскохозяйственных предприятий;

- недостаточная насыщенность учреждениями общественно-деловой и социальной функции;

- недостаточное благоустройство улиц;

- отсутствие законченных градостроительных композиций;

- отсутствие необходимых санитарно-защитных зон;

- наличие транзитной региональной дороги, пересекающей населенные пункты.

Жилищный фонд

Современный жилищный фонд Корякского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 80,6 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность населения, составляет 22 м2 общей площади на человека.

Таблица 6-1. Жилищный фонд Корякского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда всего в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 80,6 |
|  | В индивидуальных жилых домах |  | 11,4 |
|  | В многоквартирных жилых домах |  | 69,2 |
|  | Специализированный(общежитие) |  | - |
| 2 | Аварийный и ветхий фонд | тыс. м2 общей площади | 0 |
| 3 | Общее число жилых зданий/ из них в аварийном состоянии | единиц | 0 |
| 4 | Распределение жилого фонда по формам собственности в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 80,6 |
|  | частная |  | 80,2 |
|  | муниципальная |  | 0,4 |
|  | общественная |  | 0 |
| 5 | Инженерное оборудование: | %% | 80,6 |
|  | водопровод |  | 80 |
|  | канализация |  | 80 |
|  | центральное отопление (индивидуальное) |  | 57,0 |
|  | газ |  | - |
|  | ванными( душем) |  | 78,5 |

Таблица 6-2. Распределение жилищного фонда по материалам и годам постройки

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| По материалу стен: | 0 |
| Каменные |  |
| Кирпичные | 0,6 |
| Панельные | 9,8 |
| Блочные | 37,4 |
| Монолитные |  |
| Смешанные |  |
| Деревянные | 32,8 |
| Прочие |  |
| По годам возведения: |  |
| до 1920 |  |
| 1921—1945 | 0,9 |
| 1946—1970 | 6,9 |
| 1971—1995 | 68,1 |
| После 1995 | 4,7 |
| По проценту износа: | 4 |
| от 0 до 30 % |  |
| от 31 % до 65 % | 48,4 |
| от 66 % до 70 % | 15,8 |
| свыше 70 % | 12,4 |

Таблица 6-3. Аварийный жилищный фонд

| Наименование показателей | Аварийный жилищный фонд |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 0,7 |
| из нее: |  |
| в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | - |
| в многоквартирных жилых домах | 0,7 |
| Число жилых домов, ед. | 3 |
| Число проживающих, чел. | 45 |

Источник: Форма 1-жилфонд Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края 2016 г.

Порядка 98% жилья поселения находится в частной собственности. Жилобеспеченность средняя. В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как среднею.

На 2016 год площадь территории жилой застройки в поселении составляла 228,5 га, в том числе индивидуальная застройка – 214,7 га (94%), малоэтажная застройка – 9,4 га (4%), среднеэтажная застройка – 4,4 га (2%). Основной объем многоквартирного жилищного фонда (79%) сконцентрирован в с. Коряки в п. Зеленый (21% от общей площади многоквартирных домов поселения).

Структура земельного фонда

Настоящий раздел выполнен в соответствии с Градостроительным, Земельным, Лесным и Водным кодексами Российской Федерации, а также с учетом федерального, регионального и местного законодательства.

При работе над разделом использовалась следующая информация:

Данные кадастрового плана территории кадастрового квартала (выписки из ЕГРН) 41:05:0101027, 41:05:0101028, 41:05:0101010, 41:05:0101030, 41:05:0101029, 41:05:0101032, 41:05:0101031, 41:05:0101033, 41:05:0101064, 41:05:0101026, 41:05:0101023, 41:05:0101025, 41:05:0101018.

Данные публичной кадастровой карты Управления Росреестра (http://pkk5.rosreestr.ru/).

Выписки из лесного реестра

Границы Корякского сельского поселения установлены Законом Камчатской области от 29 декабря 2004 г. № 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения». Общая площадь Корякского сельского поселения составляет 11250,2 га.

Территория Корякского сельского поселения представлена 4-мя категориями земель:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее по тексту земли промышленности, транспорта и иного специального назначения);

земли лесного фонда

Структура земельного фонда Корякского сельского поселения представлена в таблице 6-4.

Таблица 6-4. Структура земельного фонда Корякского сельского поселения

| № п/п | Категории земель | 2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь (га) | % от общей площади сельского поселения |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 7404,3 | 65,8 |
| 1.1 | садоводства | 333,9 |  |
| 1.2 | крестьянско-фермерские хозяйства | 109,5 |  |
| 1.3 | сельскохозяйственные угодья, включая неразграниченную собственность | 6960,9 |  |
| 2 | Земли населенных пунктов | 946,7 | 8,4 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 47,7 | 0,4 |
| 4 | Земли лесного фонда | 2781,5 | 24,7 |
| 5 | Земли водного фонда | 70,0 | 0,6 |
| 6 | Земли запаса | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,0 | 0,0 |
| Итого земель в границах Корякского сельского поселения: | 11250,2 | 100,0 |

Земли сельскохозяйственного назначения

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Площадь категории земель сельскохозяйственного назначения составляет 7404,3 га. В составе данной категории существует 7 участков для организации крестьянско-фермерского хозяйства общей площадью 109,5 га. Также в состав данной категории входит 333,9 га садоводств («Васюки», «Черемушки» «Маяк», «Бережок, «Океан», «Строитель»). Информация по земельным участкам сельскохозяйственного назначения, поставленным на кадастровый учет, представлена в таблице 6-5.

Таблица 6-5. Информация по земельным участкам сельскохозяйственного назначения, поставленным на кадастровый учет

| № | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41:05:0101033:8 | ведение с/х производства | 842000 |
| 2 | 41:05:0101033:24 | для ведения крестьянского хозяйства | 9999 |
| 3 | 41:05:0101033:25 | для ведения крестьянского хозяйства | 312500 |
| 4 | 41:05:0101033:26 | для ведения крестьянского хозяйства | 188000 |
| 5 | 41:05:0101033:47 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 24700 |
| 6 | 41:05:0101033:48 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 24700 |
| 7 | 41:05:0101033:49 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 24000 |
| 8 | 41:05:0101010:3550 | Для ведения сельского хозяйства | 1 |
| 9 | 41:05:0101033:42 | для организации крестьянского хозяйства | 420799 |
| 10 | 41:05:0101010:3821 | для производства сельскохозяйственной продукции | 101591 |
| 11 | 41:05:0101010:3822 | для производства сельскохозяйственной продукции | 225716 |
| 12 | 41:05:0101033:54 | для расширения фермерского хозяйства | 66000 |
| 13 | 41:05:0101033:113 | для сельскохозяйственного производства | 187801 |
| 14 | 41:05:0101033:114 | для сельскохозяйственного производства | 2730598 |
| 15 | 41:05:0101033:149 | для сельскохозяйственного производства | 1605884 |
| 16 | 41:05:0101033:105 | для строительства газопровода | 4969 |
| 17 | 41:05:0101010:393 | крестьянское хозяйство | 72902 |
| 18 | 41:05:0101033:45 | крестьянское хозяйство | 25000 |

Земли населенных пунктов

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

В состав данной категории земель входят три населенных пункта. Перечень населенных пунктов представлен в таблице 6-6.

Таблица 6-6. Состав земель населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая площадь (га) | % от общей площади сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Северные Коряки | 155,0 | 16,4 |
| 2 | п. Коряки | 513,5 | 54,2 |
| 3 | п. Зеленый | 278,2 | 29,4 |
| Итого: | 946,7 | 100,0 |

Границы населенных пунктов были утверждены генеральным планом Корякского сельского поселения в 2009 году. На сегодняшний день они поставлены на кадастровый учет. Площадь земель населенных пунктов составляет 946,7 га.

Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории Корякского сельского поселения земли лесного фонда представлены Елизовским (часть 2) и Корякским участковыми лесничествами. Информация по землям лесного фонда в границах Корякского сельского поселения представлена в таблице 6-7, 6-8 и на схеме 6-1.

.

Таблица 6-7. Состав земель лесного фонда в границах Корякского сельского поселения

| № п/п | Наименование участкового лесничества | № лесного квартала | Целевое назначение лесов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Елизовское участковое лесничество (часть 2) | 90,270,271,272,274 | эксплуатационные леса | 782,2 |
| 2 | Корякское участковое лесничество | 211,177,207 | эксплуатационные леса | 147,4 |
| 3 | Елизовское участковое лесничество (часть 2) | 293,294 | защитные леса - нерестоохранные полосы лесов | 34,6 |
| 4 | Корякское участковое лесничество | 230,229,227,228 | защитные леса - нерестоохранные полосы лесов | 1817,3 |
| Итого: | 2781,5 |

В границах территории корякского сельского поселения выявлены пересечения границ земель лесного фонда с землями иных категорий, что противоречит действующиму законодательству.

Таблица 6-8. Пересечения границ земель лесного фонда с землями иных категорий на территории Корякского сельского поселения

| № п/п | № кадастрового участка | Категория земель | Площадь пересечения, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Корякское участковое лесничество |
| 1 | 41:05:0101033:111 | земли запаса ‒ земли лесного фонда | 93 |
| 2 | 41:05:0101033:110 | земли запаса ‒ земли лесного фонда | 240 |
| 3 | 41:05:0101033:106 | земли запаса ‒ земли лесного фонда | 40 |
| 4 | 41:05:0101018:131 | земли селскохозяйственного назначения ‒ земли лесного фонда | 11328 |
| 5 | 41:05:0101033:105 | земли запаса ‒ земли лесного фонда | 4965 |
| 6 | 41:05:0101010:3550 | земли селскохозяйственного назначения ‒ земли лесного фонда | 19639 |
| 7 | 41:05:0101033:25 | земли селскохозяйственного назначения ‒ земли лесного фонда | 6935 |
| 8 | 41:05:0101033:42 | земли селскохозяйственного назначения ‒ земли лесного фонда | 26485 |
| 9 | 41:05:0101033:160 | земли промышленности ‒ земли лесного фонда | 14 |
|  | Паратунское участковое лесничество |
| 10 | 41:05:0101064:2 | земли запаса ‒ земли лесного фонда | - |
| 11 | 41:05:0101064:1 | земли запаса ‒ земли лесного фонда | - |
| 12 | 41:05:0101064:2003 | земли населенных пунктов ‒ земли лесного фонда | - |

Схема 6-1. Границы земель лесного фонда Корякского сельского поселения

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Площадь данной категории земель составляет 47,7 га. Информация по землям промышленности, транспорта и иного специального назначения представлена в таблице

Таблица 6-9. Состав земель промышленности, транспорта и иного специального назначения

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41:05:0101027:291 | Для размещения объекта Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь - газоснабжение г. Петропавловска-Камчатского. Магистрального газопровода УКПГ - 2 Нижне-Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска-Камчатского (Линия электропередачи воздушная км 3 | 15,0 |
| 2 | 41:05:0101028:1252 | для эксплуатации автодороги г. Петропавловск-с. Мильково (35-111 км.) | 40536,4 |
| 3 | 41:05:0101028:1266 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,2 |
| 4 | 41:05:0101028:1296 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,2 |
| 5 | 41:05:0101028:1329 | Объекты связи и телекоммуникаций | 1898,3 |
| 6 | 41:05:0101028:1330 | Объекты связи и телекоммуникаций | 1193,5 |
| 7 | 41:05:0000000:1527 | Для строительства воздушной ЛЭП 35 кв | 8875,7 |
| 8 | 41:05:0101033:1 | для ретранслятора в с. Коряки | 2099,6 |
| 9 | 41:05:0101033:110 | для эксплуатации автодороги 50-й км. Петропавловск-Камчатский – Мильково - с. Коряки – с. Северные Коряки | 158139,6 |
| 10 | 41:05:0101033:111 | для производства гидрологических наблюдений на гидрологическом посту р. Корякская - с. Коряки | 581,8 |
| 11 | 41:05:0101033:152 | Для размещения объекта Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь - газоснабжение г. Петропавловска-Камчатского. Магистрального газопровода УКПГ - 2 Нижне-Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска-Камчатского (Газопровод магистральный УКПГ Нижне- | 1,0 |
| 12 | 41:05:0101033:154 | Под размещение объекта: «Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь - газоснабжение г. Петропавловска - Камчатского. Магистрального газопровода УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска-Камчатского» (КП-21 телемеханики км 341,9 газопро | 628,0 |
| 13 | 41:05:0101033:155 | Под размещение объекта: «Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь - газоснабжение г. Петропавловска - Камчатского. Магистрального газопровода УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска-Камчатского» (Автодорога подъездная площадки КП-2 | 301,0 |
| 14 | 41:05:0101033:106 | для строительства газопровода | 100967,0 |
| 15 | 41:05:0101033:107 | для строительства газопровода | 31141,7 |
| 16 | 41:05:0101033:153 | Для размещения объекта Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь - газоснабжение г. Петропавловска-Камчатского. Магистрального газопровода УКПГ - 2 Нижне-Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска-Камчатского (Линия электропередачи воздушная км 3 | 20,0 |
| 17 | 41:05:0101033:156 | Для размещения объекта Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь - газоснабжение г. Петропавловска-Камчатского. Магистрального газопровода УКПГ - 2 Нижне-Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска-Камчатского (Газопровод магистральный УКПГ Нижне | 4152,7 |
| 18 | 41:05:0101033:159 | Для размещения объекта Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь - газоснабжение г. Петропавловска-Камчатского. Магистрального газопровода УКПГ - 2 Нижне-Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска-Камчатского (Линия электропередачи воздушная км 3 | 128,5 |
| 19 | 41:05:0101033:160 | Для размещения объекта Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь - газоснабжение г. Петропавловска-Камчатского. Магистрального газопровода УКПГ - 2 Нижне-Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска-Камчатского (Газопровод магистральный УКПГ Нижне | 699,9 |
| 20 | 41:05:0101064:1 | для размещения складов ВВ | 37399,7 |
| 21 | 41:05:0101064:2 | для размещения складов ВВ | 10000,1 |
| 22 | 41:05:0101064:2004 | для эксплуатации автодороги г. Петропавловск-с. Мильково (35-111 км.) | 22572,1 |
| 23 | 41:05:0101064:2005 | для эксплуатации автодороги г. Петропавловск-с. Мильково (35-111 км.) | 44395,8 |
| 24 | 41:05:0101064:2054 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 51,8 |
| 25 | 41:05:0101064:2055 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,2 |
| 26 | 41:05:0101064:2056 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,1 |
| 27 | 41:05:0101064:2057 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,1 |
| 28 | 41:05:0101064:2058 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,1 |
| 29 | 41:05:0101064:2059 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,1 |
| 30 | 41:05:0101064:2060 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,1 |
| 31 | 41:05:0101064:2061 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,1 |
| 32 | 41:05:0101064:2062 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,1 |
| 33 | 41:05:0101064:2063 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,1 |
| 34 | 41:05:0101064:2064 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,1 |
| 35 | 41:05:0101064:2065 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,1 |
| 36 | 41:05:0101064:2066 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 51,8 |
| 37 | 41:05:0101064:2067 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,1 |
| 38 | 41:05:0101064:2068 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,2 |
| 39 | 41:05:0101064:2069 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,2 |
| 40 | 41:05:0101064:2070 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,2 |
| 41 | 41:05:0101064:2071 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,2 |
| 42 | 41:05:0101064:2072 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,2 |
| 43 | 41:05:0101064:2073 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 51,8 |
| 44 | 41:05:0101064:2074 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,2 |
| 45 | 41:05:0101064:2075 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,2 |
| 46 | 41:05:0101064:2076 | для эксплуатации сооружения ВЛЭП 35 кв на деревянных опорах | 17,2 |
| 47 | 41:05:0101064:2184 | для строительства технологического проезда | 1550,4 |
| 48 | 41:05:0000000:1527 | Для строительства воздушной ЛЭП 35 кв | 8875,7 |
| Итого: | 476706,2 |

Земли водного фонда

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах и занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Площадь земель данной категории в границах Корякского сельского поселения представлена акваторией реки Авача общей площадью 70,0 га.

# СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортно-планировочный каркас

Транспортное обслуживание Корякского сельского поселения осуществляется автомобильным транспортом.

По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения «Петропавловск-Камчатский – Мильково». Данная автодорога является основной транспортной артерией поселения, обеспечивает связь Корякского сельского поселения с другими муниципальными образованиями Елизовского района и со столицей Камчатского края - г. Петропавловск-Камчатский. Участок дороги, расположенный в пределах поселения, протяженностью 8 км, относится к III категории, имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Автомобильная дорога пересекает 2 населенных пункта: п. Зеленый и с. Коряки.

Кроме региональных автомобильных дорог на территории Корякского сельского поселения имеются автомобильные дороги местного значения. Они связывают населенные пункты поселения с промышленными предприятиями, объектами инженерной инфраструктуры и т.п., а также обеспечивают выход на соседние поселения. Подъезд к селу Северные Коряки осуществляется по автомобильной дорога местного значения «с. Коряки – с. Северные Коряки» IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяженность дороги в пределах поселения составляет 9 км.

На юге Корякского сельского поселения имеется действующая взлетно-посадочная полоса.

На территории поселения отсутствуют объекты железнодорожного, водного, трубопроводного транспорта.

Автомобильный транспорт

Корякского сельское поселение имеет развитую сеть автомобильных дорог. По территории поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения. Автомобильные дороги федерального значения на территории поселения отсутствуют.

Перечень автомобильных дорог в административных границах Корякского сельского поселения представлен в таблице 7-1.

Таблица 7-1. Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Камчатского края в административных границах Корякского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, | Наименование автомобильной дороги | Ширина дорожного полотна, м | Количество полос движения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Петропавловск-Камчатский – Мильково, км 44+513 – км 52+603 | 8,09 | III | 12 | 2 |
| 2 | Петропавловск-Камчатский – Мильково, 47 – Коряки – Северные Коряки | 9,0 | IV | 10 | 2 |
| 3 | Петропавловск-Камчатский – Мильково, 49 км – Коряки | 1,515 | IV | 10 | 2 |
|  | «Петропавловск-Камчатский – Мильково, 52 км – п. Зеленый» | 0,5 | IV | 10 | 2 |
|  | «Петропавловск-Камчатский – Мильково, 49 – п/л Альбатрос» | 4,673 | V | 8 | 2 |

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 73,25 км, в том числе регионального значения 23,78 км.

Большая часть улиц и дорог поселения не имеет твердого покрытия. Техническое состояние автомобильных дорог можно оценить, как удовлетворительное. Степень благоустройства улиц низкая. В связи с отсутствием тротуаров пешеходное движение происходит в основном по проезжим частям улиц.

Объекты транспортной инфраструктуры

На территории села Коряки расположены следующие объекты транспортной инфраструктуры:

- Дорожно-ремонтное строительное управление в центральной части поселка по ул. Шоссейная;

- Станция технического обслуживания автомобилей на 1 пост по ул. Геологов;

- Автозаправочная станция мощностью 4 топливораздаточные колонки на юго-восточной границе села рядом с автомобильной дорогой «Петропавловск-Камчатский – Мильково»;

- Гаражный кооператив мощностью 120 машино-мест в южной части села и ниже гаражный кооператив мощностью на 60 машино-мест;

- Автомобильная стоянка мощностью на 45 машино-мест в южной части села по ул. Геологов.

В центральной части поселка Зеленый расположены гаражи индивидуального транспорта мощностью 34 машино-места.

На территории поселка Северные Коряки объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Искусственные сооружения

На территории Корякского сельского поселения имеются искусственные сооружения (мосты). На сегодняшний день действуют пять автодорожных мостов.

Характеристика искусственных сооружений регионального и межмуниципального значения Корякского сельского поселения представлена в таблице 7-2.

Таблица 7-2. Характеристика искусственных сооружений регионального и межмуниципального значения Корякского сельского поселения

| Наименование | Расположение | Протяженность, м | Материал | Год постройки/ ремонта | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мост через реку Гаванка | км 47+764 а/д «Петропавловск-Камчатский – Мильково» | 54,2 | ж/б | 1982 | Удовлетворительное |
| Мост через реку Гаванка | км 0+572 а/д «Петропавловск-Камчатский – Мильково, 49 км – Коряки» | 36,1 | ж/б | 1980/2009 | Хорошее |
| Мост через реку Корякская | км 0+560 а/д «Петропавловск-Камчатский – Мильково, 47 – Коряки – Северные Коряки» | 90,0 | ж/б | 1974/2002 | Удовлетворительное |
| Мост через реку Протока | км 0+909 а/д «Петропавловск-Камчатский – Мильково, 47 – Коряки – Северные Коряки» | 33,52 | ж/б | 1974/2009 | Хорошее |
| Мост через реку Светлая | км 2+090 а/д «Петропавловск-Камчатский – Мильково, 47 – Коряки – Северные Коряки»» | 11,36 | ж/б | 1974 | Неудовлетворительное |

Общественный транспорт

Корякского сельское поселение сельское поселения связано с соседними населенными пунктами пригородным автобусным сообщением. Внутреннее автобусное сообщение отсутствует.

Информация по автобусным маршрутам представлена в таблице 7-3.

Таблица 7-3. Автобусные маршруты, проходящие по территории Корякского сельского поселения

| № марш-рута | Наименование маршрута | Путь следования | Протяженность маршрута, км | Сезонность работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | «г. Елизово – п. Южные Коряки» | Автостанция г. Елизово - 44 км - 46 км - 47 км - 48 км - п. Ц. Коряки - п. Южные Коряки - п. Геологи - г. Елизово | 22 | круглогодично |
| 116 | «г. Елизово – п. Лесной» | Автостанция г. Елизово - 44 км - 46 км - 47 км - 48 км - п. Ц. Коряки - п. Южные Коряки - п. Березняки – п. Лесной -г. Елизово | 31 | круглогодично |

# СОВРЕМЕННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

## Водоснабжение

В 2015 г. компанией ООО "Джи Динамика" была разработана Схема водоснабжения Корякского сельского поселения.

### Источники водоснабжения

Источником водоснабжения Корякского сельского поселения Елизовского района являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличии от поверхностных вод.

Подача воды потребителям осуществляется без предварительной водоподготовки и обеззараживания, так как качество добываемой воды по результатам анализов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 8-1 Общая характеристика скважин

| Населенный пункт | Скважина | Производительность, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| с. Коряки | скважина № 157 | резервная |
|  | скважина № 158 | 864 |
|  | скважина № 159 | 720 |
|  | скважина № 41 | 336 |
|  | скважина № 48 | 552 |
|  | скважина № 16-116 | 575 |
|  | скважина № 16-117 | 674 |
|  | скважина № 21 | 168 |
| п. Зеленый | скважина № 58 | резервная |
|  | скважина № 77 | 696 |
| с. Северные Коряки | скважина на севере нас.п. | н/д |
|  | скважина на западе нас.п. | н/д |

### Схема водоснабжения

На территории сельского поселения в с. Коряки и п. Зеленый система водоснабжения централизованная, с. Северные Коряки децентрализованная. Износ водопроводных сетей на 01.05.2014г. – 60 %.

В настоящее время в Корякском сельском поселении имеется ряд территорий, не имеющих централизованной системы водоснабжения: индивидуальные жилые дома, оборудованные индивидуальными системами водоснабжения (колодцы).

Источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличии от поверхностных вод. В центральной части населенного пункта расположен пожарный резервуар.

Система водоснабжения с. Коряки включает:

Водозабор, расположенный на юго-западной окраине с. Коряки, состоящий из трех разведочно-эксплуатационных скважин № 157, 158, 159. Из них две скважины (№ 157, 159) являются резервными. Используется насос марки ЭВЦ6-16-110;

- Скважина № 158 (глубина 55м) производительность 864 м.куб/сут;

- Скважина № 159 (глубина 55м) производительность 720 м.куб/сут;

- Скважина № 157 – резервная скважина (насос отсутствует).

Водозабор, расположенный на восточной окраине с. Коряки, состоящий из одной разведочно-эксплуатационной скважины № 41. Используется насос марки ЭВЦ6-16-140.

- Скважина № 41 (глубина 60м) производительностью 336 м.куб/сут.

Водозабор, расположенный в центральной части с. Коряки (район МОУ Корякская средняя школа), состоящий из одной разведочно-эксплуатационной скважины № 48. Используется насос марки ЭВЦ6-16-110

- Скважина № 48 (глубина 34м) производительностью 552 м.куб/сут.

Водозабор, расположенный на южной окраине с. Коряки (микрорайон Геологи), состоящий из двух разведочно-эксплуатационных скважин № 16-116, 16-117. Из них одна скважина (№ 16-116) является резервной. Используется насос марки ЭВЦ8-25-100.

- Скважина № 16-116 (глубина 60м) производительностью 575 м.куб/сут;

- Скважина № 16-117 (глубина 45м) производительность 674 м.куб/сут.

Водозабор, расположенный в южной части с. Коряки (производственная территория ДРСУ), состоящий из одной разведочно-эксплуатационной скважины № 21 (по предприятию №21). Используется насос марки ЭВЦ6-10-140.

- Скважина № 21 (глубина 30м) производительностью 168 м.куб/сут.

Система водоснабжения п. Зеленый включает:

Водозабор, расположенный в площади участка Зеленовский-1, состоящий из двух разведочно-эксплуатационных скважин № 58, 77. Из них одна скважина (№ 58) является резервной.

- Скважина № 58 - резервная скважина (насос отсутствует)

- Скважина № 77 (глубина 80м) производительность 696 м.куб/сут.

Система водоснабжения с. Северные Коряки включает:

Водозабор состоящий из скважины, расположенный в северной части от населенного пункта;

Водозабор состоящий из скважины и водонапорной башни, расположенный в западной части населенного пункта, в зоне военных объектов и режимных территорий;

Хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,3 км;

Для осуществления технического водоснабжения территории животноводства, в западной части населенного пункта расположен водозабор, состоящий из двух скважин и водонапорной башни.

Для осуществления технического водоснабжения территории животноводства, в западной части населенного пункта расположен водозабор, состоящий из двух скважин и водонапорной башни.

Таблица 8-2 Общая характеристика насосных станций I-ого подъема

| Название | Марка насоса | Количество установленных насосов, шт | Мощность, кВт | Напор на выходе, м | Подача, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор поселка Зеленый |
| Скважина № 58 | резерв (насос отсутствует) |
| Скважина № 77 | ЭВЦ 8-25-100 | 1 | 11 | 100 | 25 |
| Водозабор села Коряки |
| Водозабор на восточной окраине с Коряки |
| Скважина № 41 | ЭВЦ6-16-140 | 1 | 11 | 140 | 16 |
| Водозабор в центрально части с. Коряки (район МОУ Корякская средняя школа) |
| Скважина № 48 | ЭВЦ6-16-110 | 1 | 7,5 | 110 | 16 |
| Водозабор на южной окраине с. Коряки (микрорайон Геологи) |
| Скважина № 16-116 | резерв (насос отсутствует) |
| Скважина № 16-117 | ЭВЦ8-25-100 | 1 | 11 | 100 | 25 |
| Водозабор на южной окраине с. Коряки (производственная территория ДРСУ) |
| Скважина № 21 | ЭВЦ6-10-140 | 1 | 6,3 | 140 | 10 |
| Водозабор на юго-западной окраине с. Коряки |
| Скважина № 157 | резерв (насос отсутствует) |
| Скважина № 158 | ЭВЦ8-25-100 | 1 | 7,5 | 110 | 16 |
| Скважина № 159 | ЭВЦ8-25-100 | 1 | 7,5 | 110 | 16 |

Состояние водопроводных сетей является одним из факторов, обеспечивающих надежность системы водоснабжения в целом.

Недостаточная закольцованность сетей и большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения. Неполный охват централизованной системой водоснабжения снижает уровень комфортности проживания населения. Качество подаваемой потребителям питьевой воды и надежность водоснабжения напрямую зависят от состояния трубопроводов.

Таблица 8-3 Характеристика водопроводных сетей

| Населенный пункт | с. Коряки | пос. Зеленый | с. Сев. Коряки |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность, км | 19,1 | 0,3 |
| Степень изношенности, % | 58 | 63 |
| Обслуживающая организация | Филиал «Елизовский» ГУП КК"Петропавловский водоканал" |  |

Таблица 8-4 Оценка  расходов  воды  на  водоснабжение  по  типам  абонентов

| Показатель | Ед.изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Поднято воды | тыс.м3/год | 558.10 | 551.08 | 544.06 |
| Отпущено воды потребителям | тыс.м3/год | 267.28 | 284.90 | 302.53 |
| Потери воды | тыс.м3/год | 290.83 | 266.18 | 241.53 |
| Потери воды в % к поднятой и забранной воде | % | 52.11 | 48.30 | 44.39 |
| Население | тыс.м3/год | 165.03 | 184.01 | 203.00 |
| Промышленные объекты, объекты общественно-делового назначения | тыс.м3/год | 102.25 | 100.90 | 99.54 |

### Баланс водоснабжения

Таблица 8-5 Расчетные суточные расходы воды Корякского сельского поселения 2016 г.

| Населенный пункт | Численность населения, тыс. чел. | Категория водопользователей | Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Расчетные суточные расходы воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q сред. | Q max |
| с. Коряки | 2,646 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 200 | 529,26 | 635,04 |
|  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 52,93 | 63,5 |
|  |  | Полив | 50 | 132,3 | 158,76 |
|  |  | Итого: |  | 714,49 | 857,3 |
| п. Зеленый | 0,805 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 200 | 161,0 | 193,2 |
|  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 16,1 | 19,32 |
|  |  | Полив | 50 | 40,25 | 48,3 |
|  |  | Итого: |  | 217,35 | 260,82 |
| с. Северные Коряки | 0,132 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 200 | 26,4 | 31,68 |
|  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 2,64 | 3,17 |
|  |  | Полив | 50 | 6,6 | 7,92 |
|  |  | Итого: |  | 35,64 | 42,77 |
| Корякское сельское поселение | 3,583 | Итого: |  | 967,48 | 1160,89 |

### Анализ современного состояния системы водоснабжения

Анализируя современное состояние систем водоснабжения Корякского сельского поселения, установлены следующие проблемы:

высокий износ сетей;

отсутствие приборов учета (общедомовые, скважинные, индивидуальные);

частичное отсутствие централизованного водоснабжения;

износ насосных станций 1-ого подъема;

отсутствие зон санитарной охраны.

## Водоотведение

В 2015 г. компанией ООО "Джи Динамика" была разработана Схема водоотведения Корякского сельского поселения.

### Схема водоотведения

Система водоотведения с. Коряки и п. Зеленый комбинированная: малоэтажная, среднеэтажная и общественная застройка обеспечена централизованной системой водоотведения, индивидуальная жилая застройка – децентрализованной (септики и выгребные ямы).

Водоотведение Корякского сельского поселения представляет собой сложную инженерную систему, включающую в себя:

сети водоотведения – 6,39 км;

канализационные насосные станции – 1 шт;

очистные сооружения канализации – 1 шт.

В с. Коряки хозяйственно-бытовые сточные воды от центральной части населенного пункта отводятся самотечными коллекторами общей протяженностей 2,4 км, на канализационную насосную станцию (КНС) расположенную в северной части населенного пункта. От юго-восточной части населенного пункта стоки отводятся самотечными коллекторами общей протяженностей 3 км, на КНС расположенную в северной части населенного пункта. От КНС напорными коллекторами общей протяженностью 0,73 км, стоки перекачиваются на канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные в северо-восточной части населенного пункта.

В п. Зеленый хозяйственно-бытовые сточные воды от центральной части населенного пункта отводятся самотечными коллекторами общей протяженностей 4,2 км.

Индивидуальная жилая застройка застройка имеет децентрализованную систему водоотведения и надворные уборные.

В с. Северные Коряки прием стоков осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда впоследствии производится сброс стоков на рельеф.

Канализационные очистные сооружения КОС

Оборудование биологической очистки КОС Корякского сельского поселения содержится в не работоспособном состоянии.

КОС являются очистными биологической очистки производительность 700 м3/сутки. В настоящее время работает только блок механической очистки. Сброс стоков осуществляется в реку Корякская.

В с. Северные Коряки для очистки сточных вод используются септики.

Канализационная насосная станция КНС

Перекачка сточной жидкости на КОС осуществляется 1 канализационной насосной станцией, располагающиеся в северной части сельского поселения.

Таблица 8-6 Технические данные КНС

| № п/п | Место расположения КНС | Количество установленных насосов (шт.) | Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность эл.двигателя (квт/час) | Производительность КНС (м3/сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Колхозная | 2 (1 резерв) | СМ 125-80-315 | 80 | 32 | 1450 | 55 | 3224 |

Сети водоотведения

Протяженность канализационных сетей, эксплуатируемых Филиалом «Елизовский» МУП «Петропавловский водоканал» на территории Корякского сельского поселения составляет 6,0 км диаметром от 100 до 200 мм. Всего протяженность сетей 10,33 км.

Напорные сети – 0,73 км.

Материал труб: чугун, керамика, железобетон.

Износ существующих сетей водоотведения 60%.

Таблица 8-7 Техническая характеристика сетей

| Внутриквартальные канализационные сети из п/э, керам., а/ц, труб | Ед.изм. | Количество, длина |
| --- | --- | --- |
| D100 мм | п/м | 1542 |
| D150 мм | п/м | 4279 |
| D200 мм | п/м | 4509 |
| ИТОГО: | п/м | 10330 |

Филиал «Елизовский» МУП «Петропавловский водоканал» - организация, оказывающая услуги по водоотведению на территории Корякского сельского поселения осуществляющая транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых и производственных стоков на биологических очистных сооружениях.

Отвод поверхностного стока на территории Корякского сельского поселения осуществляется по рельефу и кюветам, а также вдоль дорог.

Закрытая сеть ливневой  канализации на территории города отсутствует.

Существующая система сбора и очистки сточных вод не позволяет подключать вновь строящиеся объекты в полном объеме, необходима реконструкция биологических очистных сооружений с увеличением производственных мощностей.

### Баланс водоотведения

Таблица 8-8 Расчетные суточные расходы по водоотведению Корякского сельского поселения на 2016г

| Населенный пункт | Численность населения, тыс. чел. | Категория водопользователей | Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Расчетные суточный объем отведенных стоков, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q сред. | Q max |
| с. Коряки | 2,646 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 200 | 529,26 | 635,04 |
|  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 52,93 | 63,5 |
|  |  | Итого: |  | 582,19 | 698,54 |
| п. Зеленый | 0,805 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 200 | 161,0 | 193,2 |
|  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 16,1 | 19,32 |
|  |  | Итого: |  | 176,1 | 212,52 |
| с. Северные Коряки | 0,132 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 200 | 26,4 | 31,68 |
|  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 2,64 | 3,17 |
|  |  | Итого: |  | 29,04 | 34,85 |
| Корякское сельское поселение | 3,583 | Итого: |  | 787,33 | 945,91 |

### Анализ современного состояния системы водоотведения

Анализируя современное состояние систем водоотведения Корякского сельского поселения, установлены следующие проблемы:

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом;

износ и высокая энергоемкость насосного агрегата на канализационной насосной станции;

отсутствие биологической очистки канализационных очистных сооружений;

отсутствие ливневой канализации. Производственные сточные воды и поверхностные (ливневые и талые) сточные воды с территории Корякского сельского поселения без очистки сбрасываются на рельеф.

## Теплоснабжение

В 2016 г. компанией ООО "Джи Динамика" была разработана Схема теплоснабжения Корякского сельского поселения.

### Схема теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей Корякское сельского поселения осуществляется как централизованными источниками тепловой энергии, так и индивидуальными. К централизованным источникам относятся котельные ООО "Коряктеплоснаб" и котельная МХП "Многоотраслевое Коммунальное предприятие ЖКХ". В Корякском сельском поселении находятся 5 котельных, одна из которых не эксплуатируется. Котельные №2, №4, №5 находятся в селе Коряки и котельная №3 - в поселке Зеленый. Суммарная установленная мощность котельных составляет 12,91 Гкал/час.

На территории п. Коряки есть котельная ГСМ, вырабатывающая тепловую энергию только на нужды предприятия, не обслуживает сторонних потребителей. В п. Северные Коряки на территории военных складов находится отапливающая их котельная. На территории фермы ООО СХП "Северное" расположена котельная отапливающая только территорию фермы.

Индивидуальные жилые дома села Коряки и поселка Зеленый частично отапливается от индивидуальных источников. Поселок Северные Коряки полностью отапливается от индивидуальных источников теплоснабжения

Таблица 8-9 Источники тепловой энергии

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Вид топлива | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основное | Резервное |  |
| Котельная №2 | 6,00 | 6,00 | каменный уголь | древесные отходы, торф | 95/70°С |
| Котельная №3 | 2,49 | 2,49 | каменный уголь | древесные отходы, торф | 95/70°С |
| Котельная №4 | 3,07 | 3,07 | каменный уголь | древесные отходы, торф | 95/70°С |
| Котельная №5 | 1,40 | 1,40 | каменный уголь | древесные отходы, торф | 95/70°С |

Источником водоснабжения котельной является водопровод. Системы водоподготовки на котельных отсутствуют.

Таблица 8-10 Структура основного оборудования тепловой энергии

| Наименование котельной | Тип котлов | Марки котлов | Производительность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №2 | Водогрейный | КВР-1,74 | 1,50 | 2010 | Резерв |
|  |  | КВР-1,74 |  |  |  |
|  |  | КВР-1,74 | 1,50 | 2010 | Рабочее |
|  |  | КВР-1,74 |  |  |  |
| котельная №3 | Водогрейный | КВХ-4 | 0,50 | 2008 | Рабочее |
|  |  | КВХ-4 |  |  |  |
|  | Водогрейный | КВХ-4 | 0,50 | 2008 | Резерв |
|  | Водогрейный | Гефест-0,8 | 0,69 | 2006 | Рабочее |
|  | Водогрейный | КВХ-1 | 0,30 | 2008 | Рабочее |
| котельная №4 | Водогрейный | Гефест-0,8 | 0,69 | 2006 | Рабочее |
|  |  | Гефест-0,8 |  |  |  |
|  | Водогрейный | Гефест-0,8 | 0,69 | 2008 | Резерв |
|  | Водогрейный | КВХ-4 | 0,50 | 2008 | Рабочее |
|  |  | КВХ-4 |  |  |  |
| котельная №5 | Водогрейный | Тип Ломакина | 0,30 | 2001 | Рабочее |
|  |  | Тип Ломакина |  | 2003 |  |
|  |  | Тип Ломакина |  | 2007 |  |
|  | Водогрейный | КВХ-4 | 0,50 | 2011 | Рабочее |

Котельная №2 предназначена для теплоснабжения жилых и общественных зданий, расположенных по ул. Колхозная, ул. Вилкова.

На котельной установлено 4 котла марки КВр-1,74 производительностью 1,5 Гкал/час. Общая установленная мощность котельной составляет 6 Гкал/час, располагаемая мощность котельной – 6 Гкал/час.

Котельная №3 предназначена для теплоснабжения жилых зданий, расположенных по ул. Атласова, ул. Мирная, ул. Пограничная, ул. Юбилейная.

На котельной установлено три водогрейный котла КВХ-4 производительностью 0,5 Гкал/час, один водогрейный котел КВх-1 производительностью 0,3 Гкал/час и один водогрейный котел Гефест-08 производительностью 0,69 Гкал/час. Общая установленная мощность котельной составляет 2,49 Гкал/час, располагаемая мощность котельной – 2,49 Гкал/час.

Котельная №4 предназначена для теплоснабжения жилых и общественных зданий, расположенных по ул. Геологов.

На котельной установлено три водогрейных котла Гефест-0,8 производительностью 0,69 Гкал/час и два водогрейных котла КВх-4 производительностью 0,5 Гкал/час. Общая установленная мощность котельной составляет 3,07 Гкал/час, располагаемая мощность котельной – 3,07 Гкал/час.

Котельная №5 предназначена для теплоснабжения жилых зданий, расположенных по ул. Шоссейной и по Шоссейному переулку.

На котельной установлено три водогрейный котла Ломакина производительностью 0,3 Гкал/час и один водогрейный котел КВХ-4 производительностью 0,5 Гкал/час. Общая установленная мощность котельной составляет 1,4 Гкал/час, располагаемая мощность котельной – 1,4 Гкал/час.

Тепловые сети Корякского сельского поселения эксплуатирует ООО "Коряктеплоснаб" и МХП "Многоотраслевое Коммунальное предприятие ЖКХ". Общая протяженность тепловых сетей с.п. Корякское составляет 6926м в двухтрубном исчислении.

Способ прокладки тепловых сетей – надземный и подземный, в том числе в непроходных каналах. Средняя глубина заложения тепловых сетей 1,6 метра. Материал изоляции - маты минераловатные прошивные.

### Балансы тепловой мощности

Таблица 8-11 Общая характеристика котельных

| Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Подключенная нагрузка, Гкал/час | На собственные нужды, Гкал/час | Установленная/Располагаемая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | п.Коряки ул.Колхозная | 1984 | 2,72 | 0,08 | 6,00/6,00 |
| Котельная №3 | п. Зеленый ул. | 1984 | 1,90 | 0,05 | 2,49/2,49 |
| Котельная №4 | п. Коряки ул.Геологов | 1985 | 1,9 | 0,06 | 3,07/3,07 |
| Котельная №5 | п.Коряки ул. Шоссейная | 1984 | 0,45 | 0,03 | 1,40/1,40 |

Таблица 8-12 Тепловые нагрузки

| Населенный пункт/Нагрузка | Потребление тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- |
| Коряки | 5,1 |
| Зеленый | 1,9 |
| Северные Коряки | 0 |

### Анализ современного состояния системы теплоснабжения

Анализируя современное состояние системы теплоснабжения Корякского сельского поселения, установлены следующие проблемы:

износ сетей - наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения;

система центрального теплоснабжения охватывает не всю территорию сельского поселения, большая часть жилищного фонда оснащена индивидуальными источниками тепловой энергии.

## Электроснабжение

### Схема электроснабжения

Система электроснабжения Корякского сельского поселения централизованная, эксплуатация осуществляется ОАО "Камчатэнерго".

Источником электрической энергии является понижающая подстанция 35/10кВ ПС "Коряки", которая получает питание по линиям 35кВ от ПС "Елизово" 110/35/10кВ и ПС "Водозабор" 35/10кВ. От ПС "Коряки" отходят линии 10кВ в воздушном и кабельном исполнении, которые питают, связанные между собой, трансформаторные подстанции 10/0,4кВ. К потребителям электрическая энергия подается по линиям 0,4кВ отходящих от ТП 10/0,4кВ фидеров.

Потребители относятся ко II и III категории надежности электроснабжения.

Основные характеристики электрического оборудования питающих ПС представлены в таблице.

Таблица 35 Характеристики ПС

| Название ПС | Мощность,кВА | Мощность и количество трасформаторов | Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Коряки | 12600 | 2x6300 | 3547,2 |

На ПС "Коряки" установлены два силовых трансформатора мощностью 6300кВА каждый, запитанные от разных источников - от ПС "Елизово" и ПС "Водозабор". Трансформаторы подсоединены  к двум секционированным системам шин, от которых отходят несколько фидеров, питающих ТП 10/0,4кВ. Также на ПС установлено всё необходимое коммутационное оборудование.

Отходящие от ПС "Коряки" фидера питают ТП, на которых установлены понижающие трансформаторы, далее по линиям 0,4кВ электрическая энергия подается непосредственно потребителям. Распределительные сети 0,4кВ представлены ВЛ и КЛ.

Характеристика ТП расположенных на территории Корякского СП представлена в таблице.

Таблица 36 Характеристика ТП

| Наименование ТП | Мощность и кол-во трансформаторов, кВА | Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
| с. Коряки |
| К-1 | н/д | н/д |
| К-2 | 250+160 | 99,0 |
| К-3 | 160 | 94,4 |
| К-4 | 630 | 344,0 |
| К-5 | 630 | 188,0 |
| К-6 | 250 | 67,0 |
| К-7 | 250 | 60,4 |
| К-9 | 100 | 8,4 |
| К-10 | 400 | 85,4 |
| К-11 | 400 | 91,6 |
| К-12 | 400 | 36,0 |
| К-19 | н/д | н/д |
| К-22 | 250 | н/д |
| К-23 | 250 | 257,0 |
| К-27 | 160 | 30,0 |
| К-30 | 630 | 58,8 |
| К-31 | 250 | 161,0 |
| К-33 | 400 | 334,0 |
| К-38 | 250 | 166,0 |
| п. Зеленый |
| К-21 | 250 | 115,0 |
| К-24 | 2х400 | 394,8 |
| К-25 | 250 | 91,6 |
| К-26 | 250 | 91,6 |
| 51-4 | 400 | 78,4 |
| 51-5 | 2х630 | 410,0 |
| 51-9 | 160 | н/д |
| 51-10 | 160 | н/д |
| с. Северные Коряки |
| К-13 | 100 | <1 |
| К-14 | 160 | 45,6 |
| К-15 | 250 | 184,0 |
| К-17 | 160 | н/д |
| К-20 | 400 | 66,4 |
| Всего: | 10410 | 3558,4 |

### Анализ современного состояния системы электроснабжения

Анализируя современное состояние системы электроснабжения Корякского сельского поселения, установлены следующие проблемы:

физический и моральный износ оборудования и сетей;

низкая гибкость системы при магистральных схемах питания.

## Газоснабжение

### Схема газоснабжения

Газоснабжение данного населенного пункта в настоящее время не осуществляется. В жилых домах индивидуальной застройки население использует сжиженный газ в баллонах.

По территории сельского поселения проходит магистральный газопровод высокого давления диаметром 530 мм ГКМ-АГРС НижнеКвакчикского ГКМ-АГРС г. Петропавловска-Камчатского.

### Анализ современного состояния системы газоснабжения

Анализируя современное состояние системы газоснабжения Корякского сельского поселения, установлены следующие проблемы:

система газоснабжения развита слабо, что препятствует повышению уровня жизни населения и развитию промышленно-хозяйственного комплекса;

Отсутствие централизованного газоснабжения на территории сельского поселения.

## Связь и информация

### Система связи и информации

В Корякском сельском поселении функционирует несколько предприятий связи общего пользования и их подразделений по обслуживанию клиентов.  Наиболее крупными из них являются:

центр обслуживания клиентов Камчатского филиала ПАО "Ростелеком";

узел связи Камчатского филиала ФГУП «Почта России».

Операторы, предоставляющие услуги сотовой связи на территории поселения, – ПАО «Мегафон», ПАО «Билайн», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО "Теле 2". Эти же операторы оказывают услуги выхода в сеть Internet и услуги по передаче данных. Также услуги выхода в сеть Internet оказывает камчатский филиал ПАО "Ростелеком".

Населенные пункты телефонизированы от двух автоматических телефонных станций (АТС). Связь абонентов с АТС осуществляется по линиям связи, проложенным в кабельной канализации.

В населенных пунктах установлены таксофоны универсальной услуги.

Телевизионное вещание

Телевизионное вещание обеспечивается на базе существующего телевизионного ретранслятора, расположенного на территории с. Коряки. Опорой для телевизионных передающих антенн является башня высотой 43 м.

Перечень телевизионных каналов, принимаемых ТВ-приемниками приведен в таблице ниже.

Таблица 34 Перечень телевизионных каналов, принимаемых ТВ-приемниками.

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Орбита 1 | Федерального значения |
| 2 | Россия 24 + Причал | Федерального значения |
| 3 | Россия 1 - Дубль ГТРК Камчатка | Федерального значения |
| Итого аналоговых программ: |
|  | Федерального значения | 3 |
|  | Краевого значения | 0 |
| Цифровое телевидение |
| 1 | Пакет программ 1 мультиплекса "А" (РТРС-1) | Федерального значения |

Радиотрансляция

В населенных пунктах Корякского сельского поселения объекты радиовещания отсутствуют. В зону охватов радиовещания других населенных пунктов не входит.

В центральной части с. Коряки установлена АТС монтированной емкостью 704 номера. На территории поселка установлено 2 антенно-мачтовых сооружения для размещения оборудования операторов сотовой связи.

В восточной части п. Зеленый установлена АТС монтированной емкостью 320 номеров. На территории поселка установлено одно антенно-мачтовое сооружение для размещения оборудования операторов сотовой связи.

### Анализ современного состояния системы связи и информации

Анализируя современное состояние системы связи и информации Корякского сельского поселения, установлены следующие проблемы:

монтированной номерной емкости АТС будет недостаточно с учетом развития на расчетный срок;

в селе Северные Коряки отсутствует АТС.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории (ООПТ) - это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти из хозяйственного использования и для которых установлен особый режим охраны. В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ (ст.1) ООПТ принадлежат объектам общенационального достояния.

К особо охраняемым природным территориям относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, дендрологических парков, ботанических садов, а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края № 26.04/1389 от 07.04.2017 г. в границах Корякского сельского поселения особо охраняемые природные территории местного и регионального значения отсутствуют.

Состояние и загрязнение воздушного бассейна

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственным образом, влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.

Основными источниками воздействия на воздушный бассейн являются котельные и автотранспорт.

Теплоснабжение поселения осуществляется от котельной, работающей на мазуте. Основными вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу в результате сжигания топлива, являются оксиды углерода, азота и серы.

Оценка загрязнения приведена по данным станции наблюдения города Елизово.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В 2016 году уровень загрязнения атмосферы г. Елизово оценивается как низкий: стандартный индекс (СИ) - 1,4 (пыль) и НП = 0,4 % определена для взвешенных веществ (пыли).

Характеристика загрязнения атмосферы. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое воздушного бассейна не превышали санитарных норм: диоксида азота - 0,9; оксида азота - 0,7; взвешенных веществ (пыли) - 0,6; формальдегида - 0,4; оксида углерода - 0,2; диоксида серы - 0,11 ПДК.

Среднемесячное значение диоксида азота, которое нарушило гигиенический критерий качества воздуха, регистрировалось в зимние месяцы от 1,1 до 1,3 ПДК. Такое распределение характерно и для сезонного хода оксида азота: в холодный период, когда выбросы от стационарных и передвижных источников суммируются, содержание его возрастает. Наибольшее среднемесячное значение данного вещества отмечено в феврале - 1,6 ПДК (рисунок 9-1).

Незначительное превышение допустимого уровня загрязнения взвешенными веществами (пылью) - 1,2 и 1,1 ПДК наблюдалось в августе и октябре соответственно, максимальное разовое значение составило 1,4 ПДК (октябрь).

Максимальная разовая концентрация оксида углерода зарегистрирована в марте - 1,2 ПДК.

Годовой ход среднемесячных концентраций диоксида, оксида азота (NO2, NO), формальдегида, пыли, оксида углерода (СО) представлен на рисунке 9-1.

Рисунок 9-1. Графики годового хода средних концентраций диоксида, оксида азота, формальдегида, пыли, оксида углерода в г. Елизово, 2016 год

Годовой ход загрязнения атмосферы. В течение года график СИ колеблется от 0,4 до 1,4 ПДК (Рисунок 9-2а). Наибольшее значение СИ и НП наблюдалось в октябре по взвешенным веществам (пыли) (рисунок 9-2а, б).

а) годовой ход СИ

б) годовой ход НП

Рисунок 9-2. Годовой ход СИ и НП

Тенденция изменений уровня загрязнения атмосферы. В последние три года наметилась тенденция снижения основных показателей загрязнения атмосферы СИ и НП (Рисунок 9-3).

Рисунок 9-3. Изменение показателей загрязнения атмосферы за последние пять лет

Состояние и качество водных ресурсов

Качество поверхностных вод

Сеть режимных гидрохимических наблюдений на территории деятельности ФГБУ «Камчатское УГМС» включала 22 реки (25 пунктов, 29 створов). За 2016 год выполнено 8735 определений по 35 ингредиентам и параметрам физических величин.

К загрязняющим веществам для всех водотоков полуострова отнесены нефтепродукты, фенолы (для тех рек, где они определяются) и соединения меди.

Среднегодовое содержание нефтепродуктов почти для 60 % обследованных рек увеличилось в 2 - 6 раз, а в целом по водным объектам возросло на 40 % - до 7 ПДК при 89 % частоте обнаружения повышенных величин. Они являлись характерным загрязняющим веществом для воды всех створов наблюдений.

Как и в прошлом году, наибольшее количество нефтепродуктов было выявлено в водотоках бассейна р. Озерная - в среднем 11-21 ПДК и в р. Камчатка п. Козыревск - 11 ПДК. В период половодья и зимнюю межень выявлено по три случая высокого загрязнения нефтепродуктами воды рр. Озерная и Паужетка выше поселка: 30,8 - 35,6 ПДК.

Рисунок 9-4. График загрязняющих веществ для всех исследуемых рек полуострова

(в среднем за год)

В отчетный период фенолы являлись характерным загрязняющим веществом для каждого водного объекта, с частотой обнаружения 94 % от общего числа исследуемых водотоков. В сравнении с 2015 годом их среднегодовые величины, рассчитанные для рр. Авача и Пиначевская, снизились в 1,5 и 2 раза - до 4 ПДК, для рр. 1-я Мутная и Красная, наоборот, возросли в 2 и 3 раза - до 7 и 9 ПДК, а для остальных водотоков практически не изменились. Наибольшие разовые концентрации фенолов обнаружены в воде рр. Камчатка выше п. Ключи и Красная - 28 и 27 ПДК соответственно в межень и на подъеме половодья.

Как и тремя годами ранее, вода более половины створов наблюдений была загрязнена железом общим. Повторяемость его повышенных величин более чем в 40 % рек составляла 57 - 100 %. По сравнению с предыдущим годом, содержание железа общего в воде более чем половины створов наблюдений увеличилось: в притоках р. Камчатка, исключая рр. Берш и Уксичан, в 2 - 7 раз; в рр. Авача ниже г. Елизово, Паратунка, Большая, Быстрая - вдвое; в р. Озерная, замыкающем створе р. Паужетка и р. Большая Воровская - втрое. Самая высокая его концентрация - 12,9 ПДК зафиксирована на спаде половодья в воде р. 1-я Мутная.

Соединения меди являлись характерным загрязняющим веществом для всех створов наблюдений, с повторяемостью величин выше пороговой в 57 - 100 % случаев. В воде почти половины обследованных рек их содержание возросло в 2 - 6 раз, в среднем до 5 - 8 ПДК, в рр. Камчатка с. Долиновка, Озерная и Плотникова снизилось в 2 - 3 раза, в среднем до 2 - 8 ПДК, в остальных - не изменилось. По отдельным результатам анализа их концентрации, превышающие 10 ПДК, регистрировались в основном в половодье, межень и дождевой паводок, всего в 65 % проб. Как и в 2015 году, в воде р. Камчатка у с. Долиновка зафиксирована максимальная величина соединений меди - 29,4 ПДК во время летней межени, но их среднегодовое содержание в отчетный период снизилось в два раза - до 8 ПДК.

По отношению к 2015 году, почти для половины рек среднегодовые значения соединений цинка снизились в 2 - 5 раз. Для всех водотоков средняя за 2016 год концентрация этого металла была небольшой, кроме р. Быстрая (приток р. Паратунка), где она чуть превысила ПДК. Здесь же на спаде половодья обнаружена его максимальная величина - 3,4 ПДК.

Подобные изменения произошли и с соединениями свинца, их среднегодовые концентрации также не превышали пороговую. Больше всего свинца - 2,4 ПДК выявлено в воде р. Плотникова в межень.

Повышенные значения нитритов изредка отмечались в воде рр. Анавгай, Красная, Паратунка, Плотникова и замыкающих створов рр. Авача и Паужетка. Их самая высокая величина - 4,1 ПДК отмечена в р. Авача ниже г. Елизово в зимнюю межень. Максимальная величина взвешенных веществ по-прежнему фиксировалась в р. Камчатка в районе п. Козыревск на подъеме половодья - 323 мг/л. Кислородный режим рек полуострова в течение года был хорошим.

Как и в предыдущие несколько лет, в 2016 году вода большей части створов наблюдений (59 %) имела категорию «загрязненная». Вода р. Камчатка в пункте наблюдений у с. Пущино по- прежнему характеризовалась как «слабо загрязненная», в этот класс перешла и вода р. Берш.

Загрязнение морских вод

В 2016 году запланировано и выполнено 6 гидрохимических съемок в Авачинской губе (с мая по октябрь включительно) на 9 станциях контроля II категории (ежемесячный отбор проб).

Рисунок 9-5. Схема расположения станций ГСН в Авачинской губе

В сентябре в приустьевых зонах рек Авача и Паратунка на придонном горизонте концентрация растворенного в воде кислорода снизилась до уровня высокого загрязнения - 2,64 и 2,37 мгО2/дм (рисунок 9-5), соответственно минимальной здесь была и степень насыщения воды кислородом - 25,4 и 23,3 % при норме 70 %. В целом по бухте кислородный режим был удовлетворительным (91,6 %).

В 2016 году в среднем по толще вод оно составило 3 ПДК. В июле, отмечалось наибольшее загрязнение морских вод фенолами: 7 ПДК на нулевом и придонном горизонтах,

6 ПДК в 10-метровом слое (рисунок 2). Повторяемость повышенных величин фенолов определена в 71 % всех отобранных проб. Максимальная разовая величина - 21 ПДК зафиксирована в бухте Раковая на поверхностном горизонте (май).

В отчетном году среднегодовое содержание растворенных нефтяных углеводородов в водах Авачинской губы достигло 2,8 ПДК. Загрязнение морских вод нефтепродуктами отмечалось с мая по сентябрь, но наибольшим оно было в мае (7,6 ПДК в среднем по толще). Годовой максимум - 14,8 ПДК был зафиксирован в акватории Петропавловского судоремонтного завода на поверхности. Концентрации нефтепродуктов, превышающих норму, отмечались в 78 % всех отобранных проб, что в два раза выше прошлогоднего показателя.

В течение пяти лет средние по толще вод концентрации детергентов в водах Авачинской губы не превышали допустимые значения. Количество загрязненных ими проб, по отношению к 2015 году, увеличилось от 25 до 33 % от их общего числа. Максимальная разовая величина - 3,7 ПДК зафиксирована в мае на придонном горизонте акватории Петропавловского судоремонтного завода.

В водах Авачинской губы определяются биогенные элементы: кремний, фосфаты в пересчете на фосфор минеральный, фосфор общий, азот аммонийный, нитриты, нитраты. В 2016 году превышений предельно допустимых концентраций ни в одной из отобранных проб не выявлено.

Система санитарной очистки территории

Законодательно вносятся изменения в нормативно-правовые акты в части регулирования деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - обращения с ТКО), определен срок перехода на новую систему обращения с ТКО (не позднее 01.05.2018 года).

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ введено новое понятие - твердые коммунальные отходы (далее - ТКО), а также возникает институт региональных операторов по обращению с ТКО.

В Камчатском крае определено юридическое лицо со статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - МУП «Спецтранс». Согласно заключенному соглашению между Агентством по обращению с отходами Камчатского края и региональным оператором, срок перехода на новую систему обращения с отходами, на территории Камчатского края, перенесен на 01.06.2017 г.

Таким образом, до начала действия новых правил обращения с отходами, на территории Камчатского края действуют прежние нормы законодательства Российской Федерации.

В соответствии со ст. 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» деятельность по обращению с отходами обеспечивается региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

В Корякском сельском поселении применяется контейнерная система сбора ТКО.

По данным организаций, осуществляющих сбор и транспортировку отходов, на территории Корякского сельского поселения образуется 590 м3 отходов в месяц, 7100 м3 в год. Норма накопления на 1 человека в месяц составляет 0,18 м3 в месяц.

Система накопления и вывоза ТКО и КГО от населения, предприятий и организаций

Жилые дома МО «Корякское сельское поселение» обслуживают управляющие компании ООО «Город», ООО «Ариес», ООО «Светлячок».

Транспортировка отходов от объектов жилого фонда осуществляется специализированным транспортом ООО «Наш город» и МУП «Многоотраслевое предприятие ЖКХ Корякского сельского поселения». Основные типы мусоровозов, вывозящих ТКО, приведены в таблице 9-1.

В благоустроенном жилом фонде применяется контейнерная система удаления отходов, имеются контейнерные площадки. Перечень контейнерных площадок на территории Корякского сельского поселения приведен в таблице 9-2.

В частном жилом фонде применяется позвонковая (сигнальная) система удаления отходов, в соответствии с графиком движения специальной техники.

Имеются контейнеры для сбора отходов в детских садах, школе, пекарне, кладбище, деском лагере «Альбатрос», их вывоз осуществляется один раз в неделю.

Таблица 9-1. Основные типы мусоровозов, вывозящих ТКО контейнерным методом

| Марка | Масса вывозимых ТКО, кг | Объем кузова, м3 | Габаритные размеры, мм | Полная масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КАМАЗ | 5800 | 16 | 6800х2550х3900 | 15500 |

Таблица 9-2. Список и места расположения контейнерных площадок

| № п/п | Адрес контейнерной площадки | Кол-во и объем контейне-ров | Наименование ЮЛ/ИП, оказывающего услуги по сбору и транспортированию ТКО | Число обслуживае-мых жителей | Площадь обслуживае-мого жилищного фонда (кв. м) | Периодич-ность вывоза ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Коряки |
| 1 | ул. Геологов (р-он МКД № 18) | 2 (1,5 м3) | ООО "Город", ООО "Наш Город" | 79 квартир | 4168,8 | ежедневно |
| 2 | ул. Геологов (р-он котельной № 4) | 6 (4,5 м3) | ООО "Ариес", ООО "Город", ООО "Светлячок", ООО "Наш Город", МУП "МП ЖКХ КСП" | 212 квартир | 5492,3 | ежедневно |
| 3 | ул. Лазо, д. 1а | 1 (0,75 м3) | ООО "Ариес", ООО "Наш Город" | 12 квартир | 588,8 | ежедневно |
| 4 | пер. Связи, д. 3 | 1 (0,75 м3) | ООО "Наш Город" | 16 квартир | 802 | 2 раза в неделю |
| 5 | ул. Вилкова, д. 3 | 4 (3 м3) | ООО "Город", ООО "Наш город" | 256 квартир | 14327,2 | ежедневно |
| 6 | ул. Колхозная, д. 18 | 2 (1,5 м3) | ООО "Светлячок", МУП "МП ЖКХ КСП" | 36 квартир | 1658,1 | ежедневно |
| 7 | ул. Колхозная, д. 22 | 2 (1,5 м3) | ООО "Светлячок", МУП "МП ЖКХ КСП" | 36 квартир | 1635 | ежедневно |
| 8 | пер. Связи, д. 2 (школа) | 2 (1,5 м3) | МУП "МП ЖКХ КСП" | 500 чел. | - | 1 раз в неделю |
| 9 | ул. Вилкова, д. 1 (д/с) | 1 (0,75 м3) | МУП "МП ЖКХ КСП" | 130 чел | - | 1 раз в неделю |
| 10 | ул. Шоссейная, д. 17 | 1 (0,75 м3) | ООО "Наш Город" | 8 квартир | 376,2 | 2 раза в неделю |
| п. Зеленый |
| 11 | ул. Юбилейная, д. 12-14 | 2 (1,5 м3) | ООО "Ариес", ООО "Город", ООО "Наш Город" | 32 квартиры | 1362,2 | ежедневно |
| 12 | ул. Юбилейная, д. 5-7 | 2 (1,5 м3) | ООО "Ариес", ООО "Наш Город" | 64 квартиры | 3374,7 | ежедневно |
| 13 | ул. Атласова, д. 12 (д/с) | 1 (0,75 м3) | МУП "МП ЖКХ КСП" | 80 чел | - | 1 раз в неделю |

Система накопления, сбора и вывоза жидких бытовых отходов от населения, предприятий и организаций.

Индивидуальная жилая застройка оснащена септиками. Объём водоотведения определяется путём суммирования объёмов потребления холодного и горячего водоснабжения.

В частном жилом фонде сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированные выгреба (сливные ямы) и септики. Вывоз производится по мере заполнения септиков, специализированным транспортом МУП «Многоотраслевое предприятие ЖКХ Корякского сельского поселения» на очистные сооружения в сливные пункты ЖБО. В п. Северные Коряки прием стоков осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда впоследствии производится сброс стоков на рельеф.

Утилизация ТКО

На территории Елизовского муниципального района отходы производства и быта утилизируются методом захоронения на Пиначевском полигоне. Полигон захоронения практически исчерпал свой ресурс по приёму ТКО. В настоящее время ведётся строительство нового полигона захоронения ТКО в районе Вулканного городского поселения. Согласно, территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае, планируется строительство мусоросортировочного завода в Вулканном городском поселении, предполагающего полную, глубокую переработку отходов производства и быта, практически, любого класса опасности.

Основные проблемы, возникающие при сборе отходов от населения:

- жители поселения не всегда соблюдают график сбора и вывоза отходов, оставляя пакеты с мусором на местах сбора или не донося до них, что способствует ветровому разносу отходов по прилегающей территории, а также приводит к образованию несанкционированных свалок;

- не весь жилищный фонд охвачен организованной системой сбора и удаления отходов;

- не все организации охвачены договорами на вывоз отходов.

В перспективе необходима организация системы заглубленных контейнеров и обустройство их в соответствии санитарно-гигиеническим нормам, установка достаточного количества контейнеров и постепенное снижение объема отходов, выбрасываемых на несанкционированные свалки.

# ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Согласно письму Министерства культуры Камчатского края № 22.9/813 от 06.04.2017 г., объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и перечень выявленных объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории Корякского сельского поселения не зарегистрировано.

# ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, в документах территориального планирования подлежат отображению зоны с особыми условиями использования территории, являющиеся планировочными ограничениями развития территорий.

В границах территории Корякского сельского поселения выявлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

- охранные зоны объектов системы газоснабжения;

- приаэродромная территория;

- придорожная полоса автомобильных дорог;

- запретная зона, запретный район.

Данные зоны отображены на «Карте зон с особыми условиями использования территорий».

Ограничение использования территорий в границах санитарно-защитных зон промышленных производств и объектов

На территории санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

В границах санитарно-защитных зон не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома,

- ландшафтно-рекреационные зоны,

- зоны отдыха,

- территории курортов, санаториев и домов отдыха,

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков,

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения,

- детские площадки,

- общеобразовательные организации и дошкольные организации,

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать:

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Если иное не установлено на карте градостроительного зонирования территории поселения, санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных, сельскохозяйственных, инженерных и иных объектов, для которых установление санитарно-защитной зоны является обязательным, не должны выходить за границы территориальной зоны, в которой расположены соответствующие объекты, и границы прилегающей территориальной зоны санитарно-защитного назначения.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

В соответствии с п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания должен быть, разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Ограничение использования территории в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов общего пользования

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края от 20 октября 2014 года № 232-П «Об определении ширины водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов», для некоторых водных объектов, расположенных на территории Камчатского края, определена ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос. На территории Корякского сельского поселения это реки Авача и Корякская.

Таблица 11-1.  Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос для реки Корякская

| Наименование водного объекта | Ширина, м |
| --- | --- |
|  | Водоохранная зона | Прибрежная защитная полоса |
| Бассейн р. Авача |
| Река Авача | 200 | 200 <*> |
| Река Корякская | 200 | 200 <*> |

________________

<*> Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Ширина водоохранной зоны реки Вахталка установлена в размере 100 м. Ширина водоохранных зон рек Старо-Корякская, Перевозчик и Светлая установлена в размере 50 м. Прибрежная защитная полоса установлена в соответствии с уклоном берега и составляет 50 и 100 м соответственно.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определена на основании проектных материалов, выполненных специализированными организациями по заказу Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края за счет средств федерального бюджета и данных территориального органа федерального органа исполнительной власти в области рыболовства.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.

На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ограничение использования территории в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Размеры зон санитарной охраны и их обустройство определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84*, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, который включает:

- определение границ зоны и составляющих ее поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

- правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Ограничение использования территории в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики.

В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеперечисленных действий, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеперечисленных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Иные ограничения использования земельных участков, находящихся в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особенности использования указанных земельных участков сетевыми организациями определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 № 160.

Охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750,+/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Ограничение использования территории в границах охранных зон объектов системы газоснабжения

Охранная зона объектов системы газоснабжении - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В состав газораспределительной сети входят:

- наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы - вводы с установленной на них запорной арматурой;

- внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий;

- переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные дороги;

- отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населенных пунктов, промышленных и иных предприятий, а также газорегуляторные пункты, размещенные в зданиях, шкафах и блоках;

- устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии и средства телемеханизации газораспределительных сетей, объекты их электропривода и энергоснабжения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трас наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченно условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов - производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопровода - для многониточных.

Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы).

Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными организациями на постоянные ориентиры в период сооружения газораспределительных сетей. В дальнейшем установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков газопроводов производятся эксплуатационной организацией газораспределительной сети. Установка знаков оформляется совместным актом с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по которым проходит трасса.

В местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками и каналами на обоих березах на расстоянии 100 м от оси газопроводов устанавливаются навигационные знаки. Навигационные знаки устанавливаются эксплуатационной организацией газораспределительной сети по согласованию с бассейновыми управлениями водных путей и судоходства (управлениями каналов) и вносятся последними в лоцманские карты.

Земельные участки для строительства, эксплуатации и ремонта объектов систем газоснабжения передаются организациям - собственникам систем газоснабжения в порядке, определенном законодательством РФ.

Ограничение использования территорий в границах зон приаэродромной территории

Приаэродромная территория - прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории

Для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территории и отображается в документах территориального планирования.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства, и иных объектов без согласования

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки):

- объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);

- линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;

- взрывоопасных объектов;

- факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);

- промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).

Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта.

Взаимодействие органов обслуживания воздушного движения (управления полетами) при организации использования воздушного пространства осуществляется по каналам связи, которые организуются:

- между органами Единой системы - Федеральным агентством воздушного транспорта;

- между органами Единой системы и органами противовоздушной обороны - Министерством обороны Российской Федерации;

- между органами Единой системы и пользователями воздушного пространства - соответствующими пользователями воздушного пространства.

Отключение каналов связи между органами обслуживания воздушного движения (управления полетами) запрещается.

Территория Корякского сельского поселения практически полностью попадает в приаэродромную территорию - 30 км от контрольной точки аэродрома АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)».

Ограничение использования территорий в границах придорожных полос автомобильных дорог вне границ населенных пунктов

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах, о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

- ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Ширина придорожной полосы региональной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» III технической категории установлена в размере 50 метров.

Ограничение использования территорий в границах запретных зон и запретных районов

Запретные зоны устанавливаются в соответствии с «Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», утвержденным постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 405.

Запретная зона - территория вокруг военного объекта, включающая земельный участок, на котором он размещен, в границах которой в соответствии с настоящим Положением запрещается или ограничивается хозяйственная и иная деятельность с целью обеспечения безопасности населения при функционировании военного объекта и возникновении на нем чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта.

Запретные зоны и специальные зоны являются территориями с особыми условиями использования находящихся в их границах земельных участков.

Целями установления запретных зон являются:

- обеспечение обороны страны, защиты населения и бесперебойного функционирования военных объектов;

- безопасность эксплуатации военных объектов и хранения вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения;

- недопущение разрушающего и иного воздействия на военные объекты, в том числе вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта (далее - чрезвычайная ситуация);

- защита населения при функционировании военных объектов и возникновении чрезвычайных ситуаций на них.

На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.

В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации.

На территории Корякского сельского поселения расположена войсковая часть 29217. В соответствии с Приложением к Постановлению губернатора Камчатской области от 05 мая 2004 г № 157 установлены границы запретной зоны и запретного района войсковой части.

Запретная зона – участок местности шириной 400 метров, примыкающий к внешнему ограждению периметра технической территории: с севера и запада пересекает дорогу к лагерю «Альбатрос», с востока проходит вдоль 46-го, 47-го километров трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково, с юга по склону сопки.

Запретный район – участок местности шириной 3 км, примыкающий к внешнему ограждению периметра технической территории: с севера проходит по территории поселка Зеленый, с запада и юга по склону сопки.

Основаниями для принятия решения об упразднении запретной зоны являются перепрофилирование, изменение характеристик военного объекта, послуживших основанием для установления запретной зоны, а также передислокация или ликвидация военного объекта.

Основанием для принятия решения об изменении границ запретной зоны является перепрофилирование или изменение характеристик военного объекта, послуживших основанием для установления этих зон. Решение об изменении границ запретной зоны принимается в порядке, предусмотренном Положением для их установления.

Ограничение использования территорий в границах охранной зоны стационарного пункта наблюдения объединенной гидрометеорологической станции

Согласно данным полученным от Федерального государственного бюджетного учреждения «Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Камчатское УГМС») Камчатский Гидрометцентр, в Корякском сельском поселении на данный момент действует гидрологический пост ГП-1 с. Коряки - р. Корякская.

Кадастровый номер земельного участка 41:05:0101033:111, 41:05:0101031:95.

Границы охранной зоны не установлены.

Пост расположен в 20 м. выше автодорожного моста. Пойма левобережная, лесная, шииной 50-150 м, начинается затапливаться при уровне 150 см.

Русло реки умеренно-извилистое, сильно разветвленное, местами заросшее травой; с галочно-валунным дном.

Максимальный уровень 1% обеспеченности составляет 194 см над отметкой нуля поста. Отметка нуля поста -1,50 м. усл.

Ограничение использования территорий в границах зон затопления, подтопления

В соответствии с Постановлением Правительства РФ и от 18.04.2014 г. N 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах. В настоящее время границы зон подтопления в Корякском сельском поселении в ГКН отсутствуют. Зоны затопления, подтопления отображены условно на «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В целях определения границ зон затопления, подтопления были направлены соответствующие запросы в ФГБУ «Камчатское УГМС» и в главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю (Главное управление МЧС России по Камчатскому краю). По полученным данным, на территории Корякского сельского поселения в с. Коряки расположен гидрологический пост ГП-1. Пост расположен на р. Корякская в 20 м. выше автодорожного моста. Пойма левобережная, лесная, шииной 50-150 м, начинается затапливаться при уровне 150 см. Максимальный уровень 1% обеспеченности составляет 194 см над отметкой нуля поста. Отметка нуля поста -1,50 м. усл.

В случае подъёма уровня паводковых вод на реке Авача:

- в с. Северные Коряки возможно образование зоны подтопления площадью до 1,8 км2, в которую попадёт до 8 домов, проживает до 25 человек;

- в с. Коряки возможно образование зоны подтопления площадью до 1,2 км, в которую попадёт до 4 домов, проживает до 9 чел., а также до 1,5 км линий электропередач в районе СХПК «Кам-Агро», а также территория самого СХПК «Кам- Агро».

Ограничение использования территории в границах залегания полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения в установленном порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденным приказом Минприроды России от 13.02.2013 № 53.

Ограничение использования территорий в границах охранной зоны от стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей среды

Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения.

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

На территории Корякского сельского поселения сформированы охранные зоны от стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды расположенных на участках с кадастровыми номерами 41:05:0101033:111, 41:05:0101039:274 и 41:05:0101039:275.

# СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На сегодняшний день на территории Корякского сельского поселения действует следующая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Камчатского края, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2012 г. № 591-П;

- Схема территориального планирования Елизовского муниципального района Камчатского края, утвержденная решением Думы Елизовского муниципального района Камчатского края от 23.07.2014 г. № 593;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Камчатского края, утвержденные постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2015 № 503-П;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Корякского сельского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края от 26.08.2016 г. № 49;

- Генеральный план Корякского сельского поселения, утвержденный решением Собрания депутатов Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края от 15.09.2011 г. № 45;

- Правила землепользования и застройки Корякского сельского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края от 16.12.2011 г. № 60.

В генеральном плане учитывались мероприятия из следующих государственных программ:

- Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы»;

- Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы»;

- Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2020 годы»;

- Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы»;

- Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы»;

- Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы»;

- Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»;

- Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы».

В генеральном плане учитывались мероприятия из следующих муниципальных программ:

- Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства, транспорта и улично-дорожной сети в Елизовском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие образования в Елизовском муниципальном районе»;

- Муниципальная программа Корякского сельского поселения «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Корякском сельском поселении»;

- Муниципальная программа Корякского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства, транспорта, улично-дорожной сети в Корякском сельском поселении на 2017 год»;

- Муниципальная программа Корякского сельского поселения «Стимулирование жилищного строительства в Корякском сельском поселении на 2017 год»;

- Муниципальная программа Корякского сельского поселения «Устойчивое развитие  Корякского сельского поселения на 2017 год»;

- Муниципальная программа Корякского сельского поселения «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Корякского сельского поселения на 2017-2021 годы»;

- Муниципальная программа Корякского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Корякском сельском поселении на 2017-2019 годы».

При разработке генерального плана учитывались следующие программы Корякского сельского поселения:

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Корякского сельского поселения на 2017-2024 годы, утвержденная решением Собрания депутатов Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края от 09.12.2016 г. № 99;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Корякского сельского поселения на 2017-2025 годы, утвержденная постановлением Администрации Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края от 05.12.2017 г. № 210.

## Основные мероприятия по реализации муниципальных программ Корякского сельского поселения

Таблица 12-1. Мероприятия муниципальной программы «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Корякском сельском поселении»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Площадь аварийного жилого фонда, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация приобретения жилых помещений на территории Корякского сельского поселения, для нанимателей муниципальных квартир в аварийных домах и членов их семей | 2018 | 341,4 |
| 2 | Организация выкупа жилых помещений у собственников, проживающих в аварийном жилом фонде на территории Корякского сельского поселения | 2018 | 323,2 |

Таблица 12-2. Основные мероприятия по реализации муниципальной программы Корякского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Корякском сельском поселении на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 1.1 | Обеспечение передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества Корякского сельского поселения, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях, в соответствии с действующим законодательством. | 2017-2019 |
| 2 | Создание положительного имиджа предпринимательской деятельности |  |
| 2.1 | Организация размещения нестационарных торговых объектов для реализации продовольственных и непродовольственных товаров на территории поселения | 2017-2019 |

Таблица 12-3. Основные мероприятия программы Корякского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства, транспорта, улично-дорожной сети в Корякском сельском поселении на 2017 год»

| № п/п | Наименование Программы | Наименование мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Ремонт ветхих и аварийных сетей, реконструкция коммунальной инфраструктуры в Корякском сельском поселении на 2017 год |
| 1.1 |  | Ремонт водопроводных сетей ул. Рабочая с.Коряки |
| 2 | Подпрограмма 2. Чистая вода в Корякском сельском поселении на 2017 год |
| 2.1 |  | Разработка проектов зон санитарной охраны объектов водоснабжения |
| 2.2 |  | Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений на водонапорной башне в с. Коряки |

Таблица 12-4. Основные мероприятия программы Корякского сельского поселения «Устойчивое развитие  Корякского сельского поселения на 2017 год»

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Разработка проекта «Реконструкция общежития семейного типа на 20 мест по адресу: Камчатский край, Елизовский район, с. Коряки, пер. Шоссейный, д. 1» |

раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прогноз основных параметров социально-экономического развития Корякского сельского поселения на период до 2037 года является базой для определения в составе генерального плана перспективных параметров территориального развития поселения, установления границ функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства и других показателей. От темпов изменения показателей социально-экономического развития зависит спрос на те или иные виды территорий, поэтапное развитие планировочной структуры, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и другие аспекты развития поселения, учитываемые генеральным планом.

Основными целями устойчивого социально-экономического развития Корякского сельского поселения приняты:

- Геоэкономические цели связаны с федеральными интересами, которые направлены на развитие Камчатского края и ДВФО в целом.

- Экономические – направлены на формирование конкурентоспособных производств, модернизацию промышленности.

- Социальные – направлены на воспроизводство и эффективное использование человеческого капитала, формирование благоприятных условий для проживания населения, на привлечение миграционных потоков и развитие социальной инфраструктуры.

- Экологические – направлены на формирование системы охраны природных ресурсов и их эффективного использования, сохранения природного потенциала.

Основные решения генерального плана базируются на прогнозируемых тенденциях социального и экономического развития в перспективном периоде и исходят из анализа ресурсного потенциала территории.

Одним из основных принципов развития Корякского сельского поселения должно стать создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения.

# ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ И ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Численность Населения

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

Прогноз изменения численности населения основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развитии поселения, с учетом федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа».

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и поселения для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, в основном только за счет естественного прироста населения. По данному сценарию развития предполагается увеличение численности населения поселения к расчетному сроку до уровня 3,4 тыс. человек. Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице 13-1.

Таблица 13-1. Численность населения согласно Сценарию 1

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. чел. | 3,6 | 3,5 | 3,4 |

Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так и вследствие расширения естественного воспроизводства;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, по программе дальневосточный гектар.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Таблица 13-2. Численность населения согласно Сценарию 2.

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 3,6 | 3,7 | 5,1 |

Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

На протяжении последних лет на территории поселения наблюдалась стабильная численность населения. Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства, выделение участков многодетным семьям.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населения, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть положительные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке.

В течение проектного периода сохранится естественный прирост населения. Однако этот процесс может постепенно нивелироваться притоком трудоспособного населения, что в свою очередь скажется и на возрастной структуре населения. На перспективу данным проектом принимается увеличение численности населения за счёт как естественного, так и механического прироста. Данные об основных ожидаемых демографических показателях представлены в таблице ниже.

Таблица 13-3. Ожидаемый уровень компонентов прироста населения сельского поселения, чел. на 1000 жителей (приближённо)

| № п.п. | Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Естественный прирост | -5,2 | -1,1 | 1,5 |
| 2. | Рождаемость | 2,1 | 3,1 | 5,6 |
| 3. | Смертность | 7,3 | 4,2 | 4,1 |
| 4. | Механический прирост | 10 | 20 | 25 |

В возрастной структуре поселения, не произойдет существенных изменений к расчетному сроку.

Таблица 13-4. Прогноз возрастной структуры населения

| №п/п | Возрастная группа населения | Сущ. положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.чел. | % | тыс.чел | % | тыс.чел | % |
| 1 | Младше трудоспособного | 0,6 | 17 | 0,7 | 18 | 0,9 | 18 |
| 2 | Трудоспособного | 1,8 | 51 | 1,8 | 50 | 2,9 | 56 |
| 3 | Старше трудоспособного | 1,2 | 32 | 1,2 | 32 | 1,3 | 26 |
| 4 | Всего | 3,6 | 100 | 3,7 | 100 | 5,0 | 100 |

Таблица 13-5. Прогноз динамики численности населения Корякского сельского поселения

| № п/п | Наименование поселения | Современное состояние, тыс. чел. (2017 г.) | Проектная численность населения, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь 2027 г. | Расчетный срок 2037 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Коряки | 2646 | 2701 | 3763 |
| 2 | п. Зеленый | 805 | 870 | 1100 |
| 3 | с. Северные Коряки | 132 | 130 | 150 |
|  | Итого | 3583 | 3701 | 5013 |

При расчете оптимального соотношения занятости населения учитывается перспективная хозяйственная деятельность населенного пункта и специфика его градостроительной ситуаций. Как показывает практика, после возникновения крупных предприятий на базе новых инвестиционных проектов может развиться малый бизнес на основе их специализаций. Вслед за этим, за счет увеличения населения возрастет потребность в социальных и обслуживающих видах деятельности.

Выводы:

- Проектная численность населения определилась следующим образом:

- на первую очередь – 3,7 тыс. чел.;

- на конец расчетного срока – 5,0 тыс. чел.

- При определении перечня проектируемых объектов социальной инфраструктуры на последующих стадиях проектирования (разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры), возможно использование демографического сценария № 1 (инерционный).

# РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

### Жилищный фонд

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчеты необходимого нового жилищного строительства в поселении, с учетом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания, а также программы выделения Дальневосточного гектара. Важнейшими целями, достижение которых должно стать приоритетной задачей градостроительной политики поселения, являются:

- создание условий для привлечения инвесторов в строительный комплекс, главным образом, в сферу инженерно-коммунальной инфраструктуры;

- проведение инженерно-изыскательских и проектных работ для скорейшей подготовки под жилищное строительство территорий;

- снос или реконструкция аварийного фонда;

- запрещение нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда, расположенного в СЗЗ промышленных предприятий, что приведёт к постепенному выбытию жилья из зоны санитарной вредности;

- формирование жилья социального назначения для решения задач по обеспечению жильём малоимущих и других установленных законом категорий граждан;

- предоставление безвозмездных субсидий определённым группам населения (работникам бюджетной сферы, молодым семьям, военнослужащим и др.) с целью повышения доступности жилья и жилищных кредитов;

- в индивидуальной застройке возможен вариант качественно нового современного малоэтажного строительства – коттеджи по индивидуальным (или специальным) проектам с повышенным уровнем комфорта, инженерным обеспечением;

- комплексное освоение территорий, обеспечение земельных участков инженерной, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой развитие ранее застроенных территорий.

При расчете необходимых объемов нового жилищного строительства принимались предложения разработанной Минрегионом «Долгосрочной стратегии массового строительства жилья для всех категорий граждан», которая в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве. Основными целевыми показателями реализации стратегии являются:

- достижение ежегодного ввода жилья в объёме 1 м2 на душу населения;

- средней обеспеченности жильём около 36 м2 общей площади жилья на 1 человека;

- доведение к 2027 г. ввода малоэтажного жилья в среднем до 60% от общих объёмов ввода жилья по стране.

Расчет потребности в новом жилищном строительстве произведен с учетом прогнозируемого роста численности населения до 3,7 тыс. человек на первую очередь и 4,0 тыс. человек на расчетный срок.

Объемы перспективного жилищного строительства просчитаны с учетом оптимального использования площадей, предназначенных для развития Корякского сельского поселения. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

В основе расчета лежит сложившаяся на сегодняшний день структура расселения населения.

Для новой жилой застройки Корякского сельского поселения предлагается преимущественный тип застройки – малоэтажная индивидуальная жилая застройка и среднеэтажная многоквартирная жилая застройка.

Проектом предусматривается увеличение жилищной обеспеченности до 30 м2 на человека на первую очередь и до 36 м2 на человека к концу расчетного срока. Исходя из проектной численности населения общая площадь жилищного фонда на конец первой очередь составит 111 тыс.м2, на конец расчётного срока – 180 тыс.м2. Выбытие жилищного фонда в течение первой очереди (2017-2027 гг) составит 0,5 тыс.м2, с 2027 по 2037 гг. – 0,5 тыс.м2. Таким образом, объёмы нового строительства составят:

- в период первой очереди – 30,9 тыс.м2;

- всего за период расчётного срока – 100,4 тыс.м2.

Исходя из этого, для нового жилищного строительства в течение всего расчётного срока потребуются участки территории общей площадью порядка 200га.

Выделяемые территории полностью входят в границы населённого пункта и являются непосредственным продолжением застройки населённых пунктов.

Динамика жилищного фонда за период 2017-2037 гг. представлена ниже в таблице 14-1.

Таблица 14-1 Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 3,6 | 3,7 | 5,0 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 22 | 30 | 36 |
| Убыль жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 |  | 0,5 | 0,5 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 80,6 | 80,1 | 110,5 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 30,9 | 69,5 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 80,6 | 111 | 180 |

Таблица 14-2 Расчет нового жилищного строительства в период 2017 – 2037 гг.

| № п/п | Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилфонд, тыс.м2 | 80,6 | 111 | 180 |
| 2 | Индивидуальная застройка | 11,4 | 25,5 | 94,5 |
| 3 | Среднеэтажная многоквартирная застройка | 69,2 | 85,5 | 85,5 |
| 4 | Аварийное жилье, тыс.м2 | - | - | - |
| 5 | НАСЕЛЕНИЕ, тыс.чел. | 3,6 | 3,7 | 5,0 |
| 6 | Индивидуальная застройка | 0,5 | 0,9 | 2,3 |
| 7 | Среднеэтажная многоквартирная застройка | 3,1 | 2,8 | 2,7 |
| 8 | Жилобеспеченность, м2/чел. | 22 | 30 | 36 |
| 9 | Новое строительство, тыс.м2 | - | 30,9 | 69,5 |
| 10 | Новое строительство, га | - | 257,1 | 270,9 |
| 11 | Индивидуальная застройка | 206 | 216,6 | 227,6 |
| 12 | Среднеэтажная многоквартирная застройка | 12,8 | 14,5 | 17,3 |
| 13 | Дальневосточный гектар | - | 26 | 26 |

# РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В формировании системы учебно-воспитательных организаций (дошкольных организаций и общеобразовательных организаций) следует исходить из принципов отказа от жесткой унификации в типологии объектов с ориентацией на разнообразие типов организаций, с учетом современных тенденций: социальных, национальных, демографических и природно-климатических особенностей.

В соответствии с указанными принципами в застройке сельского поселения могут быть использованы:

- традиционные типы учебно-воспитательных организаций –дошкольные организации, общеобразовательные организации (начальные, основные);

- малокомплектные общеобразовательные организации и дошкольные организации (с уменьшенной наполняемостью классов и групп);

- учебно-воспитательные комплексы на базе школ;

- центры просвещения, культуры и спорта на базе школ.

Важнейшими направлениями организации системы здравоохранения являются:

- сочетания приближенной к местам жительства и работы населения первичной медицинской помощи со специализированными медицинскими учреждениями в районных центрах;

- дополнение стационарных учреждений мобильными средствами обслуживания;

- совершенствование материально-технической базы здравоохранения;

- ориентация на профилактику заболеваний путем расширения сети низового обслуживания и повышения уровня социально-бытового обслуживания населения.

Перспективные направления организации культурно-просветительной системы требуют разнообразных типов зданий и объектов, способствующих решению следующих задач:

- сохранение и развитие национальных культурных традиций (формирование национальных культурных центров);

- удовлетворение религиозных потребностей населения (строительство культовых сооружений);

- использование новых технологий в организации культурно-просветительской и досуговой деятельности (специализированные досуговые центры).

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требуют расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в т.ч. с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций. Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.

Таблица 15-1 Развитие системы культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Обеспеченность | Потребность | Рекомендации по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Принято в проекте | Всего | в т.ч. новое строительство |  |
| Образование |
| 1. | Дошкольная образовательная организация | Число мест | 85 на 1 000 жителей | 425 | 170 | Радиус пешеходной доступности – 500 м. |
| 2. | Общеобразовательная организация | Число мест | 101 на 1000 жит. | 500 | 500 | Радиус пешеходной доступности не более: для учащихся I ступеней – 2 км, для учащихся II и III ступеней – 4 км Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, мин: для учащихся I ступеней – 15, для учащихся II и III ступеней – 30. |
| 3. | Организация дополнительного образования | Число мест | 10% от числа школьников | 50 | 50 |  |
| Здравоохранение |
| 4. | Больницы (расчетное количество коек на планируемую численность Корякского сельского поселения в строящийся «Камчатской краевой больнице» в п. Крутобереговый Пионерского сельского поселения) | Коек | 13,47 | 67 | 67 | Доступность принимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта) |
| 5. | Фельдшерско-акушерский пункт | Ед. | По заданию на проектирование | - | - |  |
| Физическая культура и спорт |
| 6. | Спортивные залы | Тыс. кв.м | 0,35 на 1 000 жителей | 1,7 | 1,7 | Доступность физкультурно-спортивных сооружений не должна превышать 30 мин. (Докипедия: Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков) Возможно размещение в встроенно-пристроенных помещениях. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать, % общей нормы: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45 (Докипедия: Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков) |
| 7. | Плоскостные сооружения | Тыс. кв.м | 1,95 на 1 000 жителей | 9,75 | 6,8 |  |
| Культура |
| 8. | Библиотеки | Ед. | При численности населения: - до 50 тыс. чел. – 1 объект; . | 1 | - |  |
| 9. | Клубы и учреждения клубного типа | Мест в зрит. зале | 80 мест на 1000 жителей | 400 | 150 | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м. Возможно размещение в встроенно-пристроенных помещениях. |
| Социальная защита населения |
| 10. | Организация отделения социальной помощи на дому | Ед. | 1 на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |
| Бытовое обслуживание |
| 11. | Почтовое отделение | Ед. | 1 на поселение | 1 | - | Отделения связи поселка, муниципального образования по группам населения, тыс. чел.: - 0,5 до 2 - 0,3-0,35га |
| 12. | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 000 жителей | 7(200мест) | 4(100мест) | В зависимости от вместимости –от 0,1 до 0,25 га на 100 мест. Возможно размещение в встроенно-пристроенных помещениях. Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 500 м; - при одно- и двухэтажной застройке – 800 м |
| 13. | Торговые центры | кв. м торг. площади | 370 на 1 000 жителей | 1850 | 900 | приведен норматив минимальной обеспеченности по Камчатскому краю, для конкретных муниципальных образований – следует принимать в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Камчатского края и входящих в его состав муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов), утвержденными Распоряжением Правительства Камчатского края от 02.02.2011 № 45-РП (в ред. Распоряжения Правительства Камчатского края от 10.01.2012 № 1-РП). |

Таким образом, планируются следующие мероприятия по объектам культурно-бытового назначения.

Расчетная потребность по дошкольным образовательным организация должна увеличится на 170 мест. Необходимо учитывать, что кроме нормативного есть еще и территориальный подход в размещении образовательных организаций. Для дошкольных образовательных учереждений установлен радиус доступности 500 м. Для школ Радиус пешеходной доступности не более: для учащихся I ступеней – 2 км, для учащихся II и III ступеней – 4 км. Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, мин: для учащихся I ступеней – 15, для учащихся II и III ступеней – 30. К расчетному сроку на территории поселения целесообразно будет разместить 2 дошкольных образовательных организации и 1 общеобразовательную организацию.

По учреждениям здравоохранения, на перспективу потребуется увеличение мощности, поликлинических учреждений. Данный расчет носит условный характер, т.к. он основан на нормативах, принимаемых для расчета учреждений здравоохранения на 2017 г. и этот норматив периодически может пересматриваться. Приведенный расчет потребности относиться лишь к учреждениям, функционирование которых должно быть обеспеченно государственной поддержкой. Кроме этого возможно, в зависимости от потребности, существование и платной медицинской помощи, как при государственных учреждениях, так и за счет создание частных учреждений.

Сооружения для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, являются объектами местного значения.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание. С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями проектируется по нормативной величине. Планируется формирование системы плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания. Что касается территориального подхода, то ситуация следующая: учреждения и предприятия обслуживания в поселении следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км). На перспективу для Корякского сельского поселения потребуется незначительное увеличение емкости учреждений клубного типа, что возможно достичь реконструкцией уже имеющихся учреждений.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пождепо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В соответствии с расчетом емкость предприятий общественного питания в настоящее время ниже нормативной, а количество объектов торговли соответствует нормативных потребностям.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в поселении следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

На перспективу общественные центры располагаются с учётом требуемых радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой застройкой, с приближением к основным магистралям населенных пунктов.

Таблица 15-2 Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по культурно бытовому обслуживанию

| № п/п | Наименование мероприятия | Название населенного пункта | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство 2 дошколь-ных образовательных организаций на 170 мест | с.Коряки п.Зеленый | 2027- 2037 | Администрация сельского поселения |
| 2 | Строительство образовательной организации на 500 мест | с.Коряки | 2027 | Администрация сельского поселения |
| 3 | Строительство физкультурно-оздоовительного комплекса с полем | с.Коряки | 2037 | Администрация сельского поселения (инвесторы) |
| 4 | Оборудование спортивных площадок | с.Коряки п.Зеленый | 2037 | Администрация сельского поселения (инвесторы) |
| 5 | Строительство лыжной базы | с.Коряки | 2037 | Администрация сельского поселения (инвесторы) |
| 6 | Реконструкция существующего дома культуры (с кинотеатром) | с.Коряки | 2037 | Администрация сельского поселения (инвесторы) |
| 7 | Строительство многофункционального торгово-бытового комплекса | с.Коряки | 2027 | Администрация сельского поселения (инвесторы) |
| 8 | Строительство гостиничного комплекса на 50 мест (в составе этнодеревни) | с.Коряки | 2037 | Администрация сельского поселения (инвесторы) |

# ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому, если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Основные ресурсы перспективного развития поселения:

- выгодное экономико-географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

- наличие свободных площадок для нового строительства,

- постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие – установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Материальная сфера производства требует расширения производств. В нематериальной сфере на территории муниципального образования, занято около 30% экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает оптовая и розничная торговля. Коэффициент пенсионной нагрузки (отношение численности пенсионеров к численности работающих) - 0,3. Деятельность большого количества населения официально не зарегистрирована на территории муниципального образования. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами муниципального образования. Перспективы развития рынка труда сельского поселения связаны как с дальнейшим развитием новых предприятий, сферы услуг, так и с развитием на его территории малого предпринимательства.

Экономическое состояние муниципального образования определяется объемом выручки от реализации продукции, которая полностью зависит от розничной торговли и сбыта продукции.

Развитие промышленности Корякского сельского поселения на перспективу согласовывается с основными целевыми программными документами «Схемы территориального планирования Елизовского района Камчатского края». В первую очередь, это переход к новому типу промышленности – инновационному, повышение эффективности работы предприятий, повышение конкурентоспособности товаропроизводителей, привлечение инвестиций. Необходимо привлекать инвестиции в создание новых высокотехнологичных предприятий. На территориях, отведённых для создания производственных и коммунально-складских зон, следует развивать промышленное производство с ограничением класса вредности предприятий.

# РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Развитие архитектурно-планировочной организации территории

Проектные предложения генерального плана Корякского сельского поселения направлены, прежде всего:

- на сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры,

- сохранение и развитие природного каркаса,

- улучшения качества  жизни населения,

- обеспечение инженерной инфраструктурой.

с. Коряки

Решениями генерального плана предусмотрено упорядочивание планировочной структуры села, определены территории для перспективной застройки и развития сельского хозяйства, выявлены участки под развитие населенного пункта.

Решениями генерального плана предусмотрено развитие зон для ведения садоводчества и дачного хозяйства и зон для ведения огородничества в южной части с. Коряки. Развитие индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями предусмотрено развитие рекреационных зон и зон объектов отдыха и туризма, упорядочение существующих комунально-складских территорий, развитие зон транспортной инфраструктуры.

Предполагается развитие сложившегося общественного центра в северо-восточной части села за счет строительства объектов культурно-досугового, социально бытового, и торгового назначения. Вблизи общественного центра проектируются зоны зеленых насаждений общего пользования и рекреационные зоны. В центральной части с. Коряки, на участке примыкающем к автомобильной дороге регионального значения «Петропавловск-Камчатский – Мильково», планируется лыжная база.

с. Северные Коряки

Основными решениями генерального плана предусмотрено упорядочивание планировочной структуры села Северные Коряки и определение территории для размещения проектной жилой застройки. Генеральным планом предусмотрено развитие общественного центра, расширение зон рекреации и зон размещения объектов отдыха, рекреации и туризма.

В п. Зеленый жилье представлено индивидуальными жилыми домами. Решениями генерального плана предусмотрено развитие зон индивидуальной жилой застройки в северном, южном и западном направлениях, за счет зон сельскохозяйственных угодий и зон сложившихся природных ландшафтов.

В южной части с. Северные Коряки организуется зона общественного назначения для обслуживания проектной жилой застройки.

п. Зеленый

Основными решениями генерального плана предусмотрено упорядочивание планировочной структуры п. Зеленый, определение территорий для размещения перспективной застройки, а также выявление резервных участков под развитие населенного пункта за расчетный период.

Решениями генерального плана предлагается развитие населенного пункта в юго-западном направлении за счет зон сложившихся природных ландшафтов. На территории населенного пункта предполагается развитие и расширение предприятий сельскохозяйственной промышленности.

Предлагается развитие зон рекреации и зоны делового, общественного и коммерческого назначения, расположенной вблизи автомобильной дороги регионального значения "Петропавловск-Камчатский - Мильково".

Проектом запланировано развитие сложившегося административно-общественного центра поселка за счет функционального насыщения.

Решением генерального плана предусмотрено упорядочение существующих коммунально-складских территорий.

Рекреационные зоны. Этнографическая деревня

«Этнодеревня» или «Этническая деревня» – быстро развивающееся явление в культурном и туристическом пространстве России. Этнодеревни существуют и проектируются в разных регионах России и призваны привлечь интерес к этническому разнообразию народов, проживающих на территории Российской федерации, рассказать об их особенностях, культуре, быте.

Испокон веков на Камчатке проживали разные народы: ительмены, коряки, чукчи, алеуты, курильцы (или айны), эвены и камчадалы. У каждого из них, были свои традиции, культура, которая сегодня имеет неоспоримую ценность. Этнодеревни создаются с целью сохранение ценных, уникальных и типичных, архитектурных сооружений, традиционных для данной местности; демонстрация планировочных и пространственно-организационных этнических традиций; демонстрация основных хозяйственных и промысловых особенностей этноса; проведение традиционных народных праздников; организация этнокультурного туризма. В настоящее время, на территории Камчатского края в местах проживания коренных народов, организованы или запланированы этнографические деревни.

Существующие этнодеревни в Камчатском крае:

- Ительменская деревня, туристская деревня общины ительменов «Пимчах» (Камчатский край, Елизовский район, с. Сосновка)

- «Мэнэдек», эвенское стойбище, этно-культурный комплекс (Камчатский край, Быстринский район, с. Анавгай)

- Этно-культурный комплекс «Кайныран» (Камчатский край, Елизовский район, п. Раздольный)

- Этнодеревня «Палана»

- Корякское стойбище «Чау-Чив» (Камчатский край, Быстринский район, п. Эссо)

- Этнографическая площадка «В гостях у Кутха» (площадка расположена в Петропавловске-Камчатском на Озерновской косе, между Авачинской бухтой и озером Култучным)

Проектируемые этнодеревни в Камчатском крае:

- «Камчатские скрижали», туристско-этнографический центр (Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский)

- Этнографический комплекс (этнопарк) «Три эпохи» в составе Мегапарка «Земля Кутха» (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский)

Рисунок 17-1.  Проектируемые этнические деревни в современной России

На территории современного Корякского сельского поселения проживали коренные народы ительмены, а, по некоторым сведениям, и коряки.

Исторически, культура ительменов, по сравнению с соседними палеоазиатскими народами, имеет ряд особенностей. При общей характеристики хозяйства ительменов как комплексного промыслового, их принадлежность к хозяйственно-культурному типу оседлых рыболовов Сибири, позволяет выделять его доминантные отрасли. На первом месте по хозяйственному значению стоит рыболовство. В реках промышляли рыбу лососевых пород. Орудия рыболовства в основном пассивные – запоры, ставные сети, невода, применялись плавные сети. В связи с большими объемами вылавливаемой рыбы, ее обычно заготавливали впрок – вялили, квасили, солили. Объектами морского зверобойного промысла являлись различные породы тюленевых. Из крупных животных добывали камчатского бурого медведя и горных баранов, мясо которых использовалось в пищу. Объектами пушного промысла являлись соболь, лисица, песец и т.д. До появления на Камчатке русских пушная охота носила натуральный характер — шкурки пушных животных шли на изготовление одежды. В хозяйстве ительменов широко представлено собирательство. В пищу собирали черемшу, сарану, овсянку, стебли кипрея, зонтичные, ягоду. Заготавливали траву для плетения циновок, корзин, веревок и ниток. Объектами собирательства являлась прибрежная морская флора и фауна, птичьи яйца.

Рыба служила основной пищей и кормом для собак. Ее заготавливали впрок: вялили и квасили в ямах, реже запекали и коптили, зимой замораживали. Лососевую икру сушили и квасили. Реже употребляли в пищу мясо зверей и птиц. Мясо и жир морских животных парили в ямах, кишки и желудки использовали как емкости для хранения продуктов. С рыбой и мясом ели много различных трав, кореньев, клубней сараны, ягод. Собирали кедровые орехи, яйца водоплавающих. Пищу готовили и подавали в деревянной и берестяной посуде, запивали водой.

Поселения ительменов, в прошлом часто укрепленные, располагались по берегам водоемов и состояли из нескольких зимних и летних жилищ. Зимнее жилище представляли собой каркасную полуземлянку с бревенчатыми стенами и плоской крышей. Снаружи стены покрывали травой и засыпали землей. Очаг был расположен сбоку. Эти жилища позже были заменены бревенчатыми срубами. Летнее жилище ительменов представляло собой свайный балаган. На приподнятой над землей платформе ставился жердевой пирамидальный каркас, который покрывали древесной корой и травой. Балаган имел два входа. Позднее балаган стал использоваться в качестве хозяйственной постройки.

Религиозные представления и обряды ительменов были основаны на анимизме и тотемизме. После обращения ительменов в 1740–1747 годах в христианство стали распространяться православные обряды — крещение, венчание, отпевание.

Записи фольклора представлены мифами в русском пересказе исследователей XVIII века и сказками, записанными на ительменском языке в ХХ веке. В настоящее время мифологические сюжеты о сотворении мира сохранились только в сказках и обрядах.

В состав проектного предложения входит создание в этой местности этнической деревни представляющей уклад быта, культуру, традиции ительменов. Этнодеревня организуется рядом с центром села Коряки на берегу реки Авача. В комплексе будут представлены муляжи этнических жилищ ительменов, продемонстрированы орудия труда, утварь. Организованы сцены из повседневной жизни народа: сцены охоты, рыболовства, празднования. В составе комплекса этнодеревни предполагается открыть позновательно-развлекательный центр, для ознакомления с музыкой, литературой, мифологией, религией ительменов. Этнографическая деревня должна стать местом притяжения туристов и еще одним звеном в туристических маршрутах Камчатского края.

## Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории Корякского сельского поселения является одним из главных элементов регулирования территориального развития, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, параметры использования.

Функциональные зоны ˗ зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

В пределах поселения выделены следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Зоны производственного использования;

- Зоны инженерной инфраструктуры;

- Зоны транспортной инфраструктуры;

- Зоны сельскохозяйственного использования;

- Зоны рекреационного назначения;

- Зоны специального назначения.

При определении характера и масштаба функциональных зон проектом учтена сложившаяся на настоящий момент градостроительная ситуация, потребности в тех или иных ее изменениях в течение расчетного периода и тенденции в социальных, экономических и демографических процессах, влияющих на нее.

Исходя из этого, для отдельных функциональных зон, проектом предлагается большее территориальное развитие, чем требуется на расчетный срок, обеспечивая, таким образом, долгосрочный целевой резерв на перспективу. Это относится к жилым зонам.

Жилые зоны

Жилищное строительство проектом предусматривается осуществлять в существующих и проектных границах населенных пунктов.

В составе жилых зон выделены следующие зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей);

- Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (до 5 этажей).

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Проектом предлагается увеличение селитебной территории с формированием новых кварталов жилой застройки с. Коряки, с. Севеные Коряки.

Общественно-деловые зоны

Предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

В составе общественно-деловых зон выделены следующие зоны:

- Зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- Зона образовательных организаций;

- Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты;

- Зона спортивных объектов.

Проектом предлагается увеличение территории общественно-деловой зоны в населённых пунктах Коряки, Северные Коряки, Зеленый. В данных зонах разместятся следующие объекты: дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, физкультурно-оздоровительный комплекс, дом культуры с кинотеатром, гостиничный комплекс, многофункциональный торгово-бытовой комплекс, предприятия общественного питания, торговые предприятия и предприятия бытового обслуживания.

Зоны производственного использования

Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В проекте выделены: зона производственная и зона коммунально-складская.

Зона производственная – зона размещения производственных объектов с различными нормативными воздействиями на окружающую среду.

Зона коммунально-складская – зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

Размещение новых объектов капитального строительства промышленного, производственно-коммунального назначения предусматривается на территории сложившихся производственных зон.

Во всех промышленных зонах должны быть предусмотрены подъезды, паркинги, стоянки и озеленение территории.

Зоны инженерной инфраструктуры

Предназначены для размещения объектов инженерной инфраструктуры, объектов связи.

При выборе участков и трасс различных коммуникационных коридоров, надо минимизировать изъятие пригодных для застройки земель. А также для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.

Зоны транспортной инфраструктуры

Предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В составе зоны транспортной инфраструктуры выделены зоны автомобильного транспорта и зоны воздушного транспорта. В зоне автомобильного транспорта размещаются объекты обслуживания транспорта - станции технического обслуживания автомобилей, автозаправочные станции, а также сооружения для хранения автотранспортных средств - гаражи индивидуальных автомобилистов.

Севернее с. Коряки предлагается зона воздушного транспорта – вертолетные площадки.

Зоны сельскохозяйственного использования

Данные зоны выделены для территорий, на которых преобладают земли сельскохозяйственного использования, предназначенные для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке.

Участки сельхозугодий, попадающие в границы охранных зон, сохраняют свои функции с теми ограничениями, которые предусмотрены режимом использования конкретной природоохранной территории.

В составе зон сельскохозяйственного использования выделены следующие зоны:

- Зона сельскохозяйственных угодий;

- Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения;

- Зона, предназначенная для ведения садоводства, дачного хозяйства;

- Зона, предназначенная для ведения огородничества.

Развитие зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения, предлагается вблизи сформированных агропромышленных комплексов в центре поселения.

Проектом выделены большие территории для развития зон, предназначенных для ведения огородничества. Данные зоны выделена для участков, поставленных на кадастровый учет согласно Федеральному закону 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Данные зоны, предлагается включить в границы населенных пунктов Коряки, Зеленый.

Зоны рекреационного назначения

В настоящее время территории рекреационного назначения в поселении представлены неорганизованной зоной отдыха. Отсутствие организованных площадок для отдыхающих наносит определенный урон природным комплексам. На юге поселения размещена зона объектов отдыха, туризма и рекреации.

Зеленый фонд поселений представляет собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные насаждения, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах, и других озелененных территорий в границах этих поселений.

Охрана зеленого фонда поселения предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.

В составе зон рекреационного назначения выделены следующие зоны:

- Зона зеленых насаждений общего пользования;

- Зона рекреации;

- Зона зеленых насаждений специального назначения;

- Зона сложившихся природных ландшафтов;

- Зона для занятия физической культурой и спортом

- Зона лесов (лесной фонд).

Увеличение зоны зеленых насаждений общего пользования предусмотрено в существующих границах населенных пунктах с. Коряки, с. Северные Коряки.

Учитывая возможности природного комплекса поселения для развития отдыха и с целью охраны зеленого фонда поселения, сохранения природных ландшафтов, проектом предлагается организация зон рекреации и строительство объектов отдыха, рекреации и туризма, рекреационных баз круглогодичного действия, этнографицеской деревни.

Зоны специального назначения

На территории Корякского сельского поселения в составе зон специального назначения выделены следующие зоны:

- Зона специального назначения, связанная с захоронением;

- Зона специального назначения, связанная с государственными объектами.

Пердлагаетяяься увелечение зоны специального назначения, связанные с захоронением, расположенной рядом с населенными пунктами Коряки и Северные Коряки.

Таблица 17-1. Распределение территории Корякского сельского поселения по функциональному зонированию

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Коряки | п. Зеленый | с. Северные Коряки | вне границ населенного пункта | Корякского сельского поселения |
|  |  | сущ. | проект | сущ. | проект | сущ. | проект | сущ. | проект | сущ. | проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общая площадь территории | 513,5 | 513,5 | 278,2 | 341,9 | 155,0 | 163,6 | 10303,5 | 10231,2 | 11250,2 | 11250,2 |
| 2 | Территории общего пользования | 49,2 | 61,46 | 24,79 | 29,4 | 23,32 | 22,97 | 80,98 | 113,48 | 177,99 | 227,49 |
| 2.1 | Улично-дорожная сеть | 47,47 | 60,0 | 24,41 | 29,02 | 23,32 | 22,97 | 12,82 | 45,32 | 107,99 | 157,49 |
| 2.2 | Водные объекты | 1,46 | 1,46 | 0,38 | 0,38 | - | - | 68,16 | 68,16 | 70,0 | 70,0 |
| 3 | Функциональные зоны | 464,3 | 452,04 | 253,41 | 312,5 | 131,68 | 140,63 | 10222,52 | 10117,72 | 11072,21 | 11011,11 |
| 3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 129,5 | 137,3 | 37,72 | 37,72 | 47,94 | 78,64 | - | - | 215,16 | 253,66 |
| 3.2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (до 5 этажей) | 12,84 | 12,84 | 3,17 | 4,46 | - | - | - | - | 16,01 | 17,3 |
| 3.3 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 9,0 | 15,38 | 0,95 | 4,4 | 3,42 | 4,82 | - | - | 13,37 | 24,6 |
| 3.4 | Зона образовательных организаций | 3,13 | 7,2 | 2,44 | 2,2 | 1,13 | 1,13 | - | - | 6,70 | 10,35 |
| 3.5 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 0,95 | 0,95 | - | - | - | - | - | - | 0,95 | 0,95 |
| 3.6 | Зона спортивных объектов | 0,19 | 0,19 | 2,08 | 2,08 | - | - | - | - | 2,27 | 2,27 |
| 3.7 | Зона производственная | 1,66 | 1,66 | 26,27 | 26,27 | - | - | - | - | 27,93 | 27,93 |
| 3.8 | Зона коммунально-складская | 10,14 | 10,14 | - | - | 4,38 | 4,38 | - | - | 14,52 | 14,52 |
| 3.9 | Зона инженерной инфраструктуры | 6,70 | 7,50 | 1,47 | 1,47 | 2,32 | 3,33 | 18,35 | 17,67 | 29,07 | 29,97 |
| 3.10 | Зона автомобильного транспорта | 6,38 | 8,41 | - | 0,92 | - | - | 0,6 | 5,92 | 7,05 | 15,25 |
| 3.11 | Зона воздушного транспорта | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 16,9 | 5,0 | 16,9 |
| 3.12 | Зона сельскохозяйственных угодий | - | - | 4,42 | 4,42 | 1,45 | 0,37 | 4064,43 | 3629,51 | 4070,30 | 3634,30 |
| 3.13 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 4,13 | 1,23 | 4,7 | 36,98 | 3,0 | 3,0 | 308,72 | 715,4 | 320,55 | 756,61 |
| 3.14 | Зона, предназначенная для ведения садоводства, дачного хозяйства | - | - | - | - | - | - | 335,46 | 335,46 | 335,46 | 335,46 |
| 3.15 | Зона, предназначенная для ведения огородничества | 12,7 | 107,32 | 118,68 | 134,17 | 8,7 | - | 25,84 | 163,0 | 165,92 | 404,49 |
| 3.16 | Зона зеленых насаждений общего пользования | - | 14,32 | - | - | - | 7,15 | - | - | - | 21,47 |
| 3.17 | Зона рекреации | 4,13 | 85,64 | - | 27,2 | 2,83 | 26,17 | - | 94,64 | 6,96 | 233,65 |
| 3.18 | Зона сложившихся природных ландшафтов | 261,25 | 10,08 | 50,0 | 28,7 | 51,22 | 3,2 | 2503,7 | 2149,26 | 2866,17 | 2191,24 |
| 3.19 | Зона объектов отдыха, рекреации и туризма | - | 27,37 | - | - | - | 2,24 | - | 13,66 | - | 43,27 |
| 3.20 | Зона для занятия физической культурой и спортом | 0,41 | 3,32 | 1,51 | 1,51 | - | 0,91 | - | - | 1,92 | 5,74 |
| 3.21 | Зона лесов (лесной фонд) | - | - | - | - | - | - | 2781,5 | 2781,5 | 2781,5 | 2781,5 |
| 3.22 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | 0,82 | 0,82 | - | - | - | - | 7,72 | 12,0 | 8,54 | 12,82 |
| 3.23 | Зона специального назначения, связанная с государственными объектами | - | - | - | - | 5,29 | 5,29 | 171,57 | 171,57 | 176,86 | 176,86 |

# РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

При разработке предложений по развитию транспортной структуры Корякского сельского поселения Проектом генерального плана решались следующие основные задачи:

- дифференциация улично-дорожной сети по категориям в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- повышение связности планировочных районов населенных пунктов Корякского сельского поселения;

- сохранение и развитие существующей транспортной структуры.

Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направления перспективного развития населенных пунктов, сформированные в ранее утвержденной градостроительной документации.

Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с п. 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с требованиями п. 11.6, табл. 11.4, СП 42.13330.2016, ширина проезжей части местной дороги принята равной 5,5 м, основной улицы сельского поселения – 7 м, местной улицы и проезда– 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1–2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство улиц и дорог местного значения, предназначенных для обеспечения связи планировочных районов населенного пункта. Эти дороги отнесены к категориям: «Местная дорога», «Основная улица сельского поселения» и «Местная улица», имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие, их общая протяженность составляет 20 км;

- реконструкция улиц местного значения, предназначенных для обеспечения связи планировочных районов населенного пункта. Эти дороги отнесены к категории «Местные дороги», имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие, их общая протяженность составляет 3,5 км.

Объекты транспортного обслуживания

При анализе обеспеченности объектами транспортного обслуживания в Корякском сельском поселении выявлена нехватка объектов дорожного сервиса. Планируемая потребность этих объектов определена исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок и проектной численности жителей.

Число мест хранения автомобилей определено исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок (2037 г.), в соответствии с данными Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края, утвержденных Постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2015 г. № 503-П (п. 4.5.4).

На расчетный срок (2037 г.) проектом предлагается принять следующие показатели:

- Уровень автомобилизации – 650 легковых автомобилей на 1000 человек;

- Численность населения - 5013 человек;

- Общее количество автомобилей – 3258 легковых автомобилей.

Требования к обеспеченности легкового транспорта АЗС, СТО и гаражами в Корякском сельском поселении приведены в СП 42.13330.2016 и Региональных нормативах градостроительного проектирования Камчатского края:

- согласно п. 11.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.40 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Таким образом, Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство двух станций технического обслуживания автомобилей на 8 постов;

- строительство одной автозаправочной станции на 3 топливораздаточные колонки.

Постоянное хранение личных транспортных средств предусматривается на индивидуальных приусадебных участках.

# РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Водоснабжение

### Схема водоснабжения

В Корякском сельском поселении сохраняется и развивается централизованная система водоснабжения из подземных источников для покрытия хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд.

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Генеральным планом Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края необходимо обеспечить питьевой водой надлежащего качества все вновь построенные объекты.

С целью организации единой централизованной системы водоснабжения и удовлетворения потребительских нужд в воде питьевого качества Корякского сельского поселения решено выполнить строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб.

Скважина №41 с. Коряки расположена в непосредственной близости с кладбищем. В связи с этим, предусматриваются мероприятия по ликвидации скважины №41 и водонапорной башни при ней и последующее подключение потребителей к проектируемой скважине.

В с. Северные Коряки планируется создание централизованной системы водоснабжения, состоящей из 2 скважин, находящихся на северной окраине села, одна из которых рабочая, вторая резервная. Производительность скважин должна покрывать максимальные суточные расходы воды с. Северные Коряки. Также планируется строительство водопровода длиной 756 м от водозаборных сооружений до с. Северные Коряки. На данный момент ведутся проектно-изыскательские работы на строительство водозабора и водозаборных сооружений. Точная производительность скважин и длина водопровода будет определена на дальнейших стадиях проектирования.

Необходимо развивать водопроводные сети для обеспечения 100 %-ного охвата жилой и производственной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых изношенных сетей и сетей недостаточного диаметра.

Генеральным планом предусматривается в дальнейшем разработка проектов ЗСО скважинных водозаборов.

### Баланс водоснабжения

Таблица 19-1 Расчетные суточные расходы воды Корякского сельского поселения на расчетный срок

| Населенный пункт | Численность населения, тыс. чел. | Категория водопользователей | Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Расчетные суточные расходы воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Q сред. | Q max | Q сред. | Q max |
| с. Коряки | 2,701 | 3,763 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 200 | 540,2 | 648,24 | 752,6 | 903,12 |
|  |  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 54,02 | 64,82 | 75,26 | 90,31 |
|  |  |  | Полив | 50 | 135,05 | 162,06 | 188,15 | 225,78 |
|  |  |  | Итого: |  | 729,27 | 875,12 | 1016,01 | 1219,21 |
| п. Зеленый | 0,87 | 1,1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 200 | 174,0 | 208,8 | 220,0 | 264,0 |
|  |  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 17,4 | 20,88 | 22,00 | 26,4 |
|  |  |  | Полив | 50 | 43,5 | 52,2 | 55,0 | 66,0 |
|  |  |  | Итого: |  | 234,9 | 281,88 | 297,0 | 356,4 |
| с. Северные Коряки | 0,13 | 0,15 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 200 | 26,0 | 31,2 | 30,0 | 36,0 |
|  |  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 2,6 | 3,12 | 3,0 | 3,6 |
|  |  |  | Полив | 50 | 6,5 | 7,8 | 7,5 | 9,0 |
|  |  |  | Итого: |  | 35,1 | 42,12 | 40,5 | 48,6 |
| Корякское сельское поселение | 3,701 | 5,013 | Итого: |  | 999,27 | 1199,12 | 1353,51 | 1624,21 |

### Мероприятия на системе водоснабжения

В соответствии с проектными решениями, определен перечень мероприятий, предусмотренных для развития системы водоотведения:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб;

замена старых изношенных сетей и сетей недостаточного диаметра;

строительство водозаборных сооружений и водопровода в с. Северные Коряки;

мероприятия по ликвидации скважины №41 и водонапорной башни при ней;

строительство проектируемой скважины и водонапорной башни;

разработка проектов ЗСО скважинных водозаборов.

Водоотведение

### Схема водоотведения

В соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 и СП 30.13330.2012 во вновь строящихся объектах необходимо предусматривать централизованное водоотведение. Вновь устраиваемые сети канализации выполняются из труб ПВХ, диаметрами 150, 200, 300 мм, сети самотечные и напорные.

Канализационные сети прокладываются в районах существующей жилой застройки, перспективной жилой застройки, производственной застройки. Новые сети канализации прокладываются вдоль существующих и планируемых к устройству дорог, по границам территорий предназначенных для перспективного строительства.

Канализовать существующую общественную и жилую застройку предлагается по следующей схеме: хозяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в приемные резервуары канализационных насосных станций, а затем перекачиваются по напорному коллектору на очистные сооружения. Выпуск стоков после очистки осуществляется в р. Корякская. Самотечные и напорные сети канализации приняты из полиэтиленовых труб. Сети прокладываются подземно.

От населенного пункта хозяйственно-фекальные сточные воды собираются безнапорными коллекторами d200-250 мм в проектируемую КНС №2. КНС №2 мощностью 335 м3/сут, располагается в северной части п. Зеленый. От КНС №2 по двум напорным трубопроводам d160 мм стоки транспортируются в самотечный коллектор d300 мм проходящий по ул. Колхозная в с. Коряки.

В рамках повышения эффективности работы существующих насосных станций (в том числе и энергетической) необходима установка преобразователей частот вкупе с заменых насосных агрегатов. В результате их работы существенно повышается КПД насосных агрегатов, уменьшаются непроизводительные потери вследствие избыточного давления в сети.

При реконструкции КНС Корякского сельского поселения необходимо выполнить работы по техническому и технологическому обслуживанию:

замена насоса на энергоэффективный с частотным регулированием;

ремонт, замена систем автоматизации;

замена резервного насоса на энергоэффективный с частотным регулированием.

Провести полную реконструкцию КНС с увеличением проектной производительности до 1550 м3/сутки и установкой самостоятельной группы насосов для перекачки этих стоков на планируемые очистные сооружения.

Канализационные насосные станции приняты в подземном варианте исполнения.

Техническая необходимость модернизации станции биологической очистки обусловлена не функционированием блока биологической очистки, постоянно растущими объемами сточных вод, а также постоянно растущими требованиями к качеству сбрасываемых сточных вод, которого (качества) невозможно достичь применяя только механическую очистку. В связи с вышеизложенным и возникает необходимость капитального ремонта оборудования очистных сооружений.

Необходим ввод биологической очистки, а также увеличение производительности очистных сооружений до 1550 м3/сутки.

Для сбора и очистки сточных вод с территорий населенного пункта с. Северные Коряки на расчетный срок предусмотрена децентрализованная система водоотведения. Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков и выгребов полной заводской готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод на реконструируемые КОС.

Основные преимущества данной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагоприятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительные перерывы в поступлении сточных вод, пиковые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания септика (осуществляется с поверхности земли), возможность строительства септика в любых грунтовых условиях, в том числе при высоком уровне грунтовых вод.

На основании п. 6.79 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» - емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.

Подключение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром не менее 110 мм. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих сетей системы отвода стоков направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями.

Сети, по которым осуществляется отвод стоков и ее перераспределение в Корякском сельском поселении, введены в эксплуатацию в 60-80х годах прошлого столетия и отработали в 2-2,5 раза больше нормативного срока службы. В случае невыполнения работ по реконструкции сетей Корякское сельское поселение в любой момент может остаться без гарантированного водоотведения, что создаст реальную угрозу жизнеобеспечения сельского поселения.

Для повышения надежности работы канализационных сетей и снижения эксплуатационных затрат рекомендуется ежегодная реконструкция сетей водоотведения.

На застроенных территориях в результате выпадения атмосферных осадков и эксплуатации дорожных покрытий образуется поверхностный сток трех видов: дождевой, талый и поливомоечный, который должен отводиться дождевой канализацией.

Отвод поверхностного стока с территории населенного пункта предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль проезжих частей улиц, и трубопроводов.

Отвод поверхностных вод следует предусматривать, как правило, в самотечном режиме в пониженные места рельефа, водотоки и водоемы с учетом условий и требований органов охраны окружающей природной среды через соответствующие гидротехнические устройства (выпуски).

### Баланс водоотведения

Таблица 19-2 Расчетные суточные расходы сточных вод Корякского сельского поселения на расчетный срок

| Населенный пункт | Численность населения, тыс. чел. | Категория водопользователей | Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Расчетные суточные расходы сточных вод, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Q сред. | Q max | Q сред. | Q max |
| с. Коряки | 2,701 | 3,763 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 200 | 540,2 | 648,24 | 752,6 | 903,12 |
|  |  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 54,02 | 64,82 | 75,26 | 90,31 |
|  |  |  | Итого: |  | 594,22 | 713,06 | 827,86 | 993,43 |
| п. Зеленый | 0,87 | 1,1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 200 | 174,0 | 208,8 | 220,0 | 264,0 |
|  |  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 17,4 | 20,88 | 22,00 | 26,4 |
|  |  |  | Итого: |  | 191,4 | 229,68 | 242,0 | 290,4 |
| с. Северные Коряки | 0,13 | 0,15 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 200 | 26,0 | 31,2 | 30,0 | 36,0 |
|  |  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 2,6 | 3,12 | 3,0 | 3,6 |
|  |  |  | Итого: |  | 28,6 | 34,32 | 33,0 | 39,6 |
| Корякское сельское поселение | 3,701 | 5,013 | Итого: |  | 814,22 | 977,06 | 1102,86 | 1323,43 |

Реконструкция существующих очистных сооружений с увеличением производительности до 1550 м3/сут позволит обеспечить очистку проектного расхода суточных вод.

### Мероприятия на системе водоотведения

В соответствии с проектными решениями, определен перечень мероприятий, предусмотренных для развития системы водоотведения:

реконструкция существующих очистных сооружений, также увеличение производительности очистных сооружений до 1550 м3/сут;

реконструкция КНС с увеличением проектной производительности до 1550 м3/сут;

строительство проектируемой КНС №2 мощностью 335 м3/сут, располагаемой в северной части п. Зеленый;

строительство самотечных и напорных коллекторов водоотведения;

реконструкция ветхих сетей водоотведения;

строительство дождевой канализации открытого типа.

## Теплоснабжение

### Схема теплоснабжения

п. Зеленый

Система теплоснабжения административных, общественных зданий и среднеэтажной жилой застройки центральной части села остаётся централизованной. Для присоединения проектной индивидуальной и малоэтажной жилой застройки к котельной предусмотрено строительство магистральных тепловых сетей 108 мм.

В связи с развитием системы газоснабжения, теплоснабжение частной жилой застройки, административных и общественных зданий, удаленных от магистральных тепловых сетей, предусмотрено от автономных источников теплоснабжения.

с. Коряки

Система теплоснабжения административных, общественных зданий и среднеэтажной жилой застройки села остаётся централизованной.

В связи с развитием системы газоснабжения, теплоснабжение частной жилой застройки предусмотрено от автономных источников теплоснабжения.

п. Северные Коряки

В связи с развитием системы газоснабжения, теплоснабжение частной жилой застройки, административных и общественных зданий предусмотрено от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потребителей отоплением и горячим водоснабжением.

Индивидуальные котельные воинских частей и промышленных предприятий сохраняются.

Для теплоснабжения проектных и существующих потребителей предусматривается сооружение современных автоматических БМК на базе газовых котлов взамен угольных котельных. Это позволит сократить использование ручного труда и количество обслуживающего персонала, что существенно снизит затраты на обслуживание котельной. На котельных предусматривается наличие водоподготовительных установок, систем автоматизации и диспетчеризации. Современные котельные на газовом топливе занимают меньшую площадь, а так же не требуют наличие большой площадки для хранения твердого топлива или склада.

Планируется вывод из эксплуатации котельных №2, №3, №4, №5. Передача тепловых нагрузок будет осуществляться на вновь сооружаемые газовые котельные. Газификация, предусмотренная  генеральным планом сельского поселения, способствует развитию централизованного теплоснабжения, а так же дает возможность установки индивидуальных газовых котлов у удаленных от тепловых сетей потребителей.

Сеть централизованного теплоснабжения Корякского с.п. обеспечивает тепловой энергией производственные здания и сооружения, находящиеся в непосредственной близости прокладки тепловых сетей. Промышленные предприятия, находящиеся на большом удалении от сетей централизованного теплоснабжения, используют индивидуальные источники теплоснабжения.

Мощность вновь сооружаемых источников обусловлена суммой подключенных нагрузок и совокупностью потерь, а так же достаточным резервом тепловой мощности для внепланового подключения потребителей тепловой энергии.

Таблица 19-3 Характеристики перспективных котельных

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Нагрузка на собственные нужды, Гкал/час | Нормативные тепловые потери в сетях, Гкал/час | Резерв(+), дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК №2 | 4,00 | 3,44 | 0,05 | 0,24 | +0,27 |
| БМК №3 | 3,00 | 2,53 | 0,04 | 0,18 | +0,25 |
| БМК №4 | 1,00 | 0,80 | 0,02 | 0,06 | +0,12 |
| БМК №5 | 2,00 | 1,67 | 0,03 | 0,12 | +0,18 |

Модернизация тепловых сетей предусматривает замену изношенных тепловых сетей. Изношенные трубы следует заменить на новые стальные в ППУ изоляции. Замена ветхих тепловых сетей приведет к уменьшению теплопотерь, снижению количества аварий и снижению расходов на ремонт теплосети.

### Мероприятия на системе теплоснабжения

В соответствии с проектными решениями, определен перечень мероприятий, предусмотренных для развития системы теплоснабжения:

в сельском поселении предусмотрено строительство современных автоматических БМК на базе газовых котлов взамен угольных котельных;

вывод из эксплуатации котельных №2, №3, №4, №5;

замена изношенных тепловых сетей.

## Электроснабжение

### Схема электроснабжения

На расчетный срок система электроснабжения сельского поселения Корякское сохраняется централизованной. Централизованное электроснабжение осуществляется от сохраняемой ПС 35/10 кВ.

Для питания существующих и проектных жилых секторов Корякского СП планируется модернизация существующих и строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ.

Таблица 19-4.

| Условное название | Мощность и количество трансформаторов, кВА |
| --- | --- |
| с. Коряки проектируемые |
| Трансформаторная подстанция №К-I | 160 |
| Трансформаторная подстанция "КОС" | 2х400 |
| Трансформаторная подстанция "ВОС" | 2х400 |
| реконструируемые (замена силового оборудования) |
| ТП К-1 | без повышения мощности |
| ТП К-2 | без повышения мощности |
| ТП К-3 | повышение мощности до 250 |
| ТП К-5 | без повышения мощности |
| ТП К-23 | повышение мощности до 400 |
| ТП К-31 | повышение мощности до 400 |
| ТП К-33 | без повышения мощности |
| п. Зеленый проектируемые |
| ТП З-I | 160 |
| ТП З-II | 100 |
| реконструируемые (замена силового оборудования) |
| ТП 51-4 | повышение мощности до 630 |
| ТП К-24 | без повышения мощности |
| ТП К-26 | без повышения мощности |
| с. Северные Коряки проектируемые |
| Трансформаторная подстанция "КОС" | 63 |
| реконструируемые (замена силового оборудования) |
| ТП К-15 | повышение мощности до 400 |

Для питания объектов II категории надежности электроснабжения, таких как насосные КОС и ВОС, котельных, учебных заведений и т.п., предусмотрено двустороннее питание от независимых источников (с разных секций ПС "Коряки").

Для питания проектируемых ТП 10/0,4кВ предлагается строительство ЛЭП-10кВ в воздушном исполнении с использованием самонесущего изолированного провода марки СИП-3.

Таблица 19-5. Проектируемые ЛЭП

| Тип ЛЭП | Протяженность, км | Примечание |
| --- | --- | --- |
| с. Коряки |
| ЛЭП-10кВ | 9,23 | Замена устаревших сетей и строительство новых для питания вновь вводимых ТП |
| п. Зеленый |
| ЛЭП-10кВ | 2,61 | - |
| с. Северные Коряки |
| ЛЭП-10кВ | 1,09 | - |
| Корякское СП |
| ЛЭП-10кВ | 12,93 | - |
| ЛЭП-35кВ | 1,83 | Перенос с территории жилой и административной застройки |

### Мероприятия на системе электроснабжения

В соответствии с проектными решениями, определен перечень мероприятий, предусмотренных для развития системы электроснабжения:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ;

строительство трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ - 6 шт.;

реконструкция действующих трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой - 11 шт;

вынос с территории жилой и административной застройки линии электропередачи 35 кВ с территории индивидуальной застройки вдоль автодороги, протяженностью – 2,1 км;

вынос с территории жилой и административной застройки линии электропередачи 10 кВ с территории индивидуальной застройки – 3,1 км.

## Газоснабжение

### Схема газоснабжения

На территории Корякского сельского поселения планируется строительство части объекта: "Газопровод межпоселковый от ГРС Раздольный до п. Раздольный - п. Кеткино - с. Коряки - с. Сев. Коряки - п. Зеленый - с. Южн. Коряки - п. Березняки - п. Лесной Елизовского района Камчатского края".

Присоединение проектируемого полиэтиленового газопровода высокого давления Р <0,6 МПа II категории к проектируемому стальному газопроводу высокого давления Р <0,6 МПа II категории на выходе из ГРС Раздольный.

Газопровод предназначен для газоснабжения п. Раздольный, п. Кеткино, с. Коряки, с. Сев. Коряки, п. Зеленый, с. Южн. Коряки, п. Березняки, п. Лесной. Природный газ используется как топливо для отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления жилого фонда и коммунально-бытового потребления.

Подача природного газа потребителям с. Коряки, п. Зеленый и п. Северные Коряки предполагается от проектируемой газораспределительной станции (ГРС) «Раздольный», расположенной на территории сельского поселения Раздольненское.

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется от проектируемого газопровода высокого давления диаметром 159 мм.

Для подачи газа в газораспределительную сеть населенных пунктов предусматривается установка газорегуляторных пунктов (ГРП).

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газоснабжения применяется 2-х ступенчатой:

от ГРС запитываются газопроводы высокого давления II-категории (0,6 МПа), подводящие газ к ГРП и котельным;

от ГРП  запитываются  сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

В п. Зеленый, с. Коряки и в с. Северные Коряки предусматривается установка трех ГРП и строительство газопроводов низкого давления диаметрами 820-150мм.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», в количестве  970 тыс. ккал/год на 1 чел., при низшей теплотворной способности газа - 8311 ккал/м³.

Таблица 19-6. Расчет потребления газа

| N п/п | Назначение | Кол-во проживающих, чел. | Годовой расход газа, м3 | Теплопотребление, Гкал/ч | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок | Первая очередь | Расчетный срок |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка): | 3701 | 5013 | 469515 | 635958 | - | 227,10 | 302,78 |
| 2 | Котельные | - | - |  |  | 10,0 | 1307,85 | 1307,85 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1534,95 | 1610,63 |

### Мероприятия на системе газоснабжения

В соответствии с проектными решениями, определен перечень мероприятий, предусмотренных для развития системы газоснабжения:

строительство части объекта: "Газопровод межпоселковый от ГРС Раздольный до п. Раздольный - п. Кеткино - с. Коряки - с. Сев. Коряки - п. Зеленый - с. Южн. Коряки - п. Березняки - п. Лесной Елизовского района Камчатского края" на территории Корякского сельского поселения;

установка трех ГРП в п. Зеленый, с. Коряки и в с. Северные Коряки;

строительство газопроводов низкого давления диаметрами 820-150мм.

## Связь и информация

### Система связи и информации

Проектом предусмотрена реконструкция существующих автоматических телефонных станций (АТС). Емкость сети телефонной связи общего пользования в проекте определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равным 3,5 емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 340 номеров на 1000 жителей.

Требуемая номерная емкость с. Коряки при численности населения 3763 человек составит 1535 абонентских номеров.

Требуемая номерная емкость п. Зеленый при численности населения 1100 человек составит 450 абонентских номеров.

Требуемая номерная емкость с. Северные Коряки при численности населения 150 человек составит 62 абонентских номера.

### Мероприятия на системе связи и информации

В соответствии с проектными решениями, определен перечень мероприятий, предусмотренных для развития системы связи и информации:

реконструкция АТС с. Коряки с увеличением номерной емкости до 1535 номеров;

реконструкция АТС п. Зеленый с увеличением номерной емкости до 1100 номеров;

строительство АТС с. Северные Коряки номерной емкостью 86 номеров.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целом для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах Корякского сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация воздухоохранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха;

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах;

- перевод работы котельных на газовое топливо;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Мероприятия по охране водной среды

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек;

- разработка границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистке

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация санитарной очистки территории

Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ее загрязнения и рациональное использование природных ресурсов.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Таблица 20-1. Расчет накопление бытовых отходов и числа контейнеров, необходимых на расчетный срок на территории Корякского сельского поселения.

| Параметры | Нормативы | Кол-во бытовых отходов |
| --- | --- | --- |
| Количество твердых коммунальных отходов на 1 человека, в год: |  |  |
| - в килограммах | 280 | 1 403 640 |
| - в литрах | 1400 | 7 018 200 |
| Количество крупногабаритных бытовых отходов в год (мин), кг | 5% от объема ТКО | 70 182 |
| Планируемая площадь покрытий улиц, м2 | - | 643 279 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, в год: |  |  |
| - в килограммах | 5 | 3 216 395 |
| - в литрах | 8 | 5 146 232 |
| Всего твердо бытовых отходов, в год: |  |  |
| - в килограммах |  | 4 620 035 |
| - в литрах |  | 12 164 432 |
| - в м3 |  | 12 164 |
| Количество контейнеров (объёмом 1 м3) при условии вывоза мусора 5 дней в неделю |  | 47 |
| Количество контейнеров (объёмом 1 м3) при условии ежедневного вывоза мусора |  | 34 |

Планируемый общий годовой объем ТБО в Корякском сельском поселении составит 12 164 м3.

На последующих стадиях проектирования, в новых жилых микрорайонах необходимо предусматривать размещение контейнерных площадок. Располагать контейнеры следует на специальных контейнерных площадках. Не рекомендуется установка более 5 контейнеров на одной площадке. При этом обязательно предусматриваются разворотные площадки для техники, осуществляющий вывоз мусора с контейнерных площадок. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и огражденной зелеными насаждениями. Расстояние до жилого дома не должно быть менее 20 м. Вывоз ТКО следует осуществлять ежедневно.

Утилизация ТКО

В соответствии со ст. 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» деятельность по обращению с отходами обеспечивается региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

В Камчатском крае определено юридическое лицо со статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - МУП «Спецтранс». Согласно заключенному соглашению между Агентством по обращению с отходами Камчатского края и региональным оператором, срок перехода на новую систему обращения с отходами, на территории Камчатского края, перенесен на 01.06.2017 г.

Таким образом, до начала действия новых правил обращения с отходами, на территории Камчатского края действуют прежние нормы законодательства Российской Федерации.

Согласно, территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае, утвержденной в 2016 году, для санитарной очистки территории Елизовского муниципального района и Вилючинского городского округа, предусмотрено строительство полигона твердых бытовых отходов на территории Вулканного городского поселения и ввод к 2019 году в эксплуатацию мусоросортировочного завода.

Прием промышленных отходов на полигон по складированию ТКО должен проводиться в полном соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Основное условие возможности приема промышленных отходов на полигон ТКО - соблюдение санитарно-гигиенических требований по охране окружающей среды - атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод.

Полигон ТКО в Вулканном городском поселении принят в эксплуатацию, но по рекомендациям УРПД начнет работать в комплексе с мусоросортировочным заводом.

Проектная мощность захоронения ТКО составит 70 000 м /год. Объем ТКО, принимаемых у рабочей карты за рабочий день - 194,4 м /сут. Расчетный срок эксплуатации полигона - 29 лет.

В перспективе в 2020 году, рядом с полигоном ТКО возможна установка завода по высокотемпературному пиролизу (мощность завода - 40 тыс. т/год) отходов. Ориентировочное расстояние от Корякского сельского поселения до полигона ТКО, расположенного в Вулканном городском поселении, составляет 28 км.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Корякского сельского поселения объекты культурного наследия, поставленные на государственную охрану и учет, отсутствуют. Мероприятия по охране объектов культурного наследия не предусмотрены.

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, разделяются на категории по степени негативного воздействия:

- объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий, - объекты I категории;

- объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду, - объекты II категории;

- объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду, - объекты III категории;

- объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду, - объекты IV категории.

При установлении критериев, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к соответствующей категории, учитываются:

- уровни воздействия на окружающую среду видов хозяйственной и (или) иной деятельности (отрасль, часть отрасли, производство);

- уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные свойства загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, а также классы опасности отходов производства и потребления;

- классификация промышленных объектов и производств.

Антропогенное воздействие строительства разнообразно по своему характеру и происходит на всех этапах строительной деятельности – начиная от добычи стройматериалов и кончая эксплуатацией готовых объектов. Строительство нуждается в большом количестве различного сырья, стройматериалов, энергетических, водных и других ресурсов, получение которых оказывает сильное воздействие на окружающую среду. С серьезными нарушениями ландшафтов и загрязнением окружающей среды связано ведение работ непосредственно на стройплощадке. Нарушения эти начинаются с расчистки территории строительства, снятия растительного слоя и выполнения земляных работ. При расчистке территории строительства, ранее уже занимавшейся под застройку, образуется значительное количество отходов, загрязняющих окружающую среду при сжигании, или загромождающих свалочные территории, что меняет морфологию участков, ухудшает гидрологические условия, способствует эрозии. Степень воздействия на природу зависит от материалов, применяемых для строительства, технологии возведения зданий и сооружений, технологической оснащенности строительного производства, типа и качества строительных машин, механизмов и транспортных средств, и других факторов.

Территория строек становится источником загрязнения соседних участков: выхлопы и шум двигателей машин, сжигание отходов. Вода широко используется в строительных процессах – в качестве компонентов растворов, как теплоноситель в тепловых сетях; после использования она сбрасывается, загрязняя грунтовые воды и почвы введенными в нее компонентами.

Негативное воздействие на окружающую среду объектов капитального строительства характеризуется: уменьшением количества деревьев, загрязнением воды и почвы вследствие промышленных выбросов и накопления коммунально-бытовых отходов, запылением, газовым и тепловым загрязнением воздуха, что приводит к изменению уровня радиации, выпадению осадков, изменению температур воздуха, ветрового режима.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Предложения по изменению границ населенных пунктов Корякского сельского поселения

Генеральным планом предлагается увеличение площади населенных пунктов на 72,3 га.

Информация по изменению границ населенных пунктов Корякского сельского поселения представлена в таблице

Таблица 23-1. Изменение границ населенных пунктов Корякского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь (га) | % от общей площади населенных пунктов | Общая площадь (га) | % от общей площади населенных пунктов |
| 1 | с. Северные Коряки | 155,0 | 16,4 | 163,6 | 16,1 |
| 2 | п. Зеленый | 278,2 | 29,4 | 341,9 | 50,4 |
| 3 | П. Коряки | 513,5 | 54,2 | 513,5 | 33,6 |
| Итого: | 433,2 | 45,8 | 1019,0 | 33,4 |

Для реализации мероприятия по расширению границ населенных пунктов необходимо перевести в категорию земель населенных пунктов:

72,1 га земель сельскохозяйственного назначения;

0,2 га земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и  иного специального назначения.

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, представлен в таблице 23-2.

Таблица 23-2. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Категория земель | Вид разрешенного использования земельного участка | Вид планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Зеленый |
| 1 | 41:05:0000000:1527 | 1968 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | Для строительства воздушной ЛЭП 35 кв | зона сложившихся природных ландшафтов |
| 2 | 41:05:0101025:248 | 9740 | Земли запаса (неиспользуемые) |  | Зона, предназначенная для ведения огородничества |
| 3 | 41:05:0101025:253 | 9963 | Земли запаса (неиспользуемые) |  | Зона, предназначенная для ведения огородничества |
| 4 | 41:05:0101025:251 | 19923 | Земли запаса (неиспользуемые) |  | Зона, предназначенная для ведения огородничества |
| 5 | 41:05:0101025:247 | 19949 | Земли запаса (неиспользуемые) |  | Зона, предназначенная для ведения огородничества |
| 6 | 41:05:0101025:252 | 9958 | Земли запаса (неиспользуемые) |  | Зона, предназначенная для ведения огородничества |
| 7 | 41:05:0101025:249 | 9956 | Земли запаса (неиспользуемые) |  | Зона, предназначенная для ведения огородничества |
| 8 | 41:05:0101025:255 | 19982 | Земли запаса (неиспользуемые) |  | Зона, предназначенная для ведения огородничества |
| 9 | 41:05:0101025:256 | 19937 | Земли запаса (неиспользуемые) |  | Зона, предназначенная для ведения огородничества |
| 10 | 41:05:0101025:254 | 9936 | Земли запаса (неиспользуемые) |  | Зона, предназначенная для ведения огородничества |
| 11 | 41:05:0101025:250 | 9984 | Земли запаса (неиспользуемые) |  | Зона, предназначенная для ведения огородничества |
| 12 | 41:05:0101025:165 | 1513 | Земли запаса (неиспользуемые) | садоводство | зона, предназначеная для ведения садоводства, дачного хозяйства |
| 13 | 41:05:0101025:246 | 32 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения рекламной конструкции | зона, предназначеная для ведения садоводства, дачного хозяйства |
| п. Северные Коряки |
| 1 | 41:05:0101010:3562 | 820 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации сооружения водонасосной станции | зона инженерной тнфраструры |
| 2 | 41:05:0101010:3924 | 9987 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 3 | 41:05:0101010:3953 | 9560 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 4 | 41:05:0101010:3954 | 7413 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 5 | 41:05:0101010:4047 | 3600 | Земли запаса | Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства | зона инженерной тнфраструры |

Изменение структуры земельного фонда Корякского сельского поселения представлено в таблице 23-3.

Таблица 23-3. Изменение структуры земельного фонда Корякского сельского поселения

| № п/п | Категории земель | 2017 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь (га) | % от общей площади сельского поселения | Общая площадь (га) | % от общей площади сельского поселения |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 7404,3 | 65,8 | 7332,2 | 65,2 |
| 1.1 | садоводства | 333,9 |  | 333,9 |  |
| 1.2 | крестьянско-фермерские хозяйства | 109,5 |  | 109,5 |  |
| 1.3 | сельскохозяйственные угодья, включая неразграниченную собственность | 6960,9 |  | 6888,8 |  |
| 2 | Земли населенных пунктов | 946,7 | 8,4 | 1019,0 | 9,,1 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 47,7 | 0,4 | 47,5 | 0,4 |
| 4 | Земли лесного фонда | 2781,5 | 24,7 | 2781,5 | 24,7 |
| 5 | Земли водного фонда | 70,0 | 0,6 | 70,0 | 0,6 |
| 6 | Земли запаса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого земель в границах Корякского сельского поселения: | 11250,2 | 100,0 | 11250,2 | 100,0 |

## Предложения по установлению границ населенных пунктов Корякского сельского поселения

### Поселок Зеленый

Общая длина границы населенного пункта составит 11 980,6 м.

Площадь территории населенного пункта составит 341,9 га.

Рисунок 23-2. Схема проектных границ населенного пункта поселок Зеленый

Таблица 23-4. Координаты поворотных точек проектной границы населенного пункта поселок Зеленый

| № точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 588566.28 | 1381215.09 |
| 2 | 588568.26 | 1381219.08 |
| 3 | 588568.26 | 1381219.08 |
| 1 | 588566.28 | 1381215.09 |
| 1 | 588286.98 | 1379550.35 |
| 2 | 588286.98 | 1379550.35 |
| 3 | 588286.98 | 1379550.35 |
| 4 | 588287.28 | 1379550.29 |
| 5 | 588559.02 | 1379497.54 |
| 6 | 588564.61 | 1379502.89 |
| 7 | 588568.25 | 1379504.71 |
| 8 | 588579.57 | 1379507.75 |
| 9 | 588586.85 | 1379507.14 |
| 10 | 588593.21 | 1379507.13 |
| 11 | 588594.54 | 1379509.22 |
| 12 | 588594.03 | 1379510.62 |
| 13 | 588592.43 | 1379511.63 |
| 14 | 588593.36 | 1379517.14 |
| 15 | 588600.21 | 1379520.15 |
| 16 | 588603.53 | 1379523.26 |
| 17 | 588605.61 | 1379527.62 |
| 18 | 588605.19 | 1379533.33 |
| 19 | 588604.25 | 1379537.25 |
| 20 | 588605.70 | 1379539.82 |
| 21 | 588607.94 | 1379540.41 |
| 22 | 588611.76 | 1379539.56 |
| 23 | 588618.40 | 1379541.33 |
| 24 | 588624.13 | 1379543.90 |
| 25 | 588626.83 | 1379546.01 |
| 26 | 588627.81 | 1379548.71 |
| 27 | 588626.89 | 1379551.80 |
| 28 | 588623.93 | 1379554.43 |
| 29 | 588621.76 | 1379557.33 |
| 30 | 588620.58 | 1379560.35 |
| 31 | 588623.80 | 1379563.75 |
| 32 | 588629.59 | 1379566.54 |
| 33 | 588636.63 | 1379565.62 |
| 34 | 588637.75 | 1379566.21 |
| 35 | 588638.94 | 1379566.67 |
| 36 | 588641.90 | 1379566.87 |
| 37 | 588644.47 | 1379565.49 |
| 38 | 588645.91 | 1379563.71 |
| 39 | 588647.16 | 1379564.17 |
| 40 | 588652.43 | 1379573.06 |
| 41 | 588653.29 | 1379575.62 |
| 42 | 588652.23 | 1379581.09 |
| 43 | 588650.92 | 1379586.94 |
| 44 | 588650.98 | 1379589.77 |
| 45 | 588652.36 | 1379591.16 |
| 46 | 588654.80 | 1379590.30 |
| 47 | 588656.77 | 1379587.93 |
| 48 | 588661.05 | 1379585.69 |
| 49 | 588665.72 | 1379584.58 |
| 50 | 588668.03 | 1379584.11 |
| 51 | 588669.34 | 1379584.77 |
| 52 | 588669.94 | 1379586.42 |
| 53 | 588670.27 | 1379588.39 |
| 54 | 588669.80 | 1379591.35 |
| 55 | 588670.07 | 1379593.79 |
| 56 | 588671.25 | 1379596.75 |
| 57 | 588671.90 | 1379598.98 |
| 58 | 588671.91 | 1379600.90 |
| 59 | 588671.39 | 1379602.54 |
| 60 | 588671.65 | 1379604.91 |
| 61 | 588672.24 | 1379607.08 |
| 62 | 588671.65 | 1379609.78 |
| 63 | 588671.98 | 1379611.89 |
| 64 | 588673.29 | 1379614.06 |
| 65 | 588675.79 | 1379614.98 |
| 66 | 588679.15 | 1379615.90 |
| 67 | 588682.77 | 1379617.48 |
| 68 | 588685.20 | 1379618.71 |
| 69 | 588688.50 | 1379619.59 |
| 70 | 588693.24 | 1379619.85 |
| 71 | 588695.54 | 1379619.33 |
| 72 | 588697.91 | 1379619.79 |
| 73 | 588701.13 | 1379620.58 |
| 74 | 588707.25 | 1379633.28 |
| 75 | 588708.77 | 1379636.96 |
| 76 | 588708.44 | 1379638.54 |
| 77 | 588707.52 | 1379640.26 |
| 78 | 588707.91 | 1379642.62 |
| 79 | 588711.33 | 1379646.31 |
| 80 | 588714.76 | 1379647.03 |
| 81 | 588717.13 | 1379647.76 |
| 82 | 588719.76 | 1379649.86 |
| 83 | 588732.53 | 1379650.26 |
| 84 | 588737.07 | 1379651.25 |
| 85 | 588743.32 | 1379652.23 |
| 86 | 588747.53 | 1379651.18 |
| 87 | 588749.84 | 1379650.06 |
| 88 | 588751.81 | 1379650.39 |
| 89 | 588753.26 | 1379651.77 |
| 90 | 588754.71 | 1379654.87 |
| 91 | 588755.83 | 1379657.30 |
| 92 | 588754.91 | 1379662.24 |
| 93 | 588754.25 | 1379665.73 |
| 94 | 588752.86 | 1379668.36 |
| 95 | 588750.76 | 1379670.86 |
| 96 | 588749.84 | 1379672.11 |
| 97 | 588749.97 | 1379674.02 |
| 98 | 588753.52 | 1379676.78 |
| 99 | 588755.56 | 1379680.01 |
| 100 | 588756.88 | 1379681.06 |
| 101 | 588760.57 | 1379680.14 |
| 102 | 588763.33 | 1379679.55 |
| 103 | 588766.23 | 1379679.94 |
| 104 | 588771.75 | 1379680.40 |
| 105 | 588776.69 | 1379683.23 |
| 106 | 588779.78 | 1379684.55 |
| 107 | 588784.33 | 1379683.96 |
| 108 | 588787.42 | 1379684.68 |
| 109 | 588790.58 | 1379687.05 |
| 110 | 588791.04 | 1379688.70 |
| 111 | 588790.71 | 1379690.01 |
| 112 | 588791.30 | 1379691.86 |
| 113 | 588793.01 | 1379693.63 |
| 114 | 588793.67 | 1379695.48 |
| 115 | 588793.54 | 1379697.78 |
| 116 | 588792.09 | 1379699.29 |
| 117 | 588790.12 | 1379701.00 |
| 118 | 588788.74 | 1379702.71 |
| 119 | 588788.08 | 1379704.76 |
| 120 | 588788.60 | 1379707.26 |
| 121 | 588789.92 | 1379710.68 |
| 122 | 588792.03 | 1379713.64 |
| 123 | 588793.54 | 1379714.36 |
| 124 | 588795.15 | 1379713.37 |
| 125 | 588797.50 | 1379714.27 |
| 126 | 588797.78 | 1379715.88 |
| 127 | 588795.85 | 1379719.25 |
| 128 | 588797.15 | 1379723.52 |
| 129 | 588795.50 | 1379728.65 |
| 130 | 588791.50 | 1379729.96 |
| 131 | 588790.58 | 1379731.28 |
| 132 | 588791.30 | 1379732.79 |
| 133 | 588790.58 | 1379734.70 |
| 134 | 588789.52 | 1379736.87 |
| 135 | 588789.39 | 1379738.52 |
| 136 | 588794.13 | 1379742.60 |
| 137 | 588799.53 | 1379743.78 |
| 138 | 588801.90 | 1379744.90 |
| 139 | 588802.16 | 1379746.55 |
| 140 | 588801.63 | 1379748.92 |
| 141 | 588799.46 | 1379752.80 |
| 142 | 588798.28 | 1379756.22 |
| 143 | 588797.23 | 1379762.67 |
| 144 | 588797.29 | 1379768.47 |
| 145 | 588797.75 | 1379771.30 |
| 146 | 588800.65 | 1379772.55 |
| 147 | 588804.07 | 1379772.87 |
| 148 | 588808.94 | 1379770.90 |
| 149 | 588812.63 | 1379769.72 |
| 150 | 588816.31 | 1379770.51 |
| 151 | 588819.73 | 1379771.49 |
| 152 | 588821.71 | 1379772.68 |
| 153 | 588822.30 | 1379774.19 |
| 154 | 588820.26 | 1379778.34 |
| 155 | 588818.02 | 1379782.55 |
| 156 | 588816.44 | 1379784.72 |
| 157 | 588814.01 | 1379785.91 |
| 158 | 588811.90 | 1379785.51 |
| 159 | 588810.91 | 1379784.59 |
| 160 | 588802.89 | 1379790.18 |
| 161 | 588802.42 | 1379791.90 |
| 162 | 588802.89 | 1379793.87 |
| 163 | 588801.96 | 1379796.24 |
| 164 | 588802.10 | 1379799.93 |
| 165 | 588804.00 | 1379801.77 |
| 166 | 588808.55 | 1379802.82 |
| 167 | 588813.42 | 1379803.02 |
| 168 | 588816.18 | 1379800.12 |
| 169 | 588818.48 | 1379796.50 |
| 170 | 588821.18 | 1379795.45 |
| 171 | 588824.74 | 1379796.24 |
| 172 | 588829.21 | 1379799.40 |
| 173 | 588830.86 | 1379802.49 |
| 174 | 588831.65 | 1379804.93 |
| 175 | 588829.80 | 1379807.23 |
| 176 | 588827.57 | 1379809.21 |
| 177 | 588827.70 | 1379811.18 |
| 178 | 588828.42 | 1379816.64 |
| 179 | 588830.27 | 1379820.72 |
| 180 | 588832.17 | 1379822.43 |
| 181 | 588836.39 | 1379821.51 |
| 182 | 588843.43 | 1379817.63 |
| 183 | 588847.18 | 1379817.30 |
| 184 | 588849.75 | 1379817.83 |
| 185 | 588851.59 | 1379819.60 |
| 186 | 588852.51 | 1379821.64 |
| 187 | 588852.58 | 1379823.88 |
| 188 | 588851.26 | 1379826.52 |
| 189 | 588848.36 | 1379829.94 |
| 190 | 588844.68 | 1379833.10 |
| 191 | 588842.90 | 1379836.39 |
| 192 | 588843.82 | 1379838.16 |
| 193 | 588849.55 | 1379839.88 |
| 194 | 588854.02 | 1379840.34 |
| 195 | 588859.36 | 1379838.95 |
| 196 | 588861.86 | 1379837.37 |
| 197 | 588863.63 | 1379834.15 |
| 198 | 588866.99 | 1379828.42 |
| 199 | 588873.77 | 1379826.65 |
| 200 | 588880.94 | 1379828.23 |
| 201 | 588886.27 | 1379831.06 |
| 202 | 588887.06 | 1379833.29 |
| 203 | 588890.03 | 1379834.35 |
| 204 | 588895.55 | 1379835.79 |
| 205 | 588901.35 | 1379833.82 |
| 206 | 588905.16 | 1379831.65 |
| 207 | 588908.39 | 1379831.65 |
| 208 | 588910.43 | 1379833.56 |
| 209 | 588913.92 | 1379837.31 |
| 210 | 588915.96 | 1379844.15 |
| 211 | 588917.21 | 1379847.91 |
| 212 | 588915.37 | 1379850.80 |
| 213 | 588914.77 | 1379853.43 |
| 214 | 588913.13 | 1379854.82 |
| 215 | 588912.34 | 1379856.26 |
| 216 | 588912.60 | 1379857.98 |
| 217 | 588914.05 | 1379859.29 |
| 218 | 588918.80 | 1379861.18 |
| 219 | 588920.30 | 1379862.65 |
| 220 | 588922.47 | 1379862.71 |
| 221 | 588926.95 | 1379861.00 |
| 222 | 588931.29 | 1379860.41 |
| 223 | 588935.37 | 1379858.57 |
| 224 | 588937.81 | 1379857.45 |
| 225 | 588940.77 | 1379858.30 |
| 226 | 588943.53 | 1379861.86 |
| 227 | 588944.85 | 1379864.82 |
| 228 | 588944.26 | 1379868.83 |
| 229 | 588943.34 | 1379870.61 |
| 230 | 588941.65 | 1379871.34 |
| 231 | 588938.20 | 1379871.40 |
| 232 | 588935.18 | 1379873.05 |
| 233 | 588932.48 | 1379875.48 |
| 234 | 588930.31 | 1379878.38 |
| 235 | 588925.76 | 1379885.22 |
| 236 | 588925.96 | 1379888.78 |
| 237 | 588927.74 | 1379891.74 |
| 238 | 588933.14 | 1379892.66 |
| 239 | 588937.28 | 1379892.33 |
| 240 | 588942.55 | 1379889.50 |
| 241 | 588950.18 | 1379883.84 |
| 242 | 588954.72 | 1379881.67 |
| 243 | 588958.74 | 1379880.94 |
| 244 | 588960.78 | 1379882.00 |
| 245 | 588964.53 | 1379888.25 |
| 246 | 588966.44 | 1379897.93 |
| 247 | 588968.15 | 1379899.97 |
| 248 | 588972.49 | 1379902.34 |
| 249 | 588975.65 | 1379902.27 |
| 250 | 588976.97 | 1379899.77 |
| 251 | 588982.23 | 1379891.08 |
| 252 | 588987.89 | 1379879.69 |
| 253 | 588990.79 | 1379878.64 |
| 254 | 588993.23 | 1379880.09 |
| 255 | 588995.40 | 1379884.37 |
| 256 | 589001.18 | 1379885.22 |
| 257 | 589005.01 | 1379883.48 |
| 258 | 589007.65 | 1379882.61 |
| 259 | 589009.85 | 1379884.10 |
| 260 | 589013.54 | 1379887.42 |
| 261 | 589020.74 | 1379883.58 |
| 262 | 589026.40 | 1379880.09 |
| 263 | 589027.65 | 1379873.31 |
| 264 | 589031.14 | 1379869.76 |
| 265 | 589035.68 | 1379867.58 |
| 266 | 589040.20 | 1379867.36 |
| 267 | 589041.68 | 1379865.75 |
| 268 | 589043.74 | 1379865.47 |
| 269 | 589045.34 | 1379867.83 |
| 270 | 589045.61 | 1379870.63 |
| 271 | 589047.92 | 1379872.45 |
| 272 | 589045.81 | 1379877.26 |
| 273 | 589047.19 | 1379879.50 |
| 274 | 589045.94 | 1379880.88 |
| 275 | 589042.26 | 1379883.91 |
| 276 | 589041.27 | 1379885.16 |
| 277 | 589041.34 | 1379886.47 |
| 278 | 589044.10 | 1379890.03 |
| 279 | 589048.18 | 1379894.37 |
| 280 | 589049.37 | 1379897.46 |
| 281 | 589053.45 | 1379903.52 |
| 282 | 589057.53 | 1379906.22 |
| 283 | 589063.45 | 1379907.14 |
| 284 | 589075.89 | 1379910.17 |
| 285 | 589095.70 | 1379911.02 |
| 286 | 589108.27 | 1379906.35 |
| 287 | 589113.27 | 1379905.23 |
| 288 | 589118.34 | 1379905.82 |
| 289 | 589121.37 | 1379903.06 |
| 290 | 589125.13 | 1379899.98 |
| 291 | 589124.96 | 1379897.86 |
| 292 | 589122.23 | 1379896.64 |
| 293 | 589118.56 | 1379894.19 |
| 294 | 589116.30 | 1379890.52 |
| 295 | 589117.72 | 1379887.79 |
| 296 | 589121.48 | 1379885.16 |
| 297 | 589123.17 | 1379883.19 |
| 298 | 589126.15 | 1379884.43 |
| 299 | 589128.80 | 1379883.41 |
| 300 | 589131.26 | 1379884.78 |
| 301 | 589140.29 | 1379886.48 |
| 302 | 589146.41 | 1379889.30 |
| 303 | 589147.63 | 1379891.37 |
| 304 | 589149.42 | 1379894.38 |
| 305 | 589152.80 | 1379897.48 |
| 306 | 589154.99 | 1379901.76 |
| 307 | 589158.10 | 1379905.28 |
| 308 | 589156.72 | 1379911.56 |
| 309 | 589155.54 | 1379912.87 |
| 310 | 589151.54 | 1379911.63 |
| 311 | 589149.13 | 1379912.94 |
| 312 | 589148.23 | 1379915.49 |
| 313 | 589148.72 | 1379917.83 |
| 314 | 589150.93 | 1379918.27 |
| 315 | 589152.99 | 1379920.80 |
| 316 | 589153.06 | 1379922.94 |
| 317 | 589153.13 | 1379924.73 |
| 318 | 589155.96 | 1379927.90 |
| 319 | 589156.51 | 1379931.56 |
| 320 | 589159.82 | 1379934.59 |
| 321 | 589163.61 | 1379935.01 |
| 322 | 589171.54 | 1379933.35 |
| 323 | 589190.72 | 1379932.04 |
| 324 | 589198.51 | 1379930.52 |
| 325 | 589201.75 | 1379929.56 |
| 326 | 589238.03 | 1379934.59 |
| 327 | 589244.78 | 1379938.20 |
| 328 | 589251.75 | 1379938.18 |
| 329 | 589268.86 | 1379932.46 |
| 330 | 589280.51 | 1379930.39 |
| 331 | 589284.93 | 1379931.97 |
| 332 | 589290.65 | 1379932.32 |
| 333 | 589295.27 | 1379930.25 |
| 334 | 589302.45 | 1379928.39 |
| 335 | 589313.90 | 1379930.32 |
| 336 | 589319.14 | 1379932.39 |
| 337 | 589329.21 | 1379931.84 |
| 338 | 589340.17 | 1379936.94 |
| 339 | 589348.17 | 1379937.15 |
| 340 | 589354.86 | 1379939.90 |
| 341 | 589361.76 | 1379942.04 |
| 342 | 589365.28 | 1379944.46 |
| 343 | 589369.97 | 1379942.59 |
| 344 | 589374.31 | 1379942.80 |
| 345 | 589376.93 | 1379940.04 |
| 346 | 589379.76 | 1379940.25 |
| 347 | 589383.90 | 1379938.11 |
| 348 | 589385.48 | 1379939.42 |
| 349 | 589388.45 | 1379939.21 |
| 350 | 589394.24 | 1379936.94 |
| 351 | 589397.14 | 1379938.32 |
| 352 | 589398.86 | 1379938.25 |
| 353 | 589403.14 | 1379951.01 |
| 354 | 589412.93 | 1379960.80 |
| 355 | 589415.69 | 1379967.08 |
| 356 | 589420.59 | 1379973.28 |
| 357 | 589424.87 | 1379976.18 |
| 358 | 589429.56 | 1379982.11 |
| 359 | 589427.54 | 1379990.08 |
| 360 | 589428.12 | 1379998.28 |
| 361 | 589429.72 | 1380003.03 |
| 362 | 589434.98 | 1380009.16 |
| 363 | 589439.35 | 1380012.93 |
| 364 | 589444.45 | 1380019.56 |
| 365 | 589451.73 | 1380029.30 |
| 366 | 589460.92 | 1380036.43 |
| 367 | 589465.69 | 1380040.44 |
| 368 | 589471.80 | 1380048.83 |
| 369 | 589487.25 | 1380067.52 |
| 370 | 589523.68 | 1380107.58 |
| 371 | 589531.12 | 1380117.88 |
| 372 | 589539.13 | 1380115.97 |
| 373 | 589543.52 | 1380111.59 |
| 374 | 589545.62 | 1380105.48 |
| 375 | 589549.05 | 1380102.62 |
| 376 | 589555.15 | 1380102.43 |
| 377 | 589559.92 | 1380103.96 |
| 378 | 589561.64 | 1380106.63 |
| 379 | 589561.26 | 1380109.11 |
| 380 | 589557.25 | 1380112.73 |
| 381 | 589555.53 | 1380115.78 |
| 382 | 589557.06 | 1380120.17 |
| 383 | 589557.44 | 1380123.60 |
| 384 | 589554.39 | 1380126.46 |
| 385 | 589553.05 | 1380130.47 |
| 386 | 589558.01 | 1380138.29 |
| 387 | 589566.98 | 1380142.49 |
| 388 | 589571.75 | 1380142.10 |
| 389 | 589578.80 | 1380139.82 |
| 390 | 589583.19 | 1380140.20 |
| 391 | 589588.34 | 1380146.68 |
| 392 | 589589.05 | 1380149.99 |
| 393 | 589593.20 | 1380153.74 |
| 394 | 589596.16 | 1380158.51 |
| 395 | 589600.55 | 1380156.79 |
| 396 | 589606.27 | 1380155.65 |
| 397 | 589611.99 | 1380156.60 |
| 398 | 589615.59 | 1380167.71 |
| 399 | 589618.86 | 1380176.63 |
| 400 | 589617.52 | 1380182.73 |
| 401 | 589617.91 | 1380187.88 |
| 402 | 589615.33 | 1380189.70 |
| 403 | 589614.12 | 1380191.52 |
| 404 | 589615.93 | 1380196.18 |
| 405 | 589614.03 | 1380199.20 |
| 406 | 589615.50 | 1380202.91 |
| 407 | 589617.57 | 1380206.36 |
| 408 | 589618.87 | 1380211.11 |
| 409 | 589622.75 | 1380213.18 |
| 410 | 589633.19 | 1380210.33 |
| 411 | 589642.86 | 1380209.21 |
| 412 | 589647.17 | 1380218.70 |
| 413 | 589646.83 | 1380224.66 |
| 414 | 589650.45 | 1380235.10 |
| 415 | 589656.67 | 1380241.31 |
| 416 | 589665.64 | 1380243.81 |
| 417 | 589674.44 | 1380237.69 |
| 418 | 589677.55 | 1380236.48 |
| 419 | 589683.16 | 1380238.46 |
| 420 | 589688.42 | 1380242.17 |
| 421 | 589691.70 | 1380246.14 |
| 422 | 589691.10 | 1380248.65 |
| 423 | 589687.04 | 1380250.99 |
| 424 | 589689.55 | 1380261.51 |
| 425 | 589691.88 | 1380266.43 |
| 426 | 589697.14 | 1380269.10 |
| 427 | 589699.99 | 1380274.45 |
| 428 | 589701.02 | 1380280.49 |
| 429 | 589709.91 | 1380288.52 |
| 430 | 589719.66 | 1380290.93 |
| 431 | 589726.91 | 1380298.79 |
| 432 | 589738.22 | 1380304.48 |
| 433 | 589742.02 | 1380308.71 |
| 434 | 589742.45 | 1380314.15 |
| 435 | 589747.37 | 1380318.98 |
| 436 | 589752.63 | 1380325.37 |
| 437 | 589756.86 | 1380333.39 |
| 438 | 589760.91 | 1380334.60 |
| 439 | 589768.60 | 1380342.19 |
| 440 | 589772.57 | 1380348.15 |
| 441 | 589779.56 | 1380348.93 |
| 442 | 589787.67 | 1380351.60 |
| 443 | 589796.30 | 1380359.80 |
| 444 | 589801.99 | 1380365.93 |
| 445 | 589808.38 | 1380369.90 |
| 446 | 589816.49 | 1380373.87 |
| 447 | 589822.71 | 1380373.52 |
| 448 | 589826.92 | 1380370.81 |
| 449 | 589830.50 | 1380367.34 |
| 450 | 589837.12 | 1380364.81 |
| 451 | 589839.53 | 1380361.96 |
| 452 | 589841.17 | 1380356.61 |
| 453 | 589844.88 | 1380347.98 |
| 454 | 589846.70 | 1380339.61 |
| 455 | 589849.98 | 1380335.98 |
| 456 | 589853.43 | 1380335.55 |
| 457 | 589860.16 | 1380333.57 |
| 458 | 589864.56 | 1380335.38 |
| 459 | 589866.72 | 1380337.71 |
| 460 | 589866.72 | 1380348.50 |
| 461 | 589869.91 | 1380353.93 |
| 462 | 589886.48 | 1380357.99 |
| 463 | 589895.46 | 1380358.07 |
| 464 | 589901.41 | 1380350.05 |
| 465 | 589908.92 | 1380342.89 |
| 466 | 589917.55 | 1380338.05 |
| 467 | 589921.60 | 1380333.65 |
| 468 | 589924.62 | 1380333.82 |
| 469 | 589930.67 | 1380338.57 |
| 470 | 589934.64 | 1380343.06 |
| 471 | 589936.97 | 1380349.53 |
| 472 | 589942.14 | 1380355.23 |
| 473 | 589944.13 | 1380362.04 |
| 474 | 589945.85 | 1380369.72 |
| 475 | 589945.68 | 1380378.18 |
| 476 | 589944.82 | 1380382.24 |
| 477 | 589941.97 | 1380385.00 |
| 478 | 589940.16 | 1380387.93 |
| 479 | 589941.63 | 1380391.99 |
| 480 | 589948.44 | 1380400.36 |
| 481 | 589951.64 | 1380403.30 |
| 482 | 589958.37 | 1380402.00 |
| 483 | 589965.88 | 1380397.69 |
| 484 | 589972.61 | 1380387.33 |
| 485 | 589963.55 | 1380369.21 |
| 486 | 589971.48 | 1380358.76 |
| 487 | 589973.73 | 1380353.67 |
| 488 | 589978.65 | 1380349.53 |
| 489 | 589982.96 | 1380349.10 |
| 490 | 589989.52 | 1380354.62 |
| 491 | 589997.55 | 1380364.89 |
| 492 | 590002.90 | 1380371.71 |
| 493 | 590003.59 | 1380375.30 |
| 494 | 590000.91 | 1380379.48 |
| 495 | 590000.22 | 1380382.32 |
| 496 | 590004.97 | 1380390.61 |
| 497 | 590006.21 | 1380395.57 |
| 498 | 590009.11 | 1380398.64 |
| 499 | 590007.64 | 1380402.35 |
| 500 | 590006.52 | 1380409.85 |
| 501 | 590014.12 | 1380416.50 |
| 502 | 590027.84 | 1380422.97 |
| 503 | 590033.88 | 1380420.64 |
| 504 | 590034.14 | 1380417.02 |
| 505 | 590034.83 | 1380413.91 |
| 506 | 590037.59 | 1380411.41 |
| 507 | 590043.98 | 1380410.72 |
| 508 | 590046.48 | 1380408.65 |
| 509 | 590046.65 | 1380405.54 |
| 510 | 590041.99 | 1380399.76 |
| 511 | 590041.65 | 1380392.59 |
| 512 | 590041.39 | 1380388.54 |
| 513 | 590044.58 | 1380382.84 |
| 514 | 590057.09 | 1380373.09 |
| 515 | 590060.72 | 1380364.81 |
| 516 | 590062.79 | 1380356.52 |
| 517 | 590062.10 | 1380351.52 |
| 518 | 590065.72 | 1380348.41 |
| 519 | 590071.07 | 1380348.58 |
| 520 | 590075.39 | 1380348.93 |
| 521 | 590080.05 | 1380356.18 |
| 522 | 590085.57 | 1380360.66 |
| 523 | 590086.78 | 1380365.67 |
| 524 | 590088.33 | 1380371.02 |
| 525 | 590085.23 | 1380376.89 |
| 526 | 590086.78 | 1380389.14 |
| 527 | 590083.90 | 1380394.77 |
| 528 | 590090.40 | 1380411.23 |
| 529 | 590096.27 | 1380414.00 |
| 530 | 590102.83 | 1380421.07 |
| 531 | 590107.32 | 1380432.81 |
| 532 | 590105.42 | 1380437.30 |
| 533 | 590105.94 | 1380441.78 |
| 534 | 590111.63 | 1380445.41 |
| 535 | 590114.57 | 1380448.00 |
| 536 | 590114.22 | 1380455.59 |
| 537 | 590110.94 | 1380463.01 |
| 538 | 590096.62 | 1380468.88 |
| 539 | 590086.26 | 1380471.64 |
| 540 | 590079.70 | 1380477.68 |
| 541 | 590076.25 | 1380490.97 |
| 542 | 590075.73 | 1380504.96 |
| 543 | 590076.77 | 1380512.38 |
| 544 | 590075.56 | 1380517.90 |
| 545 | 590069.17 | 1380521.70 |
| 546 | 590057.28 | 1380526.67 |
| 547 | 590049.95 | 1380536.32 |
| 548 | 590055.74 | 1380542.88 |
| 549 | 590076.91 | 1380548.41 |
| 550 | 590081.83 | 1380550.03 |
| 551 | 590090.06 | 1380556.46 |
| 552 | 590091.44 | 1380567.34 |
| 553 | 590093.38 | 1380578.79 |
| 554 | 590099.75 | 1380582.07 |
| 555 | 590104.19 | 1380578.01 |
| 556 | 590109.28 | 1380565.70 |
| 557 | 590114.65 | 1380563.84 |
| 558 | 590120.02 | 1380562.71 |
| 559 | 590124.36 | 1380564.04 |
| 560 | 590127.53 | 1380568.11 |
| 561 | 590128.08 | 1380573.05 |
| 562 | 590125.03 | 1380585.16 |
| 563 | 590121.17 | 1380600.02 |
| 564 | 590121.56 | 1380609.09 |
| 565 | 590119.05 | 1380618.93 |
| 566 | 590118.08 | 1380623.57 |
| 567 | 590112.10 | 1380626.66 |
| 568 | 590100.52 | 1380627.04 |
| 569 | 590095.50 | 1380629.55 |
| 570 | 590094.92 | 1380636.89 |
| 571 | 590110.42 | 1380649.47 |
| 572 | 590111.71 | 1380643.26 |
| 573 | 590115.19 | 1380641.71 |
| 574 | 590118.86 | 1380641.13 |
| 575 | 590121.75 | 1380644.03 |
| 576 | 590122.72 | 1380649.63 |
| 577 | 590155.21 | 1380664.84 |
| 578 | 590159.90 | 1380676.38 |
| 579 | 590172.34 | 1380695.86 |
| 580 | 590178.65 | 1380701.99 |
| 581 | 590187.13 | 1380704.51 |
| 582 | 590195.85 | 1380703.07 |
| 583 | 590201.68 | 1380697.59 |
| 584 | 590205.70 | 1380691.53 |
| 585 | 590215.22 | 1380687.94 |
| 586 | 590222.65 | 1380689.19 |
| 587 | 590235.45 | 1380698.06 |
| 588 | 590250.86 | 1380713.52 |
| 589 | 590259.08 | 1380728.68 |
| 590 | 590258.35 | 1380734.09 |
| 591 | 590243.57 | 1380742.92 |
| 592 | 590234.01 | 1380749.41 |
| 593 | 590229.68 | 1380755.73 |
| 594 | 590227.34 | 1380771.95 |
| 595 | 590230.58 | 1380777.72 |
| 596 | 590237.62 | 1380779.53 |
| 597 | 590245.73 | 1380778.09 |
| 598 | 590260.70 | 1380767.63 |
| 599 | 590270.98 | 1380760.05 |
| 600 | 590280.53 | 1380755.37 |
| 601 | 590289.73 | 1380754.28 |
| 602 | 590300.19 | 1380759.33 |
| 603 | 590308.48 | 1380766.36 |
| 604 | 590311.55 | 1380777.54 |
| 605 | 590315.70 | 1380791.25 |
| 606 | 590321.29 | 1380799.00 |
| 607 | 590327.57 | 1380803.99 |
| 608 | 590332.65 | 1380806.22 |
| 609 | 590336.70 | 1380805.06 |
| 610 | 590344.55 | 1380792.69 |
| 611 | 590352.66 | 1380783.31 |
| 612 | 590357.35 | 1380778.27 |
| 613 | 590367.45 | 1380776.28 |
| 614 | 590376.28 | 1380777.36 |
| 615 | 590382.42 | 1380782.77 |
| 616 | 590386.38 | 1380792.33 |
| 617 | 590387.10 | 1380800.81 |
| 618 | 590382.60 | 1380807.12 |
| 619 | 590376.82 | 1380815.05 |
| 620 | 590377.55 | 1380830.74 |
| 621 | 590380.79 | 1380840.48 |
| 622 | 590390.17 | 1380845.71 |
| 623 | 590400.99 | 1380852.02 |
| 624 | 590406.76 | 1380858.15 |
| 625 | 590407.48 | 1380866.80 |
| 626 | 590404.05 | 1380871.67 |
| 627 | 590393.42 | 1380875.46 |
| 628 | 590386.74 | 1380880.87 |
| 629 | 590392.15 | 1380887.36 |
| 630 | 590394.13 | 1380894.21 |
| 631 | 590391.07 | 1380899.44 |
| 632 | 590388.52 | 1380911.20 |
| 633 | 590387.76 | 1380917.29 |
| 634 | 590387.28 | 1380925.05 |
| 635 | 590376.56 | 1380938.50 |
| 636 | 590373.67 | 1380945.49 |
| 637 | 590374.34 | 1380955.94 |
| 638 | 590372.58 | 1380961.29 |
| 639 | 590368.19 | 1380964.75 |
| 640 | 590357.76 | 1380965.28 |
| 641 | 590343.98 | 1380966.65 |
| 642 | 590328.25 | 1380969.30 |
| 643 | 590319.56 | 1380974.62 |
| 644 | 590315.42 | 1380983.03 |
| 645 | 590312.37 | 1380994.94 |
| 646 | 590308.57 | 1380999.51 |
| 647 | 590299.25 | 1381004.41 |
| 648 | 590296.74 | 1381008.34 |
| 649 | 590301.59 | 1381024.87 |
| 650 | 590302.18 | 1381032.30 |
| 651 | 590301.74 | 1381039.62 |
| 652 | 590290.01 | 1381059.93 |
| 653 | 590277.88 | 1381093.77 |
| 654 | 590279.72 | 1381102.21 |
| 655 | 590283.54 | 1381106.10 |
| 656 | 590301.68 | 1381115.45 |
| 657 | 590311.37 | 1381128.90 |
| 658 | 590317.27 | 1381140.09 |
| 659 | 590315.88 | 1381146.57 |
| 660 | 590315.34 | 1381152.70 |
| 661 | 590324.17 | 1381157.03 |
| 662 | 590329.22 | 1381163.16 |
| 663 | 590327.24 | 1381169.83 |
| 664 | 590317.86 | 1381169.11 |
| 665 | 590311.37 | 1381165.69 |
| 666 | 590304.34 | 1381158.47 |
| 667 | 590297.30 | 1381157.03 |
| 668 | 590291.17 | 1381164.42 |
| 669 | 590288.83 | 1381172.72 |
| 670 | 590292.62 | 1381179.39 |
| 671 | 590299.11 | 1381188.05 |
| 672 | 590296.22 | 1381196.16 |
| 673 | 590276.93 | 1381201.57 |
| 674 | 590266.65 | 1381217.44 |
| 675 | 590263.04 | 1381225.55 |
| 676 | 590255.83 | 1381227.90 |
| 677 | 590245.73 | 1381228.08 |
| 678 | 590238.52 | 1381243.94 |
| 679 | 590229.68 | 1381250.44 |
| 680 | 590223.01 | 1381251.34 |
| 681 | 590213.45 | 1381246.11 |
| 682 | 590210.21 | 1381249.90 |
| 683 | 590208.23 | 1381258.55 |
| 684 | 590204.62 | 1381269.37 |
| 685 | 590203.72 | 1381274.60 |
| 686 | 590201.03 | 1381276.42 |
| 687 | 590193.62 | 1381271.17 |
| 688 | 590186.23 | 1381265.58 |
| 689 | 590177.57 | 1381266.66 |
| 690 | 590174.35 | 1381273.46 |
| 691 | 590176.18 | 1381281.41 |
| 692 | 590180.28 | 1381287.22 |
| 693 | 590183.70 | 1381292.99 |
| 694 | 590185.16 | 1381298.66 |
| 695 | 590186.86 | 1381306.98 |
| 696 | 590189.47 | 1381315.17 |
| 697 | 590186.23 | 1381319.86 |
| 698 | 590180.88 | 1381318.78 |
| 699 | 590176.55 | 1381314.13 |
| 700 | 590171.55 | 1381304.69 |
| 701 | 590165.34 | 1381302.22 |
| 702 | 590161.08 | 1381306.42 |
| 703 | 590160.62 | 1381313.11 |
| 704 | 590162.60 | 1381323.72 |
| 705 | 590163.01 | 1381328.51 |
| 706 | 590160.26 | 1381332.45 |
| 707 | 590156.72 | 1381332.98 |
| 708 | 590152.31 | 1381334.40 |
| 709 | 590143.34 | 1381333.84 |
| 710 | 590137.95 | 1381339.31 |
| 711 | 590135.98 | 1381346.28 |
| 712 | 590136.92 | 1381353.73 |
| 713 | 590140.90 | 1381361.91 |
| 714 | 590144.74 | 1381368.07 |
| 715 | 590145.17 | 1381374.89 |
| 716 | 590144.36 | 1381385.14 |
| 717 | 590142.91 | 1381393.99 |
| 718 | 590139.53 | 1381399.19 |
| 719 | 590135.75 | 1381400.61 |
| 720 | 590129.80 | 1381398.51 |
| 721 | 590126.28 | 1381400.05 |
| 722 | 590118.46 | 1381403.78 |
| 723 | 590115.48 | 1381410.24 |
| 724 | 590114.57 | 1381423.14 |
| 725 | 590121.22 | 1381433.45 |
| 726 | 590136.70 | 1381441.54 |
| 727 | 590142.80 | 1381447.19 |
| 728 | 590141.08 | 1381454.28 |
| 729 | 590127.55 | 1381468.02 |
| 730 | 590123.77 | 1381471.08 |
| 731 | 590122.92 | 1381475.52 |
| 732 | 590125.85 | 1381495.21 |
| 733 | 590134.79 | 1381507.65 |
| 734 | 590135.33 | 1381512.57 |
| 735 | 590130.57 | 1381518.04 |
| 736 | 590126.00 | 1381523.98 |
| 737 | 590130.33 | 1381536.61 |
| 738 | 590128.88 | 1381549.41 |
| 739 | 590118.97 | 1381558.06 |
| 740 | 590106.70 | 1381576.10 |
| 741 | 590095.14 | 1381583.70 |
| 742 | 590086.05 | 1381600.62 |
| 743 | 590079.85 | 1381619.15 |
| 744 | 590075.90 | 1381649.58 |
| 745 | 590075.03 | 1381673.65 |
| 746 | 590088.76 | 1381704.10 |
| 747 | 590101.65 | 1381722.57 |
| 748 | 590113.71 | 1381747.50 |
| 749 | 590116.43 | 1381772.64 |
| 750 | 590102.72 | 1381797.75 |
| 751 | 590102.32 | 1381811.78 |
| 752 | 590122.79 | 1381846.12 |
| 753 | 590146.56 | 1381891.57 |
| 754 | 590156.11 | 1381900.04 |
| 755 | 590164.41 | 1381901.12 |
| 756 | 590166.03 | 1381910.68 |
| 757 | 590165.67 | 1381924.02 |
| 758 | 590158.46 | 1381932.32 |
| 759 | 590136.99 | 1381936.48 |
| 760 | 590129.02 | 1381935.80 |
| 761 | 590108.22 | 1381941.38 |
| 762 | 590085.00 | 1381944.72 |
| 763 | 590074.81 | 1381951.25 |
| 764 | 590073.00 | 1381962.24 |
| 765 | 590068.75 | 1381969.18 |
| 766 | 590049.55 | 1381979.38 |
| 767 | 590046.32 | 1381987.63 |
| 768 | 590048.16 | 1381994.89 |
| 769 | 590053.69 | 1382000.04 |
| 770 | 590069.29 | 1382007.76 |
| 771 | 590072.51 | 1382015.57 |
| 772 | 590068.41 | 1382024.82 |
| 773 | 590058.09 | 1382029.95 |
| 774 | 590034.99 | 1382033.54 |
| 775 | 590021.95 | 1382030.73 |
| 776 | 590015.12 | 1382016.90 |
| 777 | 590004.99 | 1382009.13 |
| 778 | 589997.52 | 1382008.29 |
| 779 | 589990.76 | 1382015.17 |
| 780 | 589987.06 | 1382028.59 |
| 781 | 589992.21 | 1382042.30 |
| 782 | 589997.51 | 1382052.33 |
| 783 | 589996.01 | 1382059.11 |
| 784 | 589991.50 | 1382064.63 |
| 785 | 589984.69 | 1382064.16 |
| 786 | 589963.54 | 1382061.14 |
| 787 | 589954.29 | 1382057.90 |
| 788 | 589942.85 | 1382056.10 |
| 789 | 589937.45 | 1382061.15 |
| 790 | 589935.00 | 1382067.79 |
| 791 | 589929.06 | 1382063.19 |
| 792 | 589927.54 | 1382056.78 |
| 793 | 589926.02 | 1382052.50 |
| 794 | 589924.17 | 1382050.37 |
| 795 | 589920.21 | 1382045.97 |
| 796 | 589918.72 | 1382043.10 |
| 797 | 589917.81 | 1382039.79 |
| 798 | 589916.96 | 1382034.34 |
| 799 | 589909.25 | 1382020.96 |
| 800 | 589908.57 | 1382019.26 |
| 801 | 589907.79 | 1382014.03 |
| 802 | 589906.80 | 1382008.78 |
| 803 | 589904.32 | 1382004.67 |
| 804 | 589902.62 | 1382003.50 |
| 805 | 589897.73 | 1382001.32 |
| 806 | 589895.87 | 1381999.78 |
| 807 | 589892.53 | 1381997.15 |
| 808 | 589889.33 | 1381993.77 |
| 809 | 589887.63 | 1381993.20 |
| 810 | 589883.41 | 1381992.13 |
| 811 | 589881.25 | 1381989.99 |
| 812 | 589880.79 | 1381988.31 |
| 813 | 589880.51 | 1381979.96 |
| 814 | 589879.37 | 1381976.72 |
| 815 | 589877.22 | 1381975.26 |
| 816 | 589871.22 | 1381971.76 |
| 817 | 589870.24 | 1381970.00 |
| 818 | 589870.45 | 1381968.66 |
| 819 | 589872.79 | 1381964.00 |
| 820 | 589873.72 | 1381960.30 |
| 821 | 589873.23 | 1381954.83 |
| 822 | 589871.17 | 1381945.70 |
| 823 | 589871.41 | 1381937.06 |
| 824 | 589870.90 | 1381929.97 |
| 825 | 589866.49 | 1381921.87 |
| 826 | 589865.34 | 1381916.42 |
| 827 | 589863.02 | 1381912.08 |
| 828 | 589859.81 | 1381908.63 |
| 829 | 589853.96 | 1381906.39 |
| 830 | 589845.89 | 1381902.69 |
| 831 | 589840.25 | 1381898.74 |
| 832 | 589837.63 | 1381895.36 |
| 833 | 589833.56 | 1381882.69 |
| 834 | 589831.67 | 1381877.31 |
| 835 | 589826.28 | 1381868.20 |
| 836 | 589825.61 | 1381857.35 |
| 837 | 589824.78 | 1381854.62 |
| 838 | 589822.84 | 1381852.50 |
| 839 | 589811.86 | 1381846.45 |
| 840 | 589806.22 | 1381842.06 |
| 841 | 589802.41 | 1381836.85 |
| 842 | 589799.40 | 1381828.23 |
| 843 | 589798.31 | 1381820.48 |
| 844 | 589796.04 | 1381813.27 |
| 845 | 589795.76 | 1381805.36 |
| 846 | 589794.91 | 1381800.35 |
| 847 | 589793.18 | 1381795.86 |
| 848 | 589788.78 | 1381791.09 |
| 849 | 589787.06 | 1381787.92 |
| 850 | 589782.23 | 1381783.75 |
| 851 | 589773.05 | 1381780.43 |
| 852 | 589769.86 | 1381779.19 |
| 853 | 589765.25 | 1381773.62 |
| 854 | 589760.56 | 1381769.88 |
| 855 | 589754.75 | 1381763.58 |
| 856 | 589751.61 | 1381758.21 |
| 857 | 589749.22 | 1381753.43 |
| 858 | 589745.63 | 1381748.30 |
| 859 | 589740.73 | 1381744.56 |
| 860 | 589735.91 | 1381742.38 |
| 861 | 589730.21 | 1381738.88 |
| 862 | 589725.37 | 1381734.05 |
| 863 | 589723.50 | 1381730.95 |
| 864 | 589722.19 | 1381725.13 |
| 865 | 589721.14 | 1381722.33 |
| 866 | 589717.71 | 1381717.78 |
| 867 | 589717.31 | 1381713.58 |
| 868 | 589718.23 | 1381708.25 |
| 869 | 589718.42 | 1381704.12 |
| 870 | 589716.04 | 1381701.48 |
| 871 | 589708.19 | 1381698.06 |
| 872 | 589704.55 | 1381695.50 |
| 873 | 589700.52 | 1381690.22 |
| 874 | 589697.78 | 1381688.54 |
| 875 | 589693.18 | 1381686.36 |
| 876 | 589687.39 | 1381682.34 |
| 877 | 589684.34 | 1381679.19 |
| 878 | 589679.11 | 1381671.99 |
| 879 | 589675.10 | 1381667.44 |
| 880 | 589670.87 | 1381664.44 |
| 881 | 589666.86 | 1381662.11 |
| 882 | 589663.74 | 1381659.48 |
| 883 | 589658.84 | 1381657.15 |
| 884 | 589654.17 | 1381654.68 |
| 885 | 589651.28 | 1381652.34 |
| 886 | 589642.95 | 1381645.38 |
| 887 | 589634.13 | 1381639.17 |
| 888 | 589627.16 | 1381637.16 |
| 889 | 589621.31 | 1381634.69 |
| 890 | 589615.89 | 1381630.96 |
| 891 | 589609.30 | 1381627.32 |
| 892 | 589602.48 | 1381624.72 |
| 893 | 589595.88 | 1381621.44 |
| 894 | 589588.32 | 1381616.70 |
| 895 | 589580.99 | 1381614.10 |
| 896 | 589571.66 | 1381611.36 |
| 897 | 589569.06 | 1381609.90 |
| 898 | 589560.20 | 1381600.59 |
| 899 | 589548.27 | 1381593.88 |
| 900 | 589540.79 | 1381590.92 |
| 901 | 589538.27 | 1381589.08 |
| 902 | 589532.55 | 1381585.66 |
| 903 | 589529.01 | 1381585.31 |
| 904 | 589524.58 | 1381584.91 |
| 905 | 589522.65 | 1381584.03 |
| 906 | 589518.50 | 1381582.66 |
| 907 | 589510.60 | 1381582.50 |
| 908 | 589505.22 | 1381583.50 |
| 909 | 589499.68 | 1381583.54 |
| 910 | 589495.30 | 1381582.10 |
| 911 | 589489.88 | 1381577.05 |
| 912 | 589483.86 | 1381571.92 |
| 913 | 589476.90 | 1381569.32 |
| 914 | 589470.10 | 1381568.63 |
| 915 | 589461.65 | 1381564.78 |
| 916 | 589458.59 | 1381560.44 |
| 917 | 589457.24 | 1381557.35 |
| 918 | 589457.38 | 1381545.31 |
| 919 | 589454.46 | 1381539.72 |
| 920 | 589432.05 | 1381515.89 |
| 921 | 589429.87 | 1381510.67 |
| 922 | 589429.69 | 1381507.57 |
| 923 | 589434.20 | 1381497.71 |
| 924 | 589434.59 | 1381491.58 |
| 925 | 589432.78 | 1381486.20 |
| 926 | 589428.04 | 1381483.87 |
| 927 | 589416.00 | 1381483.59 |
| 928 | 589409.41 | 1381482.31 |
| 929 | 589400.58 | 1381475.21 |
| 930 | 589393.63 | 1381473.80 |
| 931 | 589384.28 | 1381468.62 |
| 932 | 589378.96 | 1381468.00 |
| 933 | 589373.13 | 1381469.07 |
| 934 | 589367.48 | 1381472.80 |
| 935 | 589364.20 | 1381479.85 |
| 936 | 589360.02 | 1381485.62 |
| 937 | 589352.04 | 1381485.93 |
| 938 | 589347.48 | 1381486.45 |
| 939 | 589336.74 | 1381487.83 |
| 940 | 589325.27 | 1381488.98 |
| 941 | 589320.30 | 1381488.45 |
| 942 | 589313.43 | 1381485.08 |
| 943 | 589308.33 | 1381478.28 |
| 944 | 589306.41 | 1381471.36 |
| 945 | 589305.38 | 1381463.27 |
| 946 | 589303.91 | 1381457.24 |
| 947 | 589300.32 | 1381452.13 |
| 948 | 589297.30 | 1381442.29 |
| 949 | 589289.64 | 1381433.95 |
| 950 | 589285.53 | 1381428.29 |
| 951 | 589282.89 | 1381422.94 |
| 952 | 589278.16 | 1381420.54 |
| 953 | 589273.73 | 1381418.44 |
| 954 | 589264.86 | 1381415.13 |
| 955 | 589254.82 | 1381408.26 |
| 956 | 589239.99 | 1381410.84 |
| 957 | 589233.14 | 1381416.15 |
| 958 | 589226.61 | 1381417.89 |
| 959 | 589219.21 | 1381416.37 |
| 960 | 589209.17 | 1381410.38 |
| 961 | 589188.14 | 1381407.30 |
| 962 | 589162.73 | 1381393.82 |
| 963 | 589156.22 | 1381393.49 |
| 964 | 589150.58 | 1381393.75 |
| 965 | 589143.15 | 1381397.27 |
| 966 | 589136.04 | 1381396.94 |
| 967 | 589131.90 | 1381395.73 |
| 968 | 589128.63 | 1381396.60 |
| 969 | 589127.13 | 1381400.15 |
| 970 | 589123.51 | 1381409.62 |
| 971 | 589119.04 | 1381414.34 |
| 972 | 589113.09 | 1381417.87 |
| 973 | 589107.42 | 1381424.66 |
| 974 | 589102.37 | 1381426.41 |
| 975 | 589098.51 | 1381427.87 |
| 976 | 589094.50 | 1381428.70 |
| 977 | 589084.85 | 1381431.95 |
| 978 | 589080.41 | 1381431.04 |
| 979 | 589073.31 | 1381428.93 |
| 980 | 589062.93 | 1381429.46 |
| 981 | 589053.76 | 1381427.04 |
| 982 | 589042.52 | 1381423.12 |
| 983 | 589030.09 | 1381419.50 |
| 984 | 589013.23 | 1381414.07 |
| 985 | 588998.12 | 1381413.69 |
| 986 | 588993.08 | 1381412.48 |
| 987 | 588982.94 | 1381452.72 |
| 988 | 588977.54 | 1381460.58 |
| 989 | 588970.09 | 1381460.81 |
| 990 | 588928.43 | 1381441.43 |
| 991 | 588910.76 | 1381426.49 |
| 992 | 588890.99 | 1381415.10 |
| 993 | 588859.14 | 1381403.81 |
| 994 | 588833.50 | 1381390.52 |
| 995 | 588807.84 | 1381375.29 |
| 996 | 588798.94 | 1381371.09 |
| 997 | 588790.76 | 1381368.49 |
| 998 | 588777.99 | 1381367.52 |
| 999 | 588746.88 | 1381360.30 |
| 1000 | 588738.70 | 1381356.99 |
| 1001 | 588706.64 | 1381339.67 |
| 1002 | 588682.01 | 1381320.88 |
| 1003 | 588638.53 | 1381293.35 |
| 1004 | 588621.21 | 1381279.29 |
| 1005 | 588602.60 | 1381253.03 |
| 1006 | 588599.57 | 1381244.15 |
| 1007 | 588597.04 | 1381214.18 |
| 1008 | 588595.86 | 1381210.12 |
| 1009 | 588590.74 | 1381212.11 |
| 1010 | 588581.19 | 1381215.28 |
| 1011 | 588561.62 | 1381175.85 |
| 1012 | 588549.15 | 1381150.70 |
| 1013 | 588546.88 | 1381145.75 |
| 1014 | 588468.16 | 1380974.14 |
| 1015 | 588462.11 | 1380963.38 |
| 1016 | 588454.39 | 1380967.32 |
| 1017 | 588432.90 | 1380924.74 |
| 1018 | 588440.71 | 1380925.28 |
| 1019 | 588376.00 | 1380810.03 |
| 1020 | 588066.65 | 1380196.52 |
| 1021 | 588066.65 | 1380196.52 |
| 1022 | 588066.51 | 1380196.25 |
| 1023 | 588063.81 | 1380190.89 |
| 1024 | 588041.93 | 1380147.50 |
| 1025 | 587991.23 | 1380011.91 |
| 1026 | 587931.75 | 1379827.52 |
| 1027 | 587892.85 | 1379650.07 |
| 1028 | 587846.35 | 1379297.35 |
| 1029 | 587845.83 | 1379293.39 |
| 1030 | 587812.72 | 1379042.23 |
| 1031 | 587777.33 | 1378814.57 |
| 1032 | 587729.19 | 1378608.92 |
| 1033 | 587717.59 | 1378574.32 |
| 1034 | 587799.74 | 1378520.91 |

### Поселок Северные Коряки

Общая длина границы населенного пункта составит 6 461,8 м.

Площадь территории населенного пункта составит 163,6 га.

Рисунок 23-3. Схема проектных границ населенного пункта поселок Северные Коряки

Таблица 23-5. Координаты поворотных точек проектной границы населенного пункта поселок Северные Коряки

| № точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | Х | Y |
| 1 | 598211.69 | 1382083.95 |
| 2 | 598227.38 | 1382099.57 |
| 3 | 598238.35 | 1382125.61 |
| 4 | 598238.52 | 1382133.32 |
| 5 | 598233.73 | 1382147.03 |
| 6 | 598228.07 | 1382158.51 |
| 7 | 598224.81 | 1382170.51 |
| 8 | 598225.16 | 1382208.89 |
| 9 | 598225.34 | 1382230.36 |
| 10 | 598222.83 | 1382255.97 |
| 11 | 598221.81 | 1382295.52 |
| 12 | 598221.70 | 1382302.56 |
| 13 | 598373.77 | 1382301.67 |
| 14 | 598467.69 | 1382251.38 |
| 15 | 598588.25 | 1382246.41 |
| 16 | 598587.84 | 1382536.97 |
| 17 | 598521.99 | 1382539.39 |
| 18 | 598411.39 | 1382541.50 |
| 19 | 598415.85 | 1382551.90 |
| 20 | 598431.36 | 1382584.33 |
| 21 | 598449.69 | 1382619.22 |
| 22 | 598469.42 | 1382653.76 |
| 23 | 598495.15 | 1382689.00 |
| 24 | 598460.04 | 1382708.38 |
| 25 | 598363.58 | 1382776.95 |
| 26 | 598339.16 | 1382800.53 |
| 27 | 598321.58 | 1382807.59 |
| 28 | 598276.46 | 1382821.34 |
| 29 | 598231.98 | 1382826.50 |
| 30 | 598205.50 | 1382820.41 |
| 31 | 598187.11 | 1382808.24 |
| 32 | 598167.18 | 1382809.53 |
| 33 | 598137.25 | 1382806.71 |
| 34 | 598061.25 | 1382813.93 |
| 35 | 597922.87 | 1382854.95 |
| 36 | 597894.29 | 1382882.72 |
| 37 | 597882.63 | 1382907.14 |
| 38 | 597844.52 | 1382928.03 |
| 39 | 597807.44 | 1382932.21 |
| 40 | 597737.10 | 1382954.69 |
| 41 | 597669.43 | 1382993.85 |
| 42 | 597628.18 | 1383020.64 |
| 43 | 597573.62 | 1383045.90 |
| 44 | 597506.50 | 1383053.84 |
| 45 | 597449.48 | 1383037.24 |
| 46 | 597312.18 | 1382894.87 |
| 47 | 597192.99 | 1382874.18 |
| 48 | 597080.84 | 1382884.67 |
| 49 | 596989.92 | 1382913.53 |
| 50 | 596921.70 | 1382970.12 |
| 51 | 596878.67 | 1383058.11 |
| 52 | 596708.45 | 1383012.94 |
| 53 | 596683.27 | 1382943.81 |
| 54 | 596686.85 | 1382937.03 |
| 55 | 596697.80 | 1382930.13 |
| 56 | 596685.93 | 1382927.54 |
| 57 | 596677.63 | 1382924.30 |
| 58 | 596666.52 | 1382917.51 |
| 59 | 596656.81 | 1382909.74 |
| 60 | 596652.82 | 1382900.90 |
| 61 | 596652.60 | 1382890.76 |
| 62 | 596652.28 | 1382866.38 |
| 63 | 596651.63 | 1382824.32 |
| 64 | 596650.23 | 1382799.08 |
| 65 | 596646.67 | 1382785.60 |
| 66 | 596637.18 | 1382779.02 |
| 67 | 596623.70 | 1382776.32 |
| 68 | 596610.00 | 1382775.67 |
| 69 | 596588.00 | 1382778.80 |
| 70 | 596576.67 | 1382778.58 |
| 71 | 596570.74 | 1382775.03 |
| 72 | 596565.78 | 1382769.52 |
| 73 | 596562.00 | 1382763.81 |
| 74 | 596560.60 | 1382754.42 |
| 75 | 596561.57 | 1382743.31 |
| 76 | 596563.84 | 1382733.28 |
| 77 | 596568.04 | 1382718.40 |
| 78 | 596572.68 | 1382698.23 |
| 79 | 596574.95 | 1382664.47 |
| 80 | 596578.29 | 1382642.04 |
| 81 | 596583.04 | 1382609.25 |
| 82 | 596587.13 | 1382578.72 |
| 83 | 596590.48 | 1382558.88 |
| 84 | 596595.01 | 1382538.49 |
| 85 | 596597.70 | 1382530.03 |
| 86 | 596600.94 | 1382519.83 |
| 87 | 596610.86 | 1382495.99 |
| 88 | 596621.97 | 1382466.23 |
| 89 | 596624.67 | 1382446.70 |
| 90 | 596621.97 | 1382431.71 |
| 91 | 596620.03 | 1382422.44 |
| 92 | 596621.97 | 1382414.35 |
| 93 | 596628.88 | 1382405.07 |
| 94 | 596634.81 | 1382393.74 |
| 95 | 596638.58 | 1382378.54 |
| 96 | 596637.83 | 1382369.05 |
| 97 | 596631.46 | 1382363.44 |
| 98 | 596625.12 | 1382356.93 |
| 99 | 596618.63 | 1382349.90 |
| 100 | 596607.47 | 1382353.40 |
| 101 | 596600.74 | 1382341.99 |
| 102 | 596590.69 | 1382314.56 |
| 103 | 596582.47 | 1382294.95 |
| 104 | 596602.63 | 1382284.61 |
| 105 | 596606.45 | 1382282.69 |
| 106 | 596630.79 | 1382274.49 |
| 107 | 596661.85 | 1382266.68 |
| 108 | 596678.01 | 1382261.94 |
| 109 | 596704.80 | 1382253.85 |
| 110 | 596737.16 | 1382240.46 |
| 111 | 596781.04 | 1382227.45 |
| 112 | 596819.34 | 1382217.96 |
| 113 | 596867.69 | 1382206.62 |
| 114 | 596928.68 | 1382196.76 |
| 115 | 596971.20 | 1382192.51 |
| 116 | 597004.76 | 1382188.44 |
| 117 | 597062.46 | 1382180.58 |
| 118 | 597123.37 | 1382172.05 |
| 119 | 597126.48 | 1382157.92 |
| 120 | 597097.32 | 1382080.67 |
| 121 | 597085.95 | 1382042.67 |
| 122 | 597072.90 | 1381976.66 |
| 123 | 597068.83 | 1381943.32 |
| 124 | 597091.53 | 1381880.70 |
| 125 | 597111.75 | 1381833.30 |
| 126 | 597116.42 | 1381828.77 |
| 127 | 597229.26 | 1381778.41 |
| 128 | 597247.39 | 1381770.80 |
| 129 | 597273.06 | 1381750.86 |
| 130 | 597285.70 | 1381748.81 |
| 131 | 597310.99 | 1381748.07 |
| 132 | 597340.74 | 1381750.86 |
| 133 | 597357.65 | 1381753.19 |
| 134 | 597389.64 | 1381770.31 |
| 135 | 597466.26 | 1381810.45 |
| 136 | 597497.60 | 1381827.14 |
| 137 | 597596.98 | 1381878.47 |
| 138 | 597627.24 | 1381894.53 |
| 139 | 597685.21 | 1381959.40 |
| 140 | 597736.63 | 1382015.05 |
| 141 | 597759.87 | 1382033.31 |
| 142 | 597775.68 | 1382043.73 |
| 143 | 597783.30 | 1382051.82 |
| 144 | 597790.28 | 1382063.44 |
| 145 | 597796.32 | 1382077.66 |
| 146 | 597837.97 | 1382051.49 |
| 147 | 597867.35 | 1382034.38 |
| 148 | 597914.58 | 1382015.79 |
| 149 | 597936.52 | 1382010.40 |
| 150 | 597973.71 | 1382008.17 |
| 151 | 598009.42 | 1381992.08 |
| 152 | 598014.81 | 1381999.15 |
| 153 | 598027.45 | 1382017.18 |
| 154 | 598046.79 | 1382046.19 |
| 155 | 598064.46 | 1382075.57 |
| 156 | 598079.15 | 1382108.67 |
| 157 | 598091.98 | 1382137.86 |
| 158 | 598100.32 | 1382160.07 |
| 159 | 598142.26 | 1382133.64 |
| 160 | 598181.74 | 1382108.26 |

# ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Раздел «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», проекта корректировки генерального плана Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края выполнен на основании задания на проектирования генерального плана, согласованное  Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю (Главное управление МЧС России по Камчатскому краю) №4563-3-1 от 30.08.2017г.

Перечень нормативно-технических документов, используемых при разработке данного раздела

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утверждённый приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 г. № 705/пр;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г.);

- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994 г. № 68-ФЗ;

- Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»;

- ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;

- ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ;

- «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 11.07.2004 № 868;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

- ГОСТ Р 23.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- СП 11.13130. 2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

- ГОСТ 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций»;

- ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.3.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения»;

- ГОСТ 12.1.033 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающего воздействия».

Основные термины и определения

Аварийно-химически опасное вещество - опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах).

Первичное облако аварийно-химически опасного вещества - облако аварийно-химически опасного вещества, образующееся в результате мгновенного перехода в атмосферу части аварийно-химически опасного вещества из емкости при ее разрушении.

Вторичное облако аварийно-химически опасного вещества - облако аварийно-химически опасного вещества, образующееся в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности.

Эквивалентное количество аварийно-химически опасного вещества - количество хлора, масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при данной степени вертикальной устойчивости атмосферы количеством данного аварийно-химически опасного вещества, перешедшим в первичное (вторичное) облако.

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, является составной частью национальной безопасности страны.

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени, цели, ресурсам мероприятий по устранению или снижению на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов особого периода, стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне - территория, на которой расположен город, иной населенный пункт, имеющий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися в нем объектами, представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в особый период и мирное время.

Трудоспособное население - часть населения страны, определяемая на основании данных государственной статистики, независимо от того, участвует оно в общественном производстве или нет.

Наибольшая работающая смена (НРС) - рабочие и служащие предприятий, учреждений и организаций, расположенных в границах проектной застройки города и продолжающих свою деятельность в особый период, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне.

Работающая смена дежурного линейного персонала организаций - рабочие и служащие предприятий, учреждений и организаций, расположенных в зонах возможных сильных разрушений, обеспечивающих жизнедеятельность города и не отнесенных к группе по гражданской обороне.

Защитное сооружение гражданской обороны - инженерное сооружение двойного назначения, отвечающее нормам проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и обеспечивающее в течение определенного времени укрытие людей, техники и имущества от воздействия современных средств поражения, поражающих факторов и воздействия опасных химических и радиоактивных веществ, опасностей, возникающих в результате последствий аварий и катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов и используемое в мирное время в интересах экономики.

Убежище - защитное сооружение гражданской обороны, обеспечивающее в течение нормативного времени защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств, боевых отравляющих веществ, а также при необходимости от аварийно-химически опасных веществ, радиоактивных веществ при разрушении ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Быстровозводимое убежище - защитное сооружение гражданской обороны, возводимое в период нарастания угрозы до объявления мобилизации, в период мобилизации или в военное время с применением сборных ограждающих конструкций и упрощенного внутреннего оборудования.

Укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, обеспечивающее защиту укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

Нормативный радиус сбора - расстояние, обеспечивающее полное заполнение защитного сооружения гражданской обороны в установленные сроки.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территорий, снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и природного характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсий и террористических актов.

Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны - установленные нормативными документами требования по проектированию и осуществлению инженерно-технических мероприятий, направленных на защиту населения, промышленно-производственного персонала и максимальное снижение возможного ущерба объектов экономики и инфраструктуры от природных, техногенных и военных опасностей, а также воздействий, возникающих при этом вторичных поражающих факторов.

Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

К перечню возможных ЧС относятся:

- ЧС техногенного характера;

- ЧС природного характера;

- ЧС биолого-социального характера.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации - опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

На территории Корякского сельского поселения возможны следующие техногенные ситуации:

- Аварии на транспорте;

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на инженерных сетях, электроэнергетических системах.

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, приводящие к изменению режимов работы предприятий и нарушению жизнедеятельности населения, вызывают наибольшую социальную напряжённость.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связано в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

Аварии на транспорте. Единственным видом транспорта, обеспечивающим перевозки грузов и передвижения жителей внутри района, а также связь с другими муниципальными образованиями является автомобильный.

В случае возникновения дорожно-транспортного происшествия с участием транспортных средств перевозящих пассажиров, взрывопожароопасные вещества, а также в зависимости от погодных условий, возможна чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, разрушения и загрязнение окружающей среды.

В 0,9 км южнее с. Северные Коряки проходит магистральный газопровод от УКПГ Нижне-Квакчикского месторождения до АГРС г. Петропавловск-Камчатского, транспортирующий взрывопожароопасное вещество - природный газ. Класс опасности - I, наружный диаметр и толщина стенки трубы - 530х9 мм; рабочее давление - 6,4 Мпа; температура газа +11оС. Прокладка газопровода - подземная, глубина заложения - 0,8 м, на водотоках - 1 м. Трубы газопровода защищены противокоррозионной изоляцией типа «Полилен» в два слоя.

Предусматривается строительство межпоселкового газопровода от ГРС Раздольный до н.п. Раздольный - н.п. Кеткино - н.п. Центральные Коряки - н.п. Северные Коряки - н.п. Зеленый - н.п. Южные Коряки - н.п. Березняки - н.п. Лесной Елизовского района Камчатского края. Общая протяженность трассы - 38,6 км, газопровод высокого давления II-категории из полиэтиленовых труб.

Возможны аварийные ситуации: разгерметизация трубопровода (повышение давления выше расчетного, физический износ, механические повреждения) с последующим выбросом опасных веществ и возможностью возникновения пожаров с воздействием высоких температур.

На 1,7 км южнее п. Зеленый расположен потенциально опасный объект - склад взрывчатых веществ ОАО «Камчатгеология» емкостью 240 тонн.

На удалении 1,5 км юго-восточнее с. Коряки расположена зона хранения войсковой части - склады взрывчатых веществ (далее - ВВ) Министерства обороны Российской Федерации - взрывопожароопасный объект. Информация по технологической характеристике объекта Министерства обороны Российской Федерации (наличие и количество опасных веществ) в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю отсутствует. Возможные аварийные ситуации (взрывы, пожары) обусловлены обращением ВВ.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайные ситуации природного характера возможные на территории Корякского сельского поселения, являются:

- Геофизические опасные явления (землетрясения, извержения вулканов);

- Метеорологические и агрометеорологические опасные явления (ураган, сильный ветер, сильные осадки, сильный снегопад, гололед, заморозки);

- Природные пожары.

Корякское сельское поселение расположено в 9 бальной зоне сейсмического воздействия.

Климат района морской, влажный с обильными осадками в виде дождя и мокрого снега (возможны ураганы, обильные снегопады). В период с декабря по март при прохождении циклонов и тайфунов возможны сильные снежные заносы. Толщина снежного покрова за сутки может составлять до 200 см. Снегопад обычно сопровождается сильным ветром порывами до 25-30 м/с.

На реках Елизовского района ориентировочное время начала весеннего паводкового периода - вторая декада мая. В случае подъема уровня паводковых вод на р. Авача: в п. Северные Коряки возможно образование зоны подтопления площадью до 1,8 км2, в которую попадет до 8 домов, в которых проживает до 25 человек; в с. Коряки возможно образование зоны подтопления площадью до 1,2 км2, в которую попадет до 4 домов, в которых проживает до 9 человек, до 1,5 км линий электропередач в районе СХПК «Кам-Агро», а также территория самого предприятия.

Опасную степень вулканических извержений и риск возникновения ЧС на территории Корякского сельского поселения при усилении вулканической деятельности представляют активные вулканы Корякский и Авачинский. В любое время на вулканах возможны пепловые выбросы на высоту более 7 км над уровнем моря. Корякское сельское поселение расположено в зоне умеренных и слабых пеплопадов. Толщина выпавшего пеплового слоя при небольших извержениях может составить до 0,5 см, при более сильных - до 2-3 см.

По многолетним наблюдениям в зону действия опасных факторов природных пожаров может попасть с. Северные Коряки.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Природно-очаговые инфекции являются естественными компонентами экосистем населенных пунктов. Источники инфекций - сложные комплексы взаимосвязанных и взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов. Очаги энзоотии являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайной ситуации.

Массовые инфекционные заболевания людей могут возникнуть в результате нарушения работы систем водоснабжения и канализации на территории муниципального образования, а также нарушения работы систем энерго-, тепло и газоснабжения в осенне-зимний период года.

Угрозу зарожения может вызвать неправильная эксплуатация и (или) обустройство скотомогильников, ям Беккари и т.д.

По данным, предоставленным администрацией сельского поселения подобные объекты на территории отсутствуют, а ближайшие располагаются на удалении более 10 км. и не могут вызвать угрозу зарожения.

Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- соблюдение скоростного режима движения;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на дорогах без применения хлоридов и песка);

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость;

- информационные стенды на основных дорогах о возможных объездах, дублирующие    трассы.

Мероприятия по предупреждению аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения и электроэнергетических системах

На системах энергоснабжения:

- схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части;

- при проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

На системах водоснабжения и водоотведения:

- поддержание инженерно-технической инфраструктуры в исправном состоянии;

- постоянный мониторинг функционирования коммунальных сетей;

- накопление резервов на случай изменения погодных и других условий;

- наличие возможностей для немедленного реагирования в случае аварии, и при необходимости, оповещения и информирования населения;

- своевременное составление прогноза аварийности для координации работы органов исполнительной власти, предприятий коммунального хозяйства, аварийно-спасательных подразделений по предупреждению возникающих ЧС и их скорейшей ликвидации;

- своевременное проведение реконструкции теплоэнергетических систем и сетей, а также жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности.

Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

При угрозе возникновения катастрофического землетрясения

- Проводится активная работа с населением по правилам поведения при угрозе возникновения катастрофического землетрясения;

- Проводятся подготовительные работы по безаварийной остановке оборудования на объектах экономики;

- Амбулатория готовится к приёму пострадавших в случае прекращения централизованной подачи электроэнергии;

- Инженерная и автомобильная техника выводится из гаражей на открытые площадки. 	Инженерная техника дооборудуется для работы в чрезвычайных условиях распределяются запасы ГСМ по технике и автотранспорту, производится полная заправка их горючим;

- Готовится шанцевый инструмент, компрессорные станции, газорезы, бензорезы, насосы и т.д.;

- Проводятся мероприятия по защите продовольствия, медикаментов, водоснабжения, ценного оборудования;

- Приводятся в готовность силы и средства для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

При угрозе извержения вулканов

- Устанавливается круглосуточное дежурство на ПУ Корякского сельского поселения;

- Комиссия по ЧС и ОПБ вырабатывает решение на организацию и проведение эвакомероприятий, обеспечение жизнедеятельности населения в безопасных районах;

- Население извещается всеми имеющимися средствами и способами о возможном извержении вулканов и готовящихся мероприятиях по безопасности и правилах поведения;

- Приводятся в готовность силы и средства для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, службы обеспечения;

- Приводятся   в готовность автотранспорт для проведения эвакуационных мероприятий (автобусы, грузовой и легковой транспорт);

- Силами службы охрана общественного порядка проводятся мероприятия по обеспечению проведения эвакуации населения;

- Определяются места сбора населения для проведения эвакуации, уточняются маршруты и места эвакуации;

- Проводится активная работа с населением по правилам поведения.

При угрозе возникновения природных пожаров

Проведение профилактических противопожарных мероприятий:

- выполнение мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации лесных пожаров в пожароопасный период на объектах экономики и в жилом секторе;

- информирование населения через средства массовой информации о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период и требований пожарной безопасности при посещении населением мест отдыха, расположенных в лесных массивах;

- организация противопожарных инструктажей работников предприятий, учреждений и организаций;

- проведение очистки территории объектов экономики и жилой зоны от горючих отходов производства, мусора и сухой растительности;

- установка дополнительных емкостей для воды на объектах экономики;

- приведение в готовность пожарной техники и техники, приспособленной для тушения пожаров;

- уточнение порядка тушения пожаров силами жителей с имеющимся в наличии пожарным инвентарем;

- организация своевременного информирования о складывающейся неблагоприятной пожарной обстановке и прогнозах;

- подготовка технических средств пожаротушения, организация всестороннего материально-технического обеспечения.

Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

При массовых заболеваниях людей(эпизоотиях) сельскохозяйственных животных сельскохозяйственных растений

Организация взаимодействия с медицинской службой обеспечения поселения и службой обеспечения защиты с/х. животных и учреждениями СНЛК района по вопросам привлечения необходимых сил и средств служб к проведению мероприятий по предупреждению возникновения ЧС.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На территории Корякского сельского поселения действуетпожарная часть. Личная штатная численность составляет 21 человек, 14 человек газодымозащитников. Пожарная часть оснащена двумя машинами марки АС-55(40) модель Урал-5557, из них: одна боевая, одна резервная.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопастности», дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

На территории поселения организована деятельность добровольной пожарной охраны в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100 «О добровольной пожарной охране», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Противопожарные мероприятия:

- ведение пожарного наблюдения и разведки;

- локализации и ликвидации очагов пожаров на объектах территории, на участках ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, пунктах эвакуации раненых и больных;

- защита от огня выходов (входов) из убежищ и других мест нахождения людей;

- проведение противопожарных мероприятий по усилению защиты от огня пожароопасных зданий и сооружений, путей подъезда к пожарным водоемам;

- обеспечение быстрого маневра силами и средствами пожаротушения на угрожаемые участки, использование табельных и подручных средств по оптимальному варианту;

- поддержание в высокой степени готовности всего комплекса противопожарной безопасности.

Пожаротушение. Противопожарное водоснабжение

Расход воды на пожаротушение должен определяться по СНиП 2.04.02-84* п. 2.11 - 2.25 в проектах водоснабжения каждого объекта.

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Корякского сельского поселения, Постановлением администрации Корякского сельского поселения от 27.01.2017 г. утвержден перечень пожарных гидрантов и пожарных водоемов на территории Корякского сельского поселения.

Таблица 24-1. Перечень пожарных гидрантов расположенных на территории Корякского сельского поселения

| № | Адрес месторасположения | Тип сети, диаметр, мм | Давл. в сети, атм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Зелёный, ул. Атласова д. 9 | 100 мм | 1,5 атм |
| 2 | п. Зелёный, ул. Атласова д. 13/1 | 100 мм | 1,5 атм |
| 3 | п. Зелёный, ул. Атласова д. 15 | 100 мм | 1,5 атм |
| 4 | п. Зелёный, ул. Юбилейная д. 2 | 100 мм | 1,5 атм |
| 5 | п. Зелёный, ул. Атласова д. 21 | 100 мм | 1,5 атм |
| 6 | с. Коряки, ул. Вилкова, д. 1/1 | 100 мм | 1,5 атм |
| 7 | с. Коряки, ул. Вилкова, д. 1/1 | 100 мм | 1,5 атм |
| 8 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 26 | 100 мм | 1,5 атм |
| 9 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | 100 мм | 1,5 атм |
| 10 | с. Коряки, ул. Первомайская д. 5 | 100 мм | 1,5 атм |
| 11 | с. Коряки, ул. Геологов д. 21 | 100 мм | 1,5 атм |
| 12 | с. Коряки, ул. Геологов д. 13 | 100 мм | 1,5 атм |
| 13 | с. Коряки, ул. Геологов д. 12 | 100 мм | 1,5 атм |
| 14 | с. Коряки, ул. Геологов д. 18 | 100 мм | 1,5 атм |
| 15 | с. Коряки, ул. Геологов д. 4 | 100 мм | 1,5 атм |
| 16 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 28 | 100 мм | 1,5 атм |
| 17 | с. Коряки, ул. Рабочая, д. 29 | 100 мм | 1,5 атм |
| 18 | с. Коряки, ул. Рабочая, д. 42 | 100 мм | 1,5 атм |
| 19 | с. Коряки, ул. Рабочая, д. 52 | 100 мм | 1,5 атм |
| 20 | с. Коряки, ул. Лазо, д. 3 | 100 мм | 1,5 атм |
| 21 | с. Коряки, ул. Лазо, д. 25 | 100 мм | 1,5 атм |
| 22 | с. Коряки, ул. Вилкова, д. 3 | 100 мм | 1,5 атм |
| 23 | с. Коряки, ул. Вилкова, д. 15 | 100 мм | 1,5 атм |

Таблица 24-2. Перечень пожарных водоемов расположенных на территории Корякского сельского поселения

| № | Адрес месторасположения | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Коряки, ул. Шоссейная, д. 13 | 50 куб.м. |

Эвакуация населения из зоны пожара

Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

- установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

- организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и строений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.

Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности.

Мероприятия по гражданской обороне

Согласно перечню потенциально опасных объектов, расположенных на территории Камчатского края, определённому приказом Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края от 28.04.2015 г. № 32-П «Об утверждении Перечня по отнесению потенциально опасных объектов, расположенных на территории Камчатского края, к классам опасности», на территории Корякского сельского поселения потенциально опасных объектов (далее - ПОО) нет.

В соответствии с СП 165.1325800.2014, Корякское сельское поселение расположено в безопасном районе, категорированных объектов по гражданской обороне вблизи нет.

В военное время в населенные пункты Корякского сельского поселения планируется эвакуация рабочих и служащих организаций, продолжающих работу в военное время в «опасных районах». Строительство защитных сооружений не требуется.

Укрытие населения, проживающего в безопасном районе и населения, эвакуируемого из «опасных зон», в период мобилизации и в военное время, предусматривается в подвальных и других заглубленных помещениях на территории Корякского сельского поселения.

На территории Корякского сельского поселения расположены защитные сооружения гражданской обороны:

- МБДОУ «Детский сад № 31 «Солнышко», с. Коряки, ул. Вилкова, 2/1, встроенное противорадиационное укрытие с К3 - 100, вместимость 250 человек;

- УК ООО «Ариес», с. Коряки, жилой дом по ул. Колхозная, 22, встроенное противорадиационное укрытие с К3 - 50, вместимость 750 человек;

- УК ООО «Ариес», с. Коряки, жилой дом по ул. Колхозная, 24, встроенное противорадиационное укрытие с К3 - 50, вместимость 352 человека;

- УК ООО «Ариес», с. Коряки, жилой дом по ул. Лазо, 1а, встроенное противорадиационное укрытие с К3 - 50, вместимость 100 человек;

- УК ООО «Ариес», с. Коряки, жилой дом по ул. Геологов, 17, встроенное противорадиационное укрытие с К3 - 50, вместимость 345 человек;

- УК ООО «Светлячок», с. Коряки, жилой дом по ул. Колхозная, 20, встроенное противорадиационное укрытие с К3 - 50, вместимость 50 человек;

- УК ООО «Светлячок», с. Коряки, жилой дом по ул. Геологов, 19, встроенное противорадиационное укрытие с К3 - 50, вместимость 50 человек;

- УК ООО «Город», с. Коряки, жилой дом по ул. Колхозная, 27, встроенное противорадиационное укрытие с К3 - 50, вместимость 700 человек;

- УК ООО «Город», с. Коряки, жилой дом по ул. Колхозная, 26, встроенное противорадиационное укрытие с К3 - 50, вместимость 400 человек;

- УК ООО «Город», п. Зеленый, жилой дом по ул. Юбилейная, 4, встроенное противорадиационное укрытие с К3 - 50, вместимость 400 человек;

- УК ООО «Ариес», п. Зеленый, жилой дом по ул. Юбилейная, 7, встроенное противорадиационное укрытие с К3 - 50, вместимость 436 человек.

Расчёт потребности защитных сооружений

Защитное сооружение ˗ инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий или катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения.

Расчет потребности защитных сооружений гражданской обороны:

планируемое население Корякского сельского поселения ˗ 5013 чел.

площадь на одного укрываемого ˗ 0,5 м2

площадь для хранения одежды на одного укрываемого ˗ 0,07 м2

Площадь защитных сооружений на 5,0 тыс. человек составит = (0,5 + 0,07) х 5013 = 2857 м2

В соответствии с требованиями п.п. 5.23 п. 5 «Требования к инженерно- техническим мероприятиям по гражданской обороне, учитываемые при разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории» СП 165.1325800.2014 суммарная проектная производительность защищенных от радиоактивного загрязнения и (или) химического заражения объектов водоснабжения в безопасной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения – из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека; для сельскохозяйственных животных и птицы – по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России.

Светомаскировка

В соответствии с п. 10.1 СП 165.1325800.2014 проектируемая территория находится в зоне маскировки. Администрации Корякского сельского поселения рекомендуется разработать комплекс мероприятий по световой и другим видам маскировки.

Система оповещения населения

В соответствии с требованиями п.п. 6.38 раздела «Системы оповещения» СП 165.1325800.2014 для оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях, следует создавать на муниципальном уровне технические системы оповещения – местная система оповещения (на территории муниципального образования).

Существует несколько способов оповещения населения и работающих смен о грозящей опасности:

- оповещение с использованием радио, телевидения;

- передвижных средств громкоговорящей связи;

- оповещение с помощью стационарных установок.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица изм. | Современное состояние, 2017 г. | Первая очередь, 2027 г. | Расчетный срок, 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах Корякского сельского поселения | га | 11250,2 | 11250,2 | 11250,2 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 7404,3 | 7332,2 | 7332,2 |
| 1.3 | Земли населенных пунктов | га | 946,7 | 1019,0 | 1019,0 |
| 1.3.1 | с. Северные Коряки | га | 155,0 | 163,6 | 163,6 |
| 1.3.2 | с. Коряки | га | 513,5 | 513,5 | 513,5 |
| 1.3.3 | п. Зеленый | га | 278,2 | 341,9 | 341,9 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земли иного специального назначения | га | 47,7 | 45,6 | 45,6 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Земли лесного фонда | га | 2781,5 | 2781,5 | 2781,5 |
| 1.7 | Земли водного фонда | га | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.8 | Земли запаса | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Распределение территории по функциональному зонированию |
| 2.1 | Территории общего пользования | га | 177,99 | - | 239,09 |
| 2.2 | Функциональные зоны | га | 11072,21 | - | 11011,11 |
| 2.2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 215,16 | - | 253,66 |
| 2.2.2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (до 5 этажей) | га | 16,01 | - | 17,3 |
| 2.2.3 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 13,37 | - | 24,6 |
| 2.2.4 | Зона образовательных организаций | га | 6,70 | - | 10,35 |
| 2.2.5 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | га | 0,95 | - | 0,95 |
| 2.2.6 | Зона спортивных объектов | га | 2,27 | - | 2,27 |
| 2.2.7 | Зона производственная | га | 27,93 | - | 27,93 |
| 2.2.8 | Зона коммунально-складская | га | 14,52 | - | 14,52 |
| 2.2.9 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 29,07 | - | 29,97 |
| 2.2.10 | Зона автомобильного транспорта | га | 7,05 | - | 15,25 |
| 2.2.11 | Зона воздушного транспорта | га | 5,0 | - | 16,9 |
| 2.2.12 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 4070,30 | - | 3634,30 |
| 2.2.13 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | га | 320,55 | - | 756,61 |
| 2.2.14 | Зона, предназначенная для ведения садоводства, дачного хозяйства | га | 335,46 | - | 335,46 |
| 2.2.15 | Зона, предназначенная для ведения огородничества | га | 165,92 | - | 404,49 |
| 2.2.16 | Зона зеленых насаждений общего пользования | га | - | - | 21,47 |
| 2.2.17 | Зона рекреации | га | 6,96 | - | 233,65 |
| 2.2.18 | Зона сложившихся природных ландшафтов | га | 2866,17 | - | 2191,24 |
| 2.2.19 | Зона объектов отдыха, рекреации и туризма | га | - | - | 43,27 |
| 2.2.20 | Зона для занятия физической культурой и спортом | га | 1,92 | - | 5,74 |
| 2.2.21 | Зона лесов (лесной фонд) | га | 2781,5 | - | 2781,5 |
| 2.2.22 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 8,54 | - | 12,82 |
| 2.2.23 | Зона специального назначения, связанная с государственными объектами | га | 176,86 | - | 176,86 |
| 3 | Население |
| 3.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел. | 3,6 | 3,7 | 5,0 |
| 3.2 | Показатели естественного прироста | чел. на 1000 жителей | -5,2 | -1,1 | 1,5 |
|  | прирост | чел. на 1000 жителей | 2,1 | 3,1 | 5,6 |
|  | убыль | чел. на 1000 жителей | 7,3 | 4,2 | 4,1 |
| 3.3 | Механический прирост | чел. на 1000 жителей | 10 | 20 | 25 |
| 4 | Жилищный фонд |
| 4.1 | Жилищный фонд - всего | тыс.м2 | 80,6 | 111 | 180 |
| 4.2 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.м2 | - | 30,9 | 69,5 |
| 4.3 | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 80,6 | 80,1 | 110,5 |
| 4.4 | Убыль жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 | - | 0,5 | 0,5 |
| 4.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м²/чел. | 22 | 30 | 36 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (расчетный показатель) |
| 5.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 255 | - | 425 (в том числе 170 новых мест и 255 существующих) |
| 5.2 | Общеобразовательные организации | мест | 500 | - | 500 |
| 5.3 | Физическая культура и спорт |
| 5.3.1 | Спортивные залы | тыс.м2 | н/д | 1,3 | 1,7 |
| 5.3.2 | Плоскостные сооружения | тыс.м2 | 2,27 | 7,2 | 9,75 |
| 5.4 | Здравоохранение |
| 5.4.1 | Фельдшерский пункт | ед | 2 | 2 | 2 |
| 5.4.2 | Амбулатория | ед | 1 | 1 | 1 |
| 5.4.3 | Больница (расчетное количество коек на планируемую численность Корякского сельского поселения в строящийся «Камчатской краевой больнице» в п. Крутобереговый Пионерского сельского поселения) | коек | н/д | 50 | 67 |
| 5.5 | Библиотеки | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 5.6 | Клубы и учреждения клубного типа | мест в зрит. зале | н/д | 296 | 400 |
| 5.7 | Организация отделения социальной помощи на дому | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 5.8 | Почтовое отделение | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 5.9 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 85 | 148 | 200 |
| 5.10 | Торговые центры | м2 торг. площади | н/д | 1369 | 1850 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования - всего | км | 73,25 | 76,95 | 93,25 |
| 6.2 | в том числе: регионального и межмуниципального значения | км | 23,78 | - | 23,78 |
| 6.3 | местного значения | км | 49,47 | 53,17 | 69,47 |
| 6.4 | Уровень автомобилизации | ед/1 тыс. жителей | 480 | - | 650 |
| 6.5 | Общее количество легковых автомобилей | шт. | н/д | - | 3258 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 7.1 | Водоснабжение |
| 7.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м³/сут | 1,161 | 1,199 | 1,624 |
| 7.2 | Канализация |
| 7.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м³/сут | 0,946 | 0,977 | 1,323 |
| 7.3 | Энергоснабжение |
| 7.3.1 | Максимальная электрическая нагрузка | МВ·А | 2*6,3 | 2*6,3 | 2*6,3 |
| 7.4 | Теплоснабжение |
| 7.4.1 | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора | Гкал/ч | 6,97 | 8,44 | 8,44 |
| 7.4.2 | Производительность отопительных котельных | Гкал/ч | 12,96 | 10,0 | 10,0 |
| 7.5 | Газоснабжение |
| 7.5.1 | Часовой расход газа | м³ | - | 1534,95 | 1610,63 |
| 7.6 | Связь и информация |
| 7.6.1 | Номерная емкость АТС | шт | 1024 | 2721 | 2721 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |
| 8.1 | Кладбище | га | 8,54 | - | 12,82 |
| 9 | Санитарная очистка территории и утилизация отходов |
| 9.1 | Количество контейнеров | шт | 27 | - | 47 |
| 9.2 | Количество бытовых отходов | м3/год | 7100 | - | 12164 |

# Footnotes

Данные, предоставленные Администрацией Корякского сельского поселения Елизовского района Камчатского края