Утвержден

постановлением ___________________

от __________ 201_ года №______

(приложение)

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(корректировка)

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

Муниципальный контракт № 0838300002317000001

от 16 июня 2017 года

Инв. № 23101 НС

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(корректировка)

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

| Генеральный директор ООО «Джи Динамика» | А.С. Ложкин |
| --- | --- |
| Начальник отдела территориального планирования | Н.П. Кулеш |
| Главный архитектор | К.А. Алексеев |

г. Санкт-Петербург – с. Коряки

2017 год

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование раздела | Инв. № | гриф |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план |
|  | Том 1. Положение о территориальном планировании | 23101 | НС |
| Картографический материал |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения | 23104 | НС |
|  | Карта функциональных зон в границах населенных пунктов | 23105 | НС |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, иные объекты местного значения | 23106 | НС |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 23107 | НС |
|  | Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения | 23108 | НС |
| Материалы по обоснованию генерального плана |
|  | Том 2. Пояснительная записка | 23102 | НС |
| Картографический материал |
|  | Карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения. Карта особых экономических зон. Карта территорий объектов культурного наследия Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. | 23109 | НС |
|  | Карта современного использования территории в границах населенных пунктов | 23110 | НС |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территорий | 23111 | НС |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 23112 | НС |
|  | Карта границ лесничеств, лесопарков | 23113 | НС |
|  | Том 3. Исходно-разрешительная документация | 23103 | НС |
|  | Электронная версия Генерального плана Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края (CD-диск, в формате doc, .jpg, .tab, .shp файлы) | 23113 | НС |

ОГЛАВЛЕНИЕ

общие положения	5

1.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6

1.1	Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере водоснабжения	6

1.2	Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере водоотведения	7

1.3	Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере электроснабжения	7

1.4	Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере газоснабжения	8

1.5	Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере теплоснабжения	9

1.6	Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере связи	9

1.7	Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры	10

1.8	Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере образования	10

1.9	Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта	11

1.10	Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере культуры и искусства	11

1.11	Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания	11

2.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.	13

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| АГЗС | автомобильные газозаправочные станции |
| --- | --- |
| АГНКС | автомобильная газонаполнительная компрессорная станция |
| АЗС | автомобильная заправочная станция |
| АХОВ | аварийно-химически опасные вещества |
| ВЛ | воздушные линии |
| г. | год |
| га | гектар |
| Гкал/ч | гигакалория в час |
| д. | деревня |
| ЗРУ | закрытое распределительное устройство |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| кВ | киловольт |
| км | километр |
| КНС | канализационная насосная станция |
| КОС | канализационное очистное сооружение |
| м | метр |
| м² | метр квадратный |
| м³ | метр кубический |
| МВ А | мегавольт-ампер |
| ОВОП | офисы врачей общей практики |
| ООО | общество с ограниченной ответственностью |
| п. | посёлок |
| ПНД | полиэтилен низкого давления |
| ППМС | центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| с. | село |
| сут. | сутки |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| тыс. | Тысяч (тысяча) |
| ФАП | фельдшерско-акушерский пункт |
| ХОО | химически опасный объект |
| чел. | человек |
| ВЛ | воздушные линии |

общие положения

- Корректировка генерального плана Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края выполнена обществом с ограниченной ответственностью «Джи Динамика» по заказу администрации муниципального образования Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края (муниципальный контракт № 0838300002317000001 от 16 июня 2017 года).

- Корректировка генерального плана Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края подготовлена в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 1 июля 2017 года).

- Генеральный план Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края соответствует требованиям действующего законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации, Камчатского края и местным нормативно-правовым актам.

- Корректировка генерального плана Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края подготовлена на всю территорию Корякского сельского поселения в границах, установленных законом Камчатской области от 29 декабря 2004 г. № 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

- В составе генерального плана Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края выделены следующие этапы территориального планирования:

- Первая очередь – 2027 год.

- Расчетный срок – 2037 год.

- Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края:

- На 2027 год – 3,7 тысяч человек,

- На 2037 год – 5,0 тысяч человек.

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование объекта | Планируемое мероприятие | Основные характеристики объекта. Функциональная зона | Очередность строительства | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере водоснабжения |
| 1 | Сети водоснабжения | Строительство | Строительство сетей водоснабжения протяженностью 6,0 км. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | Сети водоснабжения | Реконструкция | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 3 | Водозаборные скважины | Строительство | Строительство 2 скважин в с. Северные Коряки, одна из которых рабочая, вторая резервная. Производительность скважин должна покрывать максимальные суточные расходы воды с. Северные Коряки. | Первая очередь/ Расчетный срок | 50 м |
| 4 | Сети водоснабжения | Строительство | Строительство сетей водоснабжения с. Северные Коряки протяженностью 0,8 км. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 5 | Водозаборные скважины | Строительство | Строительство скважины и водонапорной башни при ней в с. Коряки. | Первая очередь/ Расчетный срок | 50 м |
| 6 | Водозаборные скважины | Ликвидация | Ликвидация скважины №41 и водонапорной башни при ней, располагающихся в непосредственной близости с существующим кладбищем. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере водоотведения |
| 1 | Канализационные очистные сооружения | Реконструкция | Реконструкция канализационных очистных сооружений, с увеличением производительности до 1550 м3/сут. | Первая очередь/ Расчетный срок | 15 м |
| 2 | Канализационная насосная станция | Реконструкция | Реконструкция КНС в с. Коряки с увеличением проектной производительности до 1550 м3/сут. | Первая очередь/ Расчетный срок | 20 м |
| 3 | Канализационная насосная станция | Строительство | Строительство КНС №2 в с. Коряки проектной производительностью 335 м3/сут. | Первая очередь/ Расчетный срок | 15 м |
| 4 | Сети водоотведения | Строительство | Строительство напорных коллекторов протяженностью 1,3 км и самотечных сетей водоотведения протяженностью 5,2 км для подключения существующих и перспективных объектов к системе водоотведения. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 5 | Сети водоотведения | Реконструкция | Реконструкция ветхих сетей канализации. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 6 | Сети дождевой канализации | Строительство | Строительство дождевой канализации открытого типа. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере электроснабжения |
| 1 | Трансформаторные подстанции | Строительство | Строительство 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для электроснабжения перспективных потребителей. | Первая очередь/ Расчетный срок | 10 м |
| 2 | Электрические сети 10 кВ | Строительство | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ, расположенных в границах поселения. | Первая очередь/ Расчетный срок | 10 м |
| 3 | Трансформаторные подстанции | Реконструкция | Реконструкция 11 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для электроснабжения перспективных потребителей. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 4 | Электрические сети 35 кВ | Ликвидация | Вынос с территории жилой и административной застройки линии электропередачи 35 кВ с территории индивидуальной застройки. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 5 | Электрические сети 35 кВ | Строительство | Строительство линии электропередачи 35 кВ протяженностью 2,1 км. | Первая очередь/ Расчетный срок | 15 м |
| 6 | Электрические сети 10 кВ | Ликвидация | Вынос с территории жилой и административной застройки линии электропередачи 10 кВ протяженностью 3,1 км с территории индивидуальной застройки | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере газоснабжения |
| 1 | Газопроводы высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа) | Строительство | Строительство газопровода высокого давления Р <0,6 МПа II категории: "Газопровод межпоселковый от ГРС Раздольный до п. Раздольный - п. Кеткино - с. Коряки - с. Сев. Коряки - п. Зеленый - с. Южн. Коряки - п. Березняки - п. Лесной Елизовского района Камчатского края", проходящего по территории Корякского сельского поселения. | Первая очередь/ Расчетный срок | 10 м |
| 2 | Газораспределительные пункты | Строительство | Строительство 3 газорегуляторных пунктов. | Первая очередь/ Расчетный срок | 10 м |
| 3 | Газопроводы низкого давления IV категории (Р до 0,003 МПа) | Строительство | Cтроительство газопроводов низкого давления IV категории (Р до 0,003 МПа). | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере теплоснабжения |
| 1 | Автоматические блочные модульные котельные | Строительство | Строительство новых автоматических газовых котельных взамен угольных котельных мощностями 4; 3; 1 и 2 Гкал/ч. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | Угольные котельные | Ликвидация | Ликвидация существующих угольных котельных №2, 3, 4 и 5. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 3 | Сети теплоснабжения | Реконструкция | Замена изношенных тепловых сетей. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере связи |
| 1 | Автоматическая телефонная станция | Реконструкция | Реконструкция АТС с. Коряки с увеличением номерной емкости до 1535 номеров. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | Автоматическая телефонная станция | Реконструкция | Реконструкция АТС п. Зеленый с увеличением номерной емкости до 1100 номеров. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 3 | Автоматическая телефонная станция | Строительство | Строительство АТС с. Северные Коряки с номерной емкостью 86 номеров. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры |
| 1 | Улицы и дороги местного значения | Строительство | Строительство улиц и дорог категории «Местная дорога», «Основная улица сельского поселения» и «Местная улица», общей протяженностью 20 км (в том числе, 3,7 км на первую очередь, 16,3 км на расчетный срок) | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | Улицы и дороги местного значения | Реконструкция | Реконструкция автомобильных дорог категории «Местная дорога», общей протяженностью 3,5 км. | Первая очередь | - |
| 3 | Станция технического обслуживания автомобилей | Строительство | Строительство двух станций технического обслуживания автомобилей на 8 постов | Первая очередь/ Расчетный срок | 50 м |
| 4 | Автозаправочная станция | Строительство | Строительство автозаправочной станции на 3 топливораздаточные колонки. | Первая очередь/ Расчетный срок | 50 м |
| 5 | Объекты воздушного транспорта | Строительство | Зона воздушного транспорта. Строительство вертолетных площадок | Первая очередь | - |
| Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере образования |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | Строительство | Зона образовательных организаций. Строительство двух дошкольных образовательных организаций на 170 мест, с. Коряки, п. Зеленый | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | Общеобразовательная организация | Строительство | Зона образовательных организаций. Строительство общеобразовательной организации на 500 мест, с. Коряки | Первая очередь | - |
| Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта |
| 1 | Спортивные залы | Строительство | Зона для занятий физической культурой и спортом. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с полем | Расчетный срок | - |
| 2 | Плоскостные сооружения | Строительство | Зона для занятий физической культурой и спортом. Оборудование спортивных площадок | Расчетный срок | - |
| 3 | Спортивные базы | Строительство | Зона для занятий физической культурой и спортом. Строительство лыжной базы | Расчетный срок | - |
| Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере культуры и искусства |
| 1 | Клубы и учреждения клубного типа | Реконструкция | Зона делового, общественного и коммерческого назначения. Реконструкция существующего дома культуры (с кинотеатром) | Расчетный срок | - |
| 2 | Музей | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения. Строительство краеведческого музея, с. Коряки | Расчетный срок |  |
| Планируемые для размещения на территории Корякского сельского поселения объекты местного значения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 1 | Предприятия торговли | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения. Строительство Многофункционального торгово-бытового комплекса | Первая очередь | - |
| 2 | Гостиница | Строительство | Зона объектов отдыха, рекреации и туризма. Строительство гостиничного комплекса на 50 мест (в составе этнодеревни) | Расчетный срок | - |
| 3 | Предприятие общественного питания | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения. Строительство двух кафе, с. Коряки | Первая очередь/ Расчетный срок |  |

# ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры | Планируемые для размещения объекты (за исключением линейных объектов) |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Площадь, га | Максимальное кол-во этажей | Коэффициент застройки | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения |
|  |  | сущ. | проект |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 215,16 | 253,66 | 3 этажа | 0,6 |  |  | Индивидуальные жилые дома |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (до 5 этажей) | 16,01 | 17,3 | 5 этажей | 0,5 |  |  | Двух подъездные многоквартир-ные жилые дома до 5 этажей |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 13,37 | 24,6 | 3 этажа, высота – до 25 м | 0,5 - 1,0 |  |  | Дом культуры с кинотеатром; Многофункциональный торгово-бытовой комплекс; Гостиничный комплекс на 50 мест |
|  | Зона образовательных организаций | 6,70 | 10,35 | 3 этажа, высота – до 12 м. | 0,5 |  |  | 2 дошкольные образовательные организации на 170 мест; Общеобразовательная организация на 500 мест |
|  | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 0,95 | 0,95 | 2 этажа | 0,5 |  |  |  |
|  | Зона спортивных объектов | 2,27 | 2,27 |  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс |
|  | Зона производственная | 27,93 | 27,93 |  |  |  |  |  |
|  | Зона коммунально-складская | 14,52 | 14,52 | 2 этажа, высота – до 12 м. | 0,6 |  |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 29,07 | 29,97 | 2 этажа, высота – до 10 м. | 0,8 |  |  |  |
|  | Зона автомобильного транспорта | 7,05 | 15,25 | 2 этажа, высота – до 10 м. | 0,8 |  |  | Станция технического обслуживания на 8 постов; Автозаправочная станция |
|  | Зона воздушного транспорта | 5,0 | 16,9 | 2 этажа, высота – до 10 м. | 0,8 |  |  | Вертолетные площадки |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | 4070,30 | 3634,30 | 2 этажа | - |  |  |  |
|  | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 320,55 | 756,61 | 3 этажа, высота – до 15 м. | 0,6 |  |  |  |
|  | Зона, предназначенная для ведения садоводства, дачного хозяйства | 335,46 | 335,46 | 2 этажа | 0,2 |  |  |  |
|  | Зона, предназначенная для ведения огородничества | 165,92 | 404,49 | 1 этаж, высота - до 3 м. | 0,1 |  |  |  |
|  | Зона зеленых насаждений общего пользования | - | 21,47 | 1 этаж, высота - до 3 м. | - |  |  |  |
|  | Зона рекреации | 6,96 | 233,65 | Строительство объектов капитального строительства запрещено |  |  |  |
|  | Зона сложившихся природных ландшафтов | 2866,17 | 2191,24 | Строительство объектов капитального строительства запрещено |  |  |  |
|  | Зона объектов отдыха, рекреации и туризма | - | 43,27 | 3 этажа | 0,6 |  |  | Лыжная база; Этнографическая деревня |
|  | Зона для занятия физической культурой и спортом | 1,92 | 5,74 | 1 этаж | 0,6 |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с полем; Спортивные площадки |
|  | Зона лесов (лесной фонд) | 2781,5 | 2781,5 | - | - |  |  |  |
|  | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | 8,54 | 12,82 | Запрещается строительство объектов капитального строительства, несовместимых с функциональным назначением территории |  |  |  |
|  | Зона специального назначения, связанная с государственными объектами | 176,86 | 176,86 | 5 этажей, высота - до 25 м | 0,5 |  |  |  |