РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

КАРАГИНСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО КАРАГА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | «21» | марта | 2024 г. |  | № 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории населенного пункта с. Карага муниципального образования сельского поселения «село Карага» |  |

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» руководствуясь Уставом сельского поселения «село Карага», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения расположенных в границах сельского поселения «село Карага»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Перечень источников противопожарного водоснабжения и мест для забора в целях пожаротушения воды в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории населенного пункта с. Карага муниципального образования сельского поселения «село Карага» (Приложение 1).

- Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории муниципального образования сельского поселения «село Карага» (Приложение 2).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в соответствии с Уставом сельского поселения «село Карага».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава сельского поселения «село Карага» | Н.В. Шафранская |
| --- | --- |

Приложение №1

к Постановлению

Главы сельского поселения «село Карага»

от 21.03.2024 г. № 24

ПЕРЕЧЕНЬ

источников противопожарного водоснабжения

и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года,

расположенных на территории населенного пункта с. Карага

МО СП «с. Карага»

| № п/п | Наименование объекта | Место расположение | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Градирня ДЭС | Карагинский район, с. Карага, ул. Солодчука, 20 | 20 м3 |

Приложение №2

к Постановлению

Главы сельского поселения «село Карага»

от 21.03.2024 г. № 24

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения

и мест для забора воды на территории населенного пункта с. Карага

муниципального образования сельского поселения «село Карага»

1.Общие положения

1.1.  Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования сельского поселения «село Карага» и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования сельского поселения «село Карага».

1.2.  Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3.  Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет несёт организация водопроводного хозяйства поселения или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования

к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и проверка наружного противопожарного водоснабжения

и мест для забора воды на территории поселения

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные мероприятия с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии).

3.4. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением администрации муниципального образования создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны, органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства, абоненты и абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- выполнение планов строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Особенности эксплуатации противопожарного

водоснабжения в зимних условиях

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.