ООО «Град-Информ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Николаевского сельского поселения

Елизовского муниципального района камчатского края

Положения о территориальном планировании

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Николаевского сельского поселения

Елизовского муниципального района Камчатского края

Положения о территориальном планировании

Заказчик: Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования администрации Елизовского муниципального района

Муниципальный контракт: № 5	от 03.07.2009 г.

Исполнитель: ООО «Град - Информ»

Шифр: 		ГП – 1335-09

Омск 2009

Приложение

к Решению Собрания депутатов

Николаевского сельского поселения

от 27.09.2011  № 48

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

1.1	Цели территориального планирования	6

1.2	Задачи территориального планирования	6

1.2.1	Пространственное развитие	6

1.2.2	Регенерация и развитие жилых территорий	7

1.2.3	Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры	7

1.2.4	Реорганизация и развитие производственных территорий	8

1.2.5	Развитие транспортной инфраструктуры	8

1.2.6	Развитие инженерной инфраструктуры	8

1.2.7	Улучшение экологической обстановки и охране окружающей среды		8

1.2.8	Сохранение исторического и культурного наследия	8

1.2.9	Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	9

1.2.10	Нормативное правовое обеспечение реализации генерального плана		9

2	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	10

2.1	Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	10

2.2	Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	11

2.2.1	Жилые зоны	11

2.2.2	Зоны общественного центра	12

2.2.3	Производственные зоны	12

2.2.4	Рекреационные зоны	13

2.2.5	Зоны специального назначения	13

2.2.6	Зона транспортной инфраструктуры	13

2.2.7	Зона инженерной инфраструктуры	14

2.3	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	14

2.3.1	Размещение объектов жилищной сферы	14

2.3.2	Развитие и размещение объектов социальной сферы	14

2.3.3	Развитие и размещение объектов производственной сферы	14

2.3.4	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	14

2.3.5	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	14

2.4	Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории	14

2.4.1	Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	14

2.4.2	Мероприятия по охране водных объектов	14

2.4.3	Мероприятия по охране и восстановлению почв	14

2.4.4	Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод	14

2.5	Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий	14

2.5.1	Мероприятия по озеленению территории	14

2.5.2	Мероприятия по санитарной очистке территории	14

2.6	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	14

2.6.1	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	14

2.6.2	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	14

2.7	Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	14

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Николаевского сельского поселения (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона Камчатской области от 14.05.2007 № 614 «О градостроительной деятельности в Камчатской области» в качестве текстовой части генерального плана Николаевского сельского поселения (далее также – поселение, сельское поселение, муниципальное образование).

2. Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Камчатского края, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Основные задачи генерального плана поселения:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, краевых и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

4. Генеральный план поселения устанавливает:

функциональное зонирование территории поселения;

характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

5. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2030 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселения и крае, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и краевых целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

6. Реализация генерального плана поселения осуществляется в границах муниципального образования на основании плана реализации генерального плана, разрабатываемого в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

7. План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий Николаевского сельского поселения  исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

Задачи территориального планирования

Пространственное развитие

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- совершенствование жилищной политики с целью улучшения жилищных условий, определение территорий для жилищного строительства;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере культуры, здравоохранения, социально-бытового обслуживания;

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

- развитие системы инженерного обеспечения с целью предоставления качественных коммунальных услуг;

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

- увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- создание условий для разнообразных видов отдыха, занятий спортом.

Муниципальное образование Николаевское сельское поселение находится в центральной части Елизовского района Камчатского края. Сельское поселение граничит в восточной части с Вулканным городским поселением Елизовского района, а с других сторон к границе сельского поселения примыкают межселенные территории Елизовского района. Через территорию поселения проходит региональная  автомобильная дорога сообщением «Елизово- Паратунка».

Пространственная структура поселения представляет собой два населенных пункта: с. Николаевка, с. Сосновка.  Село Николаевка и село Сосновка граничат друг с другом. Населенные пункты соединены автодорогами с капитальным типом покрытия.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала Корякского сельского поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав:

- совершенствование пространственной структуры территории поселения и населенных пунктов;

- регенерация и развитие жилых территорий;

- развитие системы  зон общественных  центров;

- развитие объектов социальной  инфраструктуры;

- реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенного пунктов, входящих в его состав.

Решениями генерального плана в целях совершенствования пространственной структуры территории Николаевского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;

структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

развитие жилых территорий за счёт повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

развитие жилых территорий за счёт освоения внутрипоселковых территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.

Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

организация деловых зон, включающих объекты обслуживания, торговли и досуга;

формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Реорганизация и развитие производственных территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

перенос производственных и коммунально-складских объектов, оказывающих негативное воздействие на жилую и общественную застройку.

упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

реорганизация с изменением функционального использования производственных территорий, сохранение функции которых несовместимо с градостроительными, экономическими, санитарно-гигиеническими требованиями;

определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

Развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

Развитие инженерной инфраструктуры

Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры являются:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

Улучшение экологической обстановки и охране окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муниципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

атмосферного воздуха;

поверхностных и подземных вод;

почв, растительности.

Сохранение исторического и культурного наследия

Основными задачами по сохранению историко-культурного наследия являются:

обеспечение исторической преемственности в развитии планировочной, архитектурно-пространственной и ландшафтной организации территории, а также в формировании на основе ансамблевого подхода к формированию градостроительных комплексов;

сохранение на территории целостного исторического характера застройки и типичных признаков исторического ландшафта, восстановление утраченных или нарушенных исторических признаков;

обеспечение требований режимов охраны памятников истории и культуры при осуществлении градостроительной деятельности.

Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами по  предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки мероприятий.

Нормативное правовое обеспечение реализации генерального плана

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана поселения являются:

обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральным планом проведено зонирование территории Николаевского сельского поселения. В границах поселения за пределами границы населенного пункта установлены следующие функциональные зоны:

- зона производственного и коммунально-складского назначения

в том числе:

зона добычи полезных ископаемых;

- зона транспортной инфраструктуры

в том числе:

- зона транспортных коридоров

- зона сельскохозяйственного использования

в том числе:

зона сельскохозяйственных угодий;

- зона акваторий;

- зона природных территорий;

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона

в том числе:

- средней этажной жилой застройке;

- индивидуальной жилой застройке;

- застройке сезонного проживания;

- общественно-деловая зона

в том числе:

- многофункционального назначения;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры

в том числе:

- зона улично- дорожных сетей;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования

в том числе:

- зона сельскохозяйственных угодий;

- зона сельскохозяйственного производства;

- зона животноводства;

- зона специального назначения

в том числе:

- зона ритуального назначения;

- зона природных территорий.

- зона акваторий;

В основу  планировочной структуры поселения положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас.

Развитие функционально-планировочной структуры Николаевского сельского поселения и населённых пунктов, входящих в его состав, предполагает следующие мероприятия:

эффективное использование застроенных жилых территорий за счет повышения плотности застройки, сноса ветхого жилого фонда, строительства современных жилых домов, освоения свободных территорий;

упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение их объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития;

полное инженерное обеспечение населённых пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;

упорядочение сложившихся промышленных и коммунально-складских территорий;

формирование зон отдыха населения;

благоустройство и озеленение общественных центров населённых пунктов, формирование зон отдыха.

Функционально-планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

Жилые зоны

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с учётом проведения мероприятий по инженерной подготовке с целью создания комфортной среды жизнедеятельности.

с. Николаевка

Решениями генерального плана на территории с. Николаевка предусмотрено:

увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения существующих жилых кварталов;

формирование кварталов индивидуальной жилой застройки, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства в западной части села;

ликвидация (вынос, перепрофилирование) с жилых территорий объектов, не соответствующих нормативным требованиям к использованию и застройке этих территорий;

обновление жилищного фонда – снос старых домов и строительство новых.

формирование новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в западном и восточном направлениях.

с. Сосновка

Решениями генерального плана на территории с. Сосновка предусмотрено:

упорядочение и реконструкция существующих жилых кварталов;

развитие жилых зон в районе сложившихся участков жилой застройки;

обновление жилищного фонда – снос старых домов и строительство на их месте новых;

ликвидация (вынос, перепрофилирование) с жилых территорий объектов, не соответствующих нормативным требованиям к использованию и застройке этих территорий.

формирование новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в северо- восточном направлении.

освоение инвестиционной территории в южном направлении, под индивидуальную жилую застройку.

Зоны общественного центра

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

с. Николаевка

Решениями генерального плана на территории с. Николаевка предусмотрено:

развитие существующего общественного центра за счёт размещения основных объектов административного, социально-бытового и культурно-досугового назначения;

развитие территорий общественно-делового назначения с учётом реконструкции и перепрофилирования объектов, поэтапного строительства новых зданий за счет сноса ветхого фонда;

развитие комплексов социальной инфраструктуры, обслуживания и потребительского рынка (образования, культуры, спорта, торговли, досуга и рекреации);

сохранение и формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

с. Сосновка

На территории с. Сосновка предусмотрено:

развитие существующего общественного центра за счёт размещения основных объектов административного, социально-бытового и торгового назначения;

развитие территорий общественно-делового назначения с учётом реконструкции и перепрофилирования объектов;

развитие комплексов социальной инфраструктуры, обслуживания и потребительского рынка (здравоохранения, образования, торговли, досуга и рекреации).

Производственные зоны

Генеральным планом запланирована структурная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов.

с. Николаевка

На территории с. Николаевка предусмотрено:

территориальное упорядочение существующих коммунально-складских объектов с выносом предприятий, не отвечающих санитарным требованиям по размещению на данной территории;

определение территорий для развития промышленных и коммунально-складских  объектов в северной части села.

с. Сосновка

На территории с.Сосновка предусмотрено территориальное упорядочение существующих коммунально-складских объектов с учётом санитарных требований по размещению на данной территории в юго-западной части села.

Николаевское СП

На территории Николаевского сельского поселения предусмотрено:

- территориальное упорядочение существующих коммунально-складских объектов с учётом санитарных требований по размещению на данной территории;

определение территорий для развития промышленных объектов.

- определение территорий для добычи полезных ископаемых;

Рекреационные зоны

К рекреационной зоне генеральным планом отнесены территории в населенных пунктах:

c. Николаевка

парковая  зона и бульвар вдоль  ул. Елизовская, ул.Советская.

с. Сосновка

парковая территория в центральной части населенного пункта.

бульвар вдоль главной улице села

Зоны специального назначения

с. Николаевка

На территории с. Николаевка предусмотрено закрытие действующего кладбища в южной части села.

с. Сосновка

На территории с. Сосновка предусмотрено расширение действующего кладбища в северо-восточной части села.

Зона транспортной инфраструктуры

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры Николаевского сельского поселения  с целью повышения качества обслуживания транзитного транспорта и повышения уровня транспортной инфраструктуры населенного пункта.

Сельское поселение Николаеское

Формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

автомобильных дорог общей сети:

автомобильных дорог IV технической категории;

с. Николаевское.

Формирование зон под размещение улично-дорожной сети:

главные улицы;

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение объектов транспортной инфраструктуры:

СТО;

вертодром;

гаражей индивидуального транспорта.

с. Сосновка.

Формирование зон под размещение улично-дорожной сети:

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение объектов транспортной инфраструктуры:

СТО.

Зона инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия выполнены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории поселения и входящих в него населенных пунктов  запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и связи.

с.  Николаевка

На территории с. Николаевка запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

водопроводные очистные сооружения;

скважина;

реконструируемые (при необходимости) канализационные очистные сооружения;

канализационные очистные сооружения;

понизительная подстанция;

реконструируемая котельная.

с. Сосновка

На территории  с. Сосновка запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

водопроводные очистные сооружения;

скважина;

понизительная подстанция;

реконструируемая котельная.

Сельское поселение

На территории Николаевского сельского поселения запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

водопроводные очистные сооружения;

канализационные очистные сооружения.

Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Размещение объектов жилищной сферы

Предусмотрены мероприятия по развитию жилых зон и размещению объектов жилищного строительства:

определение проектной жилищной обеспеченности на конец 2030 г. из условия обеспечения каждой семье индивидуального дома, но не менее 30 кв. м на человека;

формирование территории индивидуальной жилой застройки на площади 54,4 га  с плотностью 19 чел./га в с. Николаевка и 30,7 га с плотностью 13 чел./га в с. Сосновка;

формирование территории среднеэтажной жилой застройки на площади 5,7 га  с  плотностью 175 чел./га в с. Николаевка и 3 га с плотностью 231 чел./га в с. Сосновка;

новое жилищное строительство в объеме не менее 31,4 тыс. кв. м;

формирование в с. Сосновка выделена зона (58,5 га) под инвестиционное освоение для размещения индивидуальной жилой  застройки.

На территории первоочередного освоения приходится 19,9 га индивидуальной жилой застройки в с. Николаевка и  порядка 16 га в с. Сосновка.

Развитие и размещение объектов социальной сферы

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по развитию общественно-деловых зон и размещению объектов социальной сферы:

К строительству запланированы следующие объекты местного значения:

с. Николаевка:

первоочередное освоение:

2 спортивные площадки (в 2010 г.);

на расчетный срок:

школа искусств на 50 мест;

амбулатория на 55 посещений в смену;

СДК на 470 мест с филиалом библиотеки на 13,8 тыс. единиц хранения;

3 магазина торговой площадью 200, 200 и 70 кв. м;

отделение сберегательного банка на 4 операционных места;

парк;

ветеринарная лечебница.

с. Сосновка:

первоочередное освоение:

спортивно-туристический комплекс с гостиницей на 20 мест, кафе на 50 мест и магазином на 100 кв. м торговой площади (в период 2010 – 2013 гг.);

лыжная база;

парк;

спортивная площадка (в 2011 г.).

на расчетный срок:

фельдшерско-акушерский пункт;

магазин торговой площадью 100 кв.м.

Реконструкции подлежат следующие объекты местного значения:

с. Николаевка:

первоочередное освоение:

здание недействующей Администрации с перепрофилированием в универсальный спортивный зал площадью пола 380 кв.м  с  молодежным спортивным клубом (в период 2010-2012 гг.);

на расчетный срок:

МДОУ Детский сад №20 «Антошка» с увеличением мощности до 160 мест;

МОУ «Средняя общеобразовательная школа» с увеличением мощности до 450 учащихся;

здание недействующей столовой с целью восстановления функционального назначения проектной мощностью 30 мест.

с. Сосновка:

первоочередное освоение:

КГОУ НПО «Профессиональное училище №10» с перепрофилированием в центр постинтернатовской адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в период 2012-2015 гг.);

на расчетный срок:

МОУ «Сосновская начальная общеобразовательная школа;

сельский дом культуры - филиал библиотеки с увеличением мощности до 335 мест;

недействующая баня с целью восстановления функционального назначения проектной мощностью 50 мест;

здание недействующего магазина с восстановлением функционального назначения, проектной мощностью 65 кв. м торговой площади.

Пункт приема химчистки и прачечной рекомендуется разместить при действующих учреждениях обслуживания, при необходимости путем реконструкции помещений.

Развитие и размещение объектов производственной сферы

К реконструкции запланированы объекты:

на расчетный срок:

ГОНО ОПХ «Сосновское» в с. Сосновка (в период 2011-2015 гг.) с формированием животноводческого комплекса на 2000 голов;

теплица опытно-производственного хозяйства в с. Николаевка;

рыбоперерабатывающий цех в с. Сосновка с перепрофилированием в пункт приема сельхозпродукции.

К размещению предусмотрены объекты:

на расчетный срок:

с. Николаевка:

коммунально-складская территория;

с. Сосновка:

теплицы;

картофелехранилище на 500 тонн;

2 коммунально-складские территории;

цех по переработке рыбы;

цех по переработке дикоросов.

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

В целях совершенствования автомобильного транспорта согласно Транспортной стратегии Камчатского края предусмотрены следующие мероприятия:

предлагается строительство автомобильной дороги IV категории протяженностью 350 м – подъезд к сохраняемой вертолетной площадке.

предлагается строительство автомобильной дороги IV категории с капитальным типом покрытия протяженностью 1,4 км, обеспечивающей подъезд к зоне добычи полезных ископаемых, расположенной западнее с.Николаевка.

Улично-дорожная сеть

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 8 СНиП 2.07.01-89* ширина проезжей части главных улиц принята равной 7 м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных – 6 м, проездов - 3-6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Учитывая прохождение автомобильной дороги IV категории через застройку населенных пунктов, предусмотрено ее включение в улично-дорожную сеть и реконструкция по нормам улиц соответствующих категорий (главные улицы). Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены в таблице 1.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Николаевка | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 34,2/213000 |
|  | в том числе по категориям: - поселковые дороги - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | -/- 7,1/50000 1,0/6000 9,1/55000 17,0/102000 |
| с. Сосновка | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 16,6/100000 |
|  | в том числе по категориям: - поселковые дороги - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | -/- -/- 1,7/10000 7,3/44000 7,6/46000 |

Объекты транспортного обслуживания

Николаевское сельское поселение

Расположение объектов обслуживания транзитного транспорта на территории поселения проектом не предусматривается.

с. Николаевка

К размещению предлагается:

проектируемая станция технического обслуживания мощностью 5 постов;

проектируемый гаражный комплекс мощностью 385 машино-мест.

с. Сосновка

К размещению предлагается СТО, мощностью 2 поста  в соответствии с  расчетным количеством автомобилей и требованиями СНиП 2.07.01-89*.

Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение:

На территории Николаевского сельского поселения мероприятий по реконструкции и развитию системы водоснабжения поселения не предусмотрено.

На территории села  Николаевка предусмотрено:

Мероприятия на 1-ую очередь в границах первоочередного освоения:

установка блочной водопроводной очистной станции производительностью 950 м3/сут;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160-200 мм, общей протяженностью 9,2 км.

На территории села  Сосновка предусмотрено:

Мероприятия на 1-ую очередь в границах первоочередного освоения:

установка блочной водопроводной очистной станции производительностью 460 м3/сут;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140-160 мм, общей протяженностью 5,8 км.

Водоотведение:

На территории Николаевского сельского поселения мероприятий по реконструкции и развитию системы водоотведения поселения не предусмотрено.

На территории села  Николаевка предусмотрено:

Мероприятия на 1-ую очередь в границах первоочередного освоения:

строительство КОС мощностью 780 м3/сут;

реконструкция (при необходимости) КОС мощностью 600 м3/сут;

реконструкция КНС мощностью 250 м3/сут;

строительство самотечных и напорных трубопроводов канализации из

полиэтилена  мм общей протяженностью 5,42 км.

На территории села  Сосновка предусмотрено:

Мероприятия на 1-ую очередь в границах первоочередного освоения:

реконструкция КОС мощностью 385 м3/сут;

строительство КНС мощностью 380 м3/сут;

строительство самотечных и напорных трубопроводов канализации из

полиэтилена  мм общей протяженностью 5,7 км.

Теплоснабжение:

На территории Николаевского сельского поселения мероприятий по реконструкции и развитию системы теплоснабжения поселения не предусмотрено.

На территории села  Николаевка предусмотрено:

Мероприятия на 1-ую очередь в границах первоочередного освоения:

реконструкция сохраняемой котельной с переводом её на природный газ;

строительство магистральных тепловых сетей 159 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении  1,32 км.

На территории села  Сосновка предусмотрено:

Мероприятия на 1-ую очередь в границах первоочередного освоения:

реконструкция с увеличением мощности и переводом её на природный газ;

строительство магистральных тепловых сетей 219 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении  1,33 км.

Газоснабжение:

Для создания централизованной системы газоснабжения Николаевского сельского поселения  на первую очередь генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство газопроводов высокого давления диаметром 159 мм общей протяженностью 8,3 км.

Для создания централизованной системы газоснабжения с. Николаевка на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

установка трех ГРП;

строительство газопроводов низкого давления диаметрами 150 мм общей протяженностью 7,0 км.

Для создания централизованной системы газоснабжения с. Сосновка на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

установка ГРП;

строительство газопроводов низкого давления диаметрами 150 мм общей протяженностью 3,1 км.

Связь и информатизация

Для развития системы связи Николаевского сельского поселения на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ВОЛС протяженностью 11,8 км.

Для развития системы связи с. Николаевка на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция АТС с увеличением номерной емкости до 806 номера.

Для развития системы связи с. Сосновка на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция АТС с увеличением номерной емкости до 395 номеров.

Электроснабжение.

На территории сельского поселения Николаевское мероприятий по реконструкции и развитию системы электроснабжения поселения не предусмотрено.

На территории села  Николаевка предусмотрено:

Мероприятия на 1-ую очередь в границах первоочередного освоения:

строительство  новых проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 5,50 км.

строительство 4-х трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ различной мощности от 160-2х400 кВА, для потребителей существующих и новых планировочных кварталов, а также объектов водоотведения и водоснабжения;

Мероприятия на расчётный срок:

строительство  новых проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 3,56 км;

строительство 5-ти трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ различной мощности от 160-250 кВА, для потребителей существующих и новых планировочных кварталов, а также объектов промышленных территорий;

реконструкция двух существующихтрансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ с доведением мощности до необходимой (250-400 кВА).

На территории села  Сосновка предусмотрено:

Мероприятия на 1-ую очередь в границах первоочередного освоения:

строительство  новых проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 4,10 км;

строительство 3-х трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ различной мощности от 160-2х250 кВА, для потребителей существующих и новых планировочных кварталов, а также объектов водоснабжения;

реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ «ОПХ Сосновка -107» с доведением мощности до 2х160 кВА;

Мероприятия на расчётный срок:

строительство  новых проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 4,56 км;

строительство двух трансформаторных подстанции класса 10/0,4 кВ различной мощности, для потребителей существующих и новых планировочных кварталов, а также объектов теплоснабжения.

Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

перевод котельных на газовое топливо;

разработка проектов установления санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

От загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом предусматриваются следующие мероприятия:

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

рационализация транспортных потоков;

совершенствование системы озеленения улиц и дорог;

благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта.

На территории муниципального образования установлены санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от следующих объектов и территорий:

Перечень объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования Николаевского сельского поселения:

с. Николаевка

Наземные стоянки грузового транспорта-300 м

Вертодром – 300 м

Канализационные очистные сооружения-150 м

Теплица ОПХ-100 м

Автозаправочные станции-50 м

Станция технического обслуживания-50 м

Коммунально-складские территории-50 м

Котельная-50 м

Понизительная подстанция 35/10 кВ «Николаевка»-50 м

Канализационная насосная станция-20 м

Гаражи индивидуального транспорта-15, 50 м

с. Сосновка

ГОНО ОПХ "Сосновское"-500 м

Канализационные очистные сооружения-150 м

НИИСХ Камчатский -100 м

Теплицы-100 м

Кладбище-50 м м

Станция технического обслуживания-50

Котельная-50 м

Понизительная подстанция -50 м

Картофелехранилище-50 м

Коммунально-складские территории-50 м

Гаражи индивидуального транспорта-15, 25 м

Канализационная насосная станция-20 м

Николаевское сельское поселение

Карьер по добыче гравия, карьер-100 м

Цех по переработке рыбы. Цех по переработке диикоросов-50 м

Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос,  расчистка прибрежных территорий;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

проектирование канализационных очистных сооружения в юго-восточной части с. Николаевка;

проектирование канализационных очистных сооружения в южной части с. Сосновка;

усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

В целом проектом генерального плана предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране водной среды:

реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

организация и благоустройство зон санитарной охраны;

разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

проектирование канализационных очистных сооружения в юго-восточной части с. Николаевка;

проектирование канализационных очистных сооружения в южной части с. Сосновка;

разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Мероприятия по озеленению территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

создание системы зеленых насаждений;

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:

участки озеленения общего пользования;

участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

Мероприятия по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

уборка территорий от мусора, смета, снега.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочной станции, автогазозаправочных станций (АЗС);

оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных  ситуаций;

контроль за состоянием емкостей на АЗС замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

устанавливается дополнительная запорная арматура.

На объекте повышенной опасности (котельная) необходима установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются гололедные явления, сильные дожди, сильные ветра, лесные пожары, град, метели, грозы, подтопление, землетрясение, вулканическое извержение.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).

Согласно правилам пожарной безопасности запрещается разводить костры в пожароопасных местах (под кронами деревьев, на сухой подстилке, на торфяных почвах) и в пожароопасный период, оставлять непогашенные костры, бросать окурки.

Невыполнение законных требований органов государственного контроля за использованием, воспроизводством и охраной лесов влечет за собой административный штраф, а умышленное повреждение или поджог леса относится к тяжким преступлениям.

Тушение лесных пожаров осуществляет специальная служба государственной лесной охраны.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения подтопления территории паводковыми водами рекомендуется провести мероприятия по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами, понижение уровня грунтовых вод (устройство дренажных систем и т.п.).

От слабых грязевых потоков можно защититься дамбами или сооружением желобов. Существует способ искусственного понижения кратерного озера. Но наилучший способ – запрет заселения опасной территории или эвакуация при первых признаках вулканического извержения.

Проектная документация по повышению сейсмостойкости здания до соответствующей расчетной сейсмичности строительной площадки разрабатывается на основе анализа проектной документации на эксплуатируемое здание и материалов детального натурного обследования основания и конструктивных элементов здания.

Проектом рекомендуется использовать следующие технические мероприятия:

усиление фундаментных конструкций и основания;

усиление стен, рам, вертикальных связей для обеспечения восприятия усилий от расчетных сейсмических воздействий;

увеличение жесткости дисков перекрытия, надежности соединения их элементов, устройство или усиление антисейсмических поясов;

обеспечение связей между стенами различных направлений, между стенами и перекрытиями;

усиление элементов соединения сборных конструкций стен;

изменение конструктивной схемы здания, в том числе путем введения системы дополнительных конструктивных элементов.

Решение о восстановлении или усилении здания должно приниматься с учетом его физического и морального износа, назначения и социально-экономической целесообразности мероприятий по восстановлению или усилению на основе материалов строительной экспертизы.

Обеспечение благоприятной жизнедеятельности и безопасного проживания людей, достигается реализацией требований градостроительных, противопожарных и экологических нормативов.

Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

подготовка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

подготовка и утверждение проекта правил землепользования и застройки поселения;

подготовка и утверждение проекта планировки и межевания территории поселения.