ООО «Град-Информ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Новоавачинского сельского поселения

Елизовского муниципального района

Камчатского края

Генеральный план

Новоавачинского сельского поселения

Пояснительная записка

Обосновывающая часть

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Новоавачинского сельского поселения

Елизовского муниципального района

Камчатского края

Генеральный план

Новоавачинского сельского поселения

Пояснительная записка

ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования администрации Елизовского муниципального района

Муниципальный контракт: № 4 от 03.07.2009 г.

Исполнитель: ООО «Град - Информ»

Шифр: 		ГП – 1336-09

Директор				 М. Н. Дузенко

Заместитель директора

по правовым вопросам				 Д. В. Шинкевич

Главный архитектор проектов				 И. Г. Стуканева

Главный инженер проектов 				 С. В. Фигуренко

Омск 2009

СОДЕРЖАНИЕ:

1	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

1.1	Анализ муниципальной правовой базы городского поселения в области землепользования и застройки	9

1.2	Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения	10

1.2.1	Климат	10

1.2.2	Рельеф	10

1.2.3	Гидрография	10

1.2.4	Геологическое строение	10

1.2.5	Гидрогеологические условия	11

1.2.6	Почвы и растительный покров	12

1.3	Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	12

1.4	Жилищная сфера	15

1.5	Социальная сфера	16

1.6	Производственная сфера	21

1.7	Транспортная инфраструктура	22

1.7.1	Внешний транспорт	22

1.7.2	Улично-дорожная сеть	23

1.7.3	Объекты транспортного обслуживания	23

1.8	Коммунальное обслуживание	25

1.8.1	Водоснабжение	25

1.8.2	Водоотведение	26

1.8.3	Теплоснабжение	27

1.8.4	Электроснабжение	28

1.8.5	Газоснабжение	31

1.8.6	Связь и информация	31

1.9	Экологическое состояние территории	32

1.9.1	Охрана воздушного бассейна	32

1.9.2	Почвы	34

1.9.3	Поверхностные и подземные воды	35

2	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	36

2.1	Архитектурно-планировочная организация территории	36

2.1.1	Архитектурно-пространственное решение	36

2.2	Жилищная сфера	41

2.3	Социальная сфера	42

2.4	Производственная сфера	46

2.5	Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	46

2.5.1	Автомобильный транспорт	46

2.5.2	Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры	47

2.5.3	Объекты транспортного обслуживания	48

2.6	Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	51

2.7	Инженерное оборудование территории	51

2.7.1	Водоснабжение	51

2.7.2	Водоотведение	55

2.7.3	Теплоснабжение	58

2.7.4	Электроснабжение	62

2.7.5	Газоснабжение	66

2.7.6	Связь и информация	69

2.8	Охрана окружающей среды	71

2.8.1	Зоны с особыми условиями использования территории	71

2.8.2	Санитарно-защитные зоны	71

2.8.3	Водоохранные зоны	72

2.8.4	Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	73

2.8.5	Мероприятия по охране окружающей среды	75

2.9	Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	78

3	Технико-экономические показатели проекта	86

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № схемы | Наименование листа | Прим. |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| 1.1 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Утверждаемая часть Генеральный план. Основной чертеж |  |
| 1.2 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Утверждаемая часть Генеральный план. Основной чертеж п. Красный, п. Нагорный |  |
| 1.3 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Утверждаемая часть Генеральный план. Основной чертеж п. Двуречье, п. Новый |  |
| 2.1 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Утверждаемая часть Схема административных границ, функциональных зон, границ территорий и земель |  |
| 2.2 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Утверждаемая часть Схема административных границ, функциональных зон, границ территорий и земель п. Красный, п. Нагорный |  |
| 2.3 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Утверждаемая часть Схема административных границ, функциональных зон, границ территорий и земель п. Двуречье, п. Новый |  |
| 3.1 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Утверждаемая часть Схема ограничений использования территории |  |
| 3.2 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Утверждаемая часть Схема ограничений использования территории |  |
| 3.3 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Утверждаемая часть Схема ограничений использования территории п. Красный, п. Нагорный |  |
| 4.1 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Утверждаемая часть Схема развития объектов транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения территории |  |
| 4.2 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Утверждаемая часть Схема развития объектов транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения территории п. Двуречье, п. Новый |  |
| 4.3 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Утверждаемая часть Схема развития объектов транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения территории п. Красный, п. Нагорный |  |
| Обосновывающая часть |
| 5.1 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Обосновывающая часть Схема современного использования территории Схема ограничений использования территории |  |
| 5.2 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Обосновывающая часть Схема современного использования территории Схема ограничений использования территории п. Двуречье, п. Новый, п. Красный, п. Нагорный |  |
| 6.1 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Обосновывающая часть Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории |  |
| 6.2 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Обосновывающая часть Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории п. Двуречье, п. Новый, п. Красный, п. Нагорный |  |
| 7.1 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Обосновывающая часть Схема предложений по территориальному планированию |  |
| 7.2 | Генеральный план Новоавачинского сельского поселения. Обосновывающая часть Схема предложений по территориальному планированию п. Двуречье, п. Новый, п. Красный, п. Нагорный |  |

Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план Новоавачинского сельского поселения выполнен в соответствии с муниципальным контрактом от 03.07.2009 № 4 и техническим заданием на разработку проекта генерального плана Новоавачинского сельского поселения.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Федеральный конституционный закон от 12.07.2006 № 2-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Закон Камчатской области от 29.12.2004 № 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения»;

Закон Камчатского края от 29.04.2008 № 46 «Об административно-территориальном устройстве Камчатского края»;

Закон Камчатской области от 14.05.2007 № 614 «О градостроительной деятельности в Камчатской области»;

Закон Камчатского края от 19.12.2008 № 214 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о максимальном размере общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство»;

Закон Камчатской Области от 11.11.1997 № 121 «Об особо охраняемых природных территориях Камчатской области»;

Закон Камчатской области от 27.06.2005 № 366 «О государственной охране и сохранении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Камчатской области».

Цель работы – подготовка проекта генерального плана Новоавачинского сельского поселения (далее также – поселение, сельское поселение, муниципальное образование) в соответствии с федеральным и краевым законодательством.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения;

подготовка разделов генерального плана в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности;

создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Анализ муниципальной правовой базы городского поселения в области землепользования и застройки

Законом Камчатской области от 29.12.2004 № 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения» образовано в составе Елизовского муниципального района и наделено статусом сельского поселения Новоавачинское сельское поселение.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении отсутствуют муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

подготовка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и утверждение проекта планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

Климат

По климатическому районированию территория Новоавачинского сельского поселения относится к району I-В, согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология», который характеризуется: суровой и длительной зимой, обусловливающей максимальную теплозащиту зданий; большими объемами снегопереноса; необходимой защитой зданий от продувания сильными ветрами и повышенной влажностью в приморских районах; коротким световым годом; большой продолжительностью отопительного периода; низкими средними температурами наиболее холодных пятидневок; высотой снежного покрова до 1,2 м.

Климат морской, умеренный, влажный, формируется главным образом под влиянием активной циклонической деятельности. На климат Новоавачинского сельского поселения огромное влияние оказывает Тихий океан. Наибольшее среднегодовое количество осадков на территории поселения чаще варьирует от 350 до 650 мм. В течение года осадки распределяются неравномерно. За теплый период года (май-сентябрь) в среднем выпадает 70-80% годового количества осадков. Дожди большей частью моросящие, затяжные. Грозы бывают очень редко. Наибольшее количество осадков приходится на февраль и март. Среднегодовая температура довольно высока +3°С. Холодный период длится в среднем 250 дней, теплый - 160 дней. Температура воздуха наиболее теплых месяцев (июль-август) равна 8-15 °С. Наиболее холодные месяцы - январь-февраль со средними температурами – 10-20 °С. Преобладающее направление ветров северо-западное и южное. Скорость ветра 7-15 метров в секунду.

Новоавачинское сельское поселение, как и весь Елизовский район относится к зоне избыточного увлажнения. Преобладающие направление ветров юго-западное и южное. Годовая относительная влажность 73%. Максимальная продолжительность осадков – 49 часов.

Рельеф

Территория Новоавачинского сельского поселения слабо холмистая, пересечена множеством мелких ручьев шириной 1-4 метра, глубиной 0,2 – 0,5 метров.

Гидрография

Гидрография сельского поселения представлена рекой Красная и ручьями.

Скорость течения воды в ручьях составляет 1,0 – 1,7 метров в секунду. Ручьи замерзают в конце ноября, вскрываются в апреле.

Геологическое строение

Территория имеет сложное геологическое строение и относится к сейсмоактивным районам Земли.

На территории сконцентрированы и интенсивно проявляются наиболее опасные природные явления: землетрясения, цунами, морские приливы, наводнения. Фоновая сейсмичность рассматриваемой территории согласно СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»  составляет 10 баллов.

10%-ная вероятность превышения расчётной интенсивности
в течение 50 лет (период повторяемости сотрясений - 500 лет)

Геологическая структура Новоавачинского сельского поселения представлена кайнозойской группой и интрузивными образованиями:

Кайнозойская группа самая молодая группа стратиграфической шкалы слоев земной коры, на территории представлена четвертичными отложениями:  рыхлые речные, ледниковые, озерно-болотные, и морские отложения. Галечники, пески, глины, илы, торф.

Гидрогеологические условия

Водоснабжение сельского поселения осуществляется за счет эксплуатации Елизовского месторождения. Средняя суточная подача воды с месторождения не превышает 55% от величины утвержденных запасов подземных вод.

Для водоснабжения используются подземные воды следующих водоносных горизонтов и комплексов:

голоценовых аллювиальных, морских и пролювиально-пирокластических отложений;

верхнеплейстоцен – голоценовых аллювиальных и верхнеплейстоценовых водноледниковых отложений

среднеплейстоцен – голоценовых аллювиально-водноледниковых, аллювиально – морских и морских отложений;

позднеплейстоцен – голоценовых образований стратовулканов;

эоплейстоцен – голоценовых образований вулканогенного комплекс;

среднеплейстоценовых образований купольного и эксплозивного вулканизма;

позднеолигоцен – среднемиоценовых образований островодужного вулканизма;

плиоценовых образований осадочно-вулканогенного и осадочного комплекса;

олигоцен – миоценовых образований осадочно-вулканогеного комплекса;

вернемеловых метаморфизованных образований;

миоценовых интрузивных образований.

Водоносный горизонт Елизовского водозабора расположен на глубине 35 метров. Вода по качеству соответствует нормативным требованиям для питьевой воды и не требует проведения какой-либо очистки. В настоящее время все химические, радиологические и органолептические показатели качества воды круглогодично соответствуют нормативным требованиям. Однако водоносный горизонт сообщается с водами питающей его реки Авача (подрусловая вода). Подрусловые воды подвержены риску загрязнения в случае загрязнения питающего поверхностного водотока и относятся к недостаточно защищённым. Кроме того, расположение в сейсмически зоне требует по существующим нормативам иметь альтернативный источник водоснабжения, способный полностью обеспечить потребность в питьевой воде в случае прекращении подачи из основного источника.

Почвы и растительный покров

На территории сельского поселения преимущественным распространением пользуется группа дерновых почв. Дерновый процесс почвообразования является здесь господствующим. Также развиты болотные, охристо-подзолистые, пойменные и торфяно-болотные типы почв. На отдельных участках территории значительную роль в процессе почвообразования играют вулканические пеплы. В распределении растительности и почв сказываются как климатические особенности поселения, так и его орографическое строение. На территории Новоавачинского сельского поселения произрастает около 120 видов растений, несколько десятков видов мхов и лишайников. В основном преобладают лиственные, менее распространены кустарники 30% и болотная растительность - до 13%. 	Наиболее характерной древесной породой районного ландшафта: является каменная береза, занимающая не менее четырех пятых всей покрытой лесом площади.

Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами. 	Прогнозирование изменения численности населения должно выполняться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития территории. Показатели естественного и механического прироста за предыдущие года, перечень мероприятий, запланированный в республиканских и районных программах по развитию территории позволяют выполнить анализ фактической ситуации и скорректировать показатели в соответствии с ожидаемыми результатами.

Оценка текущей демографической ситуации и перспектив её изменения на конец 2030 г. в муниципальном образовании (далее МО) производилась на основе следующих данных:

численность населения на начало 2008-2009 гг.;

сведения о числе родившихся и умерших за 2008 гг.;

сведения о миграции населения за 2008 гг.;

половозрастная структура населения на 2008 г.;

паспорт муниципального образования за 2008 г.

При прогнозировании учтены основные целевые индикаторы и показатели следующих  источников:

концепция  демографического развития Камчатского края до 2025 г.;

краевая целевая программа «Дети Камчатки» на 2009 г.;

федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 гг. по снижению младенческой смертности;

концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.

На начало 2009 г. численность МО составила 3 980 человек. В период с 2007-2008 гг. численность населения увеличилась на 1,5%.

Возрастно-половая структура населения в 2008 г. представлена на рисунке 1. Соотношение женщин и мужчин в разрезе каждой группы  составляет 1:0,83-0,85. Структура населения отлична от структуры «благоприятной для естественного воспроизводства» (30%-50%-20%)  и имеет вид: 23% в группе младше трудоспособного возраста, 57% в группе трудоспособного возраста и 20% в группе старше трудоспособного возраста.

Возрастно-половозрастная структура населения поселения в 2008 г., чел.

Данные по естественному и механическому движению в 2008 г. приведены в таблице 1.

Естественное и механическое движение в 2008 г., человек

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Число родившихся за год | 36 |
| Число умерших за год | 27 |
| Естественный прирост населения | 9 |
| Число прибывших за год | 185 |
| Численность выбывших за год | 134 |
| Механический прирост населения | 51 |

Основные показатели, характеризующие сложившуюся демографическую ситуацию в поселении имеют вид:

- коэффициент рождаемости 9,0 родившихся на 1000 жителей;

- коэффициент смертности 6,8 умерших на 1000 жителей;

- коэффициент естественного прироста 2,2 человека на 1000 жителей;

- коэффициент миграционного прироста 12,8 человек на 1000 жителей.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при сохранении показателей на уровне 2008 г. имеются предпосылки для дальнейшего значительного роста численности населения.

Прогноз численности населения выполнен до конца 2030 г. с разбивкой на два промежуточных периода – конец 2015 и 2020 гг. Помимо этого произведена оценка численности населении на конец 2009 г.

Базовым периодом прогнозирования является 01.01.2009 г. (конец 2008 г.). Прогноз численности выполнен по нижеописанной методике.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год. Результаты анализа и прогноза численности населения сведены по трем возрастным группам:

младше трудоспособного возраста население в возрасте до 16 лет;

трудоспособного возраста население в возрасте от 16 до 59 лет для мужчин и от 16 до 54 лет для женщин;

старше трудоспособного возраста население старше 60 лет для мужчин и старше 55 лет для женщин.

Изменение численности населения в каждой из выделенных возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (влияние фактора смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели использованы коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности по России за 2001 г. и скорректированные с учетом смертности за последние два года в сельском поселении.

Для расчета численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов использован специальный коэффициент рождаемости, значение которого определяется с учетом динамики рождаемости в населенном пункте за последние годы. Численность новорожденных на следующий год определена умножением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15 – 49 лет. Соотношение новорожденных мальчиков и девочек принято равным 1:1. При определении прогнозного коэффициента рождаемости учитывались ожидаемые результаты от реализации концепции демографического развития Российской Федерации, выражающиеся в постепенном повышении рождаемости и федеральной целевой программы «Дети России» в части снижения коэффициента младенческой смертности.

Прогноз численности населения был выполнен в 3 вариантах, в каждом из которых заложены различные тенденции естественного и механического движения населения (таблица 2).

| Показатели | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент смертности | 10,1 | 7,7 | 14,0 |
| Коэффициент рождаемости | 12,7 | 13,0 | 12,0 |
| Коэффициент миграции | 0 | 8,9 | 0 |

Примечание: сальдо миграции равно 0 с 2020 г.

Предполагаемые изменения численности населения по вариантам отражены в таблице 3.

Результаты демографического прогноза до 2030 г., по трем вариантам

| № п/п | Наименование | Существующая численность, чел. | I вариант | II вариант | III вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел. | % роста | чел. | % роста | чел. | % роста |
| I | Сельское поселение | 3980 | 4300 | 8% | 5800 | 46% | 4740 | 19% |
| 1 | п. Новый | 1274 | 1350 | 6% | 1850 | 45% | 1520 | 19% |
| 2 | п. Нагорный | 1732 | 1900 | 10% | 2550 | 47% | 1730 | 0% |
| 3 | п. Красный | 641 | 700 | 9% | 950 | 48% | 1120 | 75% |
| 4 | п. Двуречье | 333 | 350 | 5% | 450 | 35% | 370 | 11% |

Результаты прогнозирования согласованы с Администрацией Новоавачинского сельского поселения письмом №912 от 24.08.2009 г. и в качестве проектного варианта выбран вариант №3 (таблица 4).

Результаты демографического прогнозирования Новоавачинского сельского поселения

(на конец периода)

| Показатель | Факт | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| Общая численность населения | 3980 | 4290 | 4560 | 4740 |
| в том числе |  |  |  |  |
| п. Новый | 1274 | 1410 | 1460 | 1520 |
| п. Нагорный | 1732 | 1730 | 1730 | 1730 |
| п. Красный | 641 | 800 | 1000 | 1120 |
| п. Двуречье | 333 | 350 | 370 | 370 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - младше трудоспособного возраста | 23% | 18% | 18% | 18% |
| - трудоспособного возраста | 57% | 59% | 59% | 59% |
| - старше трудоспособного возраста | 20% | 23% | 23% | 23% |

По результатам прогноза ожидается рост численности  населения на 19% и составит 4740 человек, в том числе 178 военнослужащих, зарегистрированных в воинской части № 28103, расположенной на территории муниципального образования. Возрастная структура предположительно примет следующий вид: 18% в возрасте младше трудоспособного, 59% в возрасте трудоспособного населения и 23% в возрасте старше трудоспособного населения.

Жилищная сфера

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

Общая площадь территории жилой застройки в поселении составляла 170,2 га, в том числе индивидуальная застройка – 163,2 га (96%), малоэтажная застройка – 2,9 га (2%), среднеэтажная застройка – 4 га (2%).. Основные характеристики жилых зон в разрезе населенных пунктов поселения представлены в таблице 5.

Существующее положение жилищного  фонда

| Наименование населенного пункта | Территория жилой застройки, га | в том числе | Объем существующего жилищного фонда, тыс.кв.м | Жилищная обеспеченность, кв.м/чел. | Плотность населения в границах населенного пункта, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИЖС, га | малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, га |  |  |  |
| п. Новый | 274 | 41,81 | малоэтажной - 2,24 га, среднеэтажной - 1,86 га | 15,6 | 12,2 | 5 |
| п. Нагорный | 1144,2 | 39,66 | малоэтажной - 0,67 га, среднеэтажной - 2,15 га | 21,4 | 12,4 | 2 |
| п. Красный | 881,97 | 56,33 | - | 5,1 | 8,0 | 1 |
| п. Двуречье | 131,57 | 25,39 | - | 5,5 | 16,5 | 3 |

Объем многоквартирной малоэтажной и среднеэтажной застройки сконцентрирован в п. Новый (77% и 46% от общей площади малоэтажной и среднеэтажной территорий соответственно) и в п. Нагорный (23% и 54%).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.  Всего в СЗЗ попадает более 40% жилых территорий поселения. Основными источниками санитарно-защитных зон являются птицемогильник, расположенным на юге от п.Новый, свиноферма "Елизовского свинокомплекса" и  промышленная база зеленого бора ОАО "Камчатколеспром" в п.Нагорный.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

показатели жилищной обеспеченности населения во всех населенных пунктах поселения не соответствуют нормативному уровню (18 кв.м/чел.);

низкие показатели плотности населения в границах населенных пунктов обусловлены попаданием в границы площадей природных территорий;

в санитарно-защитных зонах размещено более 40% жилых территорий поселения.

Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных  потребностей населения.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение их  с нормативной потребностью в объектах.

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры проведена в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Потребность в амбулаторно-поликлинических учреждениях и стационарах определена в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 13.02.2009 №76-П "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Камчатского края бесплатной медицинской помощи на 2009 год". Потребность в аптечных учреждениях в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р "О социальных нормативах".

Требуемое количество пожарных депо и пожарных автомобилей определено в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

п. Двуречье:

фельдшерский пункт на 10 посещений в смену. Степень износа здания 85%;

клуб, размещенный с административно-бытовым корпусом. Степень износа здания 60%;

кафе "Двуречье" на 50 мест.

п. Красный:

контора лесничества;

кафе-шашлычная "Армения" на 50 мест;

магазин недействующий на 29 кв.м торговой площади.

п. Нагорный:

детский сад – ясли №26 "Росинка" на 140 мест (фактическая загруженность 86%), степень износа здания 40%;

средняя общеобразовательная школа на 292 учащихся (фактическая загруженность 81%). При школе расположен спортивный зал. Степень износа здания 30%;

врачебная амбулатория на 44 посещений в смену;

клиническая лаборатория амбулатории;

филиал библиотеки №9 мощностью 11 тыс. единиц хранения, расположенный в одном здании с лабораторией;

сельский дом культуры на 200 мест, степень износа – 70%;

2 стадиона общей площадью 1,16 га;

тир;

8 объектов торгового назначения;

4 объекта общественного питания, в т.ч. недействующая столовая;

отделение почтовой связи;

2 здания конторы;

баня (недействующая), степень износа – 80%.

Кроме того, на территории поселка расположен строящийся комплекс (магазин-склад) по продаже строительных материалов.

п. Новый:

детский сад – ясли №27 "Почемучка" на 110 мест (фактическая загруженность 67%), степень износа здания – 28%;

фельдшерский пункт на 7 посещений в смену;

дом культуры на 100 мест;

филиал библиотеки №10 мощностью 11 тыс. единиц хранения;

спортивная площадка площадью 0,1га;

футбольное поле площадью 1,6 га;

2 кафе;

3 объекта торгового назначения, в том числе магазин, расположенный с кондитерским цехом;

Администрация поселения

здание конторы совхоза;

отделение почтовой связи.

Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы представлены в таблицах 6-7.

Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы п. Новый, п. Нагорный

| № п/п | Наименование | п. Новый | п. Нагорный |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мд | Норма | Оценка | Мд | Норма | Оценка |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 110 | 87 | 23 | 140 | 120 | 20 |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащиеся* | подвоз в п.Нагорный | 218 | - | 292 | 680 | -390 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место* | в СОШ п.Нагорный | 22 | - | 50 | 70 | -20 |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Амбулаторно - поликлинические учреждения, посещений в смену** | 0 | - | - | 44 | 64 | -20 |
| 5 | Больничные учреждения, коек** | 0 | - | - | за счет ЦРБ | 46 | - |
| 6 | ФАП (ФП), объект | 1 | 1 | 0 | - |
| 7 | Аптеки, объект | 0 | - | - | 0 | 1 | -1 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 8 | Спортивный зал, кв.м площади пола | 0 | - | - | 162 | 540 | -378 |
| 9 | Спортивные площадки, га | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 2,2 | 1,2 | 0,9 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 10 | Клубы, место | 100 | 295 | -195 | 200 | 400 | -200 |
| 11 | Библиотеки, тыс.ед. хранения** | 11 | 7,6 | 3,4 | 11 | 16,2 | -5,2 |
| Предприятия торговли |
| 12 | Магазины, кв. м торговой площади | 110 | 380 | -270 | 330 | 520 | -190 |
| Предприятия общественного питания |
| 13 | Предприятия общественного питания, мест | 60 | 50 | 9 | 30 | 70 | -40 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 14 | Пункт бытового обслуживания, рабочее место | 0 | 9 | -9 | 0 | 12 | -12 |
| 15 | Прачечные, кг белья в смену** | 0 | - | - | 0 | 239 | -239 |
| 16 | Химчистки, кг вещей в смену** | 0 | - | - | 0 | 14 | -14 |
| 17 | Бани, мест | 0 | 9 | -9 | 0 | 12 | -12 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 18 | Гостиницы**, место | 0 | - | - | 0 | 25 | -25 |
| Кредитно-финансовые учреждения |
| 19 | Отделения и филиалы сбербанка, операционное место** | 0 | - | - | 0 | 2 | -2 |
| Предприятия связи |
| 20 | Отделения связи, объект | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Объекты пожарной охраны |
| 21 | Пожарное депо, объект/ | 0 | - | - | 0 | 1 | -1 |
|  | автомобиль | 0 | - | - | 0 | 2 | -2 |
| Учреждения управления |
| 22 | Администрация МО, объект | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |

Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы п. Красный, п. Двуречье

| № п/п | Наименование | п. Красный | п. Двуречье |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мд | Норма | Оценка | Мд | Норма | Оценка |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 0 | 45 | -45 | 0 | 22 | -22 |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащиеся* | подвоз в п.Нагорный | 110 | - | подвоз в п.Нагорный | 54 | - |
| 3 | Внешкольные учреждения, место* | в СОШ п.Нагорный | 11 | - | в СОШ п.Нагорный | 5 | - |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | ФАП (ФП), объект | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 5 | Спортивные площадки, га | 0 | 0,4 | -0,4 | 0 | 0,2 | -0,2 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Клубы, место | 0 | 190 | -190 | 50 | 100 | -50 |
| Предприятия торговли |
| 7 | Магазины, кв. м торговой площади | 0 | 190 | -190 | 0 | 100 | -100 |
| Предприятия общественного питания |
| 8 | Предприятия общественного питания, мест | 50 | 25 | 25 | 50 | 13 | 37 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 9 | Пункт бытового обслуживания, рабочее место | 0 | 4 | -4 | 0 | 2 | -2 |
| 10 | Бани, мест | 0 | 4 | -4 | 0 | 2 | -2 |

Примечание:  Мд – мощность существующих (действующих) объектов

Мс – мощность сохраняемых объектов

* -  расчет произведен на учащихся поселения

** - расчет произведен на население поселения

12 – мощность определена методом экспертной оценки

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры поселения позволяет сделать выводы о следующих  проблемах в социальной сфере:

Дефицит мощностей:

п. Нагорный:

общеобразовательной школы (дефицит на все поселение – 390 мест);

внешкольных учреждений (дефицит на все поселение – 20 мест);

амбулатории (дефицит на все поселение – 20 посещений в смену);

спортивного зала (дефицит – 378 кв.м площади пола);

клубных учреждений (дефицит – 200 мест);

библиотеки (дефицит – 5,2 тыс. единиц хранения);

объектов торгового назначения (дефицит – 190 кв.м торговой площади);

объектов общественного питания (дефицит – 40 мест).

п. Новый:

клубных учреждений (дефицит – 195 мест);

объектов торгового назначения (дефицит – 270 кв.м торговой площади).

п. Красный:

предприятий общественного питания (дефицит – 25 мест).

п. Двуречье:

клубных учреждений (дефицит – 100 мест).

Отсутствие объектов:

п. Новый:

объектов бытового обслуживания (дефицит – 9 рабочих мест);

бани (дефицит – 9 мест).

п. Нагорный:

аптеки (дефицит – 1 объект);

объектов бытового обслуживания (дефицит – 12 рабочих мест);

прачечной, химчистки;

бани (дефицит – 12 мест);

гостиницы (дефицит на все поселение – 25 мест);

отделения сберегательного банка (дефицит на все поселение – 2 операционных места);

пожарного депо (дефицит – 2 автомобиля).

п. Красный:

дошкольных учреждений (дефицит – 45 мест);

спортивной площадки (дефицит – 0,4 га);

клубного учреждения (дефицит – 190 мест);

объектов торгового назначения (дефицит – 170 кв.м торговой площади);

объектов бытового назначения (дефицит – 4 рабочих места).

п. Двуречье:

дошкольных учреждений (дефицит – 22 места);

спортивной площадки (дефицит – 0,2 га);

объектов торгового назначения (дефицит – 100 кв.м торговой площади).

Неудовлетворительное состояние зданий:

фельдшерского пункта в п.Двуречье (степень износа – 85%);

клуба в п.Двуречье (степень износа – 60%);

дом культуры в п.Нагорный (степень износа – 70%).

Производственная сфера

Общая площадь зоны коммунально-складского назначения поселения составляет 15,3 га, промышленности – 57,4 га, сельскохозяйственных угодий – 1932,7 га, сельскохозяйственного производства – 201,9 га, животноводства – 77,3 га.

п. Нагорный:

Площадь зон сельскохозяйственных угодий составляет 167,1 га, сельскохозяйственного производства – 151,7 га, коммунально-складского назначения – 7,8 га, промышленности – 58,9 га, животноводства – 54,3 га.

На территории поселка расположены следующие объекты:

OOO "Рыбный мир";

завод Волкова;

ЗАО " Агротек-Холдинг" (руководящее предприятие);

ЗАО "Мясокомбинат Елизовский" (производство колбасной и копченой продукции);

ООО "Дальинторг";

ООО "Деликатесрыбпрот";

ООО "СВС" (рыбопродукция);

ООО "Тиртей" (рыбопродукция);

ООО Рыбоперерабатывающая компания "Южно-Камчатская";

промышленная база зеленого бора ОАО "Камчаткалеспром" (деревоперерабатывающее предприятие);

ООО СХП " Елизовский свинокомплекс";

цех колбасных изделий и полуфабрикатов;

здания складов и столярного цеха, административного здания, цементного склада;

2 личных подсобных хозяйства.

п. Красный:

Площадь зон сельскохозяйственных угодий составляет 187,4 га, сельскохозяйственного производства – 44,8 га, промышленности – 0,4 га.

На территории поселка расположены следующие объекты:

2 крестьянско-фермерских хозяйства;

садово-огородническое товарищество;

рыбный цех (недействующий).

п. Новый:

Площадь зон сельскохозяйственных угодий составляет 25,6 га, животноводства – 23 га, коммунально-складского назначения – 1,3 га.

На территории поселка расположены следующие объекты:

2 личных подсобных хозяйства;

ОАО " Зверозавод Авачинский";

склад продуктов.

п. Двуречье:

Площадь зон коммунально-складского назначения составляет 1,6 га, промышленности – 0,2 га, сельскохозяйственного производства – 4,0 га, сельскохозяйственных угодий – 12,2 га.

На территории поселка расположены следующие объекты:

пилорама;

рыбный цех;

склад;

столярный цех (складские помещения).

Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Территория Новоавачинского сельского поселения расположена в восточной части Елизовского муниципального района. Поселение включает в себя 4 населенных пункта: поселки Новый, Нагорный, Красный и Двуречье. В настоящее время в поселении присутствует только автомобильный транспорт.

На территории Новоавачинского сельского поселения имеются две действующие автомобильные дороги регионального значения:

«Петропавловск-Камчатский - Мильково». Дорога проходит вдоль северо-восточной границы поселков Нагорный, Красный и Двуречье, связывая поселение со столицей Камчатского края - г. Петропавловск-Камчатский, и обеспечивая выход на дорожную сеть края. Участок дороги, расположенный в пределах поселения, относится к III категории, имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием; его протяженность составляет 7,6 км;

«П-Камчатский - Мильково, 23 км - п. Двуречье». Дорога проходит вдоль северо-западной границы поселка Двуречье, обеспечивая подъезд к п. Двуречье, а также выход на аэропорт в г.Елизово. Участок дороги, расположенный в пределах поселения, относится к IV категории, имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием; его протяженность составляет 1,4 км.

Кроме региональных автомобильных дорог на территории Новоавачинского сельского поселения имеются действующие автомобильные дороги местного значения. Они связывают населенные пункты поселения с промышленными предприятиями, объектами инженерной инфраструктуры и т.п., а так же обеспечивают выход на соседние поселения. Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 75,6 км, в том числе: 18,9 км - дороги с капитальным типом дорожной одежды, 56,7 км - грунтовые дороги. Возле западной границы п. Нагорный, в месте пресечения водного препятствия, расположен автодорожный мост.

Наиболее значимыми дорогами местного значения являются:

автомобильная дорога IV категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, проходящая через все 4 населенных пункта Новоавачинского сельского поселения, от г. Петропавловск-Камчатский до г. Елизово. Протяженность участка дороги в пределах поселения составляет 7,1 км;

автомобильная дорога IV категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, примыкающая к дороге «Петропавловск-Камчатский - Мильково» и проходящая между границами поселков Красный и Нагорный по направлению села Николаевка. Протяженность участка дороги в пределах поселения составляет 6,3 км.

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время основными проблемами в сфере внешнего транспорта Новоавачинского сельского поселения являются:

перегруженность автомобильной дороги регионального значения «Петропавловск-Камчатский - Мильково» вследствие увеличения количества автотранспортных средств;

несоответствие радиусов кривых в плане, ширины проезжей части и ширины обочин отдельных участков автомобильной дороги регионального значения «П-Камчатский - Мильково, 23 км - п. Двуречье» нормативным требованиям, установленным для дорог IV категории;

движение автотранспорта по направлению аэропорта в г. Елизово в значительной мере осуществляется по автомобильной дороге местного значения IV категории, проходящей через  населенные пункты Новоавачинского сельского поселения, что негативно сказывается на условиях проживания населения поселков;

большая доля грунтовых дорог в дорожной сети поселения.

Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Новоавачинского сельского поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Новоавачинского сельского поселения приведены в таблице 8.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улиц / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный | Переходный | Низший | Всего |
| 1 | п. Новый | 3,6 / 17690 | - / - | 7,5 / 27500 | 11,1 / 45190 |
| 2 | п. Нагорный | 8,0 / 40850 | - / - | 6,9 / 23980 | 14,9 / 64830 |
| 3 | п. Красный | 0,3 / 1110 | - / - | 16,1 / 54380 | 16,4 / 55490 |
| 4 | п. Двуречье | 2,8 / 15060 | - / - | 5,4 / 18360 | 8,2 / 33420 |

В местах пресечения водных препятствий для движения автотранспорта и пешеходов используются мосты:

п. Новый - 1 автодорожный и 1 пешеходный мост;

п. Нагорный - 1 пешеходный мост;

п. Двуречье - 5 пешеходных мостов.

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Новоавачинского сельского поселения:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее по тексту - СНиП 2.07.01-89*);

отсутствие на значительной части улиц дорожных одежд капитального типа;

отсутствие тротуаров на улицах.

Объекты транспортного обслуживания

Новоавачинское сельское поселение

На территории поселения в настоящее время объекты транспортного обслуживания отсутствуют.

п. Новый

На сегодняшний день на территории поселка имеются 10 гаражных кооперативов индивидуального автотранспорта, общей мощностью 188 машино-мест.

На автомобильной дороге местного значения, соединяющей г. Петропавловск-Камчатский и г. Елизово расположены два действующих остановочных павильона общественного транспорта.

п. Нагорный

Из объектов дорожного сервиса на территории поселка имеются:

действующая автозаправочная станция (далее по тексту - АЗС), мощностью 4 топливораздаточные колонки. Станция расположена возле северо-западной границы населенного пункта на автомобильной дороге местного значения, ведущей в  с. Николаевка;

действующая автогазозаправочная станция (далее по тексту - АГЗС), мощностью 2 топливораздаточные колонки. Станция расположена на автомобильной дороге местного значения, соединяющей г. Петропавловск-Камчатский и г. Елизово;

действующая станция технического обслуживания (далее по тексту - СТО), мощностью 2 поста. Станция расположена на автомобильной дороге местного значения, соединяющей г. Петропавловск-Камчатский и г. Елизово.

Размещение СТО не соответствует требованиям действующих нормативов (п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»), так как существующая жилая застройка попадает в ее санитарно-защитную зону.

Кроме объектов дорожного сервиса на территории поселка расположены 5 гаражных кооперативов индивидуального автотранспорта, общей мощностью 169 машино-мест.

На автомобильной дороге местного значения, соединяющей г. Петропавловск-Камчатский и г. Елизово имеются два действующих остановочных павильона общественного транспорта.

п. Красный

На автомобильной дороге местного значения, соединяющей г. Петропавловск-Камчатский и г. Елизово имеются два действующих остановочных павильона общественного транспорта.

п. Двуречье

На территории поселка в настоящее время объекты транспортного обслуживания отсутствуют.

Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на конец 2008 г. численность жителей населенных пунктов, входящих в состав Новоавачинского сельского поселения, составляла: п. Новый - 1274 чел., п. Нагорный - 1732 чел., п. Красный - 641 чел., п. Двуречье - 333 чел. Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями равнялась 210 автомобилям на 1000 жителей. В соответствии с этими данными количество индивидуальных легковых автомобилей было: п. Новый - порядка 268 единиц, п. Нагорный - порядка 364 единиц, п. Красный - порядка 135 единиц, п. Двуречье - порядка 70 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и гаражами в Новоавачинском сельском поселении обозначены в СНиП 2.07.01-89*:

согласно п. 6.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.40 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.33 должна быть 90% обеспеченность населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легкового автотранспорта.

Исходя из количества легковых автомобилей, требований СНиП 2.07.01-89* и наличия объектов дорожного сервиса видно, что для обеспечения нормального функционирования легкового автотранспорта поселков необходимо строительство СТО, общей мощностью 5 постов.

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями, и учитывая численность населения, проживающего в малоэтажной и среднеэтажной застройке (п. Новый - 811 человек, п. Нагорный - 1079 человек, в остальных населенных пунктах - только индивидуальная жилая застройка), потребность в гаражах составляет:  п. Новый - 154 машино-места, п. Нагорный - 204 машино-места. Так как потребность в гаражах в п. Нагорный превышает их наличие, можно сделать вывод, что в настоящее время в данном населенном пункте спрос на гаражи не удовлетворен.

Размещение некоторых гаражных кооперативов не соответствует требованиям действующих нормативов (п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные

Коммунальное обслуживание

Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Новоавачинского сельского поселения Елизовского района являются подземные воды Елизовского месторождения.

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На территории всех населенных пунктов система водоснабжения частично централизованная; п. Двуречье, часть территории п. Нагорный и п. Новый снабжаются водой от локальных водозаборных сооружений (подземные воды), расположенных в границах населенных пунктов. Население поселка Красный, а также часть населенного пункта Нагорный снабжаются водой от магистральных стальных водоводов диаметром 1000 мм, проходящих в границах сельского поселения.

Данные водоводы проложены от водозаборного сооружения, расположенного в окрестностях г. Елизово, и функционируют для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд г. Петропавловск-Камчатский. Водозаборный узел и стальные водоводы диаметром 1000 мм состоят на балансе ООО «Елизовский водоканал». Общая протяженность магистралей водоснабжения Елизовского водоканала, проложенных в границах Новоавачинского сельского поселения, составляет 11,8 км.

Система водоснабжения п. Двуречье включает:

одну скважину для забора подземных вод, расположенную по ул. Центральная, производительностью 152 м3/сут;

хозяйственно-питьевой водопровод, проложенный из стальных труб, протяженностью магистральных трубопроводов 0,6 км.

Система водоснабжения п. Красный включает:

хозяйственно-питьевой водопровод, проложенный из стальных труб диаметром 108 мм, протяженностью трубопроводов от точки врезки в магистральный водовод до ул. Шоссейная, равной 0,7 км.

Система водоснабжения п. Нагорный включает:

один водозаборный узел для хозяйственно-питьевых нужд, расположенный в северо-восточной части поселка и состоящий из двух артезианских скважин производительностью 240 и 624 м3/сут, а также двух резервуаров для хранения питьевой воды по 1500 м3 каждый;

один резервуар для хранения воды, предназначенный на технические нужды котельной (юго-восточная часть);

хозяйственно-питьевой водопровод, проложенный из стальных труб диаметром 50 - 159 мм, протяженностью магистральных трубопроводов 6,8 км.

Система водоснабжения п. Новый включает:

два водозабора для хозяйственно-питьевых нужд, расположенные в северо-восточной и юго-восточной частях поселка и состоящие из одной артезианской скважины, производительностью 384 и 640 м3/сут;

хозяйственно-питьевой водопровод, проложенный из стальных труб протяженностью магистральных трубопроводов 1,8 км.

Также на территории всех населенных пунктов активно используются открытые индивидуальные колодцы.

Пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения осуществляется посредством пожарных резервуаров, водоемов, а также частично из пожарных гидрантов.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Новоавачинского сельского поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:

источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

наличие нескольких водозаборных узлов повышает надежность системы водоснабжения;

качество воды, подаваемой потребителю, соответствует питьевым требованиям.

Отрицательные качества:

во всех населенных пунктах отсутствуют системы аварийного обеззараживания воды;

высокий амортизационный износ водопроводных сетей и насосно-силового оборудования;

наличие нескольких водозаборных узлов увеличивает эксплуатационные затраты.

Вывод: для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) требуется выполнить подключение каждого из поселков к системе водоснабжения г. Петропавловск-Камчатский, а именно к магистральным водоводам, подающим питьевую воду от водозаборных сооружений в город.

Для увеличения надежности необходимо произвести прокладку новых и реконструкцию ветхих сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.

Водоотведение

Сельское поселение Новоавачинское

В сельском поселении Новоавачинское частично централизованная система водоотведения имеется только в населенных пунктах Нагорный и Новый; в посёлках Двуречье и Красный отвод сточных вод осуществляется на рельеф.

В п. Нагорный и п. Новый хозяйственно-бытовые сточные воды с части индивидуальной жилой застройки, малоэтажной общественной и жилой застройки (1-3 этажа), а также жилой застройки средней этажности (3-6 этажей) собираются самотечной канализационной сетью протяженностью: п. Нагорный - 2,5 км; п. Новый – 2,1 км, и отводятся на площадку жидких бытовых отходов (ЖБО).

С остальной части индивидуальной жилой и общественной застройки, не оснащенной централизованной системой водоотведения, хозяйственно-фекальные сточные воды собираются в выгребные ямы и септики, откуда они вывозятся специализированным автотранспортом на площадки ЖБО.

Анализируя современное состояние систем водоотведения в населенных пунктах сельского поселения Новоавачинское, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные стороны:

большая часть населения поселков Новый и Нагорный обеспечена централизованной системой водоотведения.

Отрицательные стороны:

высокий амортизационный износ канализационных сетей на территории населенных пунктов Новый и Нагорный снижает надежность системы водоотведения;

отсутствие элементарной системы выгребов в п. Двуречье и п. Красный на территории индивидуальной жилой и общественной застройки;

сброс неочищенных сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды сельского поселения.

Вывод: для улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения необходимо провести реконструкцию существующей системы водоотведения каждого населенного пункта с целью замены ветхих и прокладки новых сетей водоотведения, а также установки герметичных выгребов, септиков полной заводской готовности и строительства блочных канализационных очистных сооружений.

Теплоснабжение

п. Нагорный

Система теплоснабжения п. Нагорный централизованная. На территории поселка имеются два локальных теплоисточника:

котельная № 1, расположенная по ул. Совхозная 24; установленная мощность 3,8 Гкал/час; КПД котлов 60-80%; температурный график 95/70ºС; вид топлива – уголь. Котельная обслуживает жилой фонд, а так же часть общественных зданий в центральной части посёлка;

котельная № 2, расположенная по ул. Совхозная 12а; установленная мощность 0,99 Гкал/час; КПД котлов 60 %; температурный график 95/70º С; вид топлива – уголь. В настоящее время котельная не действующая. В границах санитарно-защитной зоны котельной № 2 размещен жилой дом и общественное здание, что является нарушением требований  п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая. Существующие тепловые сети проложены в двухтрубном исполнении. Протяженность тепловых сетей  2700 м, диаметр 89 - 159 мм. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов. Имеется значительный износ трубопроводов тепловых сетей и сверхнормативные тепловые потери через изоляцию.  Ведутся работы по замене тепловых сетей на трубопроводы в пенополиуретановой изоляции.

Частный жилой сектор, не присоединённый к системе централизованного теплоснабжения, отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются дрова и уголь.

Анализ действующей системы теплоснабжения показывает:

существующая централизованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данного населённого пункта;

в связи с нарушением требований  п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на расчётный срок необходимо предусмотреть ликвидацию котельной №2;

для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию предусмотреть  прокладку новых  трубопроводов тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции.

п. Новый

Система теплоснабжения п. Новый централизованная. На территории поселка имеется источник теплоснабжения - котельная № 3, расположенная по ул. Молодежная 12; установленная мощность 1,98 Гкал/час; КПД котлов 60 %; температурный график 95/70º С; вид топлива – уголь. Котельная обслуживает жилой фонд, а так же часть общественных зданий в центральной части посёлка.

На территории ОАО «Зверозавод Авачинский» имеется собственный теплоисточник.

Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая. Существующие тепловые сети проложены в двухтрубном исполнении. Протяженность тепловых сетей 1970 м, диаметр 45 - 219 мм. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов. Имеется значительный износ трубопроводов тепловых сетей и сверхнормативные тепловые потери через изоляцию. Ведутся работы по замене тепловых сетей на трубопроводы в пенополиуретановой изоляции.

Частный жилой сектор и другие общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат дрова и уголь.

Анализ действующей системы теплоснабжения показывает:

существующая централизованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данного населённого пункта;

для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию предусмотреть  прокладку новых  трубопроводов тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции.

п. Двуречье, п. Красный

Система теплоснабжения населённых пунктов децентрализованная. Частный жилой сектор и общественные здания  отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат дрова и уголь.

Электроснабжение

С.п. Новоавачинское

Система электроснабжения сельского поселения Новоавачинское централизованная.

На территории поселения находится понизительная подстанция (далее – ПС) 110/10 кВ «Новая» с двумя силовыми трансформаторами мощностью 10 МВА каждый. В границах поселения проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 110 и 10 кВ, по которым осуществляется транзит и передача электрической мощности потребителям сельского поселения. Также в границах СП Новоавачинское проходит транзитная ВЛ-220 кВ.  Электроснабжение осуществляется открытым акционерным обществом «КамчатЭнерго». Ремонтно-эксплуатационное обслуживание и развитие основной электрической сети 110-800 кВ обеспечивают ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока.

Источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов является ПС-110/10 кВ «Новая», которая по ЛЭП-110 кВ получает электроэнергию. 	Передача электрической энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения  осуществляется по линиям 10 кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее – ТП) различных мощностей от 40 до 630 кВА.

Питающие сети напряжением 220 и 110 кВ выполнены воздушными линиями из голого провода на железобетонных опорах. Распределительные сети электроснабжения напряжением 10 выполнены воздушными линиями из голого провода на деревянных опорах и кабельными линиями подземно с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:

ЛЭП-220 кВ – 8,8 км;

ЛЭП-110 кВ – 20,0 км;

ЛЭП-10 кВ – 18,5 км.

п. Новый

Система электроснабжения поселка Новый централизованная.

Электроснабжение поселка осуществляется от понизительной подстанции местного значения: ПС-110/10 кВ «Новая», мощностью 20 МВА. ПС-110/10 кВ «Новая» расположена в поселке Нагорный.

От ПС-110/10 кВ «Новая» по фидерам воздушного исполнения напряжением 10 кВ осуществляется передача электрической энергии на 9 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ различных мощностей от 100 до 630 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций указаны в семантических данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Общая протяжённость воздушных линий электропередачи в границах населённого пункта по трассе составляет:

ВЛ-110 кВ –1,0 км;

ВЛ-10 кВ  – 5,2 км.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Материал – голый провод. Состояние линии электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения посёлка выполнена в основном по радиальной схеме подключения, от понизительной подстанции до конечных точек сети.

п. Нагорный

Система электроснабжения поселка Нагорный централизованная.

Электроснабжение поселка осуществляется от понизительной подстанции местного значения: ПС-110/10 кВ «Новая». ПС «Новая» расположена в центральной части поселка Нагорный.

От ПС «Новая» по фидерам воздушного исполнения напряжением 10 кВ осуществляется передача электрической энергии на 23 трансформаторные подстанции класса 10/0,4 кВ различных мощностей от 100 до 630 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций указаны в семантических данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Общая протяжённость воздушных линий электропередачи в границах населённого пункта по трассе составляет:

ВЛ-220 кВ – 3,6 км;

ВЛ-110 кВ – 10,0 км;

ВЛ-10 кВ  –  17,5 км.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных и деревянных опорах и подземно кабельными линиями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Материал воздушных ЛЭП – голый провод. Состояние линии электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения рабочего посёлка выполнена в основном по радиальной схеме подключения, от понизительной подстанции до конечных точек сети.

п. Красный

Система электроснабжения поселка Красный централизованная.

Электроснабжение поселка осуществляется от понизительной подстанции местного значения: ПС-110/10 кВ «Новая».

От ПС-110/10 кВ «Новая» по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 10 кВ осуществляется передача электрической энергии на 7 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ различных мощностей. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций указаны в семантических данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Общая протяжённость воздушных линий электропередачи в границах населённого пункта по трассе составляет:

ВЛ-220 кВ – 4,4 км;

ВЛ-110 кВ – 9,2 км;

ВЛ-10 кВ  – 6,5 км.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных и деревянных опорах. Материал – голый провод. Состояние линии электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения рабочего посёлка выполнена в основном по радиальной схеме подключения, от понизительной подстанции до конечных точек сети.

п. Двуречье

Система электроснабжения поселка Двуречье централизованная.

Электроснабжение поселка осуществляется от понизительной подстанции местного значения: ПС-110/10 кВ «Новая».

От ПС-110/10 кВ «Новая» по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 10 кВ осуществляется передача электрической энергии на 4 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ различных мощностей. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций указаны в семантических данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Общая протяжённость воздушных линий электропередачи в границах населённого пункта по трассе составляет:

ВЛ-10 кВ  – 1,8 км.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных и деревянных опорах. Материал – голый провод. Состояние линии электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения рабочего посёлка выполнена в основном по радиальной схеме подключения, от понизительной подстанции до конечных точек сети.

Вывод: Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения сельского поселения Новоавачинское и входящих в его состав населенных пунктов, установлено:

При существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10/0,4 кВ максимальные часовые загрузки к 2029 г. превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций имеет высокий износ, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов.

Срок службы понизительной подстанции ПС-110/10 кВ «Новая» исчерпал свой нормативный ресурс и делает электроснабжение сельского поселения ненадёжным. Необходимо предусмотреть техническое перевооружение понизительной подстанции на расчётный срок, с заменой силового оборудования.

Эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10 кВ приближается к нормативному сроку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

С учётом выявленных недостатков электроснабжения сельского поселения Новоавачинское, необходимо на перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования,  которые позволят обеспечить большую надёжность системы.

Газоснабжение

Новоавачинское сельское поселение

Централизованное газоснабжение природным газом  п. Новый, п. Нагорный, п. Красный и п. Двуречье отсутствует

Связь и информация

Новоавачинское сельское поселение

Существующие вышки связи в границах населенных пунктов (6 шт.) сохраняется, поскольку они в полной мере удовлетворяет потребностям как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи.

Мероприятия по реконструкции и развитию системы связи предлагаются в течение срока реализации проекта, по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Согласно «Стратегии развития инфраструктуры связи в Камчатском крае на период до 2025 года», проектом предусматриваются следующие основные направления развития телекоммуникационного комплекса:

1. Строительство межстанционного волоконно–оптического кабеля связи протяженностью 9,8 км.

2.Развитие телефонной сети предлагается  на базе технологии NGN, что позволит предоставлять качественные услуги телефонной связи, передаче данных и Интернет.

3 Дальнейшее развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий.

4.Развития эфирного радиовещания за счет увеличения количества радиовещательных станций.

5.Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания c увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной 7 февраля 2008 г. (Пр. № 212), уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического статуса и численности населения. Емкость сети телефонной связи общего пользования для 100 % телефонизации квартирного и общественного сектора должна составлять к расчетному сроку порядка 340 номеров на 1000 жителей. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20% от общего числа абонентов.

п. Новый

Для развития системы связи предусмотрено увеличение номерной емкости существующей АТС до 521 номеров.

Существующий таксофон, для оказания услуг универсальной связи, сохраняется.

п. Ногорный

Для развития системы связи предусмотрено увеличение номерной емкости существующей АТС до 593 номеров.

п. Красный

Для развития системы связи предусмотрено строительство цифровой АТС расчетной номерной емкостью 384 номера.

п. Двуречье

Для развития системы связи предусмотрено строительство цифровой АТС расчетной номерной емкостью 127 номеров.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

проектная волоконно-оптическая линия связи протяженностью 9,8 км;

проектная автоматическая телефонная станция (АТС)- 2 шт.;

реконструируемая автоматическая телефонная станция (АТС) - 2 шт.

Экологическое состояние территории

Охрана воздушного бассейна

На экологическое состояние окружающей среды Новоавачинского сельского поселения влияет экологическое состояние Елизовского района в целом и трансграничный атмосферный перенос загрязняющих веществ. Основная доля выбросов загрязняющих веществ приходится на территории Петропавловск-Елизовской агломерации.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха высокий. Приоритетными веществами, определяющими основной  вклад в загрязнение воздушного  бассейна, являются формальдегид и диоксид азота. Концентрации взвешенных веществ (пыли), диоксида серы, оксида углерода по среднемесячным показателям значительно ниже ПДК. В летнее время концентрация формальдегида достигает максимальных величин, это связано с увеличением напряженности транспортных перевозок.

Географическое расположение рассматриваемой территории в долине р. Авача (Авачинская низменность), окруженной грядами сопок и вулканов, создает дополнительные благоприятные условия для накопления вредных примесей в нижнем слое атмосферы и накладывает свой отпечаток на экологическое состояние. Кроме того,   за счет худшей продуваемости, более широкого развития тонкодисперсных и гумусированных аллювиальных почв, компоненты загрязнения меньше вымываются и имеют тенденцию к их накоплению.

Основными поставщиками формальдегида, оксида углерода, оксида азота и углеводородов является автотранспорт (до 51% от общего числа выбросов вредных веществ).

Повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе оказывает негативное влияние на заболеваемость населения, связанную с органами дыхания и системы кровообращения.

Загрязнение воздушного бассейна сельского поселения происходит в результате поступления в него:

продуктов сгорания топлива в котельных;

выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств промышленных объектов;

выхлопных газов автомобильного транспорта;

испарений из емкостей для хранения химических веществ и топлива;

газообразных выделений свалок ТБО;

пыли с поверхности карьеров, отвалов, из узлов погрузки, разгрузки и сортировки строительных материалов, топлива, зерна и т.п.

Основными причинами нарушения экологических нормативов автотранспортом являются: изношенность автомобильного парка, особенно автотранспортных предприятий; использование этилированных бензинов и низкое качество автомобильного топлива; технического состояние дорог; отсутствие системы обязательного проведения инструментального контроля выбросов от  легкового и грузового автотранспорта всех форм собственности при прохождении государственного технического осмотра. Основными поставщиками формальдегида, оксида углерода, оксида азота и углеводородов является автотранспорт (до 51% от общего числа выбросов вредных веществ).

Сельскохозяйственные предприятия производят в процессе своей деятельности выброс в атмосферу железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, аммиак, сажа, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, ксилол, бензапирен, фенол, пропаналь, кислота валериановая, метилмеркаптан, смесь природных меркаптанов, этилмеркаптан, диметиламин, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль костной муки, пыль зерновая, пыль меховая, специфических веществ от процессов утилизации отходов. Наибольшее воздействие на качество атмосферного  воздуха оказывают фенол, метилмеркаптан, этилмеркаптан (фермы).

Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

От автозаправочной станций происходит выброс углеводородов от процессов слива-залива и хранения нефтепродуктов.

В результате увеличивается загрязненность воздуха, меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, возникают моросящие осадки, туманы, увеличивается облачность,  уменьшаются освещенность и инсоляционные параметры территории, зимой интенсифицируются гололедные явления.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, расположенных  на территории Новоавачинского сельского поселения

| № п/э | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
|  | п. Двуречье |  |
| 1 | Кладбище | 50 |
| 2 | Пилорама | 100 |
| 3 | Рыбный цех | 50 |
| 4 | Склады | 50 |
| 5 | Столярный цех (складские помещения)* | 50 |
| 6 | Производственный цех сборки металла | 50 |
|  | п. Красный |  |
| 1 | Лесоперерабатывающее предприятие * | 100 |
| 2 | Кладбище | 50 |
|  | п. Нагорный |  |
| 1 | ООО СХП " Елизовский свинокомплекс"* | 500 |
| 2 | ЗАО "Мясокомбинат Елизовский" | 300 |
| 3 | Лесоперерабатывающее предприятие | 300 |
| 4 | Здания складов и столярного цеха, цементного склада | 100 |
| 5 | Гараж-мастерская* | 100 |
| 6 | Гаражи СХТ и ремонтная мастерская.* | 100 |
| 7 | Автогазозаправочная станция | 100 |
| 8 | Автозаправочная станция | 100 |
| 9 | ООО "Дальинторг" | 50 |
| 10 | Камчатский межотраслевой завод | 50 |
| 11 | ООО РПК "Южно-Камчатское" | 50 |
| 12 | ООО "Тиртей" | 50 |
| 13 | Цех колбасных изделий и полуфабрикатов | 50 |
| 14 | OOO "Рыбный мир" | 50 |
| 15 | ООО "Деликатес-рыбпрот" | 50 |
| 16 | ООО "СВС" | 50 |
| 17 | Склад | 50 |
| 18 | Котельная | 50 |
| 19 | Понизительная подстанция 110/10 кВ "Новая" | 50 |
| 20 | Станция технического обслуживания | 50 |
| 21 | Гаражи индивидуального транспорта | 15, 25 |
|  | п. Новый |  |
| 1 | Склад продуктов | 50 |
| 2 | Котельная | 50 |
| 3 | Гаражи индивидуального транспорта | 15, 25 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне от которых  расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

Почвы

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования траншей и трасс трубопроводов, возникновения промплощадок и транспортных коммуникаций, ликвидированных предприятий и др.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Почвенные ресурсы имеют основное хозяйственное значение и
обеспечивают	получение	высоких	урожаев районированных сельскохозяйственных культур.

Негативное воздействие на почвенный покров на рассматриваемой территории связано со следующими факторами:

запыление;

осаждение газообразных химически активных соединений;

загрязнение  твердыми промышленными,  бытовыми отходами;

загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.);

строительными работами;

прокладки коммуникаций и трубопроводов.

Загрязнение почвенного покрова также связано с образованием и накоплением отходов на территории населенных пунктов и сельского поселения в целом.

Поверхностные и подземные воды

Наиболее опасными техногенными процессами в границах рассматриваемой территории является загрязнения поверхностных и подземных вод.

Гидрохимический состав водных объектов формируется как под влиянием естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них, кроме сточных вод, с поверхностным стоком с урбанизированных территорий.

Сбросы недостаточно очищенных вод, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов способствуют загрязнению рек. Застройка территорий, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков, что способствуют подъему уровня грунтовых вод.

Значительный вклад в загрязнение водных объектов взвешенными веществами и в повышении минерализации воды вносят стихийные природные явления: паводки, оползни, экзогенные процессы, связанные с поднятием уровня грунтовых и подземных вод.

Река Красная отнесена к категории умеренно загрязненной, за счет присутствия в ней достаточно большого количества нефтепродуктов и нитритов, также зафиксировано более чем десятикратное превышение санитарной нормы по фенолам зарегистрировано в реке - 15 ПДК.  Присутствие фенолов в водных объектах носит как природный, так и антропогенный характер. Их основными источниками являются хозяйственно-бытовые стоки (бассейны рек Авача, Средняя Авача, Паратунка, Озерная), а появление фенолов в воде незагрязненных стоками водных объектов связано с биохимическими процессами окисления и разложения животных и растительных остатков, а также затонувшей древесины.

Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-пространственное решение

Архитектурно-планировочные решения территории населенных пунктов муниципального образования  приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития поселения, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе.

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями :

природными структурными элементами являются: река Красная в северо-западной части сельского поселения , ручей Желтый в западной части поселения, а также лесные массивы .

совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки;

упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

полное инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок.

В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены  следующие функциональные зоны:

зона транспортной инфраструктуры;

зона сельскохозяйственного использования;

зона производственного и коммунально-складского назначения;

общественно-деловая зона;

зона природных территорий;

зона специального назначения;

зона сезонного проживания;

зона акваторий.

В основу планировочной структуры муниципального образования положена сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас.

Сельское поселение Новоавачинское расположено в непосредственной близости  с  г. Петропавловск-Камчатский к северо-западу от него. По территории поселения  в восточной части с юга на север проходит участок автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на аэропорт; а между п.Нагорный и п.Красный с востока на запад проходит автомобильная дорога на с. Николаевка . Пространственная   структура   поселения   представляет   собой  4 населенных пункта: п.Новый, п.Нагорный, п.Красный, п.Двуречье, расположенных в центральной части поселения , соединенных между собой последовательно с юга на север ул. Шоссейной, переходящей у п.Двуречье в автомобильную дорогу на г.Елизово.

Вне границ населенных пунктов на территории поселения проектом предлагается в северо-восточной части общественно-деловая зона в районе перекрестка автодороги Петропавловск-Камчатский – Мильково под размещение торгового центра, сельскохозяйственного рынка, гостинично-делового комплекса и автосалона с придорожным сервисом. Вдоль автодороги со стороны населенных пунктов проектом предложено разместить в границах зоны сезонного проживания садово-огороднические товарищества.

На территории Новоавачинского сельского поселения существующее кладбище сохранено без расширения.

Генеральным планом в границах населенных пунктов установлены следующие функциональные зоны:

зона индивидуальной жилой застройки;

зона малоэтажной жилой застройки;

зона среднеэтажной жилой застройки;

общественно-деловая зона;

зона производственного и коммунально-складского назначения;

зона сельскохозяйственного производства;

зона инженерной инфраструктуры;

зона транспортной инфраструктуры;

зона специального назначения;

зона природных территорий;

зона акваторий;

зона военных объектов и режимных территорий;

рекреационная зона.

п. Новый

Территория п.Новый имеет сложившуюся вытянутую вдоль ул. Шоссейная с юга на север линейную структуру , которая делится на северную и южную части . Основными решениями генерального плана определены территории для размещения жилой застройки на расчетный период. Расчетная численность населения п. Новый составляет 1520 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Структурный каркас формируется основными улицами Молодежная, Авачинская, Шоссейная. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Проектом предлагается развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой к югу от ул. Луговая и по ул.Лесной, развитие жилых районов с малоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой по ул. Молодежная, развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в северной части поселка, развитие жилых районов севернее ул.Лесной за расчетный срок  .

Существующий общественный центр расположен по ул.Молодежная. Генпланом предлагается усиление общественно-деловой функции указанной территории за счет строительства дома культуры, фельдшерского пункта и нового и на перекрестке ул.Молодежная - ул.Шоссейная формирование подцентра за счет строительства нового здания Администрации Новоавачинского сельского поселения и магазина. Проектом предусмотрено формирование общественно-спортивной зоны в южной части населенного пункта по ул.Луговой посредством благоустройства прибрежной территории и организации футбольного поля. Предлагается формирование общественного центра, расположенного в северной части населенного пункта  по ул. Шоссейная посредством строительства магазина  и размещения спортивной площадки, а также размещения зон придорожного сервиса.

Размещение коммунально-складских объектов определено зонированием территории поселка с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. К реконструкции запланирована территория недействующего ОАО "Зверозавод Авачинский" с реструктуризацией существующей территории на площадку под зверозавод и под коммунально-складские территории. Строительный цех (ИП Коротков) предложено  реконструировать под складские и торговые функции с переносом производства на другую площадку.

К рекреационной зоне в п.Новый генеральным планом отнесены территория парковой зоны  у ручья между  ул. Полевая, ул.Луговая, бульвар вдоль ул. Авачинская, бульвар к западу от ул.Лесной, парковая зона по ул. Шоссейная в северной части населенного пункта.

Таким образом, существующая планировочная структура поселка Новый в целом сохраняется. Проектом предлагается ее упорядочение путем формирования границ жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами, и структуризации улично-дорожной сети, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры.

Проектным решением даны предложения по установлению границы поселка Новый с учетом планируемого развития населенного пункта . Проектируемая граница населенного пункта включает в себя освоенную территорию и зоны перспективного развития, определенные генеральным планом: на западе – проходит по существующей границе  до воинской части,включая выделенный земельный участок; на северо-западе – включает территорию воинской части  по земельному участку; на севере – существующую индивидуальную жилую застройку, территорию кафе-шашлычной «Поляна» , парковую зону и граница поворачивает в южном направлении до проектных кварталов жилой застройки; на северо-востоке – проходит от кварталов жилой застройки по южной границе земельного участка отстойников свинокомплекса №1 (п.Нагорный) в восточном направлении  по существующей границе поселка; на востоке, юго-востоке, юге и юго-западе проектируемая граница совпадает с существующей границей. Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 430 га.

п. Нагорный

Территория п.Нагорный имеет линейную структуру , которая делится улицей Шоссейная на западную и восточную части. Проектом предложено развитие поселка в сложившейся структуре в западном и восточном направлениях. Основными решениями генерального плана определены территории для размещения жилой застройки на расчетный период. Расчетная численность населения п. Нагорный составляет 1730 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Структурный каркас формируется основными улицами Первомайская, Зеленая, Новая, Школьная, Шоссейная. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация и упорядочение существующей жилой застройки,

уплотнение существующей жилой застройки в кварталах среднеэтажной жилой застройки в границах улиц Гагарина, Первомайская. Развитие жилых кварталов с индивидуальной жилой застройкой проектом предусмотрено в  юго-восточной части населенного пункта по ул.Школьная, в  восточной части населенного пункта и в  западной части населенного пункта к западу от ул. Новая.

Существующий общественный центр расположен по ул. Зеленая и ул. Совхозная. Генпланом предлагается усиление общественно-деловой функции указанной территории за счет строительства дома культуры со спортивным залом и библиотекой, общеобразовательной школы и реконструкции цеха колбасных изделий и полуфабрикатов под магазин-кулинарию; развития спортивного зоны, посредством реконструкции стадиона «Моховской» с установкой трибун и обустройством спортивного ядра. Строительство еще одного здания школы обусловлено невозможностью увеличения мощности школы из-за стесненных условий существующего участка. Путем выноса территории гаража-мастерской на новое место, появляется возможность простроить еще одно здание школы и создать более экологически благоприятные условия для школьной территории. Развитие общественного центра  по  ул. Совхозная предусмотрено посредством строительства лечебно-профилактического комплекса с аптекой.

Проектом предусмотрено формирование общественно-деловой зоны в восточной части населенного пункта по ул. Зеленой посредством строительства магазина, библиотеки с отделением сбербанка и школы. Строительство еще одного здания школы обусловлено невозможностью увеличения мощности школы из-за стесненных условий существующего участка. Проектом предлагается формирование общественно-деловой зоны в западной части населенного пункта  на въезде в населенный пункт за счет строительства магазина и гостиницы.

Размещение коммунально-складских объектов определено зонированием территории поселка с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. На территории п. Нагорный предусмотрена реструктуризация территории лесоперерабатывающего предприятия с выделением территории под производство и коммунально- складские территории. Предложено реконструировать  территорию недействующей свинофермы №2 СХП "Елизовский свинокомплекс" под коммунально-складские территории; складскую территорию  по ул. Школьная под складские и торговые функции с переносом складских помещений внутрь участка. Предложена зона для размещения площадки цеха первичной переработки мясного сырья и цеха колбасных изделий и полуфабрикатов в восточной части поселка.  Проектом предусмотрено упорядочение территории промышленной зоны , расположенной в юго-западной части населенного пункта .

К рекреационной зоне в п.Нагорный генеральным планом отнесены прибрежная территория вдоль ручья южнее ул. Совхозной, бульвар и сквер вдоль ул. Шоссейная, парковая территория на северо-западе населенного пункта.

Таким образом, существующая планировочная структура поселка Нагорный в целом сохраняется. Проектом предлагается ее упорядочение путем формирования границ жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами, и структуризации улично-дорожной сети, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры.

Проектным решением даны предложения по установлению границы поселка Нагорный с учетом планируемого развития населенного пункта . Проектируемая граница населенного пункта включает в себя освоенную территорию и зоны перспективного развития, определенные генеральным планом: на юге – граница совпадает с границей п.Новый ; на юго-западе – включает коммунально-складскую зону и территорию КОС и совпадает с существующей границей поселка; на западе – граница проходит по существующей дороге и скорректирована по существующему земельному участку; на северо-западе – проходит вдоль водовода на г.Петропавловск-Камчатский до дороги на с.Николаевка и поворачивает по ней в восточном направлении; на севере – проходит вдоль дороги на с.Николаевка в направлении автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково до пересечения с ЛЭП 110кВ; на северо-востоке – вдоль существующей ЛЭП 110кВ, включая территории парковой зоны и жилой индивидуальной застройки; на востоке – проходит вдоль существующей ЛЭП 110кВ , включая земельные участки свинокомплекса №1 и КФХ; на юго-востоке – совпадает с существующей границей поселка. Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 547 га.

п. Красный

Территория п.Красный представляет собой линейную структуру , основной каркас которой формируется вдоль ул.Шоссейная. Основными решениями генерального плана определены территории для размещения жилой застройки на расчетный период. Расчетная численность населения п. Красный составляет 1120 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Структурный каркас формируется основными улицами Восточная, Совхозная, Шоссейная. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Проектом предлагается развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в южной части населенного пункта южнее ул. Совхозная, в восточной части населенного пункта в районе ул. Сопочной , к северу от ул.Восточная. Предусмотрено развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в северо-восточной части населенного пункта за расчетный срок. Предложена жилая зона в юго-восточной части поселка вдоль автомобильной дороги на с.Николаевка, практически соединяя структурный каркас п.Красный и п.Нагорный.

В п.Красный нет сформированного общественно-делового центра. Небольшие объекты расположены вдоль ул.Шоссейная. Проектом предложено формирование общественно-делового центра в районе новых жилых зон южнее ул.Сопочной. К строительству предлагается детский сад, клуб со спортивным залом, магазины, пункт бытового обслуживания. Генпланом сформирована новая общественная зона в южной части населенного пункта вдоль автодороги на с.Николаевка и на границе с п.Нагорный для объектов придорожного сервиса.

Размещение коммунально-складских объектов определено зонированием территории поселка с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. В п.Красный новых территорий под производственные и коммунально-складские зоны проектом не предусмотрено.

На территории п. Красный развитие коммунально-складской зоны не предусмотрено.

Проектом предлагается сохранить зону оборонного назначения, расположенную на территории поселка.

К рекреационной зоне в п. Красный генеральным планом отнесены территории: прибрежная территория вдоль ручья Желтый, бульвары и скверы вдоль ул. Шоссейная.

Проектным решением даны предложения по установлению границы поселка Красный с учетом планируемого развития населенного пункта . Проектируемая граница населенного пункта включает в себя освоенную территорию и зоны перспективного развития, определенные генеральным планом: на юге  – проходит вдоль существующей автодороги на с.Николаевка; на юго-западе – поворачивает в северном направлении по существующей грунтовой дороге; на западе – проходит по существующей границе поселка до границы МО; на северо-западе – совпадает с границей МО; на севере и северо-востоке – включает территорию военной части по земельному участку и проходит по границе КФХ «Скворцова»; на востоке – включает территорию СОТ «Поляна» и   проходит по проектной  дороге, включая кварталы перспективной жилой застройки до дороги на с.Николаевка.  Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 334 га.

п. Двуречье

Основными решениями генерального плана определены территории для размещения жилой застройки на расчетный период. Расчетная численность населения п. Двуречье составляет 370 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Структурный каркас формируется основными улицами Восточная, Северная, Центральная. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Проектом предлагается развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой по ул. Северная и в восточной части населенного пункта за ул. Восточной.

Проектом предусмотрено формирование общественного центра по ул. Центральная посредством строительства зданий  клуба, магазина  и фельдшерского пункта. Предлагается развитие общественного подцентра в западной части населенного пункта по ул. Северная посредством строительства магазина, детского сада и спортивной площадки.

Размещение коммунально-складских объектов определено зонированием территории поселка с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. Предусмотрено сохранение территории рыбного цеха с организацией буферной зоны  и в южной части поселка складов и производственного цеха сборки металла. Проектом предложена реконструкция территории складов по ул.Северной под административно-общественную зону с выносом столярного цеха на территорию , расположенную рядом с существующей пилорамой по ул. Центральной в коммунально-складской зоне.

В границах п.Двуречье в юго-западной части находится кладбище, которое сохраняется без расширения.

К рекреационной зоне в п.Двуречье генеральным планом отнесены прибрежная территория вдоль реки Красная, бульвар и сквер вдоль ул. Северная , сквер рядом с домом культуры по ул. Центральная.

Проектным решением даны предложения по установлению границы поселка Двуречье с учетом планируемого развития населенного пункта . Проектируемая граница населенного пункта включает в себя освоенную территорию и зоны перспективного развития, определенные генеральным планом: на юго-востоке и на юге – совпадает с границей п.Красный; на юго-западе , западе и северо-западе – совпадает с границей МО; на севере – поворачивает по дорожной развязке в южном направлении ; на северо-востоке – проходит вдоль дороги на г.Петропавловск-Камчатский около 600м и поворачивает в западном направлении по существующей  границе поселка до совпадения с границей п. Красный. Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 146 га.

Жилищная сфера

Проектом к концу расчетного срока в поселении предусмотрено размещение индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки.

Возможность сохранения существующей жилой застройки определена исходя из условия недопущения размещения жилищного фонда в санитарно-защитных зонах объектов, требующих градостроительных ограничений.

Проектные показатели жилищного фонда представлены в таблице 10 и 11.

Изменение жилой застройки сельского поселения Новоавачинское

| Наименование | Всего, га | Территория индивидуальной жилой застройки | Территория малоэтажной и среднеэтажной жилая застройка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, га | рост относительно расчетного показателя, % | площадь, га | рост относительно расчетного показателя, % |
| п. Новый | 53,2 | 44,1 | 105 | 5,7 - малоэтажная, 3,4 - среднеэтажная | 254% - малоэтажная, 183% - среднеэтажная |
| п. Нагорный | 57,3 | 50 | 126 | 0,8 - малоэтажная, 6,5 - среднеэтажная | 119% - малоэтажная, 302% - среднеэтажная |
| п. Красный | 75,8 | 75,8 | 135 | - | - |
| п. Двуречье | 29,4 | 29,4 | 116 | - | - |

Проектное положение жилищного фонда сельского поселения Новоавачинское

| Наименование | Проектная обеспеченность | Расчетный объём жилищного фонда | Объем нового жилищного строительства площадь, тыс. кв.м (не менее) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кв.м/ чел | рост относительно расчетного показателя, % | площадь, тыс. кв.м | рост относительно расчетного показателя, % |  |
| п. Новый | 28 | 232 | 43,0 | 276 | 27,4 |
| п. Нагорный | 27 | 215 | 46,0 | 215 | 24,6 |
| п. Красный | 30 | 377 | 33,8 | 663 | 28,7 |
| п. Двуречье | 30 | 181 | 11,1 | 202 | 5,6 |

Таким образом, на расчетный срок предусматривается:

увеличение площадей жилой застройки;

определение перспективных территорий в п.Новый (5,2 га) и п. Красный (12,7 га);

увеличение обеспеченности населения жилищным фондом во всех населенных пунктах;

объем нового жилищного строительства общей площадью не менее 86,3 тыс. кв.м.

Социальная сфера

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей поселения в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

снос объектов;

реконструкция объектов соцкультбыта по причине неудовлетворительного технического состояния, либо по причине размещение запроектированных мощностей в объектах, площадь которых используется не в полном объеме с целью минимизации затрат на новое строительство;

строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью.

Сносу подлежат следующие объекты:

п. Двуречье: фельдшерский пункт.

п. Нагорный:

сельский дом культуры;

клиническая лаборатория амбулатории с филиалом библиотеки;

столовая (недействующая);

баня (недействующая).

п. Новый:

фельдшерский пункт;

Администрация Новоавачинского сельского поселения;

дом культуры.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока (2030 г.) выполнен аналогично расчету комплексной оценки территории с использованием результатов демографического прогноза и приведен в таблице 1.

Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2030 г.

| п/п | Наименование | п. Новый | п. Нагорный | п. Красный | п. Двуречье |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мд | Мс | Норма | Оценка | Мд | Мс | Норма | Оценка | Мд | Мс | Норма | Оценка | Мд | Мс | Норма | Оценка |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 110 | 110 | 92 | 18 | 140 | 140 | 121 | 19 | 0 | 0 | 66 | -66 | 0 | 0 | 23 | -23 |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащиеся* | подвоз в п.Нагорный | 189 | - | 292 | 292 | 677 | -385 | подвоз в п.Нагорный | 140 | - | подвоз в п.Нагорный | 47 | - |
| 3 | Внешкольные учреждения, место* | в СОШ п.Нагорный | 19 | - | 50 | 50 | 68 | -18 | в СОШ п.Нагорный | 14 | - | в СОШ п.Нагорный | 5 | - |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Амбулаторно - поликлинические учреждения, посещений в смену** | 0 | 0 | - | - | 44 | 0 | 76 | -76 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Больничные учреждения, коек** | 0 | 0 | - | - | за счет ЦРБ | 54 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 6 | ФАП (ФП), объект | 1 | 0 | 1 | -1 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | Аптеки, объект | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 8 | Спортивный зал, кв.м площади пола | 0 | 0 | - | - | 162 | 162 | 540 | -540 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Спортивные площадки, га | 0,1 | 0,1 | 1,1 | -0,9 | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 0,9 | 0 | 0 | 0,8 | -0,8 | 0 | 0 | 0,3 | -0,3 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 10 | Клубы, место | 100 | 0 | 350 | -350 | 200 | 0 | 346 | -346 | 0 | 0 | 336 | -336 | 50 | 0 | 111 | -111 |
| 11 | Библиотеки, тыс.ед. хранения** | 11,0 | 11 | 9,1 | 1,9 | 11 | 11 | 19,3 | -8,3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Предприятия торговли |
| 12 | Магазины, кв. м торговой площади | 109 | 109 | 456 | -347 | 330 | 330 | 520 | -190 | 20 | 20 | 336 | -316 | 0 | 0 | 111 | -111 |
| Предприятия общественного питания |
| 13 | Предприятия общественного питания, мест | 60 | 60 | 61 | -1 | 30 | 30 | 69 | -39 | 50 | 50 | 45 | 5 | 20 | 20 | 15 | 5 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 14 | Пункт бытового обслуживания, рабочее место | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 15 | Прачечные, кг белья в смену** | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 285 | -285 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 16 | Химчистки, кг вещей в смену** | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 17 | Бани, мест | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 18 | Гостиницы**, место | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 28 | -28 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Кредитно-финансовые учреждения |
| 19 | Отделения и филиалы сбербанка, операционное место** | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Предприятия связи |
| 20 | Отделения связи, объект | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Объекты пожарной охраны |
| 21 | Пожарное депо, объект/ | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
|  | автомобиль | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Учреждения управления |
| 22 | Администрация МО, объект | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |

Примечание:  Мд – мощность существующих (действующих) объектов

Мс – мощность сохраняемых объектов

* -  расчет произведен на учащихся поселения

** - расчет произведен на население поселения

12 – мощность определена методом экспертной оценки

В соответствии с приведенными выше расчетами был определен перечень мероприятий по развитию социальной сферы поселения:

Реконструкция объектов:

п. Двуречье:

здание столярного цеха с изменением функционального назначения в административное здание.

п. Нагорный:

стадион "Моховской";

цеха колбасной продукции с изменением функционального назначения в магазин-кулинарию.

Строительство объектов:

п. Двуречье:

детский сад на 25 мест;

фельдшерский пункт;

клуб на 110 мест;

спортивная площадка;

теннисный корт;

два магазина общей мощностью 110 кв.м торговой площади.

п. Красный:

детский сад на 70 мест;

клуб на 350 мест со спортивным залом на 162 кв.м площади пола;

спортивная площадка;

пункт бытового обслуживания на 10 рабочих мест;

2 магазина общей мощностью 320 кв.м торговой площади.

п. Нагорный:

общеобразовательная школа на 300 учащихся;

клуб на 350 мест со спортивным залом на 540 кв.м площади пола;

два магазина по 100 кв.м торговой площади;

лечебно-профилактический корпус на 80 посещений в смену/55 коек с размещением в здании аптеки;

библиотека на 19,3 тыс. единиц хранения с отделением сберегательного банка на 2 операционных места;

гостиница на 30 мест.

п. Новый:

фельдшерский пункт;

спортивная площадка;

три магазина общей площадью 350 кв.м торговой площади;

Администрация поселения;

дом культуры на 350 мест со спортивным залом на 162 кв.м площади пола.

Производственная сфера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия

п. Нагорный:

Реконструкция объектов:

свинофермы №2 СХП "Елизовский свинокомплекс" под коммунально-складскую зону;

свинофермы №1 СХП "Елизовский свинокомплекс";

промышленной базы зеленого бора ОАО "Камчаткалеспром";

гаражей СХТ и ремонтной мастерской.

Строительство объектов:

цеха колбасных изделий и полуфабрикатов;

цеха первичной переработки мясного сырья.

п. Двуречье:

строительство столярного цеха (складских помещений).

реконструкция существующего столярного цеха в магазин-кулинарию.

п. Новый:

Реконструкция складских помещений и производственных зданий ОАО "Зверозавод Авачинский".

К концу расчетного срока общая площадь зон производственного и коммунально-складского назначения должна составить 109,1 га, сельскохозяйственного использования -1930 га, в том числе животноводства – 1,8 га (0,1% от общей площади), сельскохозяйственного производства – 155,9 га (8%), сельскохозяйственных угодий – 1772,3 га (порядка 92%).

Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Автомобильный транспорт

В целях совершенствования автомобильного транспорта согласно Транспортной стратегии Камчатского края предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция участка автомобильной дороги регионального значения «Петропавловск-Камчатский - Мильково» по нормам  II категории, с устройством 4 полос движения и разделительной полосы. Протяженность участка в пределах Новоавачинского сельского поселения составляет 7,6 км;

реконструкция участка автомобильной дороги регионального значения «П-Камчатский - Мильково, 23 км - п. Двуречье» с доведением радиусов кривых в плане, ширины проезжей части и ширины обочин  до значений, предусмотренных для дорог IV категории. Протяженность участка в пределах Новоавачинского сельского поселения составляет 1,4 км;

строительство транспортной развязки по типу трубы на примыкании автомобильной дороги «П-Камчатский - Мильково, 23 км - п. Двуречье» к автомобильной дороге «Петропавловск-Камчатский - Мильково».

За счет развития автомобильных дорог «Петропавловск-Камчатский - Мильково» и «П-Камчатский - Мильково, 23 км - п. Двуречье» планируется обеспечение быстрого и удобного выхода на аэропорт, расположенный в г. Елизово и, как следствие, снижение нагрузки на дороги населенных пунктов поселения.

Для улучшения транспортной инфраструктуры поселения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство транспортной развязки по типу половины неполного клеверного листа на пересечении автомобильной дороги местного значения, ведущей в с. Николаевка, и автомобильной дороги регионального значения «Петропавловск-Камчатский - Мильково»;

строительство автомобильных дорог местного значения, предназначенных для обеспечения подъезда к п. Нагорный и п. Красный, а так же к зоне придорожного сервиса. Эти дороги отнесены к V категории, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие; их общая протяженность составляет 2,3 км.

Автодорожный мост,  расположенный возле западной границы п. Нагорный, в месте пресечения водного препятствия, сохраняется.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Новоавачинского сельского поселения, были выявлены  недостатки, для устранения которых генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с п. 6.17 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

поселковые дороги;

главные улицы;

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 8 СНиП 2.07.01-89* ширина проезжей части поселковых дорог и главных улиц принята равной 7 м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных – 6 м, проездов - 3-6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Учитывая прохождение автомобильной дороги IV категории через застройку населенных пунктов, предусмотрено ее включение в улично-дорожную сеть и реконструкция по нормам улиц соответствующих категорий (главные улицы и поселковые дороги). Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены в таблице 13.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Новый | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 18,0 / 110890 |
|  | в том числе по категориям: - поселковые дороги - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 1,5 / 10410 1,3 / 9340 3,6 / 21860 10,5 / 62780 1,1 / 6500 |
| п. Нагорный | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 22,3 / 136210 |
|  | в том числе по категориям: - поселковые дороги - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 0,5 / 3330 1,6 / 12360 2,1 / 13450 8,8 / 52680 9,3 /54390 |
| п. Красный | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 15,6 / 97770 |
|  | в том числе по категориям: - поселковые дороги - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 0,5 / 3830 1,8 / 14490 - / - 12,8 / 76680 0,5 / 2770 |
| п. Двуречье | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 9,8 / 61220 |
|  | в том числе по категориям: - поселковые дороги - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 0,8 / 5580 - / - 3,3 / 21660 4,3 / 25660 1,4 / 8320 |

Для движения автотранспорта и пешеходов в местах пресечения водных препятствий  предусмотрено сохранение мостов:

п. Новый - 1 пешеходный мост;

п. Двуречье - 3 пешеходных моста.

Объекты транспортного обслуживания

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена исходя из обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями на расчетный срок и проектной численности жителей. Расчетная обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями принята равной 300 автомобилям на 1000 человек. При этом расчетное количество автомобилей равно: п. Новый - 456 единиц (численность населения на расчетный срок - 1520 человек), п. Нагорный - 519 единиц (численность населения на расчетный срок - 1730 человек), п. Красный - 336 единиц (численность населения на расчетный срок - 1120 человек), п. Двуречье - 111 единиц (численность населения на расчетный срок - 370 человек).

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и гаражами в Новоавачинском сельском поселении обозначены в СНиП 2.07.01-89*:

согласно п. 6.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.40 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.33 должна быть 90% обеспеченность населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Новоавачинское сельское поселение

Для обслуживания внешнего транспорта генеральным планом предлагается строительство следующих объектов дорожного сервиса:

2 АЗС, мощностью 2 топливораздаточные колонки каждая;

2 СТО, мощностью 2 поста каждая;

2 автомойки, мощностью 2 поста каждая.

Размещение объектов предусмотрено на автомобильной дороге регионального значения  «Петропавловск-Камчатский - Мильково», напротив п. Нагорный.

п. Новый

Два действующих остановочных павильона общественного транспорта сохраняются.

В соответствии с нормативными требованиями и  с расчетной обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями (300 автомобилей на 1000 жителей), учитывая планируемую численность населения, размещаемого в малоэтажной и среднеэтажной жилой застройке (781 человек), для обеспечения населения местами для постоянного хранения личного автотранспорта, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство гаражного кооператива, мощностью 45 машино-мест, в зоне среднеэтажной жилой застройки;

реконструкция действующего гаражного кооператива, мощностью 25 машино-мест, с увеличением его вместимости до 100 машино-мест;

сохранение 2 действующих гаражных кооперативов, мощностью 50 и 16 машино-мест;

ликвидация гаражных кооперативов, общей мощностью 97 машино-мест,  в связи с тем, что планируемая жилая застройка попадает в их санитарно-защитную зону (п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);

хранение личного автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривается на территории приусадебных участков.

п. Нагорный

Для обеспечения легкового автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство СТО, мощностью 5 постов, и автомойки, мощностью 2 поста, возле действующей АГЗС, в соответствии  расчетным количеством автомобилей и требованиями СНиП 2.07.01-89*;

сохранение действующей АЗС, мощностью 4 топливораздаточные колонки;

сохранение действующей АГЗС, мощностью 2 топливораздаточные колонки;

ликвидация действующей СТО в связи с тем, что планируемая жилая застройка попадает в ее санитарно-защитную зону (п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Два действующих остановочных павильона общественного транспорта сохраняются.

В соответствии с нормативными требованиями и  с расчетной обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями (300 автомобилей на 1000 жителей), учитывая планируемую численность населения, размещаемого в малоэтажной и среднеэтажной жилой застройке (753 человека), для обеспечения населения местами для постоянного хранения личного автотранспорта, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

реконструкция действующего гаражного кооператива, мощностью 15 машино-мест, с увеличением его вместимости до 150 машино-мест;

сохранение 2 действующих гаражных кооперативов, мощностью 32 и 22 машино-места;

ликвидация гаражных кооперативов, общей мощностью 100 машино-мест,  в связи с тем, что планируемая жилая застройка попадает в их санитарно-защитную зону (п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);

хранение личного автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривается на территории приусадебных участков.

п. Красный

Для обеспечения легкового автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство СТО, мощностью 2 поста, и автомойки, мощностью 2 поста, в северной части поселка, в соответствии  расчетным количеством автомобилей и требованиями СНиП 2.07.01-89*.

Два действующих остановочных павильона общественного транспорта сохраняются.

Учитывая индивидуальный характер застройки, хранение легкового автотранспорта населения предусматривается на территории приусадебных участков.

п. Двуречье

Учитывая индивидуальный характер застройки, хранение легкового автотранспорта населения предусматривается на территории приусадебных участков.

При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов транспортного обслуживания определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения, предложенных генеральным планом к строительству и реконструкции на территории муниципального образования:

Объекты местного значения на уровне муниципального района:

Автомобильные дороги:

транспортная развязка по типу половины неполного клеверного листа на пересечении автомобильной дороги, ведущей в с. Николаевка, и автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский - Мильково».

Объекты транспортной инфраструктуры:

2 АЗС;

2 СТО;

2 автомойки.

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

Автомобильные дороги:

автомобильные дороги V категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, предназначенные для обеспечения подъезда к п. Нагорный и п. Красный, а так же к зоне придорожного сервиса, общей протяженностью 2,3 км.

Улично-дорожная сеть:

поселковые дороги, общей протяженностью 3,3 км;

главные улицы, общей протяженностью 4,7 км;

улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 9,0 км;

улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 36,4 км;

проезды, общей протяженностью 12,3 км.

Объекты транспортной инфраструктуры:

2 СТО;

2 автомойки;

255 гаражей индивидуального автотранспорта.

Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

В целях защиты водных объектов от загрязнения почвой, уносимой с огородов при  розливе рек и ручьев, предусмотрено строительство дамб из грунта, препятствующих подтоплению территорий приусадебных участков. Протяженность защитных сооружений составляет: п. Новый - 0,6 км, п. Нагорный - 0,4 км, п. Красный - 0,2 км, п. Двуречье - 2,4 км.

Отвод поверхностного стока с территории населенных пунктов предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль проезжих частей улиц. Сброс дождевых вод предлагается производить в реки, так как территория населенных пунктов имеет общий уклон местности в их сторону. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии рабочего проектирования.

Инженерное оборудование территории

Водоснабжение

Новоавачинское сельское поселение

Централизованная система водоснабжения предусмотрена на территории всех населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сохраняется Елизовское месторождение пресных подземных вод.

Для обеспечения водой питьевого качества п. Нагорный, п. Красный, п. Новый и п. Двуречье предусматривается подключение системы водоснабжения каждого населенного пункта к существующим магистральным водоводам «Елизово - Петропавловск-Камчатский», проложенным подземно, из стальных трубопроводов, диаметром 1000 мм.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды во всех населенных пунктах, в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», принята III (третья).

Район проектирования относится к районам с повышенной сейсмической активностью, поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе водоснабжения согласно п. 15 СНиП 2.04.02-84*.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84*.

При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, учтено примечание 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1 таблицы 3 СНиП 2.04.02-84* - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут, с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2.  СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Результаты расчетов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды приведены в таблице14.

Водопотребление населенных пунктов сельского поселения Новоавачинское

| Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопотребления, л/сутчел. | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| п. Двуречье |
| Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 333 | 370 | 160 | 59,20 | 71,04 |
| Расход воды на полив территории | 333 | 370 | 50 | 18,50 | 22,20 |
| неучтенные расходы, 10% | - | - | - | 5,92 | 7,10 |
| Итого по населенному пункту п. Двуречье: | 83,62 | 100,34 |
| п. Красный |
| Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 641 | 1120 | 160 | 179,20 | 215,04 |
| Расход воды на полив территории | 641 | 1120 | 50 | 56,00 | 67,20 |
| неучтенные расходы, 10% | - | - | - | 17,92 | 21,50 |
| Итого по населенному пункту п. Красный: | 253,12 | 303,74 |
| п. Нагорный |
| Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 1732 | 1730 | 230 | 397,90 | 477,48 |
| Расход воды на полив территории | 1732 | 1730 | 50 | 86,50 | 103,80 |
| неучтенные расходы, 15% | - | - | - | 59,69 | 71,62 |
| Итого по населенному пункту п. Нагорный: | 544,09 | 652,90 |
| п. Новый |
| Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 1274 | 1520 | 230 | 349,60 | 419,52 |
| Расход воды на полив территории | 1274 | 1520 | 50 | 76,00 | 91,20 |
| неучтенные расходы, 10% | - | - | - | 34,96 | 41,95 |
| Итого по населенному пункту п. Новый: | 460,56 | 552,67 |
| ИТОГО ПО НОВОАВАЧИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | 1341,39 | 1609,65 |

Проектом предусмотрена совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории всех населенных пунктов.

Для повышения надежности системы водообеспечения, а также комфортности проживания населения, решено выполнить реконструкцию существующих ветхих и строительство новых водопроводных сетей.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.

В качестве изоляции водопроводных сетей проектом рекомендовано использовать современные теплоизоляционные материалы, позволяющие уменьшить глубину заложения водоводов и снизить объёмы земляных работ.

На территории каждого из поселков на водопроводной сети установить гидранты. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

п. Новый

С целью организации централизованной системы водоснабжения п. Новый решено выполнить ее подключение к магистральным водоводам «Елизово – Петропавловск-Камчатский». Для этого необходимо проложить разводящие водопроводные сети диаметром 110-140 мм, протяженностью 6,5 км. Точку подключения выполнить юго-западнее населенного пункта.

Существующий объект водоснабжения, расположенный по улице Молодежная и представленный артезианской скважиной, решено на расчётный срок ликвидировать. Ликвидацию скважины для забора воды выполнить по причине нарушения зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (в первом охранном поясе расположена ИЖЗ), а также вследствие того, что данный объект не востребован в организации системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенного пункта на расчетный период. Ликвидацию скважины выполнить с обязательным тампонированием.

Действующую водозаборную скважину, находящуюся восточнее ОАО «Зверозавод Авачинский», необходимо сохранить для нужд технического водоснабжения промышленной деятельности.

п. Нагорный, п. Красный

Удовлетворение потребительских нужд п. Нагорный и п. Красный в воде питьевого качества реализовать за счет подключения разводящих водопроводных сетей населенных пунктов к магистральным водоводам «Елизово – Петропавловск-Камчатский».

На территории п. Нагорный определить две точки подключения к магистральному водоводу диаметром 1000 мм:

действующую, сохраняемую в северо-западной части населенного пункта;

проектируемую, в районе территории пищевой промышленности ООО «Деликатес-рыбпрот» и «Рыбный мир».

В границах населенного пункта Красный решено сохранить действующую точку подключения, расположенную по ул. Совхозная.

Транспортировку воды от источника водоснабжения - магистрального водовода, до потребителя выполнить посредством проектируемых сетей водоснабжения со следующими характеристиками:

на территории п. Нагорный: разводящая сеть из полиэтилена диаметром 110 – 140 мм и протяженностью 4,9 км;

на территории п. Красный: полиэтиленовый трубопровод диаметром 110 мм, протяженностью 3 км.

Существующие объекты водоснабжения, расположенные в северной части поселка Нагорный и представленные двумя артезианскими скважинами, на расчётный срок решено частично ликвидировать. Ликвидацию данных объектов выполнить посредством вывода из эксплуатации одной из скважин. Причиной ликвидации является отсутствие необходимости данного объекта в организации системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенного пункта. Ликвидацию скважины выполнить с обязательным тампонированием.

Действующую водозаборную скважину, находящуюся на площадке с ликвидируемой, на расчетный срок необходимо сохранить для нужд технического водоснабжения промышленной деятельности.

п. Двуречье

С целью организации централизованной системы водоснабжения в п. Двуречье решено выполнить ее подключение к магистральным водоводам «Елизово – Петропавловск-Камчатский». Для этого необходимо проложить разводящие водопроводные сети диаметром 90-110 мм, протяженностью 3,6 км. Точку подключения выполнить юго-западнее населенного пункта.

Действующую водозаборную скважину, находящуюся в центральной части поселка, необходимо сохранить для нужд технического водоснабжения промышленной деятельности.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

магистральные сети водоснабжения общей протяженностью 6,5 км (на территории п. Новый);

магистральные сети водоснабжения общей протяженностью 4,9 км (на территории п. Нагорный);

магистральные сети водоснабжения общей протяженностью 3 км (на территории п. Красный);

магистральные сети водоснабжения общей протяженностью 3,6 км. (на территории п. Двуречье).

Водоотведение

Новоавачинское сельское поселение

Район проектирования относится к районам с повышенной сейсмической активностью, поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе водоотведения согласно п. 9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

На территории сельского поселения, на период расчетного срока, принята комбинированная система водоотведения. Комбинированную (централизованную и децентрализованную) систему водоотведения имеют населенные пункты Новый и Нагорный. На территории поселков Двуречье и Красный предусмотреть децентрализованную систему отвода сточных вод.

При централизованной схеме водоотведения, на первую очередь, необходимо обеспечить канализование общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания), а на последующих очередях жилых зданий и производственных предприятий.

При децентрализованной схеме сбора хозяйственно-фекальных сточных вод с территории индивидуальной жилой, а также общественной застройки, не обслуживаемой централизованной системой канализации, необходимо вблизи зданий выполнить установку выгребов и септиков полной заводской готовности.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов населенных пунктов Красный и Двуречье выполнять специализированными машинами со сливом на площадку проектируемых канализационных очистных сооружений (далее КОС), расположенных западнее поселка Нагорный.

Объем отвода сточных вод с территорий населенных пунктов Красный и Двуречье составляет 236,54 м3/сут и 78,14 м3/сут соответственно.

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Все канализационные очистные сооружения предусматривают механическую и биологическую очистку сточных вод с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях.

Объемы сточных вод сельского поселения Новоавачинское.

| Наименование населённых пунктов | Объём стоков, м3/сут |
| --- | --- |
| п. Новый | 461,47 |
| п. Нагорный | 549,10 |
| п. Красный | 236,54 |
| п. Двуречье | 78,14 |
| ИТОГО ПО НОВОАВАЧИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | 1325,25 |

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений, необходимо выполнить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

п. Новый

Для сбора и очистки сточных вод с территории п. Новый, на расчетный срок предусмотреть комбинированную систему водоотведения. Общественная застройка центральной части, а также жилая застройка малой и средней этажности канализуется посредством сохраняемых и проектируемых самотечных и напорных трубопроводов, а также одной проектируемой канализационной насосной станции (далее КНС) с отводом на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Для сбора и транспортировки сточных вод на КОС решено выполнить строительство одной КНС в подземном исполнении производительностью 300 м3/сут.

Проектируемую КНС разместить в районе пересечения улиц Молодежная – Авачинская.

Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод на КНС выполнить самотечными проектируемыми коллекторами из полиэтилена диаметром 160 - 200 мм и протяженностью на расчетный срок 0,8 км.

Отвод сточных вод от КНС выполнить проектируемыми напорными трубопроводами  из полиэтилена диаметром 90 мм, протяженностью 1,4 км.

Общая протяженность магистральных проектируемых сетей на расчетный срок составит 2,2 км.

Стоки от КНС транспортируются на проектируемые КОС, расположенные в южной части п. Новый. Производительность КОС на расчетный срок составит 465 м3/сут.

Производительность КОС определена для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, при суточной норме водоотведения принятой равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85. Сброс очищенных сточных вод осуществлять на рельеф.

Хозяйственно-фекальные сточные воды с территории индивидуальной жилой застройки (далее ИЖС) п. Новый канализовать по децентрализованной схеме водоотведения. На расчетный срок необходимо на территории ИЖС выполнить установку выгребов и септиков полной заводской готовности. На основании п. 6.79 СНиП 2.04.03-85, емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.Подключение зданий к септическим камерам и выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром не менее 110 мм. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Основные преимущества децентрализованной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагоприятных внешних факторах: перебоях электроснабжения, длительных перерывах в поступлении сточных вод, пиковых поступлениях загрязнений, простоте и безопасности обслуживания выгреба и септика (осуществляется с поверхности земли).

Объем отвода сточных вод с территории п. Новый составляет 461,47 м3/сут.

п. Нагорный

Для сбора и очистки сточных вод с территории п. Нагорный, на расчетный срок предусмотрена комбинированная система водоотведения. Стоки от общественной застройки центральной части, а также жилой застройки малой и средней этажности канализуются посредством проектируемых самотечных и напорных трубопроводов, а также одной проектируемой канализационной насосной станции с отводом на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Для сбора и транспортировки сточных вод на КОС принято выполнить строительство одной КНС в подземном исполнении производительностью 400 м3/сут.

КНС разместить юго-восточнее проектируемой амбулатории.

Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод на КНС выполнить самотечными проектируемыми коллекторами из полиэтилена, диаметром 160 - 200 мм, протяженностью на расчетный срок 2,1 км.

Отвод сточных вод от КНС выполнить проектируемыми напорными трубопроводами  из полиэтилена диаметром 110 мм, протяженностью 2,4 км.

Общая протяженность магистральных проектируемых сетей на расчетный срок составит 4,5 км.

Стоки от КНС транспортируются на проектируемые КОС, расположенные в восточной части п. Нагорный. Производительность КОС на расчетный срок составит 790 м3/сут.

Производительность КОС определена для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, при суточной норме водоотведения, принятой равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85. Сброс очищенных сточных вод осуществлять на рельеф.

В расчетную производительность КОС включены объемы водоотведения п. Двуречье и п. Красный.

В юго-западной части населенного пункта, в районе предприятий пищевой промышленности ООО «Деликатес-рыбпрот» и «Рыбный мир», предусмотреть установку блочных очистных сооружений предприятий (далее ОСП) для утилизации производственных сточных вод. На ОСП производить биологическую и механическую очистку; после обеззараживания, сброс сточных вод выполнять на рельеф.

Хозяйственно-фекальные сточные воды с территории индивидуальной жилой застройки (далее ИЖЗ) населенного пункта Нагорный канализовать по децентрализованной схеме водоотведения. На расчетный срок необходимо на территории ИЖЗ выполнить установку выгребов и септиков полной заводской готовности.

На основании п. 6.79 СНиП 2.04.03-85, емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.

Подключение зданий к септическим камерам и выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром не менее 110 мм. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Основные преимущества децентрализованной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагоприятных внешних факторах: перебоях электроснабжения, длительных перерывах в поступлении сточных вод, пиковых поступлениях загрязнений, простоте и безопасности обслуживания выгреба и септика (осуществляется с поверхности земли).

Объем отвода сточных вод с территории п. Нагорный составляет 549,1 м3/сут.

В соответствии с проектными решениями, учитывая запланированные к строительству объекты, определен перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению.

На территории п. Нагорный:

- канализационные очистные сооружения – 1 объект;

- очистные сооружения предприятий – 1 объект;

- канализационная насосная станция – 1 объект;

- канализационные сети (напорные и самотечные) протяженностью 4,5 км.

На территория п. Новый:

- канализационные очистные сооружения – 1 объект;

- канализационная насосная станция – 1 объект;

- канализационные сети (напорные и самотечные) протяженностью 2,2 км.

Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями  СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки». Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 25° С.

Средняя температура за отопительный период – минус 2,3( С.

Продолжительность отопительного периода - 273 сут.

п. Нагорный

Проектом предусмотрено сохранение централизованной системы теплоснабжения от локальной котельной малой мощности.

Проектом предусмотрена ликвидация котельной № 2, в связи с нарушением требований  п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Котельная № 1 в схеме теплоснабжения сохраняется. От котельной предусмотрено обеспечить теплоснабжение объектов общественно-деловой зоны, а так же территорий мало-,  среднеэтажной и индивидуальной жилой застроек в центральной части поселка.

Для обеспечения надёжности работы существующей котельной № 1, решено выполнить ее реконструкцию, связанную с переводом котельной на природный газ.

Расчетная мощность котельной № 1 после её реконструкции составит 3,4 Гкал/час. Расчётная присоединённая тепловая нагрузка котельной № 1:

на отопление и вентиляцию 2,38 Гкал/час (5495 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 0,727 Гкал/час (5295 Гкал/год).

Итого: 3,106 Гкал/час (10790 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 3,33 Гкал/час (11570 Гкал/год).

В связи с газификацией поселка, теплоснабжение и горячее водоснабжение других объектов общественно-деловой зоны, а так же индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных источников теплоснабжения - газовых котлов и водонагревателей.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная.  Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию предусмотрена прокладка проектных тепловых сетей общей протяженностью 766 м диаметром 159-325 мм в пенополиуретановой (ППУ) изоляции, подземно. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота и  компенсаторов. Протяженность сохраняемых тепловых сетей составляет  605 м.

Расчет тепловых нагрузок по п. Нагорный приведен в таблице 16.

| № | Наименование | Площадь застройки, м | Общая площадь, м² | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Котельная № 1 |
| 1 | Объекты общественно-деловой зоны |  | 12890 | 0,827 | 0,665 | 0,074 | 1,566 |
| 2 | Среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей) |  | 13980 | 0,646 | 0 | 0,466 | 1,112 |
| 3 | Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей) |  | 1600 | 0,069 | 0 | 0,054 | 0,123 |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка (1 этаж) |  | 4000 | 0,173 | 0 | 0,133 | 0,306 |
| ВСЕГО: | 1,715 | 0,665 | 0,727 | 3,107 |
| Индивидуальные газовые котлы |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка |  | 23128 | 0,646 | 0 | 0,466 | 1,112 |
| 6 | Объекты общественно-деловой зоны |  | 930 | 0,272 | 0,058 | 0,021 | 0,351 |
| ВСЕГО: | 0,918 | 0,058 | 0,487 | 1,463 |
| ИТОГО по населенному пункту: | 2,633 | 0,723 | 1,214 | 4,57 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточника, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление поселка составляет 4,79 Гкал/ час  (17555 Гкал/год).

При разработке рабочей документации на реконструкцию теплоисточника и строительство тепловых сетей необходимо учесть сейсмичность района строительства.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определён следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

одна реконструируемая котельная;

проектные сети теплоснабжения протяженностью 766 м;

п. Новый

Проектом предусмотрено сохранение централизованной системы теплоснабжения от котельной № 3, которая в схеме теплоснабжения сохраняется. Котельная обеспечит теплоснабжение территорий общественно-деловой зоны, а так же мало-, среднеэтажной и индивидуальной жилой застроек в центральной части поселка.

Для обеспечения надёжности работы котельной № 3, необходимо выполнить ее реконструкцию, связанную с увеличением мощности и переводом котельной на природный газ. Установленная мощность котельной № 3 после её реконструкции составит 2,8 Гкал/час. Расчётная присоединённая тепловая нагрузка котельной № 3:

на отопление и вентиляцию 1,726 Гкал/час (4205 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 0,883 Гкал/час (6435 Гкал/год).

Итого: 2,609 Гкал/час (10640 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 2,798 Гкал/час (11410 Гкал/год).

Котельная на территории ОАО «Зверозавод Авачинский» сохраняется. В схеме теплоснабжения жилищно-коммунального сектора посёлка данная котельная не задействована.

В связи с газификацией поселка, теплоснабжение и горячее водоснабжение других объектов общественно-деловой зоны, а так же индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная.  Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию предусмотрена прокладка проектных тепловых сетей общей протяженностью 720 м диаметром 76-325 мм в пенополиуретановой (ППУ) изоляции, подземно. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота и компенсаторов. Протяженность сохраняемых тепловых сетей составляет  368 м.

Расчет тепловых нагрузок по п. Новый приведен в таблице 17.

| № | Наименование | Площадь застройки, м | Общая площадь, м² | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Котельная № 3 |
| 1 | Объекты общественно-деловой зоны |  | 4217 | 0,304 | 0,222 | 0,024 | 0,55 |
| 2 | Среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей) |  | 11664 | 0,539 | 0 | 0,389 | 0,928 |
| 3 | Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей) |  | 10560 | 0,457 | 0 | 0,352 | 0,809 |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка (1 этаж) |  | 3540 | 0,204 | 0 | 0,118 | 0,322 |
| ВСЕГО: | 1,504 | 0,222 | 0,883 | 2,609 |
| Индивидуальные газовые котлы |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка |  | 15714 | 0,907 | 0 | 0,524 | 1,431 |
| 6 | ОДЗ |  | 500 | 0,03 | 0,028 | 0,063 | 0,121 |
| ВСЕГО: | 0,937 | 0,028 | 0,587 | 1,552 |
| ИТОГО по населенному пункту: | 2,441 | 0,25 | 1,47 | 4,161 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточника, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление поселка составляет 4,35 Гкал/ час  (18115 Гкал/год).

При разработке рабочей документации на реконструкцию теплоисточника и строительство тепловых сетей,  необходимо учесть сейсмичность района строительства.

П. Двуречье

Проектом сохраняется децентрализованная система теплоснабжения поселка.

Теплоснабжение реконструируемого детского сада решено обеспечить от проектной индивидуальной газовой котельной мощностью 0,12 Гкал/час, с двумя котлами (один в работе, второй в резерве). Расчётная присоединённая тепловая нагрузка индивидуальной котельной:

на отопление и вентиляцию 0,051 Гкал/час (110 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 0,003 Гкал/час (25 Гкал/год).

Итого: 0,054 Гкал/час (135 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,057 Гкал/час (145 Гкал/год).

В связи с газификацией поселка, теплоснабжение и горячее водоснабжение других объектов общественно-деловой зоны, а так же индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей.

Расчет тепловых нагрузок по п. Двуречье приведен в таблице 18.

| № | Наименование | Площадь застройки, м² | Общая площадь, м² | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Индивидуальная газовая котельная |
| 1 | Детский сад |  | 375 | 0,03 | 0,021 | 0,003 | 0,054 |
| Индивидуальные газовые котлы |
| 3 | Административные и общественные здания |  | 1245 | 0,084 | 0,075 | 0,081 | 0,24 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка |  | 12456 | 0,719 | 0 | 0,415 | 1,134 |
| ИТОГО по населённому пункту: | 0,833 | 0,096 | 0,499 | 1,428 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление поселка составляет 1,431 Гкал/ч  (5940 Гкал/год).

При разработке рабочей документации на строительство теплоисточника, необходимо учесть сейсмичность района строительства.

п. Красный

Проектом сохраняется децентрализованная система теплоснабжения поселка.

Теплоснабжение реконструируемого детского сада обеспечить от проектной индивидуальной газовой котельной мощностью  0,32 Гкал/час, с двумя котлами (один в работе, второй в резерве).   Расчётная присоединённая тепловая нагрузка индивидуальной котельной:

на отопление и вентиляцию 0,141 Гкал/час (310 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 0,009 Гкал/час (70 Гкал/год).

Итого: 0,15 Гкал/час (380 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,16 Гкал/час (410 Гкал/год).

В связи с газификацией поселка, теплоснабжение и горячее водоснабжение других объектов общественно-деловой зоны, а так же индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных источников теплоснабжения - газовых котлов и водонагревателей.

Расчет тепловых нагрузок п. Красный в таблице 19.

| № | Наименование | Площадь застройки, м² | Общая площадь, м² | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Индивидуальная газовая котельная |
| 1 | Детский сад |  | 1050 | 0,083 | 0,058 | 0,009 | 0,15 |
| Индивидуальные газовые котлы |
|  | Административные и общественные здания |  | 2259 | 0,183 | 0,124 | 0,175 | 0,482 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка |  | 33600 | 1,939 | 0 | 1,12 | 3,059 |
| ИТОГО по населённому пункту: | 2,205 | 0,182 | 1,304 | 3,691 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление поселка составляет 3,701 Гкал/час (15470 Гкал/год).

При разработке рабочей документации на строительство теплоисточника необходимо учесть сейсмичность района строительства.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству, определился следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- две реконструируемые котельные;

- две проектные индивидуальные котельные;

- проектные сети теплоснабжения протяженностью 1486 м.

Электроснабжение

С.п. Новоавачинское

На расчетный срок система электроснабжения Новоавачинского сельского поселения сохраняется централизованной. Проектом предусматривается сохранение высоковольтных линий электропередачи 220 и 110 кВ, находящихся в границах поселения, а также строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 5,8 км. Общая протяженность линий электропередачи напряжением 10 кВ будет составлять 17,1 км. За расчетный срок рекомендуется предусмотреть реконструкцию с заменой силового и коммутационного оборудования понизительной подстанции «Новая», а также, в случае необходимости, увеличение мощность трансформаторов.

п. Новый

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей поселка Новый будет осуществляться от сохраняемой понизительной подстанции «Новая» 110/10 кВ.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения поселка:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 3,3 км;

строительство новых трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, в количестве 6-х шт. мощностью 400 и 630 кВА, для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

реконструкция 1-й трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ с доведением мощности до 250 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

сохранение действующих трансформаторных подстанций в количестве 7-и шт. а также существующих ЛЭП-10 кВ протяженностью 5,1 км.

В целом схема энергоснабжения п. Новый генеральным планом сохраняется.

Трассы линий электропередачи напряжением 110 кВ в системе электроснабжения сохраняются без изменений. Общая протяженность линий электропередачи напряжением 10 кВ будет составлять 8,4 км.

Для определения нагрузок  выполнен расчет по укрупненным показателям. Результат расчёта приведён в таблице.

| Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома | 1-2 | 29734 | 0,02 |  | 0,9 | 535,21 |
| Административная застройка |  | 16409 |  | 738,41 | 0,6 | 443,04 |
| Жилой дом | 3-5 | 12730 | 0,0102 |  | 0,9 | 116,86 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 1095,12 |

Суммарная электрическая нагрузка (в пиковом режиме) 1095 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 1204 кВт. Расчет выполнен без нагрузки промышленных потребителей.

Учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определился следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

проектируемые трансформаторные подстанции класса ТП-10/0,4 кВ – 6 шт.;

реконструируемая трансформаторная подстанция класса ТП-10/0,4 кВ – 1 шт.;

проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 3,3 км.

п. Нагорный

В целом схема энергоснабжения п. Нагорный генеральным планом сохраняется. По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей поселка Нагорный будет осуществляться от сохраняемой понизительной подстанций «Новая» 110/10 кВ.  В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения поселка:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 5,3 км;

строительство новых трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, в количестве 8-ми шт. мощностью 400 и 630 кВА, для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

сохранение действующих трансформаторных подстанций в количестве 21-й шт., а также существующих ЛЭП-10 кВ протяженностью 11,1 км.

Трассы линий электропередачи напряжением 220 и 110 кВ в системе электроснабжения сохраняются без изменений.

Общая протяженность линий электропередачи напряжением 10 кВ будет составлять 16,4 км.

Для определения нагрузок  выполнен расчет по укрупненным показателям. Результат расчёта приведён в таблице.

| Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома | 1-2 | 28642 | 0,02 |  | 0,9 | 515,56 |
| Административная застройка |  | 16409 |  | 738,41 | 0,6 | 443,04 |
| Жилой дом | 3-5 | 10515 | 0,0102 |  | 0,9 | 96,53 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 1055,13 |

Суммарная электрическая нагрузка (в пиковом режиме) 1055 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 1160 кВт. Расчет выполнен без нагрузки промышленных потребителей.

Учитывая объекты, запланированные к строительству, определился следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

проектируемые трансформаторные подстанции класса ТП-10/0,4 кВ – 8 шт.;

проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 5,3 км.

п. Красный

В целом схема энергоснабжения п. Красный генеральным планом сохраняется. Электроснабжение потребителей поселка будет осуществляться от сохраняемой понизительной подстанций «Новая» 110/10 кВ. В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 2,6 км;

строительство новых трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, в количестве 5-ти шт. мощностью 160 и 400 кВА, для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

сохранение действующих трансформаторных подстанций в количестве 4-х шт., а также существующих ЛЭП-10 кВ протяженностью 2,2 км.

Трассы линий электропередачи напряжением 110 кВ в системе электроснабжения сохраняются без изменений.

Общая протяженность линий электропередачи напряжением 10 кВ будет составлять 4,8 км.

Для определения нагрузок  выполнен расчет по укрупненным показателям. Результат расчёта приведён в таблице.

| Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома | 1-2 | 33660 | 0,02 |  | 0,9 | 605,88 |
| Административная застройка |  | 2871 |  | 129,20 | 0,6 | 77,52 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 683,40 |

Суммарная электрическая нагрузка (в пиковом режиме) 683 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 751 кВт. Расчет выполнен без нагрузки промышленных потребителей.

Учитывая объекты, запланированные к строительству, определён  следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

проектируемые трансформаторные подстанции класса ТП-10/0,4 кВ – 5 шт.;

проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 2,6 км.

п. Двуречье

Схема энергоснабжения п. Двуречье генеральным планом сохраняется. Электроснабжение потребителей поселка будет осуществляться от сохраняемой понизительной подстанций «Новая» 110/10 кВ.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения поселка:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 1,0 км;

строительство новых трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, в количестве 3-х шт. мощностью 160 кВА, для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

реконструкция 2-х трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ с доведением мощности до 250 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

сохранение действующих трансформаторных подстанций в количестве 1-й шт. а также существующих ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,8 км.

Общая протяженность линий электропередачи напряжением 10 кВ будет составлять 2,8 км.

Для определения нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям. Результат расчёта приведён в таблице.

| Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома | 1-2 | 11080 | 0,02 |  | 0,9 | 199,44 |
| Административная застрока |  | 2550 |  | 114,75 | 0,6 | 68,85 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 268,29 |

Суммарная электрическая нагрузка (в пиковом режиме) 268 кВт, с учетом потерь при транспортировке  электроэнергии – 295 кВт. Расчет выполнен без нагрузки промышленных потребителей.

Учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определён следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

проектируемые трансформаторные подстанции класса ТП-10/0,4 кВ – 3 шт.;

реконструируемые трансформаторные подстанции класса ТП-10/0,4 кВ – 2 шт.;

проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 1,0 км.

Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ в поселках Новоавачинского сельского поселения  выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу. Проектируемые кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ, проложить в земле в траншее, с использованием кабеля.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии населенных пунктов осуществляется непосредственно от проектируемых и существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения населенных пунктов основные потребители электроэнергии относятся  к III категории, за исключением:

канализационных очистных сооружений, насосных станций, водопроводных очистных сооружений, в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

установок тепловых сетей и котельных, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

учреждений образования, воспитания (детские сады, школы), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнерг.

Газоснабжение

Новоавачинское сельское поселение

Проектом генерального плана планируется создание централизованной системы газоснабжения потребителей п. Новый, п. Нагорный, п. Красный и п. Двуречье. На территории муниципального образования на первую очередь генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода высокого давления протяженностью 9 км.

п. Новый, п. Нагорный, п. Красный,  п. Двуречье

В соответствии со схемой газификации Елизовского района Камчатского края и г. Петропавловск-Камчатский на территории Новоавачинского сельского поселения, для подачи газа в газораспределительную сеть п. Новый, п. Нагорный, п. Красный и п. Двуречье, предусматривается установка газорегуляторных пунктов (ГРП), в границах каждого населенного пункта, и строительство распределительных сетей газоснабжения высокого, среднего и низкого давления.

По числу ступеней давления система газоснабжения - двухступенчатая:

от газораспределительной станции (ГРС) ГРС - Елизово запитываются распределительные газопроводы высокого давления II-категории ( Р = 0,6 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам в населенных пунктах;

от газорегуляторных пунктов запитываются сети среднего (Р = 0,3 МПа) и низкого давления (Р=0,005 МПа), подводящие газ к котельным и потребителям жилой и общественной застройки.

Система газоснабжения принята смешанная, состоящая из кольцевых и тупиковых газопроводов низкого давления. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Проектные газопроводы высокого, среднего и низкого давления проложить подземно; материал газопроводов - сталь.

В населенных пунктах предусматриваются следующие направления использования газа:

в качестве топлива на источниках теплоснабжения (котельных и индивидуальных котельных);

на пищеприготовление - для жилой застройки;

на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для жилой  застройки;

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для общественной застройки.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», в количестве 120 м³/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены исходя из расчётов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение». Расчет потребления газа приведен в таблицах 24-27.

Расчет потребления газа п. Новый

| N п/п | Назначение | Кол-во проживающих,чел. | Теплопотребление, Гкал/год | Годовой расход газа, м3 | Теплопотребление, Гкал/ч | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка): | 1520 | - | 182400 | - | 91,2 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (индивидуальная жилая застройка) | - | 6125 | 765625 | 1,431 | 178,9 |
| 3 | Отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (общественно-деловая застройка) | - | 580 | 72500 | 0,121 | 15,1 |
| 4 | Котельная №3 | - | 1410 | 176250 | 2,8 | 350 |
|  | Итого: |  | 8115 | 1196775 | 4,352 | 635,2 |

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой газоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия на расчетный срок в п. Новый:

строительство газорегуляторных пунктов (2 шт.) мощностью 650 м3/час каждый;

строительство газопроводов среднего давления диаметром 100 мм, протяженностью 0,3 км;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 100-150 мм, общей протяженностью 8,6 км.

Расчет потребления газа п. Нагорный

| N п/п | Назначение | Кол-во проживающих,чел. | Теплопотребление, Гкал/год | Годовой расход газа, м3 | Теплопотребление, Гкал/ч | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка): | 1730 | - | 207600 | - | 103,8 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (индивидуальная жилая застройка) | - | 5040 | 630000 | 1,112 | 139 |
| 3 | Отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (общественно-деловая застройка) | - | 945 | 118125 | 0,351 | 43,9 |
| 4 | Котельная №1 |  | 11570 | 1446250 | 3,4 | 425 |
|  | Итого: |  | 17555 | 2401975 | 4,863 | 711,7 |

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой газоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия на расчетный срок в п. Нагорный:

строительство газорегуляторных пунктов (2 шт.) мощностью 750 м3/час каждый;

строительство газопроводов среднего давления диаметром 100 мм, протяженностью 0,4 км;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 100-150 мм, общей протяженностью 10 км.

Расчет потребления газа п. Красный

| N п/п | Назначение | Количество проживающих,чел. | Теплопотребление, Гкал/год | Годовой расход газа, м3 | Теплопотребление, Гкал/ч | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка): | 1120 | - | 134400 | - | 67,2 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (индивидуальная жилая застройка) | - | 13100 | 1637500 | 3,059 | 383 |
| 3 | Отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (общественно-деловая застройка) | - | 1960 | 245000 | 0,482 | 60,3 |
| 4 | Индивидуальная котельная д/сада | - | 410 | 51250 | 0,32 | 40 |
|  | Итого: |  | 15470 | 2068150 | 3.861 | 550,5 |

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой газоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия на расчетный срок в п. Красный:

строительство одного газорегуляторного пункта мощностью 550 м3/час;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 100-150 мм, общей протяженностью 7,5 км.

Расчет потребления газа п. Двуречье

| N п/п | Назначение | Количество проживающих,чел. | Теплопотребление, Гкал/год | Годовой расход газа, м3 | Теплопотребление, Гкал/ч | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка): | 370 | - | 44400 | - | 24,7 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (индивидуальная жилая застройка) | - | 4860 | 607500 | 1,134 | 141,7 |
| 3 | Отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (общественно-деловая застройка) | - | 935 | 116875 | 0,24 | 30 |
| 4 | Индивидуальная котельная д/сада | - | 145 | 18125 | 0,12 | 15 |
|  | Итого: |  | 5940 | 786900 | 2,34 | 211,4 |

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой газоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия на расчетный срок в п. Двуречье:

строительство одного газорегуляторного пункта мощностью 250 м3/час;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 100-150 мм, общей протяженностью 6 км.

Часовой расход газа потребителями Новоавачинского сельского поселения на расчетный срок составит 2109 м3/час, годовой расход составит 6453800 м3/год.

При разработке рабочей документации на строительство объектов и сетей газоснабжения необходимо учесть сейсмичность района строительства.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

проектируемый газорегуляторный пункт – 6 шт.;

проектируемые газопроводы высокого давления – 9 км;

проектируемые газопроводы среднего давления-0,7 км;

проектируемые газопроводы низкого давления общей протяженностью 32,1 км.

Связь и информация

Новоавачинское сельское поселение

Существующие вышки связи в границах населенных пунктов (6 шт.) сохраняется, поскольку они в полной мере удовлетворяет потребностям как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи.

Мероприятия по реконструкции и развитию системы связи предлагаются в течение срока реализации проекта, по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Согласно «Стратегии развития инфраструктуры связи в Камчатском крае на период до 2025 года», проектом предусматриваются следующие основные направления развития телекоммуникационного комплекса:

1. Строительство межстанционного волоконно–оптического кабеля связи протяженностью 9,8 км.

2.Развитие телефонной сети предлагается  на базе технологии NGN, что позволит предоставлять качественные услуги телефонной связи, передаче данных и Интернет.

3 Дальнейшее развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий.

4.Развития эфирного радиовещания за счет увеличения количества радиовещательных станций.

5.Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания c увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной 7 февраля 2008 г. (Пр. № 212), уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического статуса и численности населения. Емкость сети телефонной связи общего пользования для 100 % телефонизации квартирного и общественного сектора должна составлять к расчетному сроку порядка 340 номеров на 1000 жителей. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20% от общего числа абонентов.

п. Новый

Для развития системы связи предусмотрено увеличение номерной емкости существующей АТС до 521 номеров.

Существующий таксофон, для оказания услуг универсальной связи, сохраняется.

п. Ногорный

Для развития системы связи предусмотрено увеличение номерной емкости существующей АТС до 593 номеров.

п. Красный

Для развития системы связи предусмотрено строительство цифровой АТС расчетной номерной емкостью 384 номера.

п. Двуречье

Для развития системы связи предусмотрено строительство цифровой АТС расчетной номерной емкостью 127 номеров.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

проектная волоконно-оптическая линия связи протяженностью 9,8 км;

проектная автоматическая телефонная станция (АТС)- 2 шт.;

реконструируемая автоматическая телефонная станция (АТС) - 2 шт.

Охрана окружающей среды

Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития сельского поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории сельского поселения представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в  атмосферу, предусматривается установление  санитарно-защитных зон.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов

Новоавачинского сельского  поселения

| № п/э | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
|  | п. Двуречье |  |
| 1 | Кладбище | 50 |
| 2 | Пилорама | 100 |
| 3 | Рыбный цех | 50 |
| 4 | Склад | 50 |
| 5 | Производственный цех сборки металла | 50 |
| 6 | Коммунально-складские здания | 50 |
|  | п. Красный |  |
| 1 | Лесоперерабатывающее предприятие | 100 |
|  | п. Нагорный |  |
| 1 | ООО СХП " Елизовский свинокомплекс" | 500 |
| 2 | ЗАО "Мясокомбинат Елизовский" | 300 |
| 3 | Лесоперерабатывающее предприятие" | 300 |
| 5 | Гараж-мастерская | 100 |
| 6 | Здания складов и столярного цеха, цементного склада | 100 |
| 7 | Гаражи СХТ и ремонтная мастерская. | 100 |
| 8 | Автогазозаправочная станция | 100 |
| 9 | Автозаправочная станция | 50 |
| 10 | ООО "Дальинторг" | 50 |
| 11 | Камчатский межотраслевой завод | 50 |
| 12 | ООО РПК "Южно-Камчатское" | 50 |
| 13 | ООО "Тиртей" | 50 |
| 14 | Цех первичной переработки мясного сырья | 50 |
| 15 | Цех колбасных изделий и полуфабрикатов | 50 |
| 16 | OOO "Рыбный мир" | 50 |
| 17 | ООО "Деликатес-рыбпрот" | 50 |
| 19 | ООО "СВС" | 50 |
| 20 | Коммунально-складская территория | 50 |
| 21 | Котельная | 50 |
| 22 | Понизительная подстанция 110/10 кВ "Новая" | 50 |
| 23 | Станция технического обслуживания | 50 |
| 24 | Автомойка | 50 |
| 25 | Гаражи индивидуального транспорта | 25,35 |
| 26 | Канализационная насосная станция | 20 |
|  | п. Новый |  |
| 1 | Канализационные очистные сооружения | 150 |
| 2 | Коммунально-складские территории | 50 |
| 3 | Котельная | 50 |
| 4 | Гаражи индивидуального транспорта | 15, 25 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 20 |
|  | Новоавачинское сельское поселение |  |
| 1 | Канализационные очистные сооружения | 150 |
| 2 | Автозаправочные станции | 50 |
| 3 | Станции технического обслуживания | 50 |
| 4 | Автомойки | 50 |
| 5 | Кладбище | 50 |

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания должен быть, разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории сельского поселения накладывает наличие водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП).

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 01 января 2007 года. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов на территории, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранных зоны реки Красная, ручья Желтый, установлена в размере 100, 50 м. Прибрежная защитная полоса установлена в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории сельского поселения представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения по территории сельского поселения проходят линии электропередачи 10, 110, 220 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10, 110, 220 кВ  устанавливаются в размере 10, 20, 25 метров, согласно с ««Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений, расположенных в п. Нагорный и в п. Нагорный  с блочной установкой (сброс очищенных сточных вод на рельеф) мощностью 790 куб.м/сут и 465 куб.м/сут составляет 150 м, согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Ширина минимального расстояния от газопроводов высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Охранные зоны газорегуляторных пунктов устанавливаются в размере 10 метров в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. №878.

Для автомобильных дорог  II категории установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

На территорию сельского поселения ограничение накладывает ограничение шумовой коридор для взлета и посадки воздушных судов в районе аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово).

Координаты аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово) - 53° 10' СШ, 158° 27' ВД, длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) - 3400м, рабочий курс для взлета и посадки ВС: магнитный - 343°, истинный - 157°.

Аэродром принадлежит Министерству обороны РФ, пригоден практически для всех типов гражданской и военной авиации РФ, а также для воздушных судов зарубежных авиакомпаний. На аэродроме базируются сверхзвуковые ВС МО, значительно превосходящие по уровням шумов гражданские ВС.

В связи с тем, что обследование района аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово) на уровни допустимых шумов гражданских ВС по установлению зон ограничения жилой застройки не производилось в течение длительного времени из-за дороговизны обследования, схема шумов для ВС гражданской авиации определялась с использованием следующих документов:

«методика   определения   характеристик   авиационного   шума   в   районе
аэропортов ГА» разработанная в ГосНИИ ГА в 1980г.;

«рекомендации   по  установлению   зон   ограничения   жилой   застройки   в окрестностях  аэропортов  ГА  из  условий  шума»  разработанной  в   1985г.
научно-исследовательским институтом строительной физики Госстроя СССР,
Государственным    научно-исследовательским    институтом    ГосНИИ    ГА,
Московским    научно-исследовательским    институтом    гигиены    им.    Ф.Ф.
Эрисмана Минздрава РСФСР (МНИИ гигиены);

«допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения» - ГОСТ 22283-76.

По методике определения характеристик авиационного шума в районе аэропортов ГА для большинства типов ВС гражданской авиации, определена усредненная схема шумового коридора для взлета и посадки воздушных судов в районе аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово), которая отражена на схеме в масштабе 1 : 100 000.

Согласно ГОСТ 22283-76 допустимые значения уровней шума на территории жилой застройки вблизи аэропортов в светлое время суток с 07.00 до 23.00 местного времени должны составлять 85 дБА, в ночное время с 23.00-до 07.00 местного времени - не более 75 дБА.

Для дневного времени - уровень шума 85 дБА (выделено красным цветом):

при посадке (южная часть схемы) контур равного шумового коридора начинается с удаления 10,0 км до взлётно-посадочной полосы и на удалении 5,0 км до начала ВПП достигает ширины 1,0 км (по 0,5 км в обе стороны от линии захода на посадку), с дальнейшим плавным уменьшением к началу ВПП до 0,6 км ( по 0,3 км в обе стороны от линии захода на посадку). После приземления, в связи с использованием реверса тяги двигателей, идет увеличение ширины шумового коридора до значения 1,2 км (по 0,6 км в обе стороны от посадочного курса).

при взлете (северная часть схемы), в начале разбега самолетов, контур равного шумового коридора с величины 1,6 км (по 0,8 км в обе стороны от линии взлёта) на удалении 6,0 км от начала ВПП (высота 200м, траверз г. Елизово) увеличивается до 2,0 км (по 1,0 км в обе стороны от линии взлета) и в связи с переводом режима работы двигателей со взлетного до номинального уменьшается до 1,6 км (по 0,8 км в обе стороны от линии взлета) с постепенным уменьшением до нуля на удалении 18,0 км.

Для ночного времени - уровень шума 75 дБА (выделено синим цветом):

при посадке контур равного шумового коридора начинается с удаления 15,0 км до взлётно-посадочной полосы, на удалении 7,0 км до начала ВПП плавно достигает ширины 1,4 км (по 0,7 км в обе стороны от линии захода на посадку), с дальнейшим плавным уменьшением к началу ВПП до 1,0 км (по 0,5 км в обе стороны от линии захода на посадку).

После приземления, в связи с использованием реверса тяги двигателей, идет увеличение ширины шумового коридора до значения 1,6 км (по 0,8 км от линии посадочного курса).

при взлете (северная часть схемы) в начале разбега самолета контур равного шумового коридора с величины 2,0 км (по 1,0 км в обе стороны от линии взлёта) на удалении 6,0 км от начала ВПП (высота 200 м, траверз г. Елизово) увеличивается до 2,4 км (по 1,2 км в обе стороны от линии взлёта), затем, в связи с переводом режима работы двигателей со взлетного до номинального, уменьшается до 2,0 км (по 1,0 км в обе стороны от линии взлёта) с постепенным уменьшением до нуля на удалении 25,0 км.

Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

разработка проектов установления санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

перевод котельных на газовое топливо;

оборудование автозаправочной станции системой закольцовки бензина;

вынос производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос,  расчистка прибрежных территорий;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

проектирование  канализационных очистных сооружений в восточной части п. Нагорный;

проектирование канализационных очистных сооружений в южной части п. Новый;

усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистке сельского поселения

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

уборка территорий от мусора, смета, снега.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Объем образующихся отходов в сельском поселении, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения, на конец расчетного срока составит около 35 тыс. тонн. Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок площадью 1,4 га.  Вывоз твердых бытовых отходов с территории сельского поселения предусматривается на строящийся полигон ТБО, расположенный на территории п.г.т. Вулканный, либо на мусоросжигательных установок.

В экологически уязвимой среде Камчатского края, в котором расположено сельское поселение, биотермические процессы разложения отходов могут продолжаться десятки лет, представляется целесообразным на перспективу применение термических методов – мусоросжигательные установки (МСУ). Применение МСУ имеет следующие достоинства:

в результате высокотемпературной обработки ТБО биологические загрязнения уничтожаются полностью;

вторичные отходы высокотемпературной переработки ТБО (зола, шлак) могут быть утилизированы в производстве строительных материалов или в технологии строительных, дорожных работ;

содержащиеся в ТБО опасные соединения «тяжелых» металлов под воздействием высоких температур и окислительной среды разлагаются. Конечные продукты термообработки содержат фактически нерастворимые в почвенной среде окислы этих металлов.

Целесообразность применения МСУ определяется следующими условиями: отсутствие гарантированных потребителей компоста, экологические требования к окружающей среде.

Эффективность сжигания значительно повышается после организации селективного сбора отходов в местах их образования (или на мусоросортировочной станции).

Экологическое воздействие мусоросжигания в основном связано с загрязнением воздуха, в первую очередь – мелкодисперсной пылью, оксидами серы и азота, фуранами и диоксинами.

В настоящее время разработаны режимы сжигания ТБО (температура процесса, длительность пребывания продуктов переработки при высокой температуре), позволяющие исключить возможность образования диоксинов и дибензофуранов. 	Требуется тщательная система очистки дымовых газов, также возникает необходимость страхования риска образования диоксинов в переходные периоды эксплуатации установки (т.е. при остановке процесса или выхода на режим после простоя). Наличие узлов абсорбации и фильтрации повышает экологическую безопасность.

На переработку предусматривается принимать:

твердые бытовые отходы (ТБО);

биологические отходы;

строительный мусор;

крупногабаритный мусор (КГМ).

Технические решения переработки и захоронения ТБО и биологических отходов с использованием  МСУ имеют два основных варианта.

Первый вариант – обезвреживание (пиролизное сжигание) всего объема ТБО и биологических отходов с предварительным отбором металла и стекла из ТБО.

Второй вариант – обезвреживание только биологических отходов. Весь объем ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Применение обеих вариантов возможно во всех населенных пунктах района, так как для размещения зданий и сооружений комплекса по переработке отходов не требуется проводить отчуждение территории больших площадей.

Конкретные технические решения по каждому поселению в части строительства пунктов переработки отходов принимаются на стадии проектирования после выбора площадок для строительства и проведения инженерных изысканий.

Целесообразно рассмотреть возможность размещения пунктов на одной территории  с проектируемыми полигонами ТБО или рядом с ними, так как оба варианта обезвреживания отходов требуют организации площадок для складирования и захоронения строительного мусора, стекла и коксозольного остатка, образующегося в результате сжигания ТБО.

При организации мест временного складирования и хранения отходов поступающих на переработку и отходов, образующихся в процессе их переработки и обезвреживания необходимо предусмотреть меры по предохранению загрязнения почвы: площадки хранения отходов должны быть оборудованы гидроизолирующим покрытием.

Также необходимо оборудовать защитным кожухом расходные емкости для дизельного топлива, что исключит возможность попадания нефтепродуктов в почву.

В перспективе следует ориентироваться на переход от ликвидационного термического метода к утилизационному, с использованием тепловой энергии, а также с использованием получаемых шлака, золы (практически безвредная масса оксидов) – в изделиях строительного и дорожного назначения, при рекультивации территории.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ЧС природного характера

Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации:

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |
| 1.1 | Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар Деформация горных пород Взрывная волна Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников |
| 1.2 | Вулканическое извержение | Динамический Тепловой (термический) Химический Теплофизический Физический | Сотрясение земной поверхности Деформация земной поверхности Выброс, выпадение продуктов извержения Движение лавы, грязевых, каменных потоков Гравитационное смещение горных пород. Палящая туча, лава, пар, газы Загрязнение атмосферы, почв, грунтов, гидросферы Грозовые разряды |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

Новоавачинское сельское поселение относится к сейсмически опасной зоне, где возможны 7-9-ти бальные землетрясения. При возникновении катастрофического землетрясения ( сила толчков - боле 7 баллов) на территории Новоавачинского сельского поселения может сложится следующая возможная обстановка:

Возможная обстановка на территории населённых пунктов Новоавачинского сельского поселения при возникновении катастрофического  землетрясения

| Площадь поселения (га.) | 1382,3 |
| --- | --- |
| Количество населения (чел.) | 3847 |
| Плотность застройки в населенных пунктах (кол/га.) | 3,01 |
| Площадь зоны ЧС (км) | 8 |
| Площадь зоны разрушений (км .) | 4,27 |
| Медицинская обстановка |  |
| Общие потери чел. | 854 |
| Безвозвратные потери чел. | 168 |
| Санитарные потери чел. | 686 |
| в т.ч. кр. тяж. чел. | 148 |
| тяжелые чел. | 148 |
| средней тяжести | 148 |
| легкие чел. | 242 |
| Инженерная обстановка |  |
| Количество зданий | 458 |
| Доля зданий получивших повреждения | 209 |
| в т.ч. легкие | 83 |
| умеренные | 57 |
| тяжелые | 46 |
| разрушения | 23 |

Для Новоавачинского сельского поселения вулканическую опасность представляют вулканы Корякский и Авачинский, которые являются действующими. Главную опасность при извержении вулканов представляют грязевые потоки (лахары), которые набирают большую скорость на крутых склонах.

В зону бедствия попадают поселки Новый, Нагорный. Расстояние от подножия вулканов до ближайших дачь тавляет от 7,7 до 9 км.. грязевый поток достигнет их за 7 – 10 минут с момента начала извержения вулкана.

Потери населения при организованном выводе из зон возможного распространения лавовых грязевых потоков могут составить до 0,03 тыс.чел. В результате извержений и газопепловых выбросов высотой до 7000 м. над уровнем моря, происходит нарушение авиасообщения в районах активизации вулканов. Воздушным судам запрещены полеты в районах извержения вулканов.

ЧС техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории поселения классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В течение пожароопасного сезона с мая по ноябрь на территории Новоавачинского сельского поселения возникает до 8 лесных пожаров, общей площадью до 3,7 га. Самыми опасными периодами пожаров являются июнь-июль, что объясняется периодически повторяющимися засушливыми днями в центральной части района.

В это время года возможно возгорание больших участков лесных массивов.

При возникновении пожаров на лесных участках в районах расположения СОТов возможно возгорание дачных построек.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», утвержденным от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) обеспечение социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Перечень потенциально опасных объектов на территории сельского поселения

Перечень радиационно, химически, и пожароопасных объектов, имеющих аварийно опасные химические вещества, взрыво- и пожароопасные вещества.

На территории Новоавачинского сельского поселения имеются следующие потенциально - опасные объекты:

| № п/п | Наименование потенциально опасного объекта | Наименование ОПО на каждом предприятии | Ведомственная принадлежность объекта экономики | Местоположение Объекта экономики | Количество опасных веществ на ОПО (м3) | Размеры зон возможного заражения (загрязнения) (км2) | Количество населения, проживающего в этих зонах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взрывопожароопасные объекты |
| 1. | АЗС ОАО зверозавод «Авачинский» | ГСМ | ОАО | п. Новый ул. Молодежная | 150 | 0,01 | 0,14 |
| 2. | АЗС 19 км. | ГСМ | частная | п. Нагорный | 450 | 0,01 | 0,02 |
| 3. | АЗС ООО СХП «Елизовский свинокомплекс» | ГСМ | ООО | п. Нагорный | 150 | 0,01 | 0,02 |
| 4. | ООО «Рыбный мир» | Аммиак | ООО | п. Нагорный, 19 км. | 0,5 тыс.т. | 1,5 | 1,68 |

На территории находятся также находятся следующие потенциально опасные и вредные объекты: ЗАО "Мясокомбинат Елизовский", автозаправочные станции, автогазозаправочная станция,  котельные, понизительная подстанция, канализационные очистные сооружения, линии электропередачи, сети теплоснабжения, водопроводные сети, канализационные сети, понизительная подстанция.

При заражении местности ВОВ.

В случае возникновения аварий на ООО «Рыбный мир» выброс в окружающую среду большого количества аммиака приведет к загрязнению 1,5 км. территории. В зону заражения попадает пос. Нагорный (количество проживающего населения – 1681 чел.). 	Общее число пострадавшего населения составит 1,2 тыс.человек.

При аварии на взрыво- и пожароопасных объектах.

Объектами хранения ГСМ являются три АЗС, находящиеся на территории Новоавачинского сельского поселения с общим запасом хранения нефтепродуктов до 750,0 м3.

При авариях и катастрофах на воздушном транспорте.

Крушение воздушного судна на территории Новоавачинского сельского поселения может повлечь за собой всевозможный ряд последствий и ситуаций. При крушении пассажирского судна в первую очередь это большие человеческие жертвы.

Падение воздушного судна в населенном пункте , также может привести к дополнительным человеческим жертвам, возникновению очагов пожаров, загрязнению окружающей среды.

При авариях и катастрофах на воздушном транспорте.

Крушение воздушного судна на территории Новоавачинского сельского поселения может повлечь за собой всевозможный ряд последствий и ситуаций. При крушении пассажирского судна в первую очередь это большие человеческие жертвы.

Падение воздушного судна в населенном пункте, также может привести к дополнительным человеческим жертвам, возникновению очагов пожаров, загрязнению окружающей среды.

Крушение вне населенных пунктов, помимо человеческих жертв, повлечет за собой возникновение очагов лесных или тундровых пожаров и загрязнение окружающей среды.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.

При массовых заболеваниях людей.

В Елизовском муниципальном районе зарегистрированы единичные случаи завоза малярии брюшного тифа без последующего эпидемического распространения.

Кроме того, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире по карантинным особо опасным инфекциям, куриному финну и SARS (атипичная пневмония) - существует возможность завоза этих инфекций в наш район. Исходя из характеристики эпидемического очага, санитарные потери среди населения могут составить:

при завозе 1-го случая заболевания холерой - 2 человека;

при позднем выявлении больных или загрязнении внешней среды и вторичном инфицировании заражение может составить 0,1% от общей численности населения, т.е. возникновение 6 случаев заболевания холерой. В этот же период может возникнуть необходимость в госпитализации контактных.

При возникновении эпидемий, которые возможны в чрезвычайных обстоятельствах, ориентированные потери населения составят 1-2% от населения указанных районов.

В области сохраняется возможность появления и распространения среди населения острых кишечных инфекций (ОКИ) -дизентерии, сальмонеллёза, вирусного гепатита и другими, зависящими от проблем с обеспечением населения качественной водой.

Санитарные потери в очагах кишечных инфекций могут составить до 2 человек. От менингита и дифтерии могут пострадать до 3 человек.

Кроме того, на территории поселения возможно развитие массовых инфекционных заболеваний людей и животных при любых видах аварий, катастроф и стихийных бедствий, связанных с разрушением объектов водоснабжения, канализации, резким ухудшением санитарно-гигиенического состояния территории, интенсивной миграцией различных контингентов населения, повышением восприимчивости людей к инфекциям и т.д. При этом одновременно может возникнуть несколько эпидочагов разных заболеваний.

При массовых заболеваниях (эпизоотиях) сельскохозяйственных животных.

Из особо опасных инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных в области возможны следующие заболевания: сибирская язва крупного рогатого скота (КРС) чума свиней - в ООО СХП «Елизовский свинокомплекс» и в частных хозяйствах граждан. Возможны спорадические (единичные) случаи заболевания среди сельскохозяйственных животных.

Учитывая торговые отношения со странами Юго-Восточной Азии возможны завозные случаи куриного гриппа и SARS (атипичной пневмонии).

При возникновении крупномасштабных ЧС природного характера бездомные собаки, сбиваясь в стаи, могут стать переносчиками инфекционных заболеваний среди населения района.

При массовых заболеваниях сельскохозяйственных растений.

Основными вредителями сельскохозяйственных культур являлись: на картофеле - фитофтороз и макроспориоз, на капусте и других крестовидных культурах - капустная муха. Фитофтора картофеля носила эпифитотийный характер, особенно в частном секторе, где обработка не проводилась.

По сравнению с прошлым годом наблюдается динамика нарастания болезней и вредителей сельскохозяйственных культур, это связано с отсутствием средств защиты растений, МТС по агрохимическому обслуживанию фермерских хозяйств, сокращением пахотных земель.

Все эти болезни и вредители сельскохозяйственных культур ведут к значительной потере урожая на территории всего района.

Террористические акты.

На территории поселения возможны террористические акты:

угроза взрыва (взрыв) в местах массового скопления людей, в учебных и дошкольных заведениях, на потенциально опасных объектах экономики, объектах систем жизнеобеспечения;

захват заложников;

захват воздушных судов (как разновидность захвата заложников). Наиболее вероятными местами совершения террористических актов являются:

места массового скопления людей;

учебные заведения и дошкольные учреждения;

потенциально опасные объекты экономики;

объекты систем жизнеобеспечения - водозаборные узлы, очистные сооружения, трансформаторные подстанции.

Технико-экономические показатели проекта

Сельское поселение Новоавачинское

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  | 5526 | 5526 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Общая площадь территории МО «Новоавачинского сельского поселения» | га | 5526 | 5526 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе территории |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенных пунктов |  | 1237 | 1457 |
|  | Нагорный | га | 501 | 547 |
|  |  | % | 9,07 | 9,9 |
|  | Новый | га | 376 | 430 |
|  |  | % | 6,80 | 7,78 |
|  | Двуречье | га | 137 | 146 |
|  |  | % | 2,48 | 2,64 |
|  | Красный | га | 223 | 334 |
|  |  | % | 4,03 | 6,04 |
| 1.2 | Жилых зон | га | 46,4 | 51 |
|  |  | (…) | 0,84 | 0,92 |
| 1.3 | общественно-деловая зона | га | 0,5 | 12,5 |
|  |  | (…) | 0,01 | 0,23 |
| 1.4 | производственных зон | га | 4.7 | 4,6 |
|  |  | (…) | 0.08 | 0,08 |
| 1.5 | зон инженерной инфраструктуры | га | - | 2,6 |
|  |  | (…) | - | 0,05 |
| 1.6 | зон транспортной инфраструктуры | га | 1286,8 | 59,3 |
|  |  | (…) | 23,28 | 1,07 |
| 1.7 | рекреационных зон | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.8 | зон сельскохозяйственного использования | га | 1898,3 | 1718 |
|  |  | (…) | 34,36 | 31,09 |
| 1.9 | зон специального назначения | га | 1,2 | 1,2 |
|  |  | (…) | 0,02 | 0,02 |
| 1.10 | зона военных объектов и режимных территорий | га | 1,4 | - |
|  |  | (…) | 0,02 | - |
| 1.11 | зон акваторий | га | 35,6 | 35,2 |
|  |  | (…) | 0,64 | 0,64 |
| 1.12 | зон природных территорий | га | 2250,8 | 2177,5 |
|  |  | (…) | 40,73 | 39,41 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 3980 | 4740 |
|  |  | % | - | 119 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. / га | 23 | 22 |
| 2.3 | Показатели естественного движения населения |  |  |  |
| 2.3.1 | родилось | чел. | 36 | - |
| 2.3.2 | умерло | чел. | 27 | - |
| 2.3.3 | естественный прирост | чел. | 9 | - |
| 2.4 | Показатели миграции населения |  |  |  |
| 2.4.1 | прибыло | чел. | 185 | - |
| 2.4.2 | выбыло | чел. | 134 | - |
| 2.4.3 | миграционный естественный прирост | чел. | 51 | - |
| 2.5 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.5.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 915 | 853 |
|  |  | % | 18 | 18 |
| 2.5.2 | трудоспособного возраста | чел. | 2269 | 2797 |
|  |  | % | 57 | 59 |
| 2.5.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 796 | 1090 |
|  |  | % | 20 | 23 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Территория жилой застройки постоянного проживания | га | 169,9 | 216,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1.1 | - индивидуальная жилая застройка | га | 163 | 199,8 |
| 3.1.2 | - малоэтажная жилая застройка | га | 2,9 | 6,5 |
| 3.1.3 | - среднеэтажная застройка | га | 4,0 | 9,9 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м на человека | 12 | 28 |
| 3.3 | Общий объём жилищного фонда (определен по данным графических материалов проекта) | тыс. кв.м | 48 | 134 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 2 | 4 |
|  |  | мест | 250 | 345 |
|  |  | мест/1000 чел. | 63 | 73 |
| 4.2 | Школьные учреждения | объект | 1 | 2 |
|  |  | учащихся | 292 | 642 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 73 | 135 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 50 |
|  |  | мест/1000 чел. | 13 | - |
| 4.4 | Амбулаторно - поликлинические учреждения | объект | 1 | 2 |
|  |  | посещений в смену | 44 | 124 |
|  |  | посещений в смену/1000 чел. | 11 | 26 |
| 4.5 | Стационары | объект | - | 1 |
|  |  | койка | - | 55 |
|  |  | коек/1000 чел | - | 11,6 |
| 4.6 | Аптечные учреждения | объект | - | 1 |
| 4.7 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 2 | 2 |
| 4.8 | Спортивные плоскостные сооружения | объект | 4 | 8 |
|  |  | га | 3,9 | 3,9 |
|  |  | га/1000 чел. | 1,0 | 0,8 |
| 4.9 | Спортивные залы | объект | 1 | 4 |
|  |  | кв.м площади пола | 162 | 1026 |
|  |  | кв.м площади пола/1000 чел. | 41 | 216 |
| 4.10 | Клубные учреждения | объект | 3 | 5 |
|  |  | мест | 350 | 1210 |
|  |  | мест/1000 чел. | 88 | 255 |
| 4.11 | Библиотечные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 22,0 | 30,3 |
|  |  | тыс. ед. хранения / 1000 чел. | 5,5 | 6,4 |
| 4.12 | Магазины | объект | 11 | 21 |
|  |  | кв.м торговой площади | 440 | 1440 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 111 | 304 |
| 4.13 | Предприятия общественного питания | объект | 9 | 8 |
|  |  | мест | 160 | 150 |
|  |  | мест/1000 чел. | 40 | 32 |
| 4.14 | Предприятия бытового обслуживания | объект | 0 | 1 |
|  |  | рабочих мест | 0 | 10 |
|  |  | рабочих мест/1000 чел. | 0 | 2 |
| 4.15 | Гостиницы | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 30 |
|  |  | мест/1000 чел. | 0 | 6 |
| 4.15 | Отделения связи | объект | 2 | 2 |
| 4.16 | Пожарные депо | объект | - | 0 |
|  |  | автомобиль | - | 2 |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | - | 0,4 |
| 4.17 | Администрация МО | объект | 1 | 1 |
| 4.18 | Отделение сбербанка | объект | - | 1 |
| 4.19 | Контора | объект | 5 | 7 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 84,6 | 22,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | -- | - | - |
|  | - регионального или межмуниципального значения | -- | 9,0 | 9,3 |
|  | - местного значения | -- | 75,6 | 13,6 |
|  | - частных | -- | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия | -- | 27,9 | 20,5 |
| 5.3 | Протяженность железных дорог | -- | 0 | 0 |
| 5.4 | Протяженность линий речного транспорта | -- | 0 | 0 |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 2 |
| 5.6 | Аэропорты | -- | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - международного значения | -- | 0 | 0 |
|  | - федерального значения | -- | 0 | 0 |
|  | - регионального значения | -- | 0 | 0 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | 1609,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - | 1467,48 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | - | 142,17 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 200 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км | 9,9 | 21 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | 1325,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | - | 1183,08 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | - | 142,17 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км | 4,6 | 7 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 2,59 | 5,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 2,59 | 4,0 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1300 | 1700 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1300 | 1700 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА | 20 | 20 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 62,4 | 68,0 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 57080 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 57080 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 6.77 | 6.2 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0.44 |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | 4.67 | 2.46 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 6,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 6,4 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | - | 41,8 |
| 6.5.5. | - газопроводы высокого давления |  | - | 9 |
|  | -газопроводы среднего давления |  | - | 0,7 |
|  | -газопроводы низкого давления |  | - | 32,1 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 768 | 1625 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей | км | 9 | 9,8 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от подтопления: |  |  |  |
|  | площадь | га | - |  |
|  | протяжённость защитных сооружений | км | - |  |
|  | намыв и подсыпка | млн. м3 | - |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объём бытовых отходов | тыс.т/год | 1,4 | 1,7 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - |  |
| 6.8.3 | Общая площадь свалок | единиц/га | - |  |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.9.1 | Скотомогильники | единиц | - |  |
| 6.9.2 | Объем бытовых отходов | тыс. тонн | - |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | 1/1,1 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - |  |
| 8.2 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 3,0 |
| 8.3 | Население проживающее с СЗЗ | Чел. | - |  |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений |
| 9.1 | Всего | млн. руб. |  | 663,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. |  | 264,4 |
|  | - социальная инфраструктура | -//- |  | 97,5 |
|  | - улично-дорожная сеть и благоустройство территории | -//- |  | 22 |
|  | - инженерное оборудование | -//- |  | 279,2 |
|  | - охрана окружающей природной среды | -//- |  | 0,3 |

населённый пункт Нагорный

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Общая площадь территории | га | 501 | 547 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе территории |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 41.6 | 57,3 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села (…) | 8,3 | 10,47 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилой застройки средней этажности | га | 2.2 | 6,5 |
|  |  | % | 0.43 | 1,18 |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 0.7 | 0,8 |
|  |  | % | 0.13 | 0,14 |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 38,8 | 50 |
|  |  | % | 7,73 | 9,15 |
|  | индивидуальной жилой застройки (перспектива за расчётный срок) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | застройки сезонного постоянного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | 7.6 | 20,9 |
|  |  | (…) | 1,51 | 3,83 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | проектные | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | многофункционального назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.3 | производственных зон | га | 63 | 79,4 |
|  |  | (…) | 12,58 | 14,52 |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | 1.9 | 1,5 |
|  |  | (…) | 0.39 | 0,28 |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 38,7 | 43,6 |
|  |  | (…) | 7,73 | 7,9 |
| 1.1.6 | рекреационных зон | га | - | 10,9 |
|  |  | (…) | - | 2 |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 169,2 | 122 |
|  |  | (…) | 33.76 | 22,29 |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.9 | режимных зон | га | 1,2 | - |
|  |  | (…) | 0,29 | - |
| 1.1.10 | зон акваторий | га | 0,8 | 0.8 |
|  |  | (…) | 0.17 | 0.15 |
| 1.1.11 | зон природных территорий | га | 177,2 | 210,6 |
|  |  | (…) | 35.34 | 38,46 |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га |  | 52,4 |
|  |  | % |  | 9,62 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 10.9 |
|  |  | % | - | 2 |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 41,5 |
|  |  | % | - | 7,62 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га |  |  |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. м2 | - | - |
| 1.6 | Из общего количества территории населённого пункта |  |  |  |
|  | Земли федеральной собственности | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли субъекта Российской федерации | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли муниципальной собственности | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли частной собственности | тыс. м2 | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 1732 | 1730 |
|  |  | % | - | 100 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. / га | 41 | 30 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 398 | 311 |
|  |  | % | 23 | 18 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | чел. | 987 | 1021 |
|  |  | % | 57 | 59 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 346 | 398 |
|  |  | % | 20 | 23 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Территория жилой застройки постоянного проживания | га | 42,48 | 57,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1.1 | - индивидуальная жилая застройка | га | 39,66 | 50 |
| 3.1.2 | - малоэтажная жилая застройка | га | 0,67 | 0,8 |
| 3.1.3 | - среднеэтажная застройка | га | 2,15 | 6,5 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м на человека | 12 | 27 |
| 3.3 | Общий объём жилищного фонда (определен по данным графических материалов проекта) | тыс. кв.м | 21,4 | 46,0 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 140 | 140 |
|  |  | мест/1000 чел. | 81 | 81 |
| 4.2 | Школьные учреждения | объект | 1 | 2 |
|  |  | учащихся | 292 | 642 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 169 | 371 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 50 |
|  |  | мест/1000 чел. | 29 | 29 |
| 4.4 | Амбулаторно - поликлинические учреждения | объект | 1 | 2 |
|  |  | посещений в смену | 44 | 124 |
|  |  | посещений в смену/1000 чел. | 25 | 72 |
| 4.5 | Стационарные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | койка | - | 55 |
|  |  | коек/1000 чел | - | 32 |
| 4.6 | Аптечные учреждения | объект | - | 1 |
| 4.7 | Спортивные плоскостные сооружения | объект | 2 | 2 |
|  |  | га | 2,2 | 2,2 |
|  |  | га/1000 чел. | 1,3 | 1,3 |
| 4.8 | Спортивные залы | объект | 1 | 2 |
|  |  | кв.м площади пола | 162 | 702 |
|  |  | кв.м площади пола/1000 чел. | 94 | 406 |
| 4.9 | Прочие объекты спорта | объект | 1 | 1 |
| 4.10 | Клубные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 200 | 350 |
|  |  | мест/1000 чел. | 115 | 202 |
| 4.11 | Библиотечные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 11,0 | 19,3 |
|  |  | тыс. ед. хранения / 1000 чел. | 6,4 | 11,2 |
| 4.12 | Магазины | объект | 8 | 12 |
|  |  | кв.м торговой площади | 330* | 550* |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 191 | 318 |
| 4.13 | Гостиницы | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 30 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 17 |
| 4.14 | Предприятия общественного питания | объект | 3 | 3 |
|  |  | мест | 30* | 30* |
|  |  | мест/1000 чел. | 17 | 12 |
| 4.15 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.16 | Отделение сбербанка | объект/ операционное место | - | 1/2 |
| 4.17 | Административные здания | объект | 2 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | электрифицированная железная дорога | км двойного пути | 0 | 0 |
|  | автобус | км | 0 | 0 |
|  | водный транспорт | -- | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | -- | 14,9 | 22,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | -- | - | 0,5 |
|  | - главных улиц | -- | - | 1,6 |
|  | - улиц в жилой застройке основных | -- | - | 2,1 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | -- | - | 8,8 |
|  | - проездов | -- | - | 9,3 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | -- | 8,0 | 22,3 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории | км/км2 | - | - |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 5-8 | 5-8 |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 210 | 300 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | 652,90 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - | 581,28 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | - | 71,62 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 864 | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м/в сутки | 864 | 624 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 230 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 230 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 6,8 | 7,3 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | 549,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | - | 477,48 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | - | 71,62 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | 790 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 2,5 | 4,4 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 1,12 | 1,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 1,12 | 1,47 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1300 | 1700 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1300 | 1700 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА | 20 | 20 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 31,1 | 20,3 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 17555 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 17555 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 4.79 | 3.4 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | 2.7 | 1.37 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 2,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 2,4 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | - | 10,4 |
|  | - газопроводы среднего давления |  | - | 0,4 |
|  | -газопроводы низкого давления |  | - | 10,0 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 человек | 30 | 34 |
| 6.6.3. | Количество телефонных номеров сети общего пользования | номеров | 512 | 593 |
| 6.6.4 | Протяженность сетей | км | 1,5 | - |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от подтопления: |  |  |  |
|  | площадь | га | - | - |
|  | протяжённость защитных сооружений | км | - | 0,4 |
|  | намыв и подсыпка | млн. м3 |  |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объём бытовых отходов | тыс.т/год | 0,6 | 0,7 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.8.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | - |
| 6.8.3 | Общая площадь свалок | единиц/га | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.9.1 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - |  |
| 8.2 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 230,0 |
| 8.3 | Население проживающее с СЗЗ | Чел. | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений |
| 9.1 | Всего | млн. руб. |  | 285,97 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. |  | 88,5 |
|  | - социальная инфраструктура | -//- |  | 56,0 |
|  | - улично-дорожная сеть и благоустройство территории | -//- |  | 11 |
|  | - инженерное оборудование | -//- |  | 107,16 |
|  | - охрана окружающей природной среды | -//- |  | 23,31 |

населённый пункт Новый

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Общая площадь территории | га | 376 | 430 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе территории |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 47.1 | 58,6 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села (…) | 12.53 | 13,64 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Среднеэтажной жилой застройки | га | 1.9 | 3,4 |
|  |  | % | 0.49 | 0,8 |
|  | жилой застройки средней этажности (перспектива за расчётный срок) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 2.2 | 5.7 |
|  |  | % | 0.6 | 1,32 |
|  | Индивидуальной жилой застройки | га | 41.5 | - |
|  |  | % | 11.04 | - |
|  | индивидуальной жилой застройки/(перспектива за расчётный срок) | га | - | 44,3/5,2 |
|  |  | % | - | 10,3/1,22 |
|  | застройки сезонного постоянного проживания | га | 1.5 | - |
|  |  | % | 0.40 | - |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | 2,6 | 8,3 |
|  |  | (…) | 0,69 | 1,93 |
|  | в том числе территории |  |  |  |
|  | проектные | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | перспективные (за расчётный срок) | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | Многофункционального назначения в том числе |  |  | - |
|  | проектные | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | перспективные (за расчётный срок) | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.3 | производственных зон | га | 1.3 | 18,8 |
|  |  | (…) | 0.34 | 4,37 |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | 1.2 | 1,2 |
|  |  | (…) | 0.33 | 0,28 |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 18,9 | 44,3 |
|  |  | (…) | 5,02 | 10,31 |
| 1.1.6 | рекреационных зон | га | - | 12.9 |
|  |  | (…) | - | 3 |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 55,7 | 38,8 |
|  |  | (…) | 14,8 | 7,86 |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.9 | режимных зон | га | 8,8 | 10 |
|  |  | (…) | 2,33 | 2,32 |
| 1.1.10 | зон акваторий | га | 1.7 | 1.9 |
|  |  | (…) | 0.46 | 0,44 |
| 1.1.11 | зон природных территорий | га | 238.9 | 240,2 |
|  |  | (…) | 63,51 | 55,85 |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га | - | 56,8 |
|  |  | % | - | 13.21 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 12.9 |
|  |  | % | - | 3 |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 43.9 |
|  |  | % | - | 10,21 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. м2 | - | - |
| 1.6 | Из общего количества территории населённого пункта |  |  |  |
|  | Земли федеральной собственности | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли субъекта Российской федерации | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли муниципальной собственности | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли частной собственности | тыс. м2 | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 1274 | 1520 |
|  |  | % | - | 119 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. / га | 28 | 29 |
| 2.5 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.5.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 293 | 274 |
|  |  | % | 23 | 18 |
| 2.5.2 | трудоспособного возраста | чел. | 726 | 897 |
|  |  | % | 57 | 59 |
| 2.5.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 255 | 350 |
|  |  | % | 20 | 23 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Территория жилой застройки постоянного проживания | га | 45,9 | 53,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1.1 | - индивидуальная жилая застройка | га | 41,8 | 44,1 |
| 3.1.2 | - малоэтажная жилая застройка | га | 2,24 | 5,7 |
| 3.1.3 | - среднеэтажная застройка | га | 1,86 | 3,4 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м на человека | 12 | 28 |
| 3.3 | Общий объём жилищного фонда (определен по данным графических материалов проекта) | тыс. кв.м | 15,6 | 43,0 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 110 | 110 |
|  |  | мест/1000 чел. | 86 | 72 |
| 4.2 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Спортивные плоскостные сооружения | объект | 2 | 3 |
|  |  | га | 1,7 | не менее 1,7 |
|  |  | га/1000 чел. | 1,3 | 1,1 |
| 4.4 | Спортивные залы | объект | - | 1 |
|  |  | кв.м площади пола | - | 162 |
|  |  | кв.м площади пола/1000 чел. | - | 107 |
| 4.5 | Клубные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 100 | 350 |
|  |  | мест/1000 чел. | 78 | 230 |
| 4.6 | Библиотечные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 11,0 | 11,0 |
|  |  | тыс. ед. хранения / 1000 чел. | 8,6 | 7,2 |
| 4.7 | Магазины | объект | 3 | 6 |
|  |  | кв.м торговой площади | 110* | 460* |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 86 | 303 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 60* | 60* |
|  |  | мест/1000 чел. | 47 | 39 |
| 4.9 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.10 | Администрация МО | объект | 1 | 1 |
| 4.11 | Административные здания | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУР А |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | электрифицированная железная дорога | км двойного пути | 0 | 0 |
|  | автобус | км | 0 | 0 |
|  | водный транспорт | -- | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | -- | 11,1 | 18,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | -- | - | 1,5 |
|  | - главных улиц | -- | - | 1,3 |
|  | - улиц в жилой застройке основных | -- | - | 3,6 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | -- | - | 10,5 |
|  | - проездов | -- | - | 1,1 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | -- | 3,6 | 18,0 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории | км/км2 | - | - |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 5-8 | 5-8 |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 210 | 300 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | 552,67 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - | 510,72 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | - | 41,95 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 1024 | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м/в сутки | 1024 | 384 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 230 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 230 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 1,8 | 6,5 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | 461,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | - | 419,52 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | - | 41,95 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | 465 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 2,1 | 2,6 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,8 | 1,29 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,8 | 1,29 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1300 | 1700 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1300 | 1700 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА | - | - |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 6,2 | 9,4 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 18115 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 18115 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 1.98 | 2.8 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | 1.97 | 1.09 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 1,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 1,19 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | - | 8,9 |
|  | - газопроводы среднего давления |  | - | 0,3 |
|  | -газопроводы низкого давления |  | - | 8,6 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 человек | 20 | 34 |
| 6.6.3. | Количество телефонных номеров сети общего пользования | номеров | 256 | 521 |
| 6.6.4. | Протяженность сетей | км | 2,6 | - |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от подтопления: |  |  |  |
|  | площадь | га | - | - |
|  | протяжённость защитных сооружений | км | - | 0,6 |
|  | намыв и подсыпка | млн. м3 | - |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объём бытовых отходов | тыс.т/год | 0,5 | 0,6 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % | - |  |
| 6.8.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | - |
| 6.8.3 | Общая площадь свалок | единиц/га | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.9.1 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - |  |
| 8.2 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 58,0 |
| 8.3 | Население проживающее с СЗЗ | Чел. | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений |
| 9.1 | Всего | млн. руб. |  | 209,73 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб |  | 98,6 |
|  | - социальная инфраструктура | -//- |  | 2,3 |
|  | - улично-дорожная сеть и благоустройство территории | -//- | - | 18 |
|  | - инженерное оборудование | -//- |  | 85,8 |
|  | - охрана окружающей природной среды | -//- |  | 5,03 |

населённый пункт Двуречье

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Общая площадь территории | га | 137 | 146 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе территории |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 27,3 | 33,3 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села (…) | 19,92 | 22,85 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 27,3 | 33,3 |
|  |  | % | 19,92 | 22,85 |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | 0.7 | 2,7 |
|  |  | (…) | 0.49 | 1,87 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | проектные | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | Многофункционального назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.3 | производственных зон | га | 1.9 | 1,9 |
|  |  | (…) | 1.38 | 1,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | проектные | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | перспективные (за расчётный срок) | га | - | - |
|  |  | (…) | - |  |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 13,9 | 20,8 |
|  |  | (…) | 10,14 | 14,21 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | проектные | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | перспективные (за расчётный срок) | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.6 | рекреационных зон | га | - | 1,4 |
|  |  | (…) | - | 0,94 |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 14,6 | 5 |
|  |  | (…) | 10,67 | 3,43 |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | 7.5 | 7.8 |
|  |  | (…) | 5.45 | 5,35 |
| 1.1.9 | режимных зон | га | 12,4 | - |
|  |  | (…) | 9,03 | - |
| 1.1.10 | зон акваторий | га | 0,8 | 0.9 |
|  |  | (…) | 0,6 | 0,65 |
| 1.1.11 | зон природных территорий | га | 58 | 72,2 |
|  |  | (…) | 42,3 | 49,40 |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га | - | 22,.1 |
|  |  | % | - | 15,13 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 1,4 |
|  |  | % | - | 0,94 |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 20,7 |
|  |  | % | - | 14,19 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га | - |  |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. м2 | - | - |
| 1.6 | Из общего количества территории населённого пункта |  |  |  |
|  | Земли федеральной собственности | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли субъекта Российской федерации | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли муниципальной собственности | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли частной собственности | тыс. м2 | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 333 | 370 |
|  |  | % | - | 111 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. / га | 13 | 13 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 77 | 67 |
|  |  | % | 23 | 18 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | чел. | 190 | 218 |
|  |  | % | 57 | 59 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 67 | 85 |
|  |  | % | 20 | 23 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Территория жилой застройки постоянного проживания | га | 25,4 | 29,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1.1 | - индивидуальная жилая застройка | га | 25,4 | 29,4 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м на человека | 16,5 | 30,0 |
| 3.3 | Общий объём жилищного фонда (определен по данным графических материалов проекта) | тыс. кв.м | 5,5 | 11,1 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 25 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 22 |
| 4.2 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Спортивная площадка | объект | - | 2 |
| 4.4 | Клубные учреждения | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 50 | 160 |
|  |  | мест/1000 чел. | 78 | 143 |
| 4.5 | Магазины | объект | - | 2 |
|  |  | кв.м торговой площади | - | 110 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | - | 98 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 20 | 20 |
|  |  | мест/1000 чел. | 31 | 18 |
| 4.7 | Административные здания | объект | 1 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | электрифицированная железная дорога | км двойного пути | 0 | 0 |
|  | автобус | км | 0 | 0 |
|  | водный транспорт | -- | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | -- | 8,2 | 9,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | -- | - | 0,8 |
|  | - главных улиц | -- | - | - |
|  | - улиц в жилой застройке основных | -- | - | 3,3 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | -- | - | 4,3 |
|  | - проездов | -- | - | 1,4 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | -- | 2,8 | 9,8 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории | км/км2 | - | - |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 5-8 | 5-8 |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 210 | 300 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | 100,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - | 93,24 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | - | 7,10 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 152 |  |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м/в сутки | 152 | 152 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 160 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 160 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 0,6 | 3,6 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | 78,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | - | 71,04 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | - | 7,10 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,22 | 0,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,22 | 0,3 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1300 | 1700 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1300 | 1700 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА | - | - |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 1,8 | 2,9 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 5940 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 5940 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0.12 |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 0,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,7 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | - | 6 |
|  | -газопроводы низкого давления |  | - | 6 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 человек | - | 34 |
| 6.6.3. | Количество телефонных номеров сети общего пользования | номеров | - | 127 |
| 6.6.4. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от подтопления: |  |  |  |
|  | площадь | га | - | - |
|  | протяжённость защитных сооружений | км | - | 2,4 |
|  | намыв и подсыпка | млн. м3 | - | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объём бытовых отходов | тыс.т/год | 0,1 | 0,1 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | - |
| 6.8.3 | Общая площадь свалок | единиц/га | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.9.1 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 6.9.2 | Объем бытовых отходов | тыс. тонн | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/7,5 | 1/7,8 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 15 |
| 8.3 | Население проживающее с СЗЗ | Чел. | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений |
| 9.1 | Всего | млн. руб. |  | 77,85 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. |  | 25,3 |
|  | - социальная инфраструктура | -//- |  | 12,7 |
|  | - улично-дорожная сеть и благоустройство территории | -//- | - | 10 |
|  | - инженерное оборудование | -//- |  | 25,5 |
|  | - охрана окружающей природной среды | -//- |  | 4,35 |

населённый пункт Красный

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Общая площадь территории | га | 223 | 334 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе территории |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 58,5 | 102 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села (…) | 26,4 | 30,59 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания /перспектива за расчетный срок | га |  | 80,8/14,7 |
|  |  | % |  | 24,23/4,4 |
|  | Индивидуальной жилой застройки | га | 52,5 | - |
|  |  | % | 23,53 | - |
|  | Застройки сезонного проживания | га | 6,4 | 6,5 |
|  |  | % | 2,88 | 1,96 |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | 0,4 | 8,2 |
|  |  | (…) | 0,19 | 2,45 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | проектные | га |  | - |
|  |  | (…) |  | - |
|  | Многофункционального назначения | га |  | - |
|  |  | (…) |  | - |
| 1.1.3 | производственных зон | га | 1 | 0,8 |
|  |  | (…) | 0.43 | 0,25 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | проектные | га |  | - |
|  |  | (…) |  | - |
|  | перспективные (за расчётный срок) | га |  | - |
|  |  | (…) |  | - |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 10,6 | 37 |
|  |  | (…) | 4,75 | 11,09 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | проектные | га |  | - |
|  |  | (…) |  | - |
|  | перспективные (за расчётный срок) | га |  | - |
|  |  | (…) |  | - |
| 1.1.6 | рекреационных зон | га | 0 | 0,9 |
|  |  | (…) | 0,02 | 0,28 |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 5,4 | 8,1 |
|  |  | (…) | 2,41 | 2,43 |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.9 | режимных зон | га | 55 | 69.1 |
|  |  | (…) | 24,67 | 20,7 |
| 1.1.10 | зон акваторий | га | 0,7 | 0,7 |
|  |  | (…) | 0.33 | 0,21 |
| 1.1.11 | зон природных территорий | га | 91 | 107,2 |
|  |  | (…) | 40,81 | 32 |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га |  | 37,9 |
|  |  | % |  | 11,37 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га |  | 0,9 |
|  |  | % |  | 0,28 |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га |  | 37 |
|  |  | % |  | 11,09 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
| 1.3 | Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.4 | Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. м2 |  |  |
| 1.6 | Из общего количества территории населённого пункта |  |  |  |
|  | Земли федеральной собственности | тыс. м2 |  |  |
|  | Земли субъекта Российской федерации | тыс. м2 |  |  |
|  | Земли муниципальной собственности | тыс. м2 |  |  |
|  | Земли частной собственности | тыс. м2 |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 641 | 1120 |
|  |  | % | - | 175 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. / га | 11 | 15 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 147 | 202 |
|  |  | % | 23 | 18 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | чел. | 365 | 661 |
|  |  | % | 57 | 59 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 128 | 258 |
|  |  | % | 20 | 23 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Территория жилой застройки постоянного проживания | га | 56,3 | 75,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1.1 | - индивидуальная жилая застройка | га | 56,3 | 75,8 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м на человека | 8 | 30 |
| 3.3 | Общий объём жилищного фонда (определен по данным графических материалов проекта) | тыс. кв.м | 5,1 | 33,8 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 70 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 63 |
| 4.2 | Спортивные плоскостные сооружения | объект | - | 1 |
| 4.3 | Спортивные залы | объект | - | 1 |
|  |  | кв.м площади пола | - | 162 |
|  |  | кв.м площади пола/1000 чел. | - | 145 |
| 4.4 | Клубные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 350 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 313 |
| 4.5 | Магазины | объект |  | 2 |
|  |  | кв.м торговой площади | - | 320 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | - | 286 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 50 |
|  |  | мест/1000 чел. | 78 | 45 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания | объект | - | 1 |
|  |  | рабочих мест | - | 10 |
|  |  | рабочих мест/1000 чел. | - | 9 |
| 4.8 | Административные здания | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | электрифицированная железная дорога | км двойного пути | 0 | 0 |
|  | автобус | км | 0 | 0 |
|  | водный транспорт | -- | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | -- | 16,4 | 15,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | -- | - | 0,5 |
|  | - главных улиц | -- | - | 1,8 |
|  | - улиц в жилой застройке основных | -- | - | - |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | -- | - | 12,8 |
|  | - проездов | -- | - | 0,5 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | -- | 0,3 | 15,6 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории | км/км2 | - | - |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 5-8 | 5-8 |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 210 | 300 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | 303,74 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - | 282,24 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | - | 21,50 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м/в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 160 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 160 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 0,7 | 3,6 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | 236,54 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | - | 215,04 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | - | 21,50 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,41 | 0,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,41 | 0,95 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1300 | 1700 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1300 | 1700 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА | - | - |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 20,1 | 9,3 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 15470 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 15470 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0.32 |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 2,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 2,0 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | - | 1,6 |
|  | -газопроводы низкого давления |  | - | 1,6 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 человек | - | 34 |
| 6.6.3. | Количество телефонных номеров сети общего пользования | номеров | - | 384 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от подтопления: |  |  |  |
|  | площадь | га |  |  |
|  | протяжённость защитных сооружений | км | - | 0,2 |
|  | намыв и подсыпка | млн. м3 |  |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объём бытовых отходов | тыс.т/год | 0,2 | 0,2 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | - |
| 6.8.3 | Общая площадь свалок | единиц/га | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.9.1 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 6.9.2 | Объем бытовых отходов | тыс. тонн | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/ 1,2 | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - |  |
| 8.2 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 1,2 |
| 8.3 | Население проживающее с СЗЗ | Чел. | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений |
| 9.1 | Всего | млн. руб. |  | 126,82 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. |  | 52,0 |
|  | - социальная инфраструктура | -//- |  | 26,5 |
|  | - улично-дорожная сеть и благоустройство территории | -//- | - | 10 |
|  | - инженерное оборудование | -//- |  | 34,1 |
|  | - охрана окружающей природной среды | -//- |  | 4,22 |

# Footnotes

В связи с образованием Камчатского края и в соответствии с ст. 17, 18 Федерального конституционного закона от 12.07.2006 № 2-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа» уставы, законы и иные нормативные правовые акты Камчатской области и Корякского автономного округа действуют на соответствующей территории в части, не противоречащей настоящему Федеральному конституционному закону, Уставу Камчатского края, законам и иным нормативным правовым актам Камчатского края, до признания их утратившими силу в установленном порядке или до принятия по тем же вопросам законов и иных нормативных правовых актов органами государственной власти Камчатского края.

Анализ нормативно-правовой базы поселения осуществлялся на основании официально переданных исходных данных, а также с учетом информации, содержащейся в справочно-правовой системе «Консультант Плюс» (региональный выпуск).