МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

________________________________________________________________________________________________________

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕДРА»

(ООО «НЕДРА»)

# ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ

# по объекту: «Мониторинг Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов»

(Государственный контракт № 22/18 от 15.06.18 г

ИКЗ 182410112089441010100100100017112244)

г.Елизово, 2018 г

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

.______________________________________________________________________________________________________________.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕДРА»

(ООО «НЕДРА»)

|  | УТВЕРЖДАЮ Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| --- | --- |
|  | _______________В .И.Прийдун |
|  | « » __________ 2018 г. |

# ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ

по объекту: «Мониторинг Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов»

(Государственный контракт № 22/18 от 15.06.18 г

ИКЗ 182410112089441010100100100017112244)

| Директор ООО «Недра» | И.Н.Чебыкин |
| --- | --- |

# г. Елизово Камчатского края

2018 г

Техническое задание

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА КОЗЕЛЬСКОГО ПОЛИГОНА ЗАХОРОНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ И ЯДОХИМИКАТОВ	8

2.ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ.	24

# Список иллюстраций

Рис. 1 Обзорные схемы расположения объекта	7

Рис. 1.1 Схема Козельского полигона захоронения пестицидов и ядохимикатов.	9

Рис. 1.2 Атмосферное давление и температура воздуха в период наблюдений (12.07. - 03.11.2018 г) по данным метеостанции «Петропавловский маяк»	12

Рис. 1.3 Уровень и температура воды в наблюдательной скважине Я-1	13

Рис. 1.4 Температура воды в скв.Я-2 на глубине 12,7 м	14

Список таблиц

Таблица 1 Объемы проектных и фактически выполненных работ	6

Таблица 1.1 Точки и период режимных наблюдений на Козельском полигоне в 2018 г	10

Таблица 1.2 Результаты ежемесячных замеров дебита и температуры воды в точках наблюдения	15

Таблица 1.4 Содержание хлорорганических пестицидов (ХОП) и фенолов в подземных и поверхностных водах Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов  в сравнении с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 в (мг/л)	17

Таблица 1.5 Содержание металлов в подземных и поверхностных водах Козельского полигона захоронения пестицидов и ядохимикатов в сравнении с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 в (мг/л)	21

Список приложений

Приложение 1. Акт обследования № 1 от 12.07.18 г                                                           25

Приложение 2. Акт обследования № 2 от 16.08.18 г                                                           28

Приложение 3. Журнал прокачки скв.Я-1 для отбора пробы воды 12.07.18 г                  31

Приложение 4. Журнал прокачки скв.Я-2 для отбора пробы воды 12.07.18 г                  32

Приложение 5. Журнал прокачки скв.Я-1 для отбора пробы воды 16.08.18 г                  33

Приложение 6. Журнал прокачки скв.Я-2 для отбора пробы воды 16.08.18 г                  34

Приложение 7. Протоколы химических анализов воды                                                     35

## ВВЕДЕНИЕ

Согласно действующей программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2016-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Камчатского края от 25.12.15 г № 494-П», в 2018 г продолжен мониторинг за состоянием Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов. Комплекс работ выполнялся предприятием ООО «Недра» по государственному контракту № 22/18 от 15.06.18 г. Целевым назначением работ является осуществление контроля за состоянием подземных и поверхностных вод в районе захоронения ядохимикатов и пестицидов.

Козельский полигон ядохимикатов находится на левом берегу реки Мутнушка (правый приток р.Налычево) в её среднем течении в 8,4 км от впадения в р.Налычева, в 14 км к В – ЮВ от г.Козельская, в 38 км к В –СВ от г. Петропавловска-Камчатского (Рис.1). Площадь полигона по краю внешнего рва составляет 2,8 га. Ближайшие населённые пункты пп.Радыгино и Чапаевка расположены на расстоянии 22 км юго-западнее полигона.

Козельский полигон создан в 1979-81 г.г. областным "Камчатсельхозснабом" без соответствующего проекта и с нарушением «Временной инструкции по уничтожению ядохимикатов и тары из-под них», признанных непригодными к использованию».

В 2002 г в ходе «Специальных геоэкологических исследований на площади захоронения ядохимикатов (п. Радыгино)», проводившихся по заказу администрации Камчатской области, выявлено точечное загрязнение почв, и непостоянное во времени площадное загрязнение подземных и поверхностных вод хлорорганическими пестицидами типа ДДТ,  линдан, метафос в концентрациях ниже и не более чем в 2 раза превышающих ПДК для питьевых вод (СанПиН 2.1.4.1074-01).

В ходе бурения наблюдательных скважин №№ Я-1 и Я-2 - глубиной соответственно 23 и 27 м на полигоне изучен разрез пород, определён уровень грунтовых вод, изучены фильтрационные свойства водоносного комплекса, произведено гидрохимическое опробование. В комплекс исследований входили также: обследование участка работ, опробование почв и почвообразующих пород, инженерно-геологическое опробование пород и гидрохимическое опробование подземных и поверхностных вод; строительство ограждения по периметру могильника, установка предупредительных знаков.

В соответствие с рекомендациями специализированных геоэкологических работ мониторинг подземных и поверхностных вод на Козельском полигоне захоронения ядохимикатов и пестицидов проводится непрерывно с 2002 г, следующими организациями: 2002-2005 гг – ОАО «Камчатгеология», 2006-2010, 2014-2017 гг – ООО «Недра», 2011-2013 гг – ООО «Аква».

С целью снижения влияния атмосферных осадков на процессы размывания захороненных ядохимикатов с последующим выносом растворённых токсичных элементов за пределы полигона, в 2008 году предприятием ООО «Недра» был составлен рабочий проект «Устройство защитного сооружения и водоотводного рва по периметру захоронения ядохимикатов на Козельском полигоне», который был реализован в 2009-2010 гг предприятием ООО «Камчатавиастрой».

Объемы проектных и фактически выполненных работ приведены в таблице 1.

Таблица 1 Объемы проектных и фактически выполненных работ

| № п/п | Виды работ | . | Объёмы работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм | проектные | фактические |
| 1.1 | Инспектирование полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов | км | 8 | 8 |
| 1.2 | Геотехнический контроль за состоянием защитного сооружения | 100 м2 | 250 | 250 |
| 1.3 | Отбор проб воды для анализа на хлорорганические пестициды, органолептические показатели, железо, цинк, марганец, молибден, ртуть, свинец, аммоний, фосфор, бериллий, фенолы | проба | 16 | 16 |
| 1.4 | Стационарные наблюдения в скважинах, шурфах, колодцах и источниках за режимом с частотой 2 раза в год | точка/месяц | 16 | 16 |
| 2.1 | Камеральная обработка точек наблюдений | т.н. | 16 | 16 |
| 2.2 | Обработка материалов лабораторных исследований | проба | 16 | 16 |
| 2.3 | Составление отчёта | % | 100 | 100 |
| 3.1 | Лабораторные работы | проба | 16 | 16 |

В информационном отчёте, составленном специалистами ООО «Недра», представлен анализ результатов мониторинговых работ, проведенных полевым путём в июне – ноябре 2018 г.

##### Рис. 1 Обзорные схемы расположения объекта

## 1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА КОЗЕЛЬСКОГО ПОЛИГОНА ЗАХОРОНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ И ЯДОХИМИКАТОВ

Состояние полигона захоронения пестицидов и ядохимикатов

В ходе работ производилось инспектирование территории полигона захоронения пестицидов и ядохимикатов, геотехнический контроль за состоянием защитного сооружения. Осуществлялся осмотр целостности ограждения, состояния внутренней и внешней водоотводных траншей, геомембраны.

При проведении инспектирования Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов, 17.07.2018 г в 12:00, сотрудники нашего предприятия стали свидетелями хищения столбов ограждения по периметру полигона. Столбы вывозились на двух транспортных средствах: грузовик Тойота (синяя кабина, серебристый кузов) гос.номер А630КЕ, джип Ланд Крузер черного цвета гос.номер А 885РК.

В предыдущее наше посещение полигона с целью отбора проб воды на точках наблюдения 12.07.2018 г столбы ограждения присутствовали, о чём имеются данные фотофиксации.

О произошедшем было информировано письмом Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края. Из МПР письмо было направлено в ОМВД России по Елизовскому району. В ходе следствия были установлены хозяева автотехники вывозившие столбы с территории полигона  - семья Желтышева А.Г. Столбы обнаружены на его участке в п.Паратунка.

По результатам следствия выдано «Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела» от 21.09.2018  г в связи с тем, что «в действиях Желтышева А.Г. отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ, поскольку у Желтышева А.Г. не было умысла на хищение чужого имущества, ввиду того что Желтышев А.Г. считал металлические столбы бесхозно брошенными».

В настоящее время ограждение вокруг полигона полностью отсутствует (за исключением 2-х столбов). Территория полигона продолжает быть защищённой 2-мя замкнутыми линиями траншей, что является достаточным для защиты полигона согласно пункта 5.4. СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов».

Состояние геомембраны и шлакового покрытия над ней удовлетворительное, нарушения целостности не отмечено. В юго-западной части полигона по внутреннему борту защитной траншеи обнажилась геомембрана. Дожди на шлаковой подушке над геомембраной сформировали временные русла, не достигшие её поверхности, заканчивающиеся в внутренней осушительной траншее полигона.

Резьбовые соединения на заглушках наблюдательных скважин №№ Я-1 и Я-2, защищающие от попадания атмосферных осадков, смазаны, оголовки скважин покрашены. Предупредительные аншлаги «Осторожно ядохимикаты» подкрашены.

##### Рис. 1.1 Схема Козельского полигона захоронения пестицидов и ядохимикатов.

На момент окончания мониторинговых работ в ноябре 2018 г Козельский полигон захоронения ядохимикатов и пестицидов находится в удовлетворительном техническом состоянии.

Результаты наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод

В ходе мониторинга были продолжены режимные наблюдения в наблюдательных скважинах (№№ Я-1, Я-2), роднике (ТН20) и поверхностных  водотоках (ТН1, ТН2, ТН4, ТН6, ТН19). Схема расположения точек наблюдений приведена на рисунке 1.

Для получения непрерывных качественных данных в ходе режимных наблюдений применялись автоматические регистраторы (логгеры) температуры, уровня, электропроводности воды фирмы Hobo.

Для замера уровня и температуры воды в наблюдательной скважине № Я-1 применялся регистратор HOBO U-20   с диапазоном измерения уровня 0-4 м с точностью ±0,1 см, температуры от -20 до +50 0С с точностью ±0,50С. Перед установкой логгера производились замеры уровня воды электроуровнемером УЭЛ-100 с точностью 0,5 см.

Для замера температуры воды в наблюдательной скважине № Я-2 применялся регистратор Tidbit v2 Temp Logger с диапазоном измерения температуры от -20 до +50 0С с точностью ±0,50С.

Дискретность записи параметров составляла 1 замер в 0,5 часа.

Данные по атмосферному давлению, температуре воздуха и количеству атмосферных осадков в районе работ привлечены с сайта rp5.ru (метеостанция «Петропавловский маяк»).

В таблице 1.1 приведены точки и период режимных наблюдений в 2018 году.

Таблица 1.1 Точки и период режимных наблюдений на Козельском полигоне в 2018 г

| № точки | Характеристика точки | Замеряемые параметры и дискретность измерений | Начало наблюдений | Окончание наблюдений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скв.Я-1 | Наблюдательная скважина на южной окраине полигона, вниз по потоку подземных вод | Уровень и темпера-тура воды (1 раз в 0,5 часа) | 12.07.2018 | 03.11.2018 |
| Скв.Я-2 | Наблюдательная скважина в центре полигона | Температура воды (1 раз в 0,5 часа) | 12.07.2018 | 03.11.2018 |
| Тн.6 | Ручей в 560 м от полигона вниз по потоку ПВ на Ю-ЮВ | Тв и Q (1 раз в мес) | 12.07.2018 | 03.11.2018 |
| Тн.20 | Родник в 2,1 км от полигона вниз по потоку ПВ на Ю | Тв и Q (1 раз в мес) | 12.07.2018 | 03.11.2018 |
| Тн.19 | Ручей в 2,2 км от полигона вниз по потоку ПВ на Ю | Тв и Q (1 раз в мес) | 12.07.2018 | 03.11.2018 |
| Тн.4 | Ручей в 2,1 км от полигона вниз по потоку ПВ на Ю-ЮЗ | Тв и Q (1 раз в мес) | 12.07.2018 | 03.11.2018 |
| Тн.1 | Ручей в 2,35 км от полигона вниз по потоку ПВ на Ю-ЮЗ | Тв и Q (1 раз в мес) | 12.07.2018 | 03.11.2018 |
| Тн.2 | Ручей в 2,4 км от полигона вниз по потоку ПВ на Ю-ЮЗ | Тв и Q (1 раз в мес) | 12.07.2018 | 03.11.2018 |

Период наблюдений за уровнем воды в наблюдательной скв. Я-1 (Рис.1.3) в сезонном плане включал в себя снижение уровня после максимума, вызванного половодьем, до середины августа, затем до середины сентября осенняя межень, характеризующаяся стабильными значениями уровня. С третьей декады сентября заметен рост уровня из-за дождевых паводков.

Температура воды в стволе скважины стабильная – 3,4 0С, не отмечается её скачков во время дождей, характерных для предыдущих годов наблюдения, связанных с мгновенной инфильтрацией воды через днище канавы в водоносный горизонт и водоприёмную часть скважины (скв.Я-1 находится в водоотводной канаве). Средняя температура воды в скважине Я-1 на глубине 18 м близка значениям, полученным в предыдущие годы.

Взаимосвязь уровня воды в скважине и дождевыми осадками следующая: непосредственно во время дождя уровень воды снижается из-за отрицательного тренда давления, а затем из-за увеличения напора в области питания – растёт.

##### Рис. 1.2 Атмосферное давление и температура воздуха в период наблюдений (12.07. - 03.11.2018 г) по данным метеостанции «Петропавловский маяк»

##### Рис. 1.3 Уровень и температура воды в наблюдательной скважине Я-1

##### Рис. 1.4 Температура воды в скв.Я-2 на глубине 12,7 м

Средняя температура воды в скв.Я-2 на глубине 12,7 м оставалась стабильной – 3,80С, как и в предыдущие годы наблюдений (Рис.1.4).

В таблице 1.2 приведены ежемесячные замеры дебита и температуры воды в точках наблюдения.

Таблица 1.2 Результаты ежемесячных замеров дебита и температуры воды в точках наблюдения

| № ТН | Дата замера | Температура воды, 0С | Расход водотока, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| ТН 6 | 12.07.18 | 6,6 | 70 |
| ТН20 | 12.07.18 | 7,0 | 16 |
| ТН19 | 12.07.18 | 7,1 | 56 |
| ТН1 | 12.07.18 | 7,0 | 61 |
| ТН2 | 12.07.18 | 4,4 | 152 |
| ТН4 | 12.07.18 | 4,7 | 120 |
| ТН 6 | 16.08.18 | 6,1 | 69 |
| ТН20 | 16.08.18 | 6,6 | 19 |
| ТН19 | 16.08.18 | 6,8 | 49 |
| ТН1 | 16.08.18 | 6,4 | 84 |
| ТН2 | 16.08.18 | 4,5 | 136 |
| ТН4 | 16.08.18 | 4,6 | 119 |
| ТН 6 | 19.09.18 | 7,9 | 59 |
| ТН20 | 19.09.18 | 8.6 | 12 |
| ТН19 | 19.09.18 | 8,0 | 44 |
| ТН1 | 19.09.18 | 7,7 | 49 |
| ТН2 | 19.09.18 | 4,4 | 115 |
| ТН4 | 19.09.18 | 4,6 | 92 |
| ТН 6 | 12.10.18 | 4,2 | 39 |
| ТН20 | 12.10.18 | 4,3 | 2,6 |
| ТН19 | 12.10.18 | 4,8 | 11 |
| ТН1 | 12.10.18 | 4,9 | 11 |
| ТН2 | 12.10.18 | 4,1 | 87 |
| ТН4 | 12.10.18 | 4,2 | 64 |
| ТН 6 | 03.11.18 | 3,5 | 51 |
| ТН20 | 03.11.18 | 3,6 | 2 |
| ТН19 | 03.11.18 | 2,7 | 8 |
| ТН1 | 03.11.18 | 2,6 | 5,5 |
| ТН2 | 03.11.18 | 3,1 | 58 |
| ТН4 | 03.11.18 | 3,2 | 46 |

Результаты наблюдения за качеством подземных и поверхностных вод

Отбор проб воды из контрольных точек на хлорорганические пестициды и металлы произведён дважды - 12.07.18 г и 16.08.18 г (Приложения 1 и 2). Из наблюдательных скважин Я-1 и Я-2 пробы отбирались после прокачки погружным насосом Grundfos  SQ 7-40 производительностью 2,9 м3/час (Приложения 4-6). Пробы отбирались в специально обработанную стеклянную посуду и анализировались на ХОПы в сертифицированной испытательной лаборатории ФГБУ Центральной агрохимической службы «Хабаровский» (Аттестат АКРЕДИТАЦИИ № RA. RU.21ПЦ62 от 24.07.15 г), на металлы, фенолы и органолептические показатели – в аналитическом центре ИВиС ДВО РАН (Аттестат аккредитации № ААС.А.00150 Ассоциации аналитических центров «Аналитика» действителен до 18.04.2022 г).  Консервация и транспортировка водных проб осуществлялась в соответствие с требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

В таблице 1.4 приведены содержания хлорорганических пестицидов (ХОП) и фенолов в подземных и поверхностных водах Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов в сравнении с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 за период 2002-2018 гг.

По результатам анализов подземных и поверхностных вод в 2018 году (Приложение 7) в точках наблюдения, хлорорганические пестициды в концентрациях выше ПДК (СанПиН 2.4.1.1074-01) не обнаружены. Также отсутствуют, отмечавшиеся в предыдущие года наблюдения, следы ХОПов.

В таблице 1.5 приведены содержания металлов в подземных и поверхностных водах Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов в сравнении с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 за период 2002-2018 гг.

Из металлов в содержаниях выше ПДК (СанПиН 2.4.1.1074-01) присутствует железо в воде ручьев тн.19 (12.07.18г) и тн.4(16.08.18г). Незначительно выше ПДК содержание Pb в ручье тн.1(16.08.18г) и скв. Я-1 (12.07.18г), Mn – в скв.Я-2 (12.07.18г). Содержания остальных проанализированных компонентов и показателей химического состава воды не превышают допустимых норм.

Таблица 1.4 Содержание хлорорганических пестицидов (ХОП) и фенолов в подземных и поверхностных водах Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов  в сравнении с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 в (мг/л)

Таблица 1.5 Содержание металлов в подземных и поверхностных водах Козельского полигона захоронения пестицидов и ядохимикатов в сравнении с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 в (мг/л)

## 2.ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ.

Санитарное состояние Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов  в 2018 году оставалось удовлетворительным.

Построенные летом 2010 года защитное сооружение (геомембрана) над полигоном захоронения ядохимикатов и водоотводные траншеи прекратили размыв и транспортировку атмосферными осадками ядовитых веществ, захороненных на полигоне, из зоны аэрации в подземные и поверхностные воды. Об этом свидетельствуют результаты проведённых химических анализов, а также многолетние наблюдения за уровенным и температурным режимом подземных вод в наблюдательных скважинах Я-1 и Я-2, роднике тн.20 и поверхностных ручьевых вод (тн.1, 2, 4, 6, 19) ниже по потоку от полигона.

Основываясь на результатах 16-летних наблюдений за состоянием элементов геологической среды в районе Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов,  в следующем году целесообразно сделать следующее:

- засыпать шлаком из траншеи выступившую на дневную поверхность геомембрану и дождевые русла на теле защитного укрытия;

- продолжить наблюдения за санитарным состоянием полигона захоронения с ежегодным ремонтом аншлагов и оголовков наблюдательных скважин.

- продолжить сезонный автоматизированный мониторинг за состоянием подземных и поверхностных вод (температура, уровень воды) на существующей наблюдательной сети;

- производить в летне-осенний период отборы проб воды на определение хлорорганических пестицидов и тяжёлых металлов.